1. ВВЕДЕНИЕ

1.1 Предмет  технических условий

1.1.1 Предметом технических условий  являются параметры комбинированной АМТС/АТС Alcatel 1000 S12, предназначенной для работы на телефонных сетях Pоссии.

1.1.2 Технические условия определяют технические и эксплуатационные требования к аппаратным средствам и программному обеспечению комбинированных (городских и междугородных) АТС (КАТС).

1.1.3 По определению рекомендации МСЭ-Т Q.512 "(Цифровая) комбинированная станция, включающая функции как местной станции, так и транзитной (междугородной) станции".

1.1.4 КАТС должна обеспечивать все виды местных, внутризоновых и междугородных/международных соединений на базе единого комплекса оборудования.

Объем оборудования (коммутационное поле, управляющие устройства, групповые устройства и т.п.) должен соответствовать необходимости выполнения указанных задач.

1.1.5. Подсистема учета стоимости КАТС описана в Приложении П 4.5.

1.1.6. При объединении (комбинировании) двух АТС (городской и междугородной) функционирование КАТС является идентичным объединению функций объединяемых (комбинируемых) АТС.

1.1.7. При объединении (комбинировании) двух АТС внешний интерфейс между этими АТС трансформируется во внутрисистемный интерфейс КАТС.

1.2 Область применения

1.2.1 Настоящие ТУ распространяются на аппаратные средства и программное обеспечение КАТС, предназначенных для построения оконечных (районных) городских АТС, узлов связи для городских сетей (транзитных станций) и станций для междугородной сети.

1.2.2 Оборудование КАТС должно обеспечивать установление соединений с абонентами других АТС данной городской телефонной сети, абонентами учрежденческих АТС данной местной сети и выход на междугородную и международную сети и к спецслужбам городской телефонной сети.

1.2.3 Комплекс оборудования и программного обеспечения, должен обеспечивать построение следующего коммутационного оборудования:

АТС - для нерайонированных сетей;

районных АТС (РАТС) - для районированных сетей;

опорных АТС (ОПС);

концентраторов (УАБ);

узлов исходящего сообщения (УИС);

узлов входящего сообщения (УВС);

узлов исходящего и входящего сообщений (УИВС);

совмещенных АТС (РАТС и УИВС);

узлов исходящего сообщения нулевых пучков СЛ (УИС-0);

узлов входящей связи междугородных (УВСМ);

сетевого узла с полупостоянной коммутацией (СУ ПК);

узлов заказно-соединительных линий (УЗСЛ);

автоматических междугородных станций (АМТС);

комбинированных междугородных и городских станций (КАТС).

1.3. Описание Системы S12

Система S12 имеет регулярную базовую архитектуру (см. рис. 1.), состоящую из сети цифровых коммутационных элементов, подключенной к разнообразным оконечным модулям.

Оконечные элементы управления (ТСЕ), обеспечивающие для терминалов функции памяти и логического управления, имеют модульное построение и являются аппаратно идентичными.

Связь между ними осуществляется через сеть цифровых коммутационных элементов посредством стандартного интерфейса. Дополнительная емкость обработки достигается посредством пула вспомогательных управляющих элементов (АСЕ). Сеть коммутационных элементов состоит из регулярного набора одинаковых элементов цифровой коммутации, каждый из которых имеет элементы логики и памяти, необходимые для сетевого управления.

DSN состоит из пар коммутаторов доступа, которые распределяют трафик от оконечных модулей к плоскостям группового коммутатора (см. рис. 2). Количество ступеней и плоскостей группового коммутатора зависит от числа терминалов и обслуживаемого трафика. Рисунок представляет максимальный размер сети цифровых коммутационных элементов с четырьмя ступенями и четырьмя плоскостями групповых коммутаторов.

Обслуживанию применений с высоким уровнем трафика соответствует использование до 240000 линий или 86400 магистралей. Для меньших станций необходимо меньшее количество ступеней, для меньшего объема трафика - меньшее число плоскостей. Для построения законченной сети коммутационных элементов достаточно одного базового информационного блока (элемента цифровой коммутации). Увеличение количества окончаний или объемов трафика вызывает необходимость  включения добавочных элементов цифровой коммутации. Ранее установленные элементы при этом не нуждаются в реконфигурации.

Рис. 1. Базовая архитектура Системы S12

1.3.1. Сеть цифровых коммутационных элементов (DSN)

Рисунок 2. Структура сети цифровых коммутационных элементов

Основой элемента цифровой коммутации является уникальный двунаправленный коммутационный порт. Для передачи речи и данных доступно использование 30 каналов с временным мультиплексированием. Каждый коммутационный порт в состоянии интерпретировать входящие команды, вызовы или межпроцессорные сообщения    установления, наблюдения или разрушения соединения, а также сигнальные сообщения к другим блокам.

Все 16 одинаковых коммутационных портов элемента цифровой коммутации являются двунаправленными, что позволяет принимать входящие битовые потоки и передавать исходящие.

Любой из 30 входящих речевых каналов каждого из 16 портов может быть подключен к любому исходящему речевому каналу любого порта, предоставляя коммутационному элементу свойства как временной, так и пространственной коммутации. Таким образом, каждый элемент цифровой коммутации обеспечивает полную доступность 480 исходящих каналов 480 входящим каналам без блокировок.

Кроме полномасштабной связи между большим количеством управляющих элементов и возможностей расширения, сеть  цифровых коммутационных элементов Системы S12 имеет несколько свойств, гарантирующих высокие показатели характеристик и гибкости:

- покаскадное установление тракта с автоматическим выбором свободных каналов и автоматическим осуществлением повторных попыток при незначительном количестве блокировок. Каждый из портов реагирует на передаваемые через сеть команды установления. Программное обеспечение не содержит сетевого плана.

- присущая системе надежность базируется на доступности большого числа альтернативных трактов, так что авария отдельного цифрового коммутационного элемента не оказывает влияния на предоставление связи и незначительно влияет на характеристики обслуживания.

- сеть обрабатывает цифровые линии 4096 кбит/сек, каждая с 32 каналами временного мультиплексирования 128 кбит/сек, которые переносят сообщения межмодульной сигнализации или предоставляют разнообразные услуги передачи данных или цифровой речевой информации.

1.3.2. Распределенное управление и элементы управления.

Коммутационная сеть поддерживает концепцию распределенного управления, так как она используется не только для соединений речи и данного, но также для всех связей между аппаратным и программным обеспечением распределенного управления.

Все дополнительные управляющие функции АТС Системы S12 размещены в так называемых элементах управления. Если элемент управления связан с цепью окончания, он называется оконечным элементом управления (ТСЕ), образуя часть сетевых оконечных модулей или модулей управления и поддержки. Если элемент управления используется как отдельное устройство, он называется вспомогательным элементом управления (АСЕ).

Оконечные модули и вспомогательные элементы управления соединяются с сетью цифровых коммутационных элементов по стандартному интерфейсу. Рис. 3 показывает общую структуру оконечного модуля. Он состоит из оконечных цепей, выполняющих разнообразные функции (например, обработку линий и магистралей, обеспечение тактовых сигналов, управление интерфейсом "человек - машина" и т.д.) и ТСЕ. Все ТСЕ используют одно и то же аппаратное обеспечение (оконечный интерфейс, микропроцессор и память). ТСЕ загружаются программным обеспечением соответственно типам окончаний. Управляющие элементы имеют доступ к другим модулям. Они управляют межпроцессорной связью, обработкой вызовов (например, установлением, надзором и разрушением), а также техническим обслуживанием и эксплуатацией. Ввиду того, что управляющие элементы работают по стандартному интерфейсу, могут быть подключены новые типы окончаний или модифицированы существующие без влияния на сеть цифровых коммутационных элементов или другие модули. Для приемных и передающих портов стандартный интерфейс использует заказные цепи LSI.

Рис. 3 Общая структура оконечного модуля.

Дополнительные емкость и возможности управления обеспечиваются посредством АСЕ. Их задачи опять-таки определяются программным обеспечением. Для повышения надежности в случае отказа предоставляется путь АСЕ с автоматическим переключением на резервный АСЕ. АСЕ стоят в иерархии управления выше, чем ТСЕ, которые поддерживаются ими в случае выполнения разнообразных функций.

1.3.3. Описание модулей.

Следующие подразделы предоставляют описания различных модулей, подключенных к сети элементов цифровой коммутации, с резюмированием их основных характеристик.

1.3.3.1  Аналоговый абонентский модуль (ASM).

ASM обслуживает аналоговые абонентские линии. Он составляется из следующих PBA(ТЭЗ).

- до 8 линейных РВА (ALCN), каждый из которых согласует 16 аналоговых линий. Таким образом, модуль обслуживает 128 аналоговых линий. 12 модулей , или 1536 линий, могут составлять линейный статив;

- один ТЭЗ вызывного генератора (RNGF), обеспечивающий вызывным током 128 линий;

- управляющий элемент MCUA

- TAUC - ТЭЗ (при необходимости)

Этот модуль разработан с учетом перекрестного функционирования (программного и аппаратного) с другим ASM, формирующим пару.

Перекрестное функционирование дает возможность процессору одного ASM обрабатывать 256 линий пары модулей при отказе процессора другого модуля ASM. 128 абонентских линий поврежденного модуля продолжают генерирование / прием вызовов с помощью оставшегося парного модуля.

Рис. 4 показывает блок - диаграмму ASM.

Рис. 4. Аналоговый абонентский модуль

1.3.3.2 Модуль абонента ЦСИО (ISM).

Цифровой абонентский модуль (ЦСИО) поддерживает базовый доступ (ВА). Каждый ВА имеет два информационных канала по 64 кбит/с (каналы В) и один канал D 16 кбит/с для передачи данных и сигнализации.

Структура, составленная из каналов 2 В + D + канал синхронизации, передается по абонентской линии.  Возможны два алгоритма линейного кодирования: 4ВЗТ или 2В1Q.

Один ISM может обрабатывать до 64 ВА, к каждому из которых может быть подключено до 8 терминальных устройств. Модуль комбинируется из:

- до 8 ТЭЗ линии ЦСИО (ISTA/B) (4B3T/281Q соответственно). Каждый ISTX обеспечивает 8 ВА (обслуживая уровни 1 и 2) с двумя каналами В и одним каналом D.

- управляющего элемента (MCUB), выполняющий, помимо прочего, функции обработки вызова и сигнализации DSS1 (Q.931) уровня 3.

- при необходимости, для линейного тестирования (см. ASM) - ТЭЗ TAUC. Модули работают в перекрестном режиме, образуя пары. При этом процессор одного ISM обрабатывает 128 ВА данной пары. Если процессор модуля выходит из строя, его ВА продолжают генерировать /принимать вызовы через другой модуль ISM данной пары.

1.3.3.3 Смешанный абонентский модуль (MSM).

MSM может обрабатывать комбинацию из аналоговых и цифровых линий с учетом того, что трафик через линейный пучок не должен превышать 17.6 Эрл. Модуль содержит:

- до 8 ТЭЗ линейных цепей, аналоговых (ALCN) или цифровых  (ISTA/B), общее число ТЭЗ не превышает восьми.

- элемент управления (MCUB).

Смешанные модули работают попарно в перекрестном режиме. В случае отказа процессора одного из модулей пары, другой будет обслуживать абонентов обоих модулей.

MSM может применятся для экономии объема оборудования с подключением аналоговых линий и линий ЦСИО там, где отдельное использование ISM является неоправданным. Ввиду этого он является подходящим буферным модулем при внедрении на сети услуг ЦСИО.

Кроме того, MSM может применятся для устранения необходимости использования другого оборудования или модулей для комбинирования линий высокого объема трафика ЦСИО с малозагруженными аналоговыми линиями без превышения допустимой общей емкости модуля.

1.3.3.4. Модуль цифровых магистралей (DTM).

Цифровые магистральные (соединительные) линии могут применяться в целях типов сигнализации:

-ВСК (сигнализация, связанная с каналом)

-31 прозрачный магистральный канал

-ОКС 7

-Сигнализация ЦСИО (PRA)

-Пакетная коммутация

-Интерфейс к RSU

Ввиду различий между требованиями к сигнальным системам магистральные модули разделяются на две группы:

- низшие  оконечные магистральные модули:

Этот тип магистральных модулей содержит 31 магистральный канал или 30 магистральных каналов с или без ВСК в 16 канале. Он состоит из 1 ТЭЗ (DTUA), охватывающего аппаратные функции магистрали и функции СЕ.

- высшие оконечные магистральные модули:

Этот тип состоит из 2 ТЭЗ: один для СЕ (MCUB) и один для пучка магистралей. Часть магистрального пучка может существовать в двух версиях:

- одна для поддержки IRSU или магистральной платы DTRF;

-одна с магистральной платой DTRI, поддерживающей  различные системы сигнализации (ОКС 7 , PRА ЦСИО, пакетная коммутация (X.25), V.5x).

1.3.3.4.1. Цифровой магистральный модуль - низший оконечный.

Низший оконечный магистральный модуль комбинирует все функции DTM (части магистралей, интерфейса терминала, процессорной части) в одном ТЭЗ DTUA. Модуль обрабатывает структуру передачи 2 Мбит/с (линия ИКМ). Магистральный интерфейс поддерживает рекомендацию G.704 Синей книги ( CRC4 и обработка Е-бита). Все физические и электрические требования приведены в G.703.

DTM низшего окончания используется для:

- магистрального интерфейса, соответствующего G.704 Синей книги (CRC4 и обработка Е-бита).

- магистралей с сигнализацией, связанной с каналом (ВСК, 30 каналов речи/данных + 1 канал синхронизации 0 + 1 сигнальный канал 16).

- магистралей ОКС n каналами речи/данных (ОКС передается где-либо в другом месте).

- магистралей ОКС n каналами речи/данных подсистемы ОКС. 31 - n каналов ОКС подключены к DTRI, с применением полупостоянных соединений через DSN.

- интерфейсов магистралей к абонентскому модулю РСМ (ИКМ).

DTUA не завершает ни один канал, требующий функций HDLC, поэтому такие каналы маршрутизируются к модулю, способному к выполнению таких функций, например, IPTM.

1.3.3.4.2 Модуль интегральных пакетных магистралей (IPTM).

IPTM есть один из высших оконечных магистральных модулей. Он поддерживает внешний интерфейс 2 Мбит/с и контроллеры высокого уровня звена данных (HDLC). Модуль состоит из ТЭЗ DTRI (цифровая магистраль типа I) и ТЭЗ управляющего элемента MCUB.

Модуль IPTM  обрабатывает функции протоколов уровней 1 и 2, а также часть функций уровня 3. На уровне внутреннего контроллера (ОВС) IPTM способен коммутировать пакеты внутреннего пакетного протокола (IPP) через DSN.

Аппаратное обеспечение IPTM используется для различных систем магистральной сигнализации ( например, ОКС7) и для услуг HDLC. Они поддерживаются различными вариантами модулей IPTM, загружаемых в элементе управления и ОВС  различным зависящим от применения программным обеспечением.

1.3.3.5 Модуль удаленного интерфейса ЦСИО (IRIM).

Модуль удаленного абонентского интерфейса ЦСИО является одним из высших оконечных магистральных модулей. Он поддерживает до двух интерфейсов 2 Мбит/с к одному блоку удаленного абонента ЦСИО (IRSU) или к многоабонентской конфигурации из до 8 IRSU пара IRIM работает в перекрестном режиме. К одному модулю IRIM подключается только мини-IRSU (96 аналоговых линий). Абоненты в IRSU приписываются к одному из IRIM  соответственно высшей и низшей половинам оборудования IRSU. Однако, перекрестность функционирования позволяет обслужить вызов любым модулем IRIM данной пары в зависимости от доступности свободных каналов на линиях ИКМ.

1.3.3.6 Модуль служебных каналов (SCM).

SCM обрабатывает различные многочастотные (MF) связанные с каналом системы сигнализации и абонентский набор DTMF тастатурных телефонных аппаратов.

Модуль состоит из процессора MCUA и платы обработки  цифровых сигналов (DSPA). DSPA содержит цепи приема и передачи, а также каналы конференцсвязи. Допускаются следующие комбинации - приема/передачи:

- 32 MF передатчика/приемника.

- 16 МF передатчиков/приемников + 30 каналов для конференц-связи в нескольких различных, но предопределенных конфигурациях и смешанных алгоритмах.

- 60 каналов, предназначенных для конференц-связи в нескольких различных, но предопределенных конфигурациях и смешивающих алгоритмах.

-16 трансиверов проверки целостности (ССТ) + 16 MF приемников/передатчиков

-16 ССТ + 30 каналов конференц-связи.

1.3.3.7. Модуль обслуживания и периферии (МРМ).

Этим модулем выполняются несколько функций, напрямую относящихся к аппаратному обеспечению.

- Поддержка интерфейсов RS-232 "человек-машина". Например, интерфейсов к PC системных операторов и к принтерам. Могут поддерживаться до 10 интерфейсов RS 232.

- Обработка I/O для до 7 приборов групповой памяти, например, жестких магнитных дисков, оптических дисков или лент, подключенных через шину SCSI. Один магнитный диск и один оптический диск доступны для одного модуля. Модуль может оборудоваться магнитными лентами с автоматическим переключением на другую пару лент при заполнении ленты.

- Управление загрузкой программ из групповой памяти в распределенные микропроцессоры на станции.

- Поддержка стативной аварийной сигнализации и главной панели аварийной сигнализации.

Модуль P&L состоит из минимум 3 ТЭЗ с возможным расширением до 8 ТЭЗ для дополнительных терминалов ( VDU, принтеров и т.д.).

К этим платам могут добавляться платы для магнитных дисков и оптических дисков.

Стативная аварийная сигнализация (RLMC) подключена к групповой шине модуля P&L.

Соединения к периферийным устройствам проводится через:

- шину SCSI

- периферийную шину

- интерфейс RS 232

- интерфейс V.24/V.28

- токовый шлейф V.24

Рис. 5 Конфигурация модуля P&L

1.3.4. Модуль тактовых и тональных сигналов (СТМ)

Этот модуль обеспечивает необходимые тактовые и тональные сигналы для всей станции. Модуль тактовых и тональных сигналов (СТМ) используется для предоставления со стороны станции сигнала основной тактовой частоты, при необходимости синхронизируемого от выбранного внешнего эталонного таймера. СТМ также обеспечивает для станции Система S12 шину тональных сигналов. Это - 16-битный ИКМ-сигнал 4096 кГц 32 канала, распределяемый по всем модулям станции.

Он предоставляет всем элементам оконечного управления сигналы времени дня, абонентские тональные сигналы и извещения. Кроме того, он обеспечивает вещательный канал. Каждая станция оборудована двумя СТМ, выполняющими одинаковые функции и действующих как блоки взаимного резерва. Если один из них отказывает, станция будет обеспечиваться шиной тактовых и тональных сигналов от другого СТМ. Каждая СТМ содержит окончание тактовых и тональных сигналов и ТСЕ, как показано на рис. 6.

СТМ должен функционировать в различных условиях:

- ведомая станция, синхронизируемая ведущей станцией высшего уровня. Обычно существуют цифровые соединения  к другим станциям.

- ведущая станция, синхронизируемая стандартом частоты или ведущей станцией высшего уровня и синхронизирующая другие ведомые станции.

- отдельно стоящая станция в аналоговом окружении.

Основные функции СТМ:

- Управление эталонным тактовым генератором: интерфейс для до 4 эталонных тактовых сигналов, взятых от внешнего поддерживаемого DTM тактового генератора 2048 кГц или принятых от интерфейса синхронизации 2048 кГц и согласно ITU-T G.703.10. Один из входов служит для подсоединения к цезиевому генератору стандарта частоты. Кратковременная стабильность в следящем режиме соответствует внешнему эталонному источнику.

- Генератор цифровых сигналов: тональные частоты, образцы тональных сигналов и данные управления сохраняются в цифровой форме в EPROM и легко могут быть изменены соответственно требованиям администрации.

- Блок цифровых извещений: 1 или 2 платы блока цифровых извещений доступны для генерирования записанных извещений длительностью 192 секунды на плату. Речевые выборки сохраняются в цифровом виде в EPROM.

Рис. 6. Блок диаграмма CТМ.

1.3.5. Модуль тестирования магистралей (ТТМ).

ТТМ используется для тестирования сигнализации, коммутации и качества передачи в исходящих направлениях.

Модуль состоит из:

- Одного или двух ТЭЗ обработки цифровых сигналов (DSP), обеспечивающих каждый

по 15 передатчиков или приемников с программируемыми характеристиками.

- Одного элемента управления MCUA.

- Одной или двух необязательных плат адаптеров тестовой панели (TDAA), обеспечивающих каждая до 6 аналоговых каналов к внешней панели для тестовых последовательностей оператора.

1.3.6. Модуль динамических оповещений интегрированный (DIAM).

Модуль DIAM содержит плату динамических оповещений типа А (DIAA), которая обеспечивает распределение записанных сообщений. Емкость записи 524 секунды (4 МБайт) может быть увеличена до 52.4 минут, применяя вторую плату (AMEA PBA), имеющую емкость 2637 секунд, сохраняемых в 20 Мбайт памяти. Блок-схема модуля приведена на рис.7.

Полное содержание записанных оповещений в станции может быть распределено между различными модулями DIAM. Чтобы справиться с нагрузкой, создаваемой для некоторых оповещений, содержимое модулей DIAM может быть продублировано в нескольких модулях DIAM.

Модуль обеспечивает как гибкость типа и структуры оповещений, так и адаптируемость содержания оповещений.

Особенности:

До 56 обрабатываемых ИКМ трактов (путей) в модуле;

Длина и количество сообщений ограничено только объемом доступной памяти (4МБ на 524 секунды для основной одноплатной конфигурации, и 24МБ на 52 минуты при установке платы расширения);

Полностью загружаемый как в отношении управляющей программе, так и оцифрованных речевых оповещений;

Способность обрабатывать оповещения любой степени сложности;

Уровень управления суммой двух оповещений (музыка в фоновом режиме);

Индивидуальные оповещения могут быть оперативно изменены;

Возможность предусмотреть старт одного и того же оповещения в разное время по запросу разных  пользователей.

Модуль DIAM поддерживает следующие категории речевых оповещений:

Двуязычные оповещения;

Говорящие часы с или без фоновой музыки;

Оповещения, связанные с обработкой вызова (перегрузка, неправильный номер);

Оповещения ДВО (срочный вызов, побудка);

Длинные опвещения (новости, прогноз погоды);

Заказные оповещения;

Кодирование речевых оповещений производится в соответствии с рекомендацией

МСЭ-Т G.711, формат кодирования 64 Кбит/секунду, по А- либо µ- закону.

1.3.7. Цифровой эхозаградитель

Для длинных линий, включая спутниковые каналы и каналы мобильных сетей GSM, с объединенными цепями преобразования, использование оборудования эхоподавления обязательно из-за больших задержек передачи и эхо, исходящего от дифференциальных систем при переходе с 4-х на 2-х проводные цепи. Эхозаграждение предпочтительнее эхокомпенсации т.к. упрощает общение абонентов между собой, то есть им требуется уделять меньшее внимание ведению разговора, следовательно, разговор получается более естественным.

В Системе S12 предусмотрен модуль цифрового эхозаграждения соединительной линии типа А (ECTA, рис.8), который объединяет функции цифрового эхозаградителя с окончанием ЦСЛ по стандарту CEPT 2.048 Мбит/с (E1) и размещен на двух платах, плате терминального элемента управления TCE, и плате цифрового эхозаграждения типа А (ECTA).

Интеграция полукомплекта эхозаградителя внутри коммутационной системы имеет большие преимущества:

Предложено полное использование 31 канала, т.к. не требуются каналы для разрешения/запрещения функции эхозаграждения. Не требуется дополнительный механизм трансляции из внутренней подсистемы сигнализации в сигнализацию по 2 выделенным сигнальным каналам (CAS).

Интегрированный эхозаградитель может извлечь пользу из стандартной для Системы S12 стратегии техобслуживания. Предусмотрено обширное самотестирование аппаратных средств и функций встроенного программного обеспечения.

Что касается эхозаградителей передачи,сохранено терминальное окончание, что способствует высокой надежности оборудования. Это же оборудование позволяет принимать и передавать линейные сигналы МСЭ-Т №5.

Модуль эхозаградителя Системы S12 полностью удовлетворяет требованиям рекомендациям G.165 МСЭ-Т (Голубая книга) с возможностью обрабатывать конечную задержку до 64 мс.

Плата эхозаградителя по выводам полностью совместима с платой DTRE, так что не требуется специальных печатных плат. Эхозаградитель использует цифровые адаптивные фильтры для непрерывного моделирования пути прохождения эхо-сигнала и вычитания эхо-отклика из реального эхо-сигнала, идущего от дифсистемы, что дает в результате свободный от эхо-сигнала обратный путь прохождения сигнала. Ослабление эхо-сигнала от дифсистемы составляет не менее 6 дБ в соответствии с рекомендациями МСЭ-Т. Во время двустороннего разговора или при присутствии разговора на ближнем конце, процесс адаптации "замораживается" (путь эхо-сигнала считается медленно изменяющимся), но заграждение тем не менее выполняется. Остатки эхо-сигнала после выполнения функции эхозаграждения вырезаются нелинейным процессором (NLP).

Функция эхозаграждения может быть запрещена, если необходим прозрачный канал передачи данных, или если канал предназначен для передачи сигналов ОКС №7.

Рис.8. Модуль эхозаградителя ECTA.

Это аппаратное обеспечение также используется при одночастотной линейной сигнализации на частоте 2600 Гц. На плате установлено два цифровых процессора обработки сигналов (1 для 16 каналов), которые могут обрабатывать линейные сигналы на частоте 2600 Гц. В памяти устанавливается бит на время присутствия сигнальной частоты для дальнейшей обработки (бит не влияет на состояние 16 канала).

1.3.8. Подсистема автоматизированных рабочих мест телефонисток  (АРМТ)

Подсистема АРМТ Системы  S12 (OPS) выполнена по тому же принципу, что и цифровая станция S12 и дополняет ее. Также, для обеспечения гибкости, приспособляемости и надежности, совместимы свойства систем (распределенное управление и используемая обработка), что требуется для создания основы подсистемы АРМТ, которая может быть интегрирована в станцию S12.

Это возможно, потому что Подсистема АРМТ делит использование общих станционных модулей через цифровое коммутационное поле для того, чтобы предусмотреть некоторые из ее системных функций (таких как техобслуживание, доступ к памяти на жестком диске и другим станциям).

Подсистема АРМТ создана для выполнения большинства функций рабочего места, определенных в рекомендации МСЭ-Т E.141.

Рис. 10.  Подсистема АРМТ, встроенная в станцию S12

Подсистема АРМТ включает в себя следующие типы модулей и оборудования:

Оборудование АРМТ, которое предусматривает клавиатуру, монитор и оборудование управления для общения между телефонисткой, системой и внешней базой данных;

Модуль интерфейса АРМТ, который предусматривает зависимые от терминала функции по интерфейсу между кластерной частью 15 рабочих мест (через ИКМ ЦСЛ) и цифровым коммутационным полем (DSN) станции (через оконечный элемент управления). Кластеры могут быть удалены в удобное для администрации место.

Вспомогательные блоки управления трафиком, которые предусматривают управление и программное управление функциями трафика для вызовов, обрабатываемых АРМТ.

Системные элементы управления рабочих мест, которые управляют системной конфигурацией и предоставляют механизм распределения вызовов и общие функции управления для рабочих мест;

Модуль ручных соединительных линий, который обеспечивает интерфейс между ЦКП и АРМТ удаленных станций через ручные каналы;

Служебный модуль конференц-связи, который вводится в обслуживание программным обеспечением рабочего места и предусматривает ДВО для многосторонней конференц-связи максимум для 30 участников (опционально);

Опциональный модуль административной поддержки и периферии, который обычно включается для крупных конфигураций АРМТ, и предусматривает независимый доступ к специализированным данным подсистемы (исторические квитанции и т.д.), зафиксированных в отдельных парах дисков, принадлежащих подсистеме АРМТ.

Подсистема может содержать до 8 кластеров, что  соответствует максимум 120 рабочим местам.

К цифровому коммутационному полю Системы S12 может быть подключено до 7 подсистем, следовательно, к станции можно подключить до 7 * 120 = 840 АРМТ.

Рабочие места всегда сконфигурированы как иерархическая структура, в пределах ответственности различных уровней операторов. Эта структура не соответствует физическому подключению рабочих мест, однако уровни возможностей телефонисток, которые были зарегистрированы на одном из 15 рабочих мест, обслуживаемых одним модулем OIM, автоматически располагаются на различных уровнях иерархии в соответствии с их возможностями.

В подсистеме существуют различные уровни, которые могут быть назначены любому рабочему месту:

Начальник цеха (Менеджер)

Начальник смены

Бригадиры

Телефонистки

Контролеры

Телефонистки-стажеры и телефонистки-инструкторы

Оборудование АРМТ (см. Рис.11)соответствует индивидуальным требованиям каждой телефонистки для эффективной работы и общения с системой. Оно включает в себя следующее:

Терминал телефонистки, состоящий из монитора с клавиатурой, или терминал, базирующийся на персональном компьютере;

Контроллер рабочего места, являющийся блоком, который управляется микропроцессором, и выполняющий для оператора как функции обмена данными, так и аудио функции.

Блок Линейных окончаний, являющийся общим для кластерной части АРМТ и соединяющий их в подсистему посредством распределения;

Облегченная гарнитура телефонистки, которая должна быть подключена к небольшому блоку, расположенному на рабочей поверхности АРМТ;

Опционально - принтер или кассетный магнитофон. Принтер может печатать квитанции и другую информацию, а магнитофон дает возможность записывать телефонные разговоры.

АРМТ (DOP) могут быть расположены в удалении от остальных подсистем, обеспечивая удобное географическое местоположение рабочих мест в удаленном центре.

1.3.9 Типы коммутационных узлов Системы S12.

| Код | M/L | RSU |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Средний/большой | Блок удаленных абонентов |
| Абонентская емкость | 512 - 240000 | 32 - 976 |
| Системы первичной группы | 10 - 2880 | 1 - 4 |
| Макс. трафик (Эрл) | 48000 | 42 |
| Макс. число вызовов в час | 1800000 | 2000 |

# Text boxes

AMEA

рис.7  Блок-схема модуля DIAM

DSN

AMEA

Порт А

Порт Б

Терминальный элемент управления

ECTA

Интерфейс одноплатного контроллера

Интерфейс ЦСЛ

ЭЗ

№5

Управление

Окончание тактов и тонов

Модули тактов и тонов

Управление

Окончание ОКС №7

Модули ОКС №7

Управление

АРМТ

Управление

Прочие окончания

Прочие модули

Управление

Окончание служебных комплектов

Модуль служебных комплектов

Управление

Окончание аналог. Абон-тов

Модуль аналоговых

абонентов

Модуль интерфейса АРМТ

Окончание ЦСЛ

Управление

Модуль ЦСЛ

Окончание ЦСЛ

Управление

ЦКП

Рабочее место

Управление

речевыми

данными

220В, 50Гц

Принтер (опционально)

Блок Линейного окончания

Блок Линейного окончания

Преобразователь

напряжения

Контроллер

АРМТ

Рабочее место

Гарнитура

Клавиатура

Дисплей

Рис. 11. Компоненты типичного рабочего места телефонистки