2. ТРЕБОВАНИЯ, ОБЩИЕ ДЛЯ ГОРОДСКОЙ И МЕЖДУГОРОДНОЙ
ЧАСТИ КАТС

2.1 ЕМКОСТЬ КАТС, ТЕЛЕФОННАЯ НАГРУЗКА, ПPОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

1 Емкость станции

1.1 Максимальная емкость станции должна быть максимум 240 000 абонентских линий (АЛ) или максимум 86400 цифровых соединительных линий (СЛ) и каналов. Включение абонентских и соединительных линий должно производиться в любом сочетании.

Включение и тип цифровых СЛ должны соответствовать рекомендациям МСЭ-Т и СЕРТ.

1.2 Максимальная емкость концентратора составляет 976 АЛ. Между КАТС и концентратором должна обеспечиваться возможность включения до 4 трактов ИКМ 30.

1.3 В КАТС и в вынесенные концентраторы должна обеспечиваться возможность включения как цифровых, так и аналоговых АЛ.

1.4 Максимальное количество внешних направлений, обеспечиваемое КАТС, должно быть не менее 128.

2 Телефонная нагрузка

2.1 Средняя суммарная (исходящая и входящая) телефонная нагрузка на одну АЛ 0,1 Эрл и на одну СЛ 0,7 Эрл при средней длительности занятия 72 с.

Должно обеспечиваться включение линий междугородных таксофонов с нагрузкой 0,65 Эрл, местных таксофонов с нагрузкой 0,4 Эрл, переговорных пунктов с нагрузкой 0,6 Эрл и абонентских линий от малых УПАТС с нагрузкой до 0,2 Эрл.

2.2 Должны обеспечиваться следующие нормы качества обслуживания вызовов (вероятность потерь по вызовам):

внутристанционное соединение	- 0,020;

исходящее соединение		- 0,005;

входящее соединение			- 0,005;

транзитное соединение		- 0,001.

3 Производительность

3.1 КАТС должна обеспечивать обработку вызовов, исходя из расчета 5 попыток вызовов от одной АЛ. Максимальное число вызовов 1 800 000, включая местные и междугородные вызовы.

3.2 Производительность управляющих устройств концентратора составляет максимум 2000 попыток вызовов в час.

4 Работа КАТС при повышенной нагрузке.

4.1 Повышенная нагрузка характеризуется превышением количества попыток вызовов в ЧНН в 1,2 раза (на 20%) по отношению к расчетному количеству попыток, указанному в п. 3 раздела 2.1.

4.2 При повышенной нагрузке должны обеспечиваться следующие нормы качества обслуживания. Потери на КАТС, включая концентратор, не должны превышать:

при внутристанционном соединении			- 0,04;

при исходящем соединении				- 0,03;

при входящем междугородном соединении		- 0,03;

при соединении к экстренным спецслужбам		- 0,01;

при транзитном соединении				- 0,01.

5 Работа КАТС при перегрузке.

5.1 КАТС должна работать при перегрузках до 50% по количеству поступивших попыток вызовов в ЧНН по отношению к расчетному количеству попыток вызовов, указанных в п. 3 раздела 2.1.

5.2 При перегрузках количество обрабатываемых попыток вызовов в ЧНН должно снижаться по отношению к расчетному количеству попыток вызовов, указанных в п. 3 раздела 2.1, не более, чем на 10%.

5.3 Качество обслуживания вызовов при перегрузках должно соответствовать качеству при повышенной нагрузке в соответствии с п. 4.2 раздела 2.1.