2.3. ТИПЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ

1. Типы соединительных линий.

1.1. Связь КАТС со станциями любых других типов, а также с УПАТС, со спецслужбами и узлами спецслужб, с сельско-пригородными транзитными узлами и АМТС для междугородной связи должна осуществляться по каналам систем передачи с ИКМ.

1.2. Оконечное оборудование линейного тракта со скоростью передачи 2048 кбит/с должно включаться непосредственно в станционное оборудование подключения каналов ИКМ, а оконечное оборудование тракта с более высокой скоростью передачи должно подключаться через мультиплексоры высшего порядка, не входящие в состав оборудования АТС.

1.3. КАТС должна обеспечивать возможность работы с АТС местных сетей по заказно-соединительным линиям и СЛМ, организованным по аналоговым системам передачи с ЧРК с одночастотной системой сигнализации на частоте 2600 Гц. Аналоговые соединительные линии включаются в систему с помощью аналого-цифровых преобразователей.