2.5 ТРЕБОВАНИЯ К ПАPАМЕТPАМ СТЫКА С ЦИФPОВЫМИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ЛИНИЯМИ СО СКОPОСТЬЮ ПЕPЕДАЧИ 2048 КБИТ/С И СИНХPОНИЗАЦИЯ

2.5.1 Требования к оборудованию подключения трактов ИКМ

2.5.1.1 Параметры стыка

2.5.1.1.1 Скорость принимаемого сигнала - 2048 кбит/с +/-50 * 10exp-6, скорость передаваемого сигнала - 2048 кбит/с с точностью, определяемой генератором станции.

2.5.1.1.2 Линейный код - HDB3.

2.5.1.1.3 Тип линии между оборудованием подключения трактов ИКМ и оборудованием цифровых систем передачи:

симметричная линия - обязательный тип.

2.5.1.1.4 Форма импульса на стыке должна соответствовать шаблонам рекомендации МСЭ-Т G.703.

Измерительное нагрузочное сопротивление - 120 Ом +/- 1% для симметричных линий.

Примечание. Указанные значения нагрузочных сопротивлений относятся только к стыку между оконечным оборудованием линейного тракта и оборудованием подключения трактов ИКМ.

2.5.1.1.5 Номинальное пиковое напряжение импульса на измерительном нагрузочном сопротивлении:

3 В +/- 0,3 В для симметричных линий.

Номинальное напряжение паузы на измерительном нагрузочном сопротивлении:

0 +/- 0,3 В для симметричных линий.

2.5.1.1.6 Номинальная длительность импульса 244 +/- 25 нс.

2.5.1.1.7 Цифровой сигнал на входе приемной части должен соответствовать приведенным выше требованиям с учетом изменений параметров, обусловленных затуханием соединительных линий между оконечным оборудованием линейного тракта и станционным оборудованием подключения трактов ИКМ.

Принимается, что затухание указанных линий соответствует закону Vf; величина затухания на частоте 1024 кГц должна находиться в пределах от 0 до 6 дБ.

2.5.1.1.8 Затухание несогласованности на входе приемной части должны быть не менее величин, указанных в табл.2.5.1.

Таблица 2.5.1

+---------------------------------------------------------------------|

¦     Частотный диапазон, ¦      Затухание несогласованности,   ¦

¦            кГц          ¦                дБ                   ¦

+-------------------------+-------------------------------------+

¦         51-102          ¦                12                   ¦

¦        102-2048         ¦                18                   ¦

¦       2048-3072         ¦                14                   ¦

+-------------------------+-------------------------------------+

2.5.1.1.9 Значение отношения полезного сигнала к интерференциальной помехе, воздействующей на входной сигнал, при котором отсутствуют искажения, должно быть не более 18 дБ в соответствии с рекомендацией G.703 МСЭ-Т.

2.5.1.1.10 Значения дрожаний на линейном выходе передающей части в соответствии с Pекомендацией G.823 МСЭ-Т должно быть не более 0,05 единичного интервала.

2.5.1.2 Структура цикла

2.5.1.2.1 Число символов (разрядов) в канальном интервале - 8, нумеруемыми числами с 1 по 8 (Р1 - Р8).

2.5.1.2.2 Число канальных интервалов в цикле - 32, нумеруемых с 0 до 31 (КИ0 - КИ31).

2.5.1.2.3 Число символов в цикле - 256.

2.5.1.2.4 Частота повторения циклов - 8000 Гц.

2.5.1.2.5 Канальные интервалы с 1 по 15 и с 17 по 31 предназначены для организации 30 каналов со скоростью передачи 64 кбит/с.

2.5.1.2.6. Канальный интервал КИ0 предназначен для передачи сигналов цикловой синхронизации, сигналов аварийной сигнализации, для измерения коэффициента ошибок, для передачи сигналов технической эксплуатации и технического обслуживания.

2.5.1.2.7 Канальный интервал КИ16 предназначен главным образом для передачи информации сигнализации.

2.5.1.2.8 Местоположение циклового синхросигнала - разряды Р2-Р8 в КИ0.

2.5.1.2.9 Вид циклового синхросигнала - 0011011.

2.5.1.2.10 Цикловой синхросигнал передается через цикл.

Примечание. Отсчет в КИ0 не связан с отсчетом цикла в КИ16.

Приемные устройства цикловой и сверхцикловой синхронизации должны правильно работать при любом соотношении начала отсчета циклов в КИ0 и КИ16.

2.5.1.2.11 Символы разрядов Р2-Р8 канального интервала КИ0 в циклах, не содержащих цикловой синхросигнал, должны использоваться следующим образом:

- в разряде Р2 всегда содержится "единица" ("1");

- Р3 используется для передачи сигнала извещения об авариях к  удаленной аппаратуре ИКМ или к другой станции, при этом Р3=0 соответствует отсутствию аварии, Р3 = 1 - соответствует аварийному состоянию;

- Р4 - Р8 могут использоваться при связи внутри страны для передачи аварийной сигнализации, информации техэксплуатации, информации для синхронизации сети и других целей.

Примечания:

1. В станции должен обеспечиваться доступ по вводу и выводу данных разрядов Р4 - Р8 канальных интервалов КИ0, не содержащих цикловой синхросигнал.

2. На цифровых трактах, пересекающих государственную границу и в случае, когда эти разряды не используются, символы разрядов Р4 - Р8 должны иметь значение "1".

3. На национальных сетях, когда разряды Р4 и Р8 не используются, символы этих разрядов могут иметь любое постоянное значение, устанавливаемое, например, с помощью перемычек.

2.5.1.2.12 В случае, когда не используется циклическое кодирование, разряд Р1 канального интервала КИ0 может использоваться для международной связи.

Примечания:

1. Разряд Р1 (в случае, когда не используется циклическое кодирование) на сетях связи внутри каждой отдельной страны может иметь отличающееся использование.

2. На цифровых трактах, пересекающих государственную границу и в случае, если разряд Р1 не используется, символы этого разряда должны иметь значение "1".

3. На национальных сетях, когда разряд Р1 не используется, необходимо предусмотреть возможность заполнения этого разряда сигнализации 0 или 1, например, с помощью перемычек.

2.5.1.2.13 При проведении операции контроля и диагностики оборудования с исключением соответствующего тракта из работы, в направлении к другой станции или к аппаратуре ИКМ должен передаваться сигнал индикации аварии.

2.5.1.3 Цикловая синхронизация

2.5.1.3.1. Цикловая синхронизация должна считаться нарушенной, если обнаружено 3 ошибки подряд в цикловом синхросигнале или, если 3 раза подряд в Р2 канального интервала КИ0 цикла, не содержащего цикловой синхросигнал, присутствует значение "0".

Примечание. При использовании циклического кодирования цикловая синхронизация должна считаться нарушенной также и при условии, если коэффициент ошибок в линии больше допустимого или если за время 8 мс не обнаружен сигнал синхронизации по сверхциклу.

2.5.1.3.2 Восстановление циклового синхросигнала должно иметь место после регистрации следующих сигналов в трех последовательных циклах:

- наличие правильного циклового синхросигнала в цикле W;

- отсутствие правильного циклового синхросигнала в следующем цикле W+1, при этом Р2 должен иметь значение "1";

- наличие правильного циклового синхросигнала в последующем цикле W+2.

2.5.1.3.3 Невыполнение перечисленных условий восстановления циклового синхронизма, хотя бы по одному из указанных признаков, должно приводить к продолжению поиска состояния синхронизма в цикле W+2.

Примечание. Допускается использование других процедур синхронизации при условии, если они не вызывают ухудшения характеристик цикловой синхронизации.

2.5.1.4 Компенсация дрожания и блуждания фазы

2.5.1.4.1 Синусоидальные дрожания и блуждания фазы, размах которых не превышает значений шаблона МСЭ-Т G.823, не должны вызывать проскальзываний, увеличения коэффициента ошибок, появления ложных аварийных сигналов и каких-либо сбоев.

Амплитуда

¦

A0+-*--*--*

¦       ¦  *

¦       ¦     *

A1+-------+--------*--*--*--*

¦       ¦        ¦        ¦  *

¦       ¦        ¦        ¦     *

¦       ¦        ¦        ¦        *

¦       ¦        ¦        ¦           *

A2+-------+--------+--------+--------------*--*--*--*--*

¦       ¦        ¦        ¦              ¦           ¦ Частота

+-------+--------+--------+--------------+-----------+----->

f0        f1        f2             f3          f4

Рис.2.5.1. Шаблон допустимых значений синусоидальных дрожаний и блужданий

В шаблоне используются следующие значения:

А0	= 36,9 ЕИ

А1	= 1,5 ЕИ

А2	= 0,2 ЕИ

f0	= 12x10-6 Гц

f1	= 20 Гц

f2	= 2,4x103 Гц

f3	= 18x103 Гц

f4	= 100x103 Гц

2.5.1.5 Требования по контролю

2.5.1.5.1 Непрерывным контролем должны обнаруживаться следующие неисправности:

- отсутствие принимаемого сигнала 2048 кбит/с;

- нарушение цикловой синхронизации;

- повышенный коэффициент ошибок (более 10exp-3).

Примечания:

1. Обнаружение отсутствия принимаемого сигнала 2048 кбит/с путем непрерывного контроля требуется только в том случае, если это состояние не вызывает появления сигнала нарушения цикловой синхронизации. Если отсутствие принимаемого сигнала не обнаруживается непрерывным контролем, то контроль этого аварийного состояния должен осуществляться при диагностике.

2. Отсутствие принимаемого сигнала 2048 кбит/с должно обнаруживаться, если относительное количество импульсов помех не более 10.

3. Вероятность обнаружения состояния "повышенный коэффициент ошибок" при коэффициенте ошибок не менее 10exp-3 в течение 5 с должна быть более 0,95.

4. Вероятность обнаружения состояния "повышенный коэффициент ошибок" при коэффициенте ошибок менее 10exp-4 за время 4-5 секунд должна быть менее 10exp-6.

5. Сигнал "повышенный коэффициент ошибок" должен сниматься, если коэффициент ошибок менее 10exp-4.

Вероятность обнаружения этого состояния за 5 с должна быть более 0,95.

6. При коэффициенте ошибок более 10exp-3 вероятность ложного снятия сигнала "повышенный коэффициент ошибок" за время 4-5 с должна равняться почти нулю (временно до решения в МСЭ-Т эта вероятность принимается менее 10exp-8).

2.5.1.5.2 Путем непрерывного контроля должны быть обнаружены в принимаемом ИКМ сигнале следующие аварийные сигналы:

- сигнал извещения об аварии на удаленном конце (разряд Р3 канального интервала КИ0 цикла, не содержащего цикловой синхросигнал);

- сигнал индикации аварии (СИА), представляющий собой непрерывную последовательность единиц во всех каналах, включая КИ0.

Примечания:

1. Аварийные сигналы должны обнаруживаться как при синхронном, так и плезиохронном режимах работы и коэффициенте ошибок не более 10exp-3 - для СИА и не более 10exp-4 - для сигналов извещения об аварии на удаленном конце.

2. Вероятность обнаружения аварийных сигналов за время 5 с должна быть более 0,95.

2.5.1.5.3 Действия при обнаружении непрерывным контролем неисправностей или аварийных сигналов представлены в табл.2.5.2.

Таблица 2.5.2

+---------------+------------------+--------+--------+----------+

¦ Неисправности ¦Передача аварийных¦Передача¦Передача¦Передача  ¦

¦ или аварийные ¦сигналов в систему¦сигналов¦к такто-¦сигнала   ¦

¦ сигналы       ¦технического обслу¦аварии  ¦вому ге-¦индикации ¦

¦               ¦живания и техничес¦на уда- ¦нератору¦аварии в  ¦

¦               ¦кой эксплуатации  ¦ленный  ¦частоты ¦направле- ¦

¦               ¦                  ¦конец   ¦2048 кГц¦нии к ком-¦

¦               ¦                  ¦        ¦выделен-¦мутацион- ¦

¦               ¦                  ¦        ¦ной из  ¦ной систе-¦

¦               ¦                  ¦        ¦приним. ¦ме        ¦

¦               ¦                  ¦        ¦сигнала ¦          ¦

+---------------+------------------+--------+--------+----------+

¦ Отсутствие    ¦                  ¦        ¦        ¦          ¦

¦ принимаемого  ¦        да        ¦   да   ¦   нет  ¦    да    ¦

¦ сигнала       ¦                  ¦        ¦        ¦          ¦

¦               ¦                  ¦        ¦        ¦          ¦

¦ Нарушение     ¦                  ¦        ¦        ¦          ¦

¦ цикловой      ¦        да        ¦   да   ¦   нет  ¦    да    ¦

¦ синхронизации ¦                  ¦        ¦        ¦          ¦

¦               ¦                  ¦        ¦        ¦          ¦

¦ Повышенный    ¦                  ¦        ¦        ¦          ¦

¦ коэффициент   ¦        да        ¦   да   ¦   нет  ¦    да    ¦

¦ ошибок        ¦                  ¦        ¦        ¦          ¦

¦               ¦                  ¦        ¦        ¦          ¦

¦ Извещение     ¦                  ¦        ¦        ¦          ¦

¦ об аварии на  ¦                  ¦        ¦        ¦          ¦

¦удаленном конце¦        да        ¦   нет  ¦   да   ¦    нет   ¦

¦               ¦                  ¦        ¦        ¦          ¦

¦ Сигнал        ¦                  ¦        ¦        ¦          ¦

¦индикации аварии                  ¦        ¦        ¦          ¦

¦в принимаемом  ¦        да        ¦   да   ¦   нет  ¦    да    ¦

¦из линии сигнале                  ¦        ¦        ¦          ¦

+---------------+------------------+--------+--------+----------+

Примечания:

1. Передача в систему технического обслуживания и технической эксплуатации аварийных сигналов о возникновении и снятии аварий должна осуществляться как можно быстрее (но не позднее, чем за 2 мс).

2. Передача аварийного сигнала на удаленный конец должна осуществляться не позднее чем через 2 мс после обнаружения состояния неисправности или аварии и должна сниматься не позднее, чем через 2 мс после обнаружения снятия состояния неисправности или аварии.

3. Прекращение и возобновление передачи к тактовому генератору частоты 2048 кГц, выделенной из принимаемого сигнала, должно осуществляться как можно быстрее, но не более чем через 2 мс.

4. Обработка аварийных сигналов в системе технического обслуживания и технической эксплуатации должна начинаться после проверки того, что аварийный сигнал присутствует, по крайней мере, в течение 100 мс.

5. Новые соединения не должны устанавливаться, если аварийное состояние или аварийный сигнал сохраняется не менее Тб секунд.

6. Разъединение установленных соединений и исключение каналов из обслуживания должно выполняться, если аварийное состояние или аварийный сигнал сохраняются не менее Тр секунд.

7. Включение каналов в обслуживание должно выполняться, если аварийные сигналы и состояния отсутствуют Тв секунд.

8. Система технической эксплуатации должна обеспечивать возможность изменения величин Тр, Тб и Тв в пределах от 0,1 до 5 с.

9. При одновременном обнаружении нескольких аварийных состояний и/или сигналов персоналу должно выдаваться одно аварийное сообщение.

Обнаружение, обработка аврийных состояний и сигналов не должны увеличивать задержку вывода аварийного сообщения более 10 с.

10. Сигнал индикации аварии должен передаваться в коммутационной системе не менее, чем через 50-150 мс (желательно предусмотреть возможность изменения этой величины от 2 +/- 1 мс до 500 +/-250 мс) после обнаружения аварии.

Сигнал индикации аварии должен сниматься как можно быстрее после обнаружения снятия состояния неисправности или аварии, но не позднее, чем через 2 мс.

2.5.1.5.4 Должны быть предусмотрены технические средства обнаружения:

управляемых проскальзываний;

неуправляемых проскальзываний.

Примечание. Данные об управляемых и неуправляемых проскальзываниях должны передаваться в систему технической эксплуатации для последующей обработки.

2.5.1.5.5 В результате обработки аварийных сообщений должны обнаруживаться, по крайней мере, следующие аварийные состояния:

повышенная частота проскальзываний;

авария по частоте проскальзываний;

авария по частости аварийных сообщений, принимаемых с удаленного конца;

авария по частости нарушений цикловой синхронизации;

авария по частости отсутствия принимаемого из линии сигнала;

авария по частости появления сигнала индикации аварии;

авария по частости превышения коэффициента ошибок;

авария по частости сбоев в тактовых сигналах, поступающих от тактового генератора станции.

2.5.1.5.6 Должна обеспечиваться возможность изменения критериев обнаружения аварийных состояний по п.2.5.1.5.5 и состава действий при их обнаружении.

2.5.2 Технические требования на оборудование тактовой синхронизации РАТСЭ

2.5.2.1 Для АТС (РАТС, УИС, УВС), работающих на различных уровнях синхронизации ГТС должны использоваться блоки синхронизации типов I или II.

2.5.2.2 Оборудование тактовой синхронизации должно содержать два блока синхронизации. Оба блока должны работать синхронно. При этом один блок должен быть активным, а другой находится в "горячем" резерве.

2.5.2.3 Блоки синхронизации всех типов должны иметь не менее трех входов синхронизации от станций более высокого уровня. Причем два входа должны принимать сигналы синхронизации как от выделителя тактовой частоты, так и по рекомендации МСЭ-Т G.703 п.10.

2.5.2.4 Сигналы внешней синхронизации должны отключаться от блока синхронизации при возникновении следующих аварийных состояний трактов ИКМ:

отсутствие ИКМ сигнала;

нарушение цикловой синхронизации;

повышенный коэффициент ошибок (более 1х10-3);

обнаружение сигнала индикация аварии.

2.5.2.5 Переключение входов синхронизации должно происходить в следующих случаях:

при пропадании или отключении используемого синхросигнала;

при частоте синхросигнала, превышающей полосу удержания ФАПЧ;

при скачке частоты используемого синхросигнала, превышающем величину 1x10-6 и 5х10-8 от его номинального значения для блоков синхронизации типа II и I соответственно.

2.5.2.6 Выбор и переключение входов синхронизации должно выполняться автоматически в соответствии с установленным приоритетом.

2.5.2.7 При пропадании или отключении всех сигналов синхронизации блок должен работать в плезиохронном режиме с запоминанием последнего значения частоты синхронизации.

Точность запоминания для блоков синхронизации приведена в таблице 2.5.5.

2.5.2.8 Отклонение частоты в плезиохронном режиме от всех причин (кроме воздействия температуры) не должно превышать 2x10-8 или 1х10-9 за сутки при использовании блоков синхронизации типа II и I соответственно.

2.5.2.9 При восстановлении синхронизации блока, относительный скачок частоты на его выходе (на выходе станции) не должен превышать значений 5х10-7 и 5х10-8 для блоков синхронизации типа II и I соответственно.

2.5.2.10 При любых переключениях в блоке тактовой синхронизации на выходе станции не должен появляться скачок фазы более 61 нс.

2.5.2.11 В режиме внешней синхронизации блок синхронизации должен вырабатывать следующие аварийные и предупредительные сигналы:

отказ тактового генератора;

нарушение тактовой синхронизации;

авария трактов синхронизации;

необходимость коррекции частоты тактового генератора;

состояние активности;

отсутствие плат блока синхронизации в кассете.

2.5.2.12 Состояния блоков синхронизации и режимы работы должны отражаться на экране терминала или световых индикаторах блока.

2.13 Значения точек передаточной характеристики синхронизации К(f) (отношение дрожаний и блужданий фазы на входе синхронизации к дрожаниям и блужданиям фазы в ИКМ сигнале на выходе станции) не должны превышать значений табл.2.5.3а и табл.2.5.3б для блоков синхронизации типов II и I.

Требования к передаточной характеристике

Таблица 2.5.3а                                                             Таблица 2.5.3б

------------T--------------¬  ------------T--------------¬

¦           ¦              ¦  ¦           ¦              ¦

¦ Частота   ¦    К(f)      ¦  ¦ Частота   ¦    К(f)      ¦

¦ блужданий ¦              ¦  ¦ блужданий ¦              ¦

¦ на входе  ¦  (не более)  ¦  ¦ на входе  ¦  (не более)  ¦

+-----------+--------------+  +-----------+--------------+

¦    Гц     ¦     дБ       ¦  ¦    Гц     ¦     дБ       ¦

+-----------+--------------+  +-----------+--------------+

¦           ¦              ¦  ¦           ¦              ¦

¦   0,001   ¦     +0,2     ¦  ¦   0,0001  ¦     +0,2     ¦

¦   0,002   ¦     +0,2     ¦  ¦   0,0002  ¦     +0,2     ¦

¦   0,005   ¦     +0,2     ¦  ¦   0,0005  ¦     +0,2     ¦

¦   0,01    ¦     +0,2     ¦  ¦   0,001   ¦     +0,2     ¦

¦   0,02    ¦     -5,8     ¦  ¦   0,002   ¦     -5,8     ¦

¦   0,05    ¦    -13,8     ¦  ¦   0,005   ¦    -13,8     ¦

¦   0,1     ¦    -19,8     ¦  ¦   0,01    ¦    -19,8     ¦

¦   0,2     ¦    -25,8     ¦  ¦   0,02    ¦    -25,8     ¦

¦   0,5     ¦    -33,8     ¦  ¦   0,05    ¦    -33,8     ¦

¦   1,0     ¦    -39,8     ¦  ¦   0,1     ¦    -39,8     ¦

L-----------+---------------  L-----------+---------------

Аi - размах блужданий и дрожаний на входе, Аo - размах блужданий и дрожаний на выходе.

К(f) = 20 х lg(Аi/Аo).

2.5.2.14. Блок синхронизации должен  обеспечивать вхождение в синхронизм и работу без проскальзований при использовании сигналов синхронизации 2048 кГц, в которых присутствуют дрожания и блуждания фазы в соответствии с шаблоном pис.2.5.4 и табл.2.5.4.

¦ Амплитуда

¦

А0 -* * * *

¦      |  * -- 1,35дБ/октава

¦      |    *

А1 - - - -|- - - * * * * *

¦      |      |       | * -- 6дб/октава

¦      |      |       |    *

А2 - - - -|- - - | - - - | - - -* * * * *

¦      |      |       |      |       |

¦      |      |       |      |       |

L------|------|-------|------|-------|--> Частота

F0     F1      F2     F3      F4     (Гц)

pис.2.5.2

А0 =36.9 ЕИ         	        F0 = 12x10 в ст.-6 Гц,

А1 = 1,5 EИ,           	        F1 = 20 Гц,

А2 = 0,2 EИ,           	        F2 = 2,4 кГц,

ЕИ - единичный интервал    F3 = 18 кГц,

(488 нс)                               F4 = 100 кГц.

Таблица 2.5.4

+--------+--------++--------+--------++--------+--------+

¦  Fi(Гц)¦ Ai(ЕИ) ¦¦  Fi(Гц)¦ Ai(ЕИ) ¦¦  Fi(Гц)¦ Ai(ЕИ) ¦

+--------+--------++--------+--------++--------+--------+

¦0,000012¦  36,9  ¦¦  0,01  ¦  8,2   ¦¦    1   ¦  2,93  ¦

+--------+--------++--------+--------++--------+--------+

¦0,000010¦  38,44 ¦¦  0,02  ¦  7,03  ¦¦    2   ¦  2,51  ¦

+--------+--------++--------+--------++--------+--------+

¦0,000050¦  26,82 ¦¦  0,04  ¦  6,02  ¦¦    3   ¦  2,29  ¦

+--------+--------++--------+--------++--------+--------+

¦ 0,0001 ¦  22,97 ¦¦  0,06  ¦  5,5   ¦¦    4   ¦  2,15  ¦

+--------+--------++--------+--------++--------+--------+

¦ 0,0005 ¦  16,03 ¦¦  0,08  ¦  5,15  ¦¦    6   ¦  1,96  ¦

+--------+--------++--------+--------++--------+--------+

¦ 0,001  ¦  13,73 ¦¦  0,1   ¦  4,9   ¦¦   10   ¦  1,75  ¦

+--------+--------++--------+--------++--------+--------+

¦ 0,002  ¦  11,76 ¦¦  0,2   ¦  4,2   ¦¦   12   ¦  1,68  ¦

+--------+--------++--------+--------++--------+--------+

¦ 0,004  ¦  10,07 ¦¦  0,4   ¦  3,6   ¦¦   14   ¦  1,62  ¦

+--------+--------++--------+--------++--------+--------+

¦ 0,006  ¦   9,2  ¦¦  0,6   ¦  3,29  ¦¦   16   ¦  1,58  ¦

+--------+--------++--------+--------++--------+--------+

¦ 0,008  ¦   8,62 ¦¦  0,8   ¦  3,08  ¦¦   20   ¦  1,5   ¦

+--------+--------++--------+--------++--------+---------

+--------+---+----+---+---+---+----+-----+----+----+----+

¦ Fi(кГц)¦2,4¦2,50¦3,0¦4,0¦5,0¦6,30¦ 9,0 ¦ 10 ¦ 16 ¦ 18 ¦

+--------+---+----+---+---+---+----+-----+----+----+----+

¦ Ai (ЕИ)¦1,5¦1,44¦1,2¦0,9¦0,7¦0,57¦ 0,4 ¦0,36¦0,23¦0,20¦

+--------+---+----+---+---+---+----+-----+----+----+----+

Fi и Ai - частоты и размахи дрожаний (блужданий), соответственно, на входе блока синхронизации.

2.5.2.15 Собственный джиттер выходных тактовых сигналов блока  синхронизации, работающего в режиме свободных колебаний не должен превышать 0,05 ЕИ.

2.5.2.16 Основные характеристики блоков синхронизации приведены в таблице 2.5.5.

Таблица 2.5.5

Основные требования к блокам синхронизации РАТСЭ

+------------------+-----------------------------+

¦                  ¦   Тип блока синхронизации   ¦

¦   Параметры      +--------------+--------------+

¦                  ¦       I      ¦      II      ¦

+------------------+--------------+--------------+

¦   Частота,МГц    ¦     8,192    ¦     8,192    ¦

¦  Относительное   ¦              ¦              ¦

¦отклонение частоты¦              ¦              ¦

¦(+-)     за сутки ¦1,0х10 ** -10 ¦3,0х10 ** -09 ¦

¦         за год   ¦1,0х10 ** -08 ¦1,0х10 ** -07 ¦

¦         за 20 лет¦2,0х10 ** -07 ¦2,0x10 ** -06 ¦

¦Температурная     ¦              ¦              ¦

¦нестабильность    ¦              ¦              ¦

¦от +5 до +40 ЦЕЛ  ¦              ¦              ¦

¦в помещении и     ¦              ¦              ¦

¦от +10 до +60 ЦЕЛ ¦              ¦              ¦

¦в кассете (+-)    ¦2,0х10 ** -09 ¦3,0x10 ** -07 ¦

¦                  ¦              ¦              ¦

¦Ручной диапазон   ¦              ¦              ¦

¦управления (+- )  ¦      -       ¦      -       ¦

¦                  ¦              ¦              ¦

¦Автоматический    ¦              ¦              ¦

¦диапазон          ¦              ¦              ¦

¦управления (+-)   ¦ 6,0x10 ** -7 ¦6,6x10 ** -06 ¦

¦                  ¦              ¦              ¦

¦Полоса захвата    ¦              ¦              ¦

¦не менее (+-)     ¦ 2,0х10 ** -7 ¦(2-5)x10**-06 ¦

¦                  ¦              ¦              ¦

¦Количество входов ¦              ¦              ¦

¦синхронизации     ¦      5       ¦      5       ¦

¦                  ¦              ¦              ¦

¦Значения частот   ¦              ¦              ¦

¦среза передаточной¦              ¦              ¦

¦характеристики    ¦              ¦              ¦

¦не более (Гц)     ¦    0,001     ¦    0,01      ¦

¦                  ¦              ¦              ¦

¦Точность запомина-¦              ¦              ¦

¦ния частоты при   ¦              ¦              ¦

¦аварии всех входов¦              ¦              ¦

¦синхронизации не  ¦              ¦              ¦

¦хуже (+-)         ¦ 5,0х10 ** -11¦ 2,0х10 ** -09¦

+------------------+--------------+--------------+

+------------------+--------------+--------------+

¦Скачок частоты    ¦              ¦              ¦

¦сигнала синхрони- ¦              ¦              ¦

¦зации, при котором¦              ¦              ¦

¦происходит перек- ¦              ¦              ¦

¦лючение входа (+-)¦ 5,0x10 ** -08¦ 1,0x10 ** -06¦

¦                  ¦              ¦              ¦

¦Точность после    ¦              ¦              ¦

¦выхода из режима  ¦              ¦              ¦

¦запоминания       ¦              ¦              ¦

¦частоты (+-)      ¦ 3,0х10 ** -08¦ 5,0х10 ** -07¦

+------------------+--------------+--------------+