2.6 ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРЕДАЧИ СТАНЦИОННОГО ЧЕТЫРЕХПОЛЮСНИКА

1 Интерфейсы

1.1 Определение интерфейсов

Интерфейсы А,V - абонентский интерфейс и цифровой интерфейс, служащие для обеспечения соединения в направлении других станций на первичном иерархическом уровне (2048 Кбит/с), имеющие следующие параметры.

- номинальная скорость передачи : 2048 Кбит/с;

- число символов в канальном интервале: 8, нумеруемых с 1 по 8;

- число канальных интервалов в цикле: 32, нумеруемых с 0 по 31;

- синхронизация по направлению передачи производится на КАТС;

- канальный интервал 16 предназначен в первую очередь для сигнализации;

- канальный интервал 0 используется для циклового синхросигнала, индикации аварии, синхронизации сети и др.

Параметры передачи интерфейсов А и V описываются в п.1.2 разделa 2.6 данного документа.

1.2 Параметры передачи цифровых интерфейсов

1.2.1 Общие параметры

Скорость передачи: 2048 +/- 50 х10 в ст.-6 кбит/с

Линейный код: HDB3

Шаблон импульса на интерфейсе приведен на рис.2.6.2.

1.2.2. Характеристики на выходе  соединения  приведены  в табл.2.6.1.

Таблица 2.6.1

Характеристики передачи на выходе соединения

+-------------------------------------------------------------

¦  Форма импульса   ¦Все импульсы должны соответствовать шаб-¦

¦(номинально прямо- ¦лону рисунка 2.6.2,независимо от знака  ¦

¦    угольная)      ¦Значение соответствует номинальному мак ¦

¦                   ¦симуму                                  ¦

+-------------------+----------------------------------------

¦Испытательное нагру¦           Активная нагрузка            ¦

¦зочное полное сопро¦                                        ¦

¦тивление           ¦                 120 Ом                 ¦

+-------------------+-----------------------------------------

¦Номинальное ампли- ¦                                        ¦

¦тудное значение на-¦                   3 В				    ¦		¦пряженияимпульса   ¦                                        ¦

+-------------------+-----------------------------------------

¦Номинальное ампли- ¦   								    ¦ 	¦тудное значение на-¦             0 +/- 0,3 В                ¦	¦пряженияпаузы(нет  ¦                                        ¦

¦импульса)          ¦                                        ¦

+-------------------+-----------------------------------------

¦Номинальная ширина ¦                  244 нс                ¦

¦импульса           ¦                                        ¦

+-------------------+-----------------------------------------

¦Соотношениеамплитуд¦                                        ¦

¦положительногои от-¦                                        ¦

¦рицательного импуль¦          с 0,95 по 1,05                ¦

¦савцентре  периода ¦                                        ¦

¦импульса           ¦                                        | 	¦+------------------+-----------------------------------------	¦Соотношениеширин   ¦                                        ¦	¦положительногои от-¦                                        ¦

¦рицательного импуль¦          с 0,95 по 1,05                ¦

¦сав номинальной се-¦                                        ¦

¦рединеамплитуды    ¦                                        ¦

+--------------------------------------------------------------

1.2.3. Характеристики на входе соединения

Цифровой сигнал на входе соединения должен быть определен как указано выше, но с изменением  параметров  соединительной  линии.

Величина  затухания  этой  линии должна определяться законом f и находиться на частоте 1024 кГц в диапазоне от 0 до 6 дБ с  учетом всех потерь, обусловленных наличием цифрового кросса между оборудованием.

Затухание  несогласованности на входе соединения должно иметь временные минимальные значения, приведенные в табл.2.6.2.

Таблица 2.6.2

Характеристики на входе соединения

+--------------------------------------------------------+

¦                                  ¦ Затухание неcогла-	¦

¦    Частотный диапазон, кГц       ¦ сованности, дБ     	¦

+----------------------------------+---------------------+

¦      от 51 до 102                ¦       12            	¦

¦      от 102 до 2048              ¦       18            	¦

¦      от 2048 до 3072             ¦       14            	¦

+--------------------------------------------------------+

Примечание: V соответствует номинальному пиковому значению.

Рис.2.6.2 Шаблон импульса на интерфейсе со скоростью 2048 кбит/с.

1.3 Характеристики аналоговых интерфейсов

1.3.1 Номинальное значение станционного импеданса представляет собой комплексное сопротивление ZL, приведенное на рис.2.6.3, где

для стыка Z	- R1 = 150 Ом, R2 = 510 Ом,	C = 47 нФ;

R2

___

+------¦___+------+

R1         ¦                 ¦

___         ¦                 ¦

о-------¦___+--------¦                 +----------о

¦         C       ¦

¦                 ¦

+--------¦+-------+

Pис.2.6.3 Полное комплексное сопротивление ZL (испытательный контур)

1.3.2 Затухание несогласованности по отношению к испытательному контуру, равному ZL, должно быть:

для стыка Z не менее 14 дБ в диапазонах от 300 до 500 Гц и от 2000 до 3400 Гц;

не менее 18 дБ в диапазоне от 500 до 2000 Гц;

1.3.3 Затухание асимметрии относительно "земли" должно быть не менее 40 дБ в диапазоне частот от 300 до 600 Гц и не менее 46 дБ в диапазоне частот от 600 до 3400 Гц.

1.3.4 Номинальные значения относительных входных (Li) и выходных (Lо) уровней, измеренные на частоте 1020 Гц при нагрузке на полное комплексное сопротивление ZL должны быть:

для стыка Z	- Li = 0 дБо, Lo = -7 дБо;

Для интерфейсов Z допускается увеличение номинального значения Lo до 0 дБо с шагом 1 дБо.

Разница между номинальным и действительным относительным уровнем должна находиться в пределах:

входной относительный уровень: от минус 0,3 до 0,7 дБ,

выходной относительный уровень: от минус 0,7 до 0,3 дБ.

2 Характеристики тракта передачи полусоединений

2.1. Рабочее затухание передачи

Рабочее затухание передачи определяется как разность относительных уровней на входе и выходе соединения на частоте 1020 Гц.

Номинальное значение затухания между интерфейсами приведено в таблице 2.6.3.

Таблица 2.6.3

Pабочее затухание, дБ

| Интерфейсы | Интерфейсы (выход) |
| --- | --- |
| (вход) | Z | A | V |
| Z | 7,0 | 0 | 0 |
| A | 7,0 | 0 | 0 |
| V | 7,0 | 0 | 0 |

* Допускается уменьшение номинального значения до 0 дБ с шагом 1 дБ.

Pазница между номинальным и действительным рабочим затуханием полусоединения должна находиться в пределах от минус 0,3 до 0,7 дБ.

2.2 При подаче синусоидального сигнала с частотой 1020 Гц и уровнем минус 10 дБмО на вход любого двухпроводного аналогового интерфейса Z, или синусоидального цифрового сигнала с такими же параметрами на выход цифрового интерфеса типа А, рабочее затухание не должно изменяться более, чем на +/- 0,2 дБ в течение любого 10-минутного интервала времени.

2.3 Амплитудная характеристика

При подаче синусоидального сигнала с частотой 1020 Гц и уровнем от минус 55 дБмО до плюс 3 дБмО на вход любого аналогового интерфейса, или же синусоидального цифрового сигнала с такими же параметрами на выход цифрового интерфейса любого соединения, изменения амплитудной характеристики данного соединения относительно входного уровня - 10 дБмО должны находиться в диапазоне, приведенном на рис.2.6.4.

Рис.2.6.4 Амплитудная характеристика на входе/выходе соединения (полусоединений)

2.4. Амплитудно-частотная характеристика

Отклонения рабочего затухания в полосе частот 0,3 - 3,4 кГц от затухания на частоте 1020 Гц при входном уровне минус 10  дБмО должны соответствовать:

для интерфейса Z 		- рис.2.6.5, 2.6.6;

Рис.2.6.5. Частотная зависимость отклонения рабочего затухания на входе полусоединения (интерфейс  Z)

* - В указанных частотных диапазонах приведены пределы, которые применяются при использовании максимальной протяженности внутристанционного кабеля. Более жесткие пределы применяются при отсутствии такого кабеля.

Рис.2.6.6. Частотная зависимость отклонения рабочего затухания на выходе полусоединения (интерфейс Z)

* - В указанных частотных диапазонах приведены пределы, которые применяются при использовании максимальной протяженности внутристанционного кабеля. Более жесткие пределы применяются при отсутствии такого кабеля.

2.5 Групповое время прохождения

2.5.1 Абсолютное групповое время прохождения

Абсолютное групповое время прохождения представляет собой минимальное групповое время прохождения в диапазоне частот от 500 до 2800 Гц.

Пределы для группового времени прохождения между интерфейсами даны в табл.2.6.4.

Таблица 2.6.4

Пределы группового времени прохождения между интерфейсами

+--------------------------------------------------------------+

¦ Интерфейсы¦ Среднее значение, ¦   0,95 вероятность непревы-  ¦

¦           ¦      мкс          ¦     шения, мкс               ¦

+-----------+-------------------+------------------------------¦

¦  Z-Z      ¦     < 3000        ¦        3900                  ¦

¦ Z-A, A-Z  ¦     < 1950        ¦        2700                  ¦

¦  A - A    ¦     <  900        ¦        1500                  ¦

¦ Z-V,V-Z   ¦     < 2700        ¦        3700                  ¦

¦ A-V,V-A   ¦     < 1650        ¦        2500                  ¦

¦  V - V    ¦     < 2400        ¦        3500                  ¦

+--------------------------------------------------------------+

2.5.2 Частотные искажения группового времени прохождения

Отклонение группового времени прохождения от его минимального значения в диапазоне от 500 Гц до 2500 Гц одного направления передачи должно находиться в следующих диапазонах:

а) между интерфейсами Z, A,V и A,V-Z,

Рис.2.6.7 Пределы отклонения группового времени прохождения между интерфейсами Z, A,V и A,V-Z

2.6 Защищенность от внятных переходных влияний

2.6.1 Переходные влияния между разными полусоединениями

а) Переходное влияние от аналогового входа между различными полусоединениями на дальнем и ближнем конце.

Синусоидальный сигнал с частотой 1020 Гц и уровнем 0 дБм0, поданный на аналоговый двухпроводный интерфейс одного полусоединения, не должен создавать переходную помеху на входе любого другого полусоединения с уровнем, превышающим -73 дБм0 на ближнем конце и -70 дБм0 на дальнем конце.

б) Переходное влияние от цифрового входа между различными полусоединениями на дальнем и ближнем конце.

Цифровой синусоидальный сигнал с частотой 1020 Гц и уровнем 0 дБм0, поданный на цифровой вход одного полусоединения, не должен создавать переходную помеху на выходе любого другого полусоединения с уровнем, превышающим -70 дБм0 на ближнем конце и -73 дБм0 на дальнем конце.

2.7 Суммарные искажения, включая искажения квантования

Отношение сигнала к суммарным искажениям на входе/выходе полусоединения при измерении синусоидальным сигналом с частотой 1020 Гц на аналоговом входе интерфейса Z, или синусоидального цифрового сигнала с той же частотой на цифровом входе соединения (интерфейсы A, V) должно превышать пределы, указанные на рис.2.6.8 и 2.6.9 для интерфейса Z.

Рис.2.6.8 Вход соединения Li = 0 дБо, интерфейс Z

Рис.2.6.9 Выход соединения Lo = -7 дБо, интерфейс Z

2.8 Подавление внеполосных помех на входе соединения

При подаче на аналоговый вход интерфейса Z любого синусоидального сигнала в диапазоне частот от 4,6 до 72 кГц с уровнем - 25 дБм0 уровень любой комбинационной частоты, возникающей на выходе соединения, должен быть по крайней мере на 25 дБ ниже уровня испытательного сигнала.

В самых неблагоприятных условиях национальной сети на цифровом выходе интерфейса Z не должно возникать дополнительного шума более 100 пВтОп в полосе частот от 10 до 4000 Гц, вызванного присутствием внеполосных сигналов на входе соединения.

2.9 Внеполосные помехи на выходе соединения

При подаче на цифровой вход полусоединения интерфейса Z цифрового синусоидального сигнала в диапазоне частот от 300 до 3400 Гц с номинальным уровнем 0 дБм0 уровень внеполосных сигналов, измеренный селективно на аналоговом выходе полусоединения, должен быть менее минус 25 дБм0.

2.10 Балансное затухание дифсистемы (TBRL)

Балансное затухание дифсистемы при нагрузке аналогового входа интерфейса Z номинальным комплексным сопротивлением (см.п.2.6.1.3.1) должно превышать пределы, приведенные на рис.2.6.15.

Рис.2.6.10 Пределы балансного затухания дифсистемы

2.11 Устойчивость

Устойчивость при холостом ходе и коротком замыкании в точке двухпроводного аналогового входа должна быть не менее 6 дБ для интерфейса Z в диапазоне частот от 200 до 3600 Гц.

При изменении выходного относительного уровня Lo интерфейса Z (см. п.1.3.4) допускается соответствующее уменьшение устойчивости, но не менее 0 дБ.

2.12 Шумы

2.12.1 Взвешенный псофометрический шум

Уровни псофометрического шума не должны превышать следующих значений:

а) на аналоговом выходе полусоединения:

интерфейс Z		- минус 66,9 дБм0п;

б) на цифровом выходе полусоединения:

интерфейс Z		- минус 63,5 дБм0п;

2.12.2 Импульсные помехи

Число импульсов шума с максимальным уровнем минус 35 дБм0 должно быть не более пяти в течение любого 5-минутного интервала для соединения с интерфейсом Z.