2.7. АКУСТИЧЕСКИЕ И ВЫЗЫВНЫЕ СИГНАЛЫ. ФРАЗЫ АВТОИНФОРМАТОРА

1. При пользовании основными и дополнительными услугами абонентам могут передаваться следующие информационные акустические и вызывные сигналы:

·	ответ станции;

·	специальный сигнал "Ответ станции";

·	местная посылка вызова;

·	междугородная посылка вызова;

·	контроль посылки вызова;

·	занято;

·	занято при перегрузке;

·	указательный сигнал;

·	сигнал вмешательства;

·	сигнал уведомления;

·	подтверждение приема (при заказе и отмене ДВО);

·	предупредительный сигнал об окончании оплаченного периода;

·	сигнал  ожидания  (контроль  посылки уведомления или ожидание начала фразы);

·	сигнал отключения участника конференц-связи (или неполного сбора К-С);

·	фразы автоинформатора.

2. Функции и параметры акустических и вызывных сигналов и фраз автоинформатора.

2.1. "Ответ станции" - информирует абонента о готовности станции к приему номера.Непрерывный синусоидальный сигнал частотой 425 +/- 3 Гц.  Номинальный абсолютный уровень по мощности сигнала должен быть минус 10 дБм, допустимые отклонения от номинального значения 5 дБ.

2.2. Специальный сигнал "ответ станции" - прерывистый сигнал частотой 425 +/- 3 Гц с параметрами: импульс 0,4 +/- 0,04 с; пауза 0,04 +/- 0,004 с.. Номинальный уровень абсолютный по мощности должен быть минус 10 дБм, допустимые отклонения от номинального значения 5 дБ.  Сигнал передается при заказанной услуге "Переадресация".

2.3.  Местная "Посылка вызова" - информирует абонента о поступлении местного вызова. Прерывистый синусоидальный сигнал частотой 25 +/- 2 Гц, импульс 1,0 +/- 0,1 с, пауза 4,0 +/- 0,4 с.

Длительность первой посылки вызова должна быть не менее 0,3 +/- 0,03 с. Мощность переменного напряжения вызывного сигнала на аналоговом двухпроводном выходе станции для каждой АЛ должна быть не менее 220 мВА.

2.4.  Междугородная “Посылка вызова” с параметрами:

частота 25+/-2 Гц; импульс 1,2+/-0,12 с; пауза 2,0+/-0,2 с.

2.5."Контроль посылки вызова" - информирует вызывающего абонента об окончании установления соединения и посылке вызывного сигнала вызываемому абоненту.

Прерывистый синусоидальный сигнал частотой 425 +/- 3 Гц:

импульс 1,0 +/- 0,1 с, пауза 4,0 +/- 0,4 с.

Номинальный абсолютный уровень по мощности сигнала должен быть  минус 10 дБм, допустимые отклонения от номинального значения 5 дБ.

При междугородной связи сигнал КПВ передается от исходящей АМТС, при наличии ОКС №7 см.раздел 2.16.

2.6.  Сигнал "Занято" - информирует абонента о занятости вызываемого абонента после набора номера или об отбое другого абонента после разговора, или при всех состояниях непроизводительного занятия.  Прерывистый синусоидальный сигнал частотой 425 +/- 3 Гц:  импульс 0,350,05 с, пауза 0,350,05 с. Номинальный абсолютный уровень по мощности сигнала должен быть  минус 10 дБм, допустимые отклонения от номинального значения 5 дБ.

2.7. Сигнал "Занято при перегрузке"- информирует вызывающего абонента об отказе в обслуживании из-за отсутствия свободных соединительных путей и станционных приборов.  Прерывистый синусоидальный сигнал частотой 425 +/- 3 Гц:  импульс 0,1750,025 с, пауза 0,1750,025  с. Номинальный абсолютный уровень по мощности сигнала должен быть минус 10 дБм, допустимые отклонения от номинального значения 5 дБ.

2.8. "Указательный сигнал" - информирует абонента о невозможности установления связи из-за устойчивой причины (абонент недоступен).

Последовательная передача трех частот:  f1 = 950 +/- 5 Гц, f2 = 1400 +/- 5 Гц,f3 = 1800 +/- 5 Гц. Частоты передаются в указанном порядке.Длительность импульса каждой частоты 0,33 +/- 0,07 с, пауза между f1 и f2; f2 и f3 не более 0,03 с. Длительность интервала между посылками из трех частот должна составлять 1 +/- 0.25c, разность между уровнями соответствующих частот не должна быть более 3 дБ.  Уровень сигнала от минус 15 до минус 5 дБм.

2.9."Сигнал вмешательства" - информирует абонентов, участвующих в разговоре, о подключении оператора или третьего абонента.

Прерывистый синусоидальный сигнал частотой 425 +/- 3 Гц, первый импульс 0,25 +/- 0,025 с, первая пауза 0,25 +/- 0,025 с, второй импульс 0,25 +/- 0,025 с, вторая пауза 1,25+/-03 c.

Сигнал передается в течение всего времени вмешательства на фоне разговора. Уровень сигнала от минус 20 до минус 10 дБм. Сигнал используется для предоставления абонентам дополнительных услуг.

2.10."Сигнал уведомления" - информирует абонента, занятого в разговоре, о поступлении нового вызова.  Прерывистый синусоидальный сигнал частотой 425 +/- 3 Гц, импульс 0,2 +/- 0,02 с, пауза 5,0 +/- 0,5 с. Уровень сигнала от минус 20 до минус 10 дБм.  Сигнал используется для предоставления абонентам дополнительных услуг.

2.11."Сигнал отключения участника конференц-связи" - информирует абонентов, участвующих в конференц-связи, об отключении одного из участников.

Сигнал отключения - одиночный синусоидальный импульс частотой 425 +/- 3 Гц, продолжительностью 0,3 - 1,0 с. Уровень от минус 15 до минус 5 дБм.

2.12."Сигнал неполного сбора" - информирует абонента-инициатора о том, что время сбора конференц-связи окончилось, но подключились не все абоненты.  Одиночный синусоидальный сигнал частотой 425 +/- 3 Гц продолжительностью 0,3-1,0с. Уровень от минус 5 до минус 15 дБм.

2.13."Подтверждение приема" - информирует абонента о том, что заказ на услугу принят или произведена отмена услуги.

При положительном исходе абоненту передается специальный сигнал "Ответ станции", при отрицательном - фраза автоинформатора (нет права на услугу) или "Занято-перегрузка" (при вводе ошибочных данных).

2.14."Ожидание" (контроль посылки сигнала уведомления) - информирует вызывающего абонента о посылке вызываемому абоненту сигнала "уведомление"; используется также при ожидании начала фразы автоинформатора. Прерывистый синусоидальный сигнал частотой 425 +/- 3 Гц, посылка 0,2 +/- ,02 с, пауза 5,0 +/- 0,5 с.  Уровень сигнала от минус 15 до минус 5 дБм.

2.15.  "Предупредительный сигнал об окончании оплаченного периода" посылается в таксофон за 20+/-2 с до окончания оплаченного интервала времени и информирует абонента о необходимости произвести доплату или закончить разговор.

Параметры предупредительного сигнала:

частота:  1400+/-10Гц

длительность посылки: 1+/- 0.1 сек

длительность паузы:   1+/- 0.1 сек

количество посылок:   2-3

уровень на выходе КАТС: от -4 до 0 дБм.

2.16. Коэффициент нелинейных искажений акустических сигналов должен быть не более 5%.

2.17. Уровень акустических сигналов должен быть измерен на двухпроводном аналоговом выходе абонентской линии на нагрузке ZАЛ и 600 Ом.

3. Фразы автоинформатора

3.1.  Перечень фраз автоинформатора приведен в табл.2.7.1.

3.2. После передачи абоненту трех фраз автоинформатор отключается от абонентской линии, а абоненту передается сигнал "занято".

3.3. При подключении к автоинформатору никакие линейные сигналы не должны передаваться.

Таблица 2.7.1

| № п/п | Фраза автоинформатора | В каких случаях используется фраза |
| --- | --- | --- |
| 1 | “Аппарат абонента не подключен к станции” | 1. Номер абонента не создан на АТС (номеру абонента не присвоен номер оборудования) |
| 2 | “Номер временно не может быть вызван” | 1. Аппарат временно отключен (например, за неуплату) 2. Абонентская линия отключена по причине неисправности 3. Абонент или группа абонентов имеют только исходящую связь 4. У абонента заказана услуга “Отключение телефонного аппарата” (“Запрет исходящей и входящей связи”) |
| 3 | “Набранный Вами номер в стадии изменения. Обращайтесь по телефону справочной службы 09” | 1. Изменение списочного номера при переезде абонента 2. В случае отказа абонента от телефона |
| 4 | “Данный вид связи не входит в перечень услуг для Вашего аппарата” | 1. При вызове платных служб и АМТС с обычного городского таксофона 2. Заказана услуга “Запрет некоторых видов исходящей связи” 3. При наборе местного номера с междугородного таксофона 4. Абонент не имеет права пользования автоматической междугородной связью и платными службами |
| 5 | “Набранный Вами номер не существует” | 1. При наборе абонентом несуществующего индекса при местной и междугородной связи |
| 6 | “Номер абонента изменился. Обращайтесь по телефону 09” | 1. При изменении индекса АТС |
| 7 | “На данном направлении перегрузка” | 1. При перегрузке или выключении направления |
| 8 | “Пожалуйста, ждите” (3-частотный сигнал в паузах) | 1. При обслуживании вызовов от приоритетных абонентов при соединении с линией ожидания |
| 9 | “Неправильно набран номер” | 1. Передается вызывающему абоненту в случае неправильно набранного национального или международного номера |
| 10 | “Пожалуйста, звоните оператору” | 1. Передается в необходимых случаях при исходящей междугородной или международной связи |
| 11 | “Пожалуйста, ждите ответа” |  |
| 12. | “Ваша линия отключена за неуплату” | 1. Передается в направлении абонентской линии неплательщика |