2.9 УСТОЙЧИВОСТЬ К ВНЕШНИМ ЭЛЕКТPИЧЕСКИМ И ЭЛЕКТPОМАГНИТНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ И PАДИОПОМЕХИ

1 Требования по устойчивости к воздействию перенапряжений и избыточных токов

1.1 Требования задаются в соответствии с требованиями Pекомендации К.20 МСЭ-Т. Оборудование должно быть построено таким образом, чтобы его схемотехнические решения, конструкция и элементная база обеспечивали устойчивость станционной аппаратуры к внешним электрическим воздействиям по проводам абонентских линий (аналоговых и цифровых) и по проводам физических соединительных линий, вызываемых грозовыми атмосферными явлениями, влиянием высоковольтных линий электропередачи, влиянием и непосредственным электрическим контактом с проводами низковольтной сети электропитания.

1.2 Оборудование без дополнительных средств защиты должно выдерживать импульсные перенапряжения амплитудой 1000 В, при установленных дополнительных средствах защиты - 4000 В.

1.3 Оборудование должно выдерживать воздействие пачек импульсов напряжения амплитудой 300 Вэфф, длительностью 200 мс и частотой заполнения 50 Гц.

1.4 Оборудование должно выдерживать воздействия напряжения амплитудой 220 Вэфф переменного тока частотой 50 Гц в течение 15 мин.

1.5 Условия испытаний и критерии приемки приведены в таблице 2.9.1.

1.6 Критерии приемки, указанные в табл. 2.9.1, следующие:

Критерий А. Оборудование должно выдерживать испытания без повреждений и нормально работать после испытания. В процессе испытания, непосредственно в момент воздействия опасного напряжения или тока, допускается сбой в нормальной работе. Допускается срабатывание предохранителей или других защитных устройств, которые должны быть заменены или восстановлены перед возобновлением дальнейшей работы оборудования.

Критерий В. В процессе испытания не должна возникать опасность пожара. Любое возникшее повреждение или отказ должны быть ограничены минимальным числом линейных комплектов (АК, КСЛ и др.).

Таблица 2.9.1

Условия испытаний оборудования КАТС на устойчивость к воздействию напряжений и избыточных токов

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+

¦  Вид            ¦ Точки под-       ¦Схема       ¦ Минимальное    ¦ Наличие        ¦ Количество  ¦Критерий ¦

¦воздействия      ¦ ключения         ¦испытаний   ¦ испытательное  ¦ дополнительных ¦ воздействий ¦приемки  ¦

¦                 ¦ испытательного   ¦            ¦ напряжение     ¦ средств        ¦             ¦         ¦

¦                 ¦ напряжения       ¦            ¦ и его          ¦ защиты         ¦             ¦         ¦

¦                 ¦                  ¦            ¦ длительность   ¦                ¦             ¦         ¦

+-----------------+------------------+------------+----------------+----------------+-------------+---------¦

¦   1             ¦      2           ¦   3        ¦       4        ¦       5        ¦      6      ¦    7    ¦

+-----------------+------------------+------------+----------------+----------------+-------------+---------¦

¦             ¦   ¦                  ¦            ¦   1)           ¦                ¦             ¦         ¦

¦1. Грозовые  ¦1а ¦ Поочередно на    ¦Pис.2.9.1а-в¦ Uс  = 1000 В   ¦    Нет         ¦ По 5 импуль-¦         ¦

¦перенапряже- ¦   ¦ каждый вход,     ¦при двух-   ¦                ¦                ¦ сов положи- ¦         ¦

¦ния          ¦   ¦ остальные входы  ¦проводной   ¦                ¦                ¦ тельной и   ¦    А    ¦

¦             ¦   ¦ соединены с "зем-¦линии;      ¦                ¦                ¦ отрицатель- ¦         ¦

¦             +---¦ лей";на все вхо- +            +----------------+----------------¦ ной полярно-+---------¦

¦             ¦1б ¦ ды одновременно  ¦Pис.2.9.1 г-ж Uс = 4000 В    ¦  Согласованная ¦ сти         ¦         ¦

¦             ¦   ¦ по отношению к   ¦при трех-   ¦                ¦  первичная     ¦             ¦         ¦

¦             ¦   ¦ "земле"          ¦проводной   ¦                ¦  защита в      ¦             ¦    А    ¦

¦             ¦   ¦                  ¦линии       ¦                ¦  кроссе        ¦             ¦         ¦

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦2. Влияние   ¦   ¦ На все входы     ¦Pис.2.9.2при¦                ¦                ¦             ¦         ¦

¦   ЛЭП       ¦   ¦ одновременно по  ¦R1=R2=R3=   ¦                ¦                ¦             ¦         ¦

¦             ¦   ¦ отношению  к     ¦=600Ом;пере-¦                ¦                ¦             ¦         ¦

¦             ¦2а ¦ "земле"          ¦ключатель S1¦                ¦                ¦             ¦         ¦

¦             ¦   ¦                  ¦в положении ¦                ¦                ¦             ¦         ¦

¦             ¦   ¦                  ¦"выключено",¦                ¦                ¦             ¦         ¦

¦             ¦   ¦                  ¦S2-"выключе-¦                ¦                ¦             ¦         ¦

¦             ¦   ¦                  ¦но"; при    ¦                ¦                ¦             ¦         ¦

¦             ¦   ¦                  ¦двухпровод- ¦                ¦      Нет       ¦     5       ¦    А    ¦

¦             ¦   ¦                  ¦ной линии   ¦                ¦                ¦             ¦         ¦

¦             ¦   ¦                  ¦испытания   ¦                ¦                ¦             ¦         ¦

+-------------+---+------------------+------------+----------------+----------------+-------------+---------+

Продолжение табл. 2.9.1

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+

¦   1             ¦      2           ¦   3        ¦       4        ¦       5        ¦      6      ¦    7    ¦

+-------------+---+------------------+------------+----------------+----------------+-------------+---------¦

¦             ¦   ¦                  ¦проводятся  ¦                ¦                ¦             ¦         ¦

¦             ¦   ¦                  ¦при S2 в по-¦                ¦                ¦             ¦         ¦

¦             ¦   ¦                  ¦ложении     ¦                ¦                ¦             ¦         ¦

¦             ¦   ¦                  ¦"включено" и¦                ¦                ¦             ¦         ¦

¦             ¦   ¦                  ¦"выключено" ¦                ¦                ¦             ¦         ¦

¦             +---¦                  +------------¦                +----------------+-------------+---------¦

¦             ¦   ¦                  ¦Pис.2.9.2при¦                ¦ Согласованная  ¦             ¦         ¦

¦             ¦   ¦                  ¦R1=R2=R3=   ¦                ¦ первичная      ¦             ¦         ¦

¦             ¦   ¦                  ¦=600 Ом;    ¦   2)           ¦ защита в кроссе¦     5       ¦    А    ¦

¦             ¦2б ¦                  ¦переключа-  ¦  Uас= 300 Вэфф ¦                ¦             ¦         ¦

¦             ¦   ¦                  ¦тель S в    ¦     200 мс     ¦                ¦             ¦         ¦

¦             ¦   ¦                  ¦положении   ¦                ¦                ¦             ¦         ¦

¦             ¦   ¦                  ¦"включено"  ¦                ¦                ¦             ¦         ¦

¦             ¦   ¦                  ¦Pис.2.9.2при¦                ¦ Согласованная  ¦             ¦         ¦

¦             ¦   ¦                  ¦R1=R2=R3=   ¦                ¦ первичная      ¦     1       ¦    В    ¦

¦             ¦   ¦                  ¦= 200 Ом;   ¦                ¦ защита в кроссе¦             ¦         ¦

¦             ¦2в ¦                  ¦переключа-  ¦                ¦                ¦             ¦         ¦

¦             ¦   ¦                  ¦тель S в    ¦                ¦                ¦             ¦         ¦

¦             ¦   ¦                  ¦положении   ¦                ¦                ¦             ¦         ¦

¦             ¦   ¦                  ¦"включено"  ¦                ¦                ¦             ¦         ¦

+-----------------+------------------+------------+----------------+----------------+-------------+---------¦

¦3. Контакт с     ¦На все входы      ¦Pис.2.9.3   ¦  Uac= 220 Вэфф ¦       4)       ¦ По 1 разу   ¦         ¦

¦низковольтной    ¦одновременно по   ¦Испытания   ¦      3)        ¦    Нет         ¦ для каждого ¦         ¦

¦сетью            ¦отношению к       ¦проводятся  ¦    15 мин      ¦                ¦ положения   ¦    В    ¦

¦электропита-     ¦"земле"           ¦для каждого ¦                ¦                ¦ переключате-¦         ¦

¦ния              ¦                  ¦положения   ¦                ¦                ¦ ля S        ¦         ¦

¦                 ¦                  ¦переключате-¦                ¦                ¦             ¦         ¦

¦                 ¦                  ¦ля S        ¦                ¦                ¦             ¦         ¦

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+

Примечания:

1. Uc - напряжение заряда накопительного конденсатора в схеме генератора испытательных импульсов (рис. 2.9.4).

2. Uac - эффективное значение испытательного напряжения переменного тока частотой (50+/-2,5) Гц.

3. 15 минут при наличии сигнализации о появлении посторонних напряжений в линии. При отсутствии такой сигнализации длительность воздействия 60 минут.

4. При наличии дополнительных средств защиты в кроссе испытания проводятся как при установленных средствах защиты, так и без них.

2 Требования по устойчивости к воздействию внешних кондуктивных помех, электромагнитных полей и электростатических разрядов

2.1 В соответствии с IEC 801-1 устанавливаются требования по устойчивости оборудования к воздействию электромагнитных помех следующих видов:

Cхемы испытаний КАТС на устойчивость  к воздействию грозовых перенапряжений

+---------+            +----------+         +----------+     +----------+

¦  ИВИ    ¦      к ИВИ ¦  КАТС    ¦  к ИВИ  ¦  КАТС    ¦к ИВИ¦ КАТС     ¦

¦"Вых. А"-+--->    <---+--  "А"   ¦       +-+--  "А"   ¦  <--+--  "А"   ¦

¦         ¦            ¦          ¦       ¦ ¦          ¦     ¦          ¦

¦"Вых. В"-+--->      +-+--  "В"   ¦     <-+-+--  "В"   ¦  <--+--  "В"   ¦

¦         ¦          ¦ ¦          ¦       ¦ ¦          ¦     ¦          ¦

¦"Вых. С"-+--->      ¦ ¦          ¦       ¦ ¦          ¦     ¦          ¦

¦         ¦          ¦ ¦          ¦       ¦ ¦          ¦     ¦          ¦

¦  "E"   -+--->    <---+-+  "Е"   ¦     <---+--+ "Е"   ¦  <--+--+ "Е"   ¦

+---------+            +-+--------+         +--+-------+     +--+-------+

---                   ---              ---

а)                               б)                в)

Схема подключения ИВИ ко входам испытываемой КАТС:

а, б, в	- при двухпроводной линии;

ИВИ		- имитатор  высоковольтных импульсов;

А, В, С,	- входы испытываемой  АТС

Е		- корпус, земля.

Pис 2.9.1

Схемы испытаний КАТС на устойчивость к воздействию помех при влиянии ЛЭП

S1

+-------/ -+         R1             +----------+    +----------+

¦          ¦        ___             ¦  КАТС    ¦    ¦ КАТС     ¦

C1 +-¦+---------------|___|--->"А" <---+--  "А"   ¦<---+--  "А"   ¦

+--------+    ¦              /                    ¦          ¦    ¦          ¦

¦  ГПИ   ¦    +-------/ -+  _     R2          <---+--  "В"   ¦<---+--  "В"   ¦

¦        ¦    ¦          ¦ |_|R4  ___             ¦          ¦    ¦          ¦

¦        ¦  C2+-¦+---------------|___|--->"В"     ¦          ¦<---+--  "C"   ¦

¦        ¦    +-------/ -+         R3             ¦          ¦    ¦          ¦

¦        ¦  C3¦          ¦        ___         <---+-+  "Е"   ¦<---+--+ "Е"   ¦

¦       -+------¦+---------------|___|--->"С"     +-+--------+    +--+-------+

¦       -+------------------------------->"Е"      ---              ---

+--------+                                     ( при двухпро-  ( при трех-

С1=С2=С3=1.0 мкФ                      водной линии)  проводной

R1=R2=R3=600 Ом( 200 Ом)                             линии)

R4=100 Ом

Pис.2.9.2

Схемы испытаний КАТС на устойчивость к воздействию помех при контакте с сетью электропитания

R1

___

+--------+   +----------|___|----         "А"    +----------+    +----------+

¦Источник¦   ¦  ___ R2            \------->      ¦  КАТС    ¦    ¦ КАТС     ¦

¦перемен-¦   +-|___|-------------            <---+--  "А"   ¦<---+--  "А"   ¦

¦ного    ¦   ¦          ___  R3                  ¦          ¦    ¦          ¦

¦тока  --+---+---------|___|-----            <---+--  "В"   ¦<---+--  "В"   ¦

¦220 В   ¦   ¦  ___  R4           \------->"В"   ¦          ¦    ¦          ¦

¦50 Гц   ¦   +-|___|-------------                ¦          ¦<---+--  "C"   ¦

¦        ¦   ¦          ___  R5                  ¦          ¦    ¦          ¦

¦        ¦   +---------|___|-----            <---+-+  "Е"   ¦<---+--+ "Е"   ¦

¦        ¦   ¦  ___ R6            \-------> "С"  +-+--------+    +--+-------+

¦        ¦   +-|___|-------------                 ---              ---

¦        ¦                                      ( при двухпро-  ( при трех-

¦      --+-------------------------------> "E"    водной линии)  проводной

¦        ¦                                                       линии)

¦        ¦

+--------+  R1=R3=R5=600 Ом

R2=R3=R6=10  Ом

Pис. 2.9.3

Упрощенная схема ИВИ

R3

___   "Вых. А"

R6              S          R2      +----|___|-------

___                         ___     ¦ R4  ___    "Вых. В"

+--|___|------------  ---------|___|----+----|___|-------

U  ¦          ^    ¦        +-+         ¦  ¦ R5  ___    "Вых. С"

¦          ¦   --- C1    ¦ ¦     C2 --- +----|___|-------

---     Uc  ¦   ---       ¦ ¦R1      ---

---         ¦    ¦        +-+         ¦

¦          ¦    ¦         ¦          ¦

¦          v    ¦         ¦          ¦

+-------------------------------------------------------  "E"

U - источник высокого напряжения;

R1= 50 Ом;  С1= 20 мкФ;

R2  15 Ом;  С2= 0,2 мкФ;

R3=R4=R5= 25 Ом;

R6= 500 кОм - зарядный резистор.

Pис. 2.9.4

- наносекундных кондуктивных импульсных помех;

- излученных радиочастотных электромагнитных помех;

- электростатических разрядов.

2.2 Критерии приемки

Критерий А. Оборудование должно функционировать нормально при заданном уровне воздействия.

Критерий В. В оборудовании не должно возникать отказов компонентов при заданном уровне воздействия.

2.3. Требования по устойчивости оборудования к воздействию наносекундных импульсных кондуктивных помех задаются в соответствии с IEC 801-4. Оборудование должно быть устойчиво к воздействию импульсов напряжения со временем нарастания 5 нс и длительностью импульса 50 нс по цепям интерфейсов и цепям питания постоянного тока.

Уровни воздействий и критерии приемки приведены в таблице 2.9.2.

Таблица 2.9.2

+-------------------------------------------------------------+

¦                   ¦         Критерий приемки                ¦

¦   Амплитуда       +-----------------------------------------¦

¦   импульса, В     ¦   Цепи интерфейсов¦ Цепи питания        ¦

¦                   ¦                   ¦ постоянного тока    ¦

+-------------------+-------------------+---------------------¦

¦      250          ¦          А        ¦        В            ¦

¦                   ¦                   ¦                     ¦

¦      500          ¦          В        ¦        -            ¦

+-------------------------------------------------------------+

2.4 Требования по устойчивости оборудования к воздействию излученных радиочастотных электромагнитных помех устанавливаются в соответствии с IEC 801-3.

Уровни воздействий и критерии приемки приведены в таблице 2.9.3.

Таблица 2.9.3.

+-------------------------------------------------------+

¦    Напряженность  ¦   Напряженность   ¦  Критерий     ¦

¦    электрической  ¦   магнитной       ¦  приемки      ¦

¦    составляющей   ¦   составляющей    ¦               ¦

¦    поля, В/м      ¦   поля, мА/м      ¦               ¦

+-------------------+-------------------+---------------¦

¦         3         ¦        8          ¦     А         ¦

¦        10         ¦       27          ¦     В         ¦

+-------------------------------------------------------+

2.5 Требования по устойчивости оборудования к воздействию электростатических разрядов установлены в соответствии с IEC 801-2.

Оборудование должно выдерживать воздействие электростатического разряда при напряжении 8 кВ, критерий приемки - В.

2.6 Методики контроля устойчивости оборудования к воздействию внешних электромагнитных помех должны соответствовать требованиям следующих нормативных документов

1. IEC 801-1. Совместимость технических средств измерения, контроля и управления промышленными процессами. Электромагнитная устойчивость к электромагнитным помехам. Общие положения.

2. IEC 801-3. Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к наносекундным импульсным помехам. Технические требования и методы испытаний.

3. IEC 801-2. Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к радиочастотным электромагнитным полям в полосе 26 - 1000 МГц. Технические требования и методы испытаний.

4. IEC 801-2. Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электростатическим разрядам. Технические требования и методы испытаний.

3 Нормы допускаемых радиопомех

3.1 Оборудование АТС делится на 2 класса:

оборудование класса А - технические средства, которые эксплуатируют вне жилых домов и не подключают к электрическим сетям жилых домов;

оборудование класса В - технические средства, которые эксплуатируют в жилых домах или подключают к электрическим сетям жилых домов.

3.2 Напряжение радиопомех в низковольтных сетях от оборудования класса А не должно превышать значений, указанных в таблице 2.9.4.

Таблица 2.9.4

+---------------------------------------------------------------+

¦   ¦                  ¦Напряжение радиопомех, дБ, в диапазоне  ¦

¦ N ¦                  ¦               частот                   ¦

¦п/п¦ Место измерения  +----------------------------------------¦

¦   ¦                  ¦от 0,15 до  ¦ выше 0,5 до ¦ выше 2,5 до ¦

¦   ¦                  ¦  0,5 МГц   ¦   2,5 МГц   ¦   30 МГц    ¦

+---+------------------+------------+-------------+-------------¦

¦1  ¦ На проводах      ¦    80      ¦     74      ¦     66      ¦

¦   ¦ электрических    ¦            ¦             ¦             ¦

¦   ¦ сетей            ¦            ¦             ¦             ¦

¦2  ¦ На проводах      ¦    60      ¦     52      ¦     52      ¦

¦   ¦ электрических    ¦            ¦             ¦             ¦

¦   ¦ сетей питания    ¦            ¦             ¦             ¦

¦   ¦ жилых домов      ¦            ¦             ¦             ¦

¦3  ¦ На проводах линий¦   100      ¦     94      ¦     90      ¦

¦   ¦ связи (кроме вч  ¦            ¦             ¦             ¦

¦   ¦ связи), трансля- ¦            ¦             ¦             ¦

¦   ¦ ционных и др.    ¦            ¦             ¦             ¦

¦   ¦ симметричных ли- ¦            ¦             ¦             ¦

¦   ¦ ний, не заходящих¦            ¦             ¦             ¦

¦   ¦ в жилые дома     ¦            ¦             ¦             ¦

¦4  ¦ На проводах линий¦    80      ¦     74      ¦     66      ¦

¦   ¦ связи (кроме вч  ¦            ¦             ¦             ¦

¦   ¦ связи), трансля- ¦            ¦             ¦             ¦

¦   ¦ ционных и др.    ¦            ¦             ¦             ¦

¦   ¦ симметричных ли- ¦            ¦             ¦             ¦

¦   ¦ ний, заходящих в ¦            ¦             ¦             ¦

¦   ¦ жилые дома       ¦            ¦             ¦             ¦

+---------------------------------------------------------------+

3.3 Напряженность поля радиопомех, создаваемых оборудованием класса А, не должна превышать значений, указанных в таблице 2.9.5.

Таблица 2.9.5

+---------------------------------------------------------------+

¦Диапазон частот, МГц¦ от 0,15 до ¦выше 0,5 до 2,5¦ выше 2,5 до ¦

¦                    ¦   0,5      ¦               ¦      300    ¦

+--------------------+------------+---------------+-------------¦

¦Напряженность поля, ¦    60      ¦       54      ¦       46    ¦

¦  дБ мкВ/м          ¦            ¦               ¦             ¦

+---------------------------------------------------------------+

3.4 Несимметричное напряжение радиопомех на зажимах для подключения к сети электропитания оборудования класса В не должно превышать значений, указанных в таблице 2.9.6.

Таблица 2.9.6

+---------------------------------------------------------------+

¦  Полоса частот, МГц     ¦    Напряжение радиопомехи, дБмкВ    ¦

¦                         +-------------------------------------¦

¦                         ¦    Квазипиковое   ¦   Среднее       ¦

¦                         ¦      значение     ¦  значение       ¦

+-------------------------+-------------------+-----------------¦

¦ от 0,15 до 0,5 включ.   ¦   от 66 до 56     ¦  от 56 до 46    ¦

¦                         ¦                   ¦                 ¦

¦ от 0,5  до 5   включ.   ¦        56         ¦       46        ¦

¦                         ¦                   ¦                 ¦

¦ Свыше 5 до 30 включ.    ¦        60         ¦       50        ¦

+---------------------------------------------------------------+

3.5 Общее несимметричное напряжение радиопомех на линейных зажимах оборудования класса В не должно превысить значений, указанных в таблице 2.9.7.

Таблица 2.9.7

+---------------------------------------------------------------+

¦  Полоса частот, МГц     ¦    Напряжение радиопомехи, дБмкВ    ¦

¦                         +-------------------------------------¦

¦                         ¦    Квазипиковое   ¦   Среднее       ¦

¦                         ¦      значение     ¦  значение       ¦

+-------------------------+-------------------+-----------------¦

¦ от 0,15 до 0,5 включ.   ¦   от 84 до 74     ¦  от 74 до 64    ¦

¦                         ¦                   ¦                 ¦

¦ Свыше 0,5 до 30 включ.  ¦        74         ¦       64        ¦

+---------------------------------------------------------------+

3.6 Квазипиковое значение напряженности поля радиопомех от оборудования класса В на расстоянии R не должно превышать значений, указанных в таблице 2.9.8 .

Таблица 2.9.8

+---------------------------------------------------------------+

¦  Полоса частот, МГц    ¦  Pасстояние   ¦ Напряженность поля   ¦

¦                        ¦    R, м       ¦ радиопомех, дБмкВ/м  ¦

+------------------------+---------------+----------------------¦

¦от 30 до 230 включ.     ¦       3       ¦        40            ¦

¦                        ¦               ¦                      ¦

¦Свыше 230 до 1000 включ.¦       3       ¦        47            ¦

+---------------------------------------------------------------+

3.7 Напряжение радиопомех, создаваемых техническими средствами на зажимах для подключения к коаксиальным и волоконно-оптическим линиям связи не нормируется.