2.15. ТPЕБОВАНИЯ К СОДЕPЖАНИЮ ДОКУМЕНТАЦИИ

1. Состав технической документации  на КАТС (описания, инструкции и пр.) должен строиться  по принципу  "от общего описания к более  подробному изложению",  обеспечивая возможность быстрого доступа к документам требуемого уровня детализации.

2. Все  представляемые документы  должны относиться  к одной и той же версии программного обеспечения и  соответствовать поставляемому оборудованию.

3. Документация на КАТС должна  быть составлена на русском  языке. Допускается  использование обозначений блоков, устройств,  плат, программ и др. элементов КАТС, а  также общеупотребительных терминов, на английском языке. В этих случаях в состав документации должен входить англо-русский словарь используемых обозначений и терминов.

4. Документация поставляется в альбомах (папках) на бумаге и/или на магнитных носителях. Должна обеспечиваться возможность считывания и размножения информации с  магнитных носителей. Конкретные типы носителей и считывающих устройств согласовываются в контрактах на поставку.

5. Состав документации,  входящей в поставку КАТС, должен  быть включен  в Перечень  документации заказчика (поставляется на станцию), где указывается название, номер каждого документа и номер тома, в котором он находится.

6. Вся эксплуатационно-техническая документация должна состоять из следующих составных частей:

6.1. Описательные документы.

6.1.1. Руководство “Описание системы”, которое содержит функциональное описание, описание структуры, конфигурации и основные характеристики работы КАТС и входящих в нее подсистем/модулей.

6.1.2. Руководство по программному обеспечению, которое дополняет информацию, приведенную в Руководстве “Описание системы”, и содержит подробное описание функций и операций программных модулей в КАТС.

6.1.3. Руководство “Описание оборудования”, которое дополняет информацию, приведенную в Руководстве “Описание системы”, и содержит подробное описание технических средств КАТС на уровне статива.

6.2. Документы по эксплуатации и техобслуживанию.

6.2.1. Инструкции по эксплуатации и техобслуживанию.

6.2.1.1. Инструкции, определяющие последовательность действий, которые должны быть выполнены для успешного завершения какой-либо конкретной задачи по эксплуатации или техобслуживанию станции.

6.2.1.2. Pуководства пользователя по связи “человек-машина”, с детальной информацией по командам, выдаваемым персоналом в ходе выполнения инструкций по эскплуатации и техобслуживанию.

6.2.2. Справочные руководства.

6.2.2.1. Справочные руководства по эксплуатации и техобслуживанию, содержащие перечни, таблицы и диаграммы, которые могут быть использованы персоналом КАТС для получения дополнительной информации, требующейся в процессе выполнения той или иной конкретной задачи.

6.2.2.2. Руководства по сообщениям системы, содержащие подробную информацию о всех сообщениях, которые может генерировать КАТС, в том числе и по запросу оператора (например, для сообщения о сбое, аварии или изменении состояния).

6.3. Документы на систему рабочих мест операторов.

6.3.1. Руководства по цифровым рабочим местам операторов (DOP), содержащие список операций  DOP, процедуры выполнения операций на DOP и справочную информацию DOP.

6.3.2. Руководство для управленческого персонала (бригадиры/начальники смены), содержащее инструкции по выполнению задач управления DOP и соответствующую справочную информацию.

6.4. Руководство по компоновке оборудования станции, содержащее такие документы, как список функциональных элементов, план размещения оборудования, список межстативных соединений, список распределения элементов управления, список кабельной разводки и списки компоновки стативов.

7. Документация по функционированию плат (подробное описание платы, электрические схемы) может поставляться Заказчику по дополнительному соглашению.

8. Кроме вышеперечисленного перечня документации в состав технической документации КАТС могут входить документы на оборудование, поставляемое по контракту: на периферийные устройства, на ЭПУ, на измерительные приборы, на аппаратуру ИКМ, на систему  пожаротушения и т.д. - на русском языке и на языке фирм-изготовителей.