2.16 СИСТЕМА ОБЩЕКАНАЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

1 Формирование сети ОКС Nо7.

1.1 КАТС с функциями ЦСИО должна обеспечивать реализацию функций пункта сигнализации (SP) сети ОКС No7 на уровне местной (NI=11) и междугородной (NI=10) сетей.

1.2 Должна предусматриваться возможность реализации функций транзитных пунктов сигнализации (STP) и пунктов сигнализации с переприемом (SPR) по результатам расчета сети ОКС No7 региона.

1.3 Система нумерации пунктов сигнализации ОКС No7 на уровне МТР должна соответствовать утвержденному МС РФ плану нумерации пунктов сигнализации.

1.4 КАТС с функциями ЦСИО должна обеспечивать обслуживание соединений подсистем: передачи сообщений (МТР), пользователя ЦСИО (ISUP), а также для обслуживания транзитной сигнальной нагрузки сетей подвижной связи и интеллектуальной сети - подсистем управления соединениями сигнализации (SCCP).

2 Спецификации подсистем ОКС No7.

2.1 Спецификация подсистемы передачи сообщений, реализуемой КАТС с функциями ЦСИО, должна соответствовать утвержденной МС РФ 21.10.94 "Технические спецификации на подсистему передачи сообщений (MTP) для национальной сети России".

2.2 Спецификация части пользователя ЦСИО, реализуемая КАТС с функциями ЦСИО должна соответствовать утвержденной МС РФ 21.10.94 "Технические спецификации на подсистему пользователя (ISUP) для национальной сети России".

2.3 Спецификация подсистемы управления соединениями сигнализации должна соответствовать утвержденной МС РФ 21.10.94 "Технические спецификации на подсистему управления соединением сигнализации (SCCP) для национальной сети России".

2.4 Спецификация подсистемы возможностей транзакции в случае использования должна соответствовать утвержденной МС РФ 21.10.94 "Технические спецификации на подсистему возможностей транзакции (ТС) для национальной сети России".

2.5 Процедуры взаимодействия с системами сигнализации национальной сети России должны соответствовать утвержденным МС РФ 21.10.94 “Техническим спецификациям взаимодействия с системами сигнализации национальной сети России, включая специфические национальные процедуры и сообщения”.

2.6 Тестовые процедуры МТР должны соответствовать утвержденным МС РФ 28.12.94 “Техническим спецификациям на тестовые процедуры на подсистему передачи сообщений (МТР) на национальной сети России”.

2.7 Тестовые процедуры ISUP должны соответствовать утвержденным МС РФ 28.12.94 “Техническим спецификациями на тестовые процедуры на подсистему пользователя ISDN (ISUP) для национальной сети России”.

2.8 Тестовые процедуры SCCP должны соответствовать утвержденным 28.12.94 “Техническим спецификациям на тестовые процедуры на подсистему управления соединением сигнализации (SCCP) для национальной сети России”.

2.9 Тестовые процедуры ТС, если необходимо, должны соответствовать утвержденным 28.12.94 “Техническим спецификациям на тестовые процедуры на подсистему возможностей транзакции (ТС) для национальной сети России”.