2.17. ПРИНЦИПЫ  ОРГАНИЗАЦИИ  ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  С  СУЩЕСТВУЮЩИМИ  АТС,  АМТС.  НУМЕРАЦИЯ

1. КАТС должны обеспечивать совместную работу как между собой, так и со всеми существующими станциями (УПАТС) и узлами местных, внутризоновых и междугородных телефонных сетей, а также с МЦК.

КАТС должны обеспечивать выделение части номерной емкости для УПАТС в единой системе нумерации городской сети.

1.1. Организация взаимодействия с существующими АТС (УПАТС) на местных и внутризоновых сетях.

1.1.1. Должны предусматриваться следующие способы передачи линейных сигналов и сигналов управления:

По общему каналу сигнализации (ОКС) системы N7 МСЭ-Т.

По двум выделенным сигнальным каналам (2ВСК) цифровых систем передачи ЦСП или на частоте 2600 Гц систем передачи с возможностью передачи регистровой информации:

а) декадным кодом (ДЕК) в 16-м канальном интервале ИКМ или на частоте 2600 Гц (таб. 1, 2, 8, 9, 10 раздела 3.7);

б) в разговорном канале многочастотным кодом “2 из 6” методом “импульсный челнок” МЧ-ИЧ (табл. 3.2, 4 раздела 3.7.);

в) в разговорном канале многочастотным кодом “2 из 6” методом “импульсный пакет” с выдачей всей информации за один этап по одному запросу МЧ-ИП1 (табл. 7.1 - 7.4, 7.7 раздела 3.7);

г) в разговорном канале многочастотным кодом “2 из 6” методом “безынтервальным пакет” (БП) при передаче категории и номера вызывающего абонента по запросу АОН (табл. 3.1 раздела 3.7).

Исходящая КАТС при связи по СЛ должна быть готова выдать информацию АОН в случаях поступления линейного и частотного сигнала запроса АОН. Нагрузка на АОН-передатчики должна определяться исходными данными проекта.

1.1.2. Должно быть предусмотрено использование двух групп линейных сигналов:

·	сигналов, используемых для местных соединительных линий и заказно-соединительных линий (СЛ, ЗСЛ);

·	сигналов, используемых для исходящих междугородных соединительных линий (СЛМ от КАТС к АТС).

1.1.3. Состав и код линейной сигнализации СЛ и ЗСЛ, передаваемой по 16 каналу ЦСП, приведен в таб. 1 раздела 3.7.; сигнализации СЛ и ЗСЛ, передаваемой на частоте 2600 Гц приведен в таб. 8, 10 раздела 3.7.

Состав и код линейной сигнализации СЛМ, передаваемой по 16 каналу ЦСП, приведен в таб. 2 раздела 3.7.; сигнализации СЛМ, передаваемой на частоте 2600 Гц приведен в таб. 9, 10 раздела 3.7.

1.1.4. Способы передачи сигнализации на местных сетях:

·	линейная сигнализация по 2ВСК  ЦСП;

·	регистровая сигнализация МЧ-ИЧ, ДЕК;

·	сигнализация БП при передаче информации АОН;

·	по ОКС N7.

1.1.5. Способы передачи сигнализации на внутризоновых сетях:

·	линейная сигнализация по 2ВСК  ЦСП  и на частоте 2600 Гц по ЗСЛ и СЛМ;

·	регистровая сигнализация МЧ-ИП1 по ЗСЛ от электронных, квазиэлектронных АТС;

·	регистровая сигнализация БП+ДЕК по ЗСЛ от АТС декадно-шагового или координатного типа;

·	регистровая сигнализация МЧ-ИЧ по СЛМ при связи с АТСК, КЭ, Э,
ДЕК - при связи с АТС  ДШ
МЧ-ИЧ - по общему пучку ЗСЛ/СЛ

·	по ОКС N7.

1.1.6. Узел и совмещенная станция должны обеспечивать возможность организации транзитных пучков сигнализации ОКС.

1.1.7. Взаимодействие между существующими системами сигнализации и ОКС осуществляется на оконечо-транзитных станциях и узлах.

1.1.8. При связи со станциями, которые требуют передачи сигналов управления декадным способом, начало установления соединения должно обеспечиваться после фиксации цифр, характеризующих код и тип станции, через которые проходит соединение.

1.1.9. При передаче в соединительную линию накопленной информации о номере батарейными импульсами время с момента занятия соединительной линии до начала передачи первой серии импульсов должно составлять от 400 до 500 мс, передача следующих серий импульсов должна осуществляться с межсерийным интервалом от 650 до 700 мс, длительность токового и бестокового импульса от 47 до 53 мс (таб. 6 раздела 3.7).

1.1.10. При связи с координатными АТС и АТС с программным управлением начало установления соединения должно обеспечиваться после фиксации полного номера абонента.

1.1.11. При исходящей междугородной связи абонента КАТС станция должна обеспечивать:

·	прием с абонентской линии индекса выхода на АМТС - цифры “8”;

·	выдачу абоненту второго акустического сигнала “Ответ станции” из приборов КАТС (без выдачи при ДВО “Прямой вызов”);

·	фиксацию полного зонового (с внутризоновым индексом), междугородного или международного номера вызываемого абонента или номера службы АМТС в соответствии с принятой на сети нумерацией.

1.1.12. При входящей связи по ЗСЛ от абонента АТСЭ, КЭ/УИСЭ электронная КАТС должна принять информацию от АТСЭ о номере вызываемого абонента, категории и номере вызывающего абонента многочастотным способом кодом “2 из 6” по методу “импульсный пакет” по одному запросу МЧ-ИП1 (таб. 7.1 - 7.4 раздел 3.7). При использовании общего пучка СЛ/ЗСЛ предварительно должен быть принят индекс “8” по способу МЧ-ИЧ (таб. 7.7 раздела 3.7).

1.1.13. При входящей связи по ЗСЛ от АТС/УИС  ДШ, К, КУ электронная КАТС, используя сигнализацию БП+ДЕК для приема информации АОН и номера вызываемого абонента, должна обеспечить:

·	прием информации о категории и номере вызывающего абонента многочастотным способом кодом “2 из 6” по методу “безынтервальный пакет”;

·	выдачу абоненту второго акустического сигнала “Ответ станции”

·	прием по ЗСЛ зонового, междугородного, международного номера в декадном коде

При использовании общего пучка предварительно должен быть принят индекс “8” по способу МЧ-ИЧ (таб. 7.6 раздела 3.7).

1.1.14. При исходящей междугородной связи абонентов КАТС при пользовании дополнительными услугами “сокращенный набор” и “прямой вызов” второй акустический сигнал “ответ станции” абоненту не передается.

1.1.15. При входящем междугородном соединении к абонентам КАТС должно обеспечиваться:

·	подключение междугородной соединительной линии к занятой абонентской линии;

·	установление междугородного соединения к линии вызываемого абонента после его отказа от ранее установленного соединения;

·	неоднократный прием сигнала посылки вызова от телефонистки АМТС и передачу вызова абоненту;

·	освобождение приборов и линии вызываемого абонента только со стороны АМТС.

1.1.16. Электронная КАТС должна обеспечивать передачу абоненту фраз автоинформаторов или других сигналов, поступающих от встречных АТС на любом этапе установления соединения.

1.1.17. Оборудование КАТС должно обеспечивать возможность повторной автоматической попытки установления соединения при сбоях в обмене информации между станциями при занятости коммутационного оборудования или занятости путей между станциями (при получении сигнала о занятости).

1.1.18. Оборудование КАТС должно обеспечить абонентам УПАТС аналогового типа, включенной в КАТС:

·	выдачу второго акустического сигнала “ответ станции”;

·	прием полного номера вызываемого абонента декадным кодом.

1.2. Организация взаимодействия КАТС со станциями междугородной сети (АМТС, УАК, МЦК)

Состав линейных сигналов и сигналов управления по междугородной сети приведен в разделе 4.2 и приложении 4.2.

2. Связь со спецслужбами и справочно-информационными службами.

2.1. КАТС должна обеспечивать связь абонентов с экстренными, справочно-информационными и заказными спецслужбами, вызываемыми по сокращенной нумерации набором двух- и трехзначных номеров с первой цифрой нуль.

2.2. Для вызова спецслужб в пределах местной телефонной сети должна применяться следующая сокращенная нумерация:

·	экстренных - 01, 02, 03, 04;

·	двузначных - справочной службы ГТС - 09, службы заказа межгорпереговоров - 07;

·	трехзначных справочно-информационных и заказных: 050-059, 060-069, 070-079, 080-089, 000-009.

2.3. Оборудование КАТС должно обеспечивать анализ цифр, набираемых абонентами номеров спецслужб, для присвоения им категорий (платных, бесплатных и т.д.), а также для разделения пучков СЛ к различным экстренным, справочно-информационным и заказным спецслужбам.

2.4. Оборудование КАТС должно обеспечивать вызов экстренных и неэкстренных спецслужб по автоматической междугородной и внутризоновой связи.

2.5. На ГТС выделенных городов и административных районов, имеющих 5 или 6-значную нумерацию, вызов спецслужб с двузначной нумерацией производится набором:

·	по междугородной связи - 8 АВС ав 0Х 111;

·	по внутризоновой связи - 8 2 ав 0Х 111,

а спецслужб с трехзначной нумерацией - набором :

·	по междугородной связи - 2 АВС ав 0ХХ 11;

·	по внутризоновой связи - 8 2 ав 0ХХ 11,

где:	8 - индекс выхода на АМТС (ЗТУ),
2 - внутризоновый индекс,
АВС - трехзначный код зоны,
ав - код местной сети или 100 000-й группы абонентов
0ХХ - местный номер спецслужбы,
11(1) - дополнительные знаки (единицы) для выравнивания значности междугородного или зонового номера.

2.6. Вызов спецслужб с двухзначной нумерацией на ГТС областного центра с 5, 6 или 7-значной нумерацией производится набором:

·	по междугородной связи - 8 АВС 99 0Х 111;

·	по внутризоновой связи - 8 2 99 0Х 111;

а спецслужб с трехзначной нумерацией - набором:

·	по междугородной связи - 2 АВС 99 0ХХ 11;

·	по внутризоновой связи - 8 2 99 0ХХ 11.

2.7. Спецслужбы, разговор с которыми должен быть бесплатным для абонента, не должны посылать сигнал ответа. Такими службами являются : все экстренные службы (01, 02, 03, 04); служба заказа междугородных переговоров (07) и спецслужба 052.

2.8. Спецслужбы, разговор с которыми является платным для абонента, должны посылать сигнал ответа. С момента поступления сигнала ответа начинается начисление оплаты за разговор по повременному тарифу на КАТС.

2.9. Спецслужбы, которые оказывают абоненту платные услуги, требуют фиксации и определения номера вызывающего абонента и категории для последующего начисления и взимания фиксированной оплаты за услугу.

2.10. При включении в КАТС справочных таксофонов служб сервиса с них должен обеспечиваться бесплатный вызов экстренных спецслужб и платный вызов справочно-информационных служб.

При вызове платных служб с сервисного таксофона КАТС должна передавать по запросу АОН вместе с условным номером таксофона категорию “6” (“Междугородный таксофон”). При этом выход с сервисного таксофона на АМТС должен быть запрещен. Сигнализация с сервисным таксофоном аналогична сигнализации для таксофонов местной связи.

2.11. Оборудование КАТС в эксплуатационных условиях должно обеспечивать режим работы, при которых для любой спецслужбы должна обеспечиваться возможность перехода с платного вызова спецслужбы на бесплатный и обратно.

2.12. Оплата разговора со справочно-информационными и заказными спецслужбами, вызывыемыми иногородними абонентами по линии внутризоновой и междугородной телефонной сети связи, сводится к оплате внутризонового и междугороднего переговора по повременному тарифу.

2.13. Оборудование КАТС должно обеспечивать взаимодействие с оборудованием экстренных, справочно-информационных и заказных спецслужб в соответствии с принятой на местных и междугородных телефонных сетях системой сигнализации.

2.14. На базе оборудования системы S12 возможно построение узлов УСС и узлов УИС-О, технические требования к которым представлены в приложении 3.2.

3. Нумерация

3.1. Внутристанционные и межстанционные соединения, в том числе и поперечные, должны осуществляться с любой станции набором полного списочного номера абонента, который в зависимости от емкости сети может быть восьмизначным, семизначным, шестизначным и пятизначным. В качестве первого знака списочного номера абонента не могут быть использованы цифры 8 и 0.

3.2. Должна обеспечиваться возможность работы КАТС в некоторых случаях на сети со смешанной нумерацией, при которой на сети одновременно существуют абонентские номера с различным количеством знаков (пяти-шестизначная или шести-семизначная нумерация).

3.3. Оборудование КАТС должно быть рассчитано на прием и фиксацию всех цифр номера или знаков процедуры ДВО, набираемых вызывающим абонентом. Номер может содержать до 18-19 цифр, а процедура ДВО до 30 знаков.

3.4. Нумерация дополнительных услуг.

3.4.1. Абонентская процедура заказа (отмены) дополнительной услуги с частотного телефонного аппарата в общем случае должна иметь следующий вид:

Заказ: *ХХ*ДИ*ДИ#

Отмена: #ХХ*ДИ*ДИ#,

где :	* и # - дополнительные кнопки тастатурного телефонного аппарата;

ХХ - двузначный код услуги;

ДИ - дополнительная информация (код-пароль, время, полный или сокращенный номер абонента).

Дополнительная информация разделяется знаками *.

3.4.2. Процедура проверки заказа услуги в общем виде содержит следующие знаки:

*#XX*ДИ*ДИ#

3.4.3. Комбинация #* для дополнительных услуг пока не используется.

3.4.4. При пользовании услугой “сокращенный набор абонентских номеров” абонент должен набирать:

**СН

где :	СН - сокращенный номер абонента.

3.5. Требования в связи с введением 15-значной международной нумерации

В связи с введением 15-значной международной нумерации АТС должна обеспечивать:

3.5.1. Прием международного номера, содержащего до 15-ти знаков (с учетом индексов выхода на международную сеть фиксируется 18 знаков).

3.5.2. Накопление 15-ти знаков международного номера для обеспечения функций учета, тарификации и дополнительных услуг.

3.5.3. Фиксацию недобора по выдержке времени при приеме после индекса 8-10 количества знаков в номере менее 8.

3.5.4. Фиксацию окончания набора номера при приеме 15 знаков и по выдержке времени в случае приема после индекса 8-10 количества знаков в номере от 8 до 14. Выдержка времени 5 с.

3.5.5. Возможность анализа до шести первых знаков международного номера для маршрутизации и определения тарифной зоны.

4. Требования к системе нумерации на междугородной и внутризоновой телефонных сетях представлена в приложении 4.1.