2.18. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ НОМЕРА ВЫЗЫВАЮЩЕГО АБОНЕНТА

1. Функционирование автоматического определения номера вызывающего абонента на городской сети

1.1. КАТС должна обеспечивать возможность определения категории и номера вызывающего абонента (абонента "А") с передачей этой информации по мере необходимости на другие станции, на спецслужбы, на бесплатные и платные справочно-информационные службы местной телефонной сети.

1.2. КАТС должна обеспечивать передачу запроса АОН и прием информации о категории и номере вызывающего абонента с других станций местной телефонной сети и, при заказе услуги “определение злонемеренного вызова”, КАТС должна обеспечивать вывод указанной выше информации в сочетании с номером вызываемого абонента и обозначением времени поступления вызова на принтер КАТС при входящей местной связи. Вывод информации на принтер вызывается указанными ниже действиями абонента, который предварительно осуществил заказ соответствующей услуги: набор цифры "1" с телефонного аппарата с дисковым номеронабирателем либо нажатием кнопки “R” на телефонном аппарате с частотным набором.

При заказе услуги “определение злонамеренного вызова”, если прием информации АОН со станции местной сети, не оснащенных оборудованием передачи информации АОН, не представляется возможным, на электронной КАТС, являющейся инициатором передачи запроса АОН, должен осуществляться вывод на принтер информации, содержащей номер канала входящего вызова и номер вызываемого абонента.

Передача информации о категории и номере вызывающего абонента (информация АОН) с электронной КАТС должна выполняться многочастотным кодом "2 из 6" по методу "безинтервального пакета" (МЧ-БП).

1.3. Запрос информации АОН должен передаваться в обратном направлении на исходящую станцию, в которую включен вызывающий абонент; вышеназванный запрос представляет собой комбинацию из линейного сигнала "запрос АОН" (совпадает с линейным сигналом "ответ") и частотного сигнала запроса АОН (500 Гц).

Запрос АОН может быть реализован как на этапе установления соединения в предответном состоянии приборов разговорного тракта, так и в процессе разговора, а также на этапе ответа вызываемого абонента (подробно см. п. 1.5-1.7).

Поступление  запроса как в состоянии ответа, так и в предответном состоянии может носить множественный характер. В случае многократного запроса требуется передача сигнала "снятие запроса АОН", путем кратковременного отключения линейного сигнала "ответ", перед каждым очередным запросом.

Повторные запросы формируются аналогично первому запросу с использованием линейного сигнала "ответ" и частотного импульса 500 Гц, передаваемого по разговорному тракту.

1.4. Требования к передаче информации АОН в режиме "безинтервальный пакет".

1.4.1. Требования к передаче

1.4.1.1. Сигнал запроса с частотой 500 Гц, имеющий длительность не менее 90 мс, может быть принят на исходящей КАТС в течение периода времени 0...275 мс после поступления линейного сигнала "запрос АОН/ответ".

Время распознавания сигнала 500 Гц в пункте приема должно составлять 80 +/- 10  мс. Приемник сигнала 500 Гц должен быть подключен к разговорному тракту не позже, чем через 10 мс после приема линейного сигнала "запрос АОН".

1.4.1.2. Начиная с момента приема линейного сигнала "запрос АОН", должна быть предусмотрена техническая выдержка времени в 420 +/- 20 мс в ожидании сигнала 500 Гц.

1.4.1.3. Передатчик информации АОН должен быть  подключен через 0...50 мс после регистрации сигнала 500 Гц.

1.4.1.4. Должно быть предусмотрено отключение линии вызывающего абонента от разговорного тракта на период приема сигнала 500 Гц и передачи информации АОН без обрыва абонентского шлейфа.

1.4.1.5. Количество двухчастотных посылок, подлежащих передаче в пакете, должно быть не менее 12.

1.4.1.6. На исходящей станции должна обеспечиваться возможность приема повторного запроса АОН через 0.3 +/- 0,05 c после снятия предыдущего линейного сигнала "запрос АОН".

1..2. Требования к приему

1.4.2.1. На станции КАТС, являющейся источником запроса информации АОН, должна обеспечиваться передача сигнала 500 Гц с задержкой, не превышающей 250 +/- 10  мс. Должна быть предусмотрена возможность уменьшения этого времени до 100 ...150 мс.

1.4.2.2. Сигнал запроса 500 Гц должен иметь максимальную длительность 0.8 +/- 0.05 с. При приеме первого символа информации АОН со встречной станции передача сигнала 500 Гц  на КАТС должна быть прекращена.

1.4.2.3. Прием информации АОН должен осуществляться одновременно с передачей сигнала 500 Гц, должна обеспечиваться возможность распознавания информации АОН на фоне сигналов 500 Гц (по меньшей мере в пределах одной посылки).

1.4.2.4. Количество принимаемых двухчастотных посылок внутри пакета должно быть не меньшим 10.

1.4.2.5. При отсутствии по меньшей мере одной посылки информации АОН в период передачи частотного сигнала запроса АОН, равного 0.8 +/- 0.05 с, передача линейного сигнала запроса АОН и сигнала 500 Гц прекращается и формируется повторный сигнал запроса.

В случае неудачного приема информации, не соответствующего существующим требованиям, линейный сигнал запроса АОН должен быть снят через 1.5 +/- 0.1 с после его начальной подачи.

В случае неудачной попытки может быть осуществлена новая попытка передачи информации АОН с АТС.

1.5. Передача информации АОН при доступе к определенным спецслужбам, которым требуется определение категории и номера вызывающего абонента в предответном состоянии до разговора с оператором.

1.5.1. Запрос АОН формируется оборудованием спецслужб при поступлении линейного сигнала занятия.

После приема информации АОН осуществляется вызов оператора оборудованием спецслужб.

1.5.2. Промежуток времени между повторяющимися запросами АОН со стороны существующих спецслужб составляет 0.6 +/- 0.1 с.

Промежуток времени между подачей линейного сигнала "запрос АОН" и подачей сигнала 500 Гц от существующих спецслужб может отсутствовать.

1.5.3. При отсутствии приема по меньшей мере одной посылки информации АОН в течение 0.8 +/- 0.05 с спецслужба снимает сигнал 500 Гц, отключает приемник информации АОН и выключает линейный сигнал запроса через 1.5 +/- 0.1 с после начала его передачи.

При приеме любой информации, не соответствующей существующим требованиям, также выполняется отключение приемника информации АОН и линейный сигнал запроса сбрасывается через 1.5 +/- 0.1 с после его подачи.

1.5.4. Разговор со спецслужбами может осуществляться как в ответном, так и в предответном состояниях.

1.6. Передача информации АОН при установлении соединений со спецслужбами или в других направлениях с передачей запросов на этапе разговора.

1.6.1. При  выходе  с КАТС на спецслужбы ГТС,  которым требуется разговор в предответном состоянии (линейный сигнал ответа в разговорном состоянии отсутствует), сигнал запроса АОН от спецслужб передается путем кратковременной посылки сигнала "запрос АОН /ответ" в сочетании с сигналом 500 Гц.

Максимальная длительность  передачи  запроса 500 Гц равняется 0.8 +/- 0.05 с.

Запрашивающая станция "спецслужба" прекращает передачу сигнала 500 Гц после приема первого символа информации АОН.

После приема категории и номера вызывающего абонента спецслужбой формируется линейный сигнал "снятие запроса."

При отсутствии приема информации в течение 0.8 +/- 0.05 с сигнал 500 Гц снимается, приемник АОН отключается и линейный сигнал запроса выключается через 1.5 +/- 0.1 с после начала его передачи.

Запрос выполняется оператором на любом этапе разговора без ограничения количества попыток.

1.6.2. При вызове спецслужб или при осуществлении связи в направлениях, рассчитанных на разговор в состоянии ответа, должна иметь место следующая очередность  формирования запросов АОН и приема информации:

- для перехода в предответное состояние осуществляется передача сигнала "снятие запроса" длительностью 300 +/- 50 мс;

- передача сигнала "ответа" (запроса АОН) возобновляется одновременно с передачей сигнала 500 Гц в течение периода времени, не превышающего 0.8 +/- 0.05 с;

- как только принимается первый символ информации АОН, передача сигнала 500 Гц прекращается;

- если информация АОН принимается успешно, сигнал "снятие запроса" не формируется и осуществляется подача сигнала "ответ" на протяжении всего разговора;

- при отсутствии приема информации АОН в течение 0.8 +/- 0.05 с сигнал 500 Гц выключается, приемник АОН отключается и линейный сигнал запроса АОН подается в течение всего разговора;

- в случае неудачного приема информации АОН приемник информации также отключается, и линейный сигнал запроса поддерживается в течение всего разговора.

Число запросов оператора на протяжении разговора не ограничивается, длительность промежутков времени между запросами также не ограничена.

1.6.3. Обеспечивается также возможность связи со спецслужбами, рассчитанными на запрос АОН как до разговора, так и в период разговора. Требования к этому виду связи должны соответствовать требованиям, указанным выше.

1.7. Требования к приемнику информации АОН при использовании дополнительной услуги "определения номера вызывающего абонента по заявке вызываемого абонента".

1.7.1. При местных входящих вызовах абоненту КАТС при ответе вызываемого абонента, должно обеспечиваться отключение линии вызываемого абонента на время до 1.5 +/-  0.1 с для предотвращения влияния разговорных частот на прием информации АОН, а также во избежание прослушивания информации АОН абонентом.

Частотный сигнал запроса 500 Гц должен передаваться в линию через 250 +/- 10 мс после ответа абонента. Это время может быть уменьшено до 100 ... 150 мс.

Приемник информации АОН должен подключаться через 100 мс после выдачи линейного сигнала запроса АОН.

Снятие сигнала 500 Гц должно осуществляться после приема первого символа информации АОН. Максимальная длительность передачи сигнала 500 Гц равняется 0,8 +/- 0,05 с.

1.7.2. В случае удачного или неудачного приема информации сигнал "запроса АОН/ответ" не выключается, и разговорный тракт соединяется с линией вызываемого абонента.

При функионировании услуги определение номера вызывающего абонента запрос АОН посылается один раз.

1.8. Характеристики передачи информации АОН

1.8.1. Подлежащая передаче информация должна включать в себя следующую последовательность символов: Н,  Ка, Е, D, С, Т, с, b, а, Н, Ка, Е.

Н - символ обозначения начала или конца передачи (комбинация 13)

Ка - категория вызывающего абонента (абонента "А")

Е - цифра единиц номера вызывающего абонента (А)

D - цифра десятков номера вызывающего абонента (А)

С - цифра сотен номера вызывающего абонента (А)

Т - цифра тысяч номера вызывающего абонента (А)

с - третья цифра кода (префикса) станции

b - вторая цифра кода станции

а - первая цифра кода станции.

Избыточные (дополнительные) символы используются для обнаружения ошибок при приеме информации.

1.8.2. В качестве символов обозначения категории могут использоваться любые из десяти одиночных цифр 1, 2, 3 ...  9, 0 (кодовые комбинации NN 1 ... 10). Должна быть предусмотрена возможность простого изменения категории для каждого телефонного аппарата в процессе работы.

1.8.3. Местным и междугородным таксофонам, не  включаемым в станционную абонентскую нумерацию, а также абонентам группы общих интересов без права внешней связи, присваиваются списочные номера 8 abc CDE, где "abc" является кодом станции, а "CDE" представляет собой обычный списочный номер таксофона на станции.

Передача информации АОН должна осуществляться в следующей очередности: Н, Ка,  Е, D, С, с, b, а, 8, Н, Ка, Е (Ка = "9" для местного таксофона;  Ка  =  6  для междугородного таксофона  и абонента без права внешней связи).

1.8.4. Независимо от  принятой на местной телефонной сети нумерации (например,  5-значной нумерации) информация АОН всегда должна передаваться с КАТС в виде 7-значного зонового номера. Дополнительные цифры, используемые в качестве цифр станционного префикса (например, 22 или 00) должны быть определенным в конкретных исходных данных на каждую АТС.

1.8.5. При последовательной передаче двух и более равных цифр каждая четная цифра из соседних равных цифр неинвертированного (обычным образом записываемого) номера должна заменяться частотной комбинацией 14 ("повторение цифры").

1.8.6. Длительность каждой комбинации при передаче информации АОН составляет 40 +/- 0.5 мс.

1.8.7. Количество двухчастотных посылок, передаваемых внутри пакета с информацией АОН, должно быть не меньше 12.

1.8.8. Символьные комбинации должны передаваться без разделительных пауз между ними.

1.8.9. Время, требуемое для передачи информации АОН, должно представлять собой сумму самого времени передачи информации (40.5 х 12 = 486) и времени, затрачиваемого на подключение и отключение устройств передачи информации и на прием сигнала запроса; это время предполагается равным 400 +/- 20 мс. Общая длительность обрыва разговорного тракта не должна превышать 1.0 с.

1.8.10. Интервал времени между окончанием приема частотного запроса 500 Гц и началом передачи информации о категории и номере вызывающего абонента должен равняться 0 ...50 мс.

1.8.11. Остальные характеристики передачи информации АОН соответствуют аналогичным характеристикам передачи многочастотного сигнала в коде "2 из 6".

Требования к передаче и приему сигналов 500 Гц и 425 Гц указаны в табл. 2.18.1.

1.8.12. При использовании соединений любого вида С, со спецслужбами, с другими АТС) потери при обслуживании запросов АОН на КАТС в ЧНН не должны  превышать 0,001 (0,1 %).

При отказе аппаратных средств АОН допускается увеличение потерь до 1% (0,01) на период восстановления, соответствующий допустимым параметрам времени восстановления, указанным в соответствующих пунктах данных ТУ.

1.9. Характеристики приема информации АОН

1.9.1. Прием и регистрация частотных посылок информации АОН осуществляются с любого символа. Символ повторения (комбинация 14) в принятой информации в восстановленном порядке должен заменяться предыдущей принятой цифрой.

1.9.2. На  приеме осуществляется проверка принятой информации на основе следующих критериев:

-  наличие одного и только одного сигнала "начало" (комбинация 13) среди первых десяти принятых посылок;

- соответствие каждой посылки коду "2 из 6";

- отсутствие в поступающей информации интервалов по длительности, равных или близких к длительности посылки (36 мс);

- совпадение по меньшей мере первой и десятой (второй и одиннадцатой) посылок из общего числа принимаемых кодовых посылок информации АОН.

При нарушении любого из критериев достоверности информация считается ошибочной.

1.9.3. При поступлении информации от существующих координатных и декадно-шаговых станций информация АОН может приниматься с любого знака. Приемник должен принимать 10 или 11 частотных посылок в порядке их поступления, обнаруживать код "начала" передачи 13 и далее восстанавливать исходный списочный 7-значный номер и символ категории вызывающего абонента при использовании для этой цели указанный выше признак начала информации АОН.

1.9.4. При поступлении сигнала, не соответствующего коду "2 из 6", а также в тех случаях, когда прерывание приема информации превышает 36 мс, процесс приема должен быть прерван.

1.9.5. Если при передаче частотного запроса не принимаются никакие символы, попытка определения номера считается безуспешной и должна быть прекращена.

1.9.6. Нормальная длительность частотных посылок, поступающих с других станций, составляет 40 +/- 2 мс.

Минимальная длительность частотных посылок информации АОН, поступающих на  вход приемника при взаимодействии с существующими станциями (например, ДШ АТС), составляет 32 мс.

Прерывание входного сигнала на время, меньшее 10 мс, не должно вызывать окончания распознавания сигнала.

1.9.7. Максимальная длительность кодовых посылок информации АОН, поступающих с местной сети, равняется 80 мс. При  приеме кодовых посылок, имеющих длительность более 80 мс, должен генерироваться сигнал ошибки.

1.9.8. Остальные характеристики приема информации АОН соответствуют  аналогичным характеристикам приема многочастотного сигнала в коде "2 из 6".

2. Функционирование автоматического определения номера вызывающего абонента при междугородной и внутризоновой связи

2.1. КАТс при выполнении функций УЗСЛ и АМТС должна обеспечивать передачу запроса АОН и прием информации АОН от АТС местных сетей.

2.2. Требования к приемнику информации АОН являются такими же, какие указаны в п. 1.7.1.

В случае успешного приема информации АОН линейный сигнал "ответ" выключается.

При отсутствии информации АОН в период передачи частотного запроса 0,8 +/- 0,05 с либо в случае неудачного приема информации АОН линейный сигнал запроса снимается через 1,5 +/- 0,1 с после начала его передачи.

Возможно повторение запроса информации АОН по истечении 1,2 +/- 0,1 мс. Максимальное количество запросов равняется 3.

Таблица 2.18.1

Требования к параметрам сигналов 500 Гц и 425 Гц

| Требования | На передающей | На приемной | стороне |
| --- | --- | --- | --- |
|  | стороне | срабатывание приемника | несрабатывание приемника |
| 1. Требования к параметрам "Запроса АОН" (500 Гц) |  |  |  |
| - частота | 500+/-2,5 Гц |  |  |
| - частотный диапазон |  | 500+/-15 Гц | 500+/-25 Гц |
| - выходной уровень | -4,3+/-0,4 дБмО, возможен уровень -1,3+/-0,1 |  |  |
| - динамический диапазон уровней приема |  | -3,9...-32 дБмО | -40,0 дБмО и ниже (в частотном диапазоне 485-515 Гц) |
| - коэффициент нелинейных искажений | 3,5% |  |  |
| - длительность | 800+/-50 мс (максимальная) |  | менее 60 мс |
| - время распознавания |  | 80+/-10 мс |  |
| - допустимое прерывание сигнала |  | </= 10 мс |  |
| 2. Требования к параметрам сигнала 425 Гц |  |  |  |
| - частота | 425+/-3 Гц |  |  |
| - частотный диапазон |  | 425+/-30 Гц | 425+/-50 Гц |
| - выходной уровень | -10 +/-5 дБ |  |  |
| - динамический диапазон уровней приема |  | -3,9...-28 дБмО | - 34 дБмО и ниже |
| - время распознавания сигнала |  | 150 +/-20 мс |  |
| - допустимое прерывание сигнала |  | </= 5мс |  |
| - время распознавания окончания сигнала |  |  | >100 мс |