3.2. ТИПЫ АБОНЕНТСКИХ ЛИНИЙ

1.1. КАТС должна обеспечивать включение АЛ следующих типов:

- индивидуального пользования (обычный абонент);

- индивидуальных линий учреждений или предприятий;

- таксофонов местной связи одностороннего действия для исходящей связи к абонентам ГТС;

- таксофонов междугородной телефонной связи;

- таксофонов для связи с платными службами Сервис;

- районных переговорных пунктов с серийным исканием по входящей связи для ведения междугородных и внутризоновых переговоров;

- устройств передачи данных, для которых соединение устанавливается по телефонному алгоритму;

- оконечной цифровой установки для ЦСИО;

- линий от малых УПАТС, подключаемых к станции на правах абонента.

1.2. Виды абонентских линий

КАТС должна обеспечивать возможность включения следующих видов АЛ:

- аналоговых двухпроводных;

- цифровых.