3.3. ПАРАМЕТРЫ АБОНЕНТСКИХ ЛИНИЙ

1. Система должна обеспечивать работу по аналоговым абонентским линиям со следующими параметрами:

·	собственное затухание абонентской линии на частоте 1020 Гц должно быть не более 5,0 дБ для кабеля с диаметром жил 0,5; 0.64; 0,7 мм, 4,5 дБ для кабеля с диаметорм жил 0,45 мм; и 4,0 дБ для кабеля с диаметром жил 0,32 мм;

·	величина переходного затухания между цепями двух абонентских линий на ближнем к АТС конце на частоте 1020 Гц должна быть не менее 69,5 дБ.

2. АТС должна обеспечивать работу по сигналам взаимодействия с телефонными аппаратами при сопротивлении шлейфа АЛ, включая сопротивление телефонного аппарата до 1900 Ом и при емкости между проводами и между каждым проводом и землей не более 0,5 мкф; сопротивление изоляции между проводами или между каждым проводом и землей не менее 20 кОм.

3. Сопротивление цепи вызывного тока на частоте 25 Гц должно быть не менее 4 кОм.

4.  Напряжение питания абонентской линии должно быть в пределах минус 44 ... 72 В (- на проводе "а" и + на проводе "в").

5. Ток питания микрофонной цепи при сопротивлении линии от 0 до 1800 Ом должен быть в пределах 20-35 мА.