3.4. СИГНАЛИЗАЦИЯ ПО АБОНЕНТСКИМ ЛИНИЯМ

1. Должна обеспечиваться возможность приема на КАТС по абонентским линиям набора номера и процедур дополнительных услуг, передаваемых декадным или многочастотным кодом.

1.1. Требования к параметрам импульсов декадного набора приведены в разделе 3.7.

1.2. Требования к многочастотному способу приема номера от тастатурного аппарата даны в разделе 3.5.

2. Должна обеспечиваться возможность передачи посылки вызова в виде высоковольтного сигнала частотой 25 Гц (индукторный вызов).

Параметры вызывного сигнала должны соответствовать разделу 2.7.

3. Должна обеспечиваться возможность автоматической блокировки линии абонента в состоянии безотбойности при срабатывании определенной выдержки времени.  После размыкания шлейфа АЛ блокировка должна автоматически сниматься немедленно.

4. Должна обеспечиваться передача вызывающему и вызываемому абонентам акустических сигналов и фраз автоинформатора на различных этапах установления соединения: до начала набора, между цифрами, после набора, во время разговора, после отбоя одного из участников, во время ожидания этапа установления соединения. Акустические сигналы и фразы автоинформатора указаны в разделе 2.7.

5. Должна обеспечиваться возможность определения номера вызывающего абонента и передача его по запросу на другие станции.

6.  Размыкание шлейфа абонентской линии в процессе разговора или при наборе номера на время от 150 мс до 400 мс и более должно восприниматься станцией как отбой абонента.

Кратковременное размыкание шлейфа в процессе разговора или после набора номера на фоне сигнала "занято", длительностью 80 50 мс, должно восприниматься как сигнал повторного подключения регистра.

7. В исходном состоянии на двухпроводную аналоговую абонентскую линию должно поступать напряжение 60 В. Ток питания в шлейфе АЛ в режиме разговора должен быть от 20 до 35 мА.

7.1. При этом на всех этапах разговора полярность проводов абонентской линии (за исключением платного разговора, ведущегося с местного таксофона) должна быть:

·	минус на проводе "а"

·	плюс на проводе "в".

7.2. Полярность проводов абонентской линии при взаимодействии с таксофонами местной связи (за исключением выхода на бесплатные службы) должна быть следующей:

7.2.1. В исходном состоянии, а также после снятия трубки, при наборе номера, слушании сигнала КПВ и при разговоре с экстренными службами:

·	минус на проводе "а"

·	плюс на проводе "в".  (состояние 1)

7.2.2.  После ответа вызываемого абонента и во время разговора (или при выходе на платные службы со всех типов таксофонов):

·	плюс на проводе "а"

·	минус на проводе "в".  (состояние 2)

7.2.3. По истечении оплаченного периода (например 3 мин.) кратковременное восстановление полярности (состояние 1) длительностью 30050мс, затем переход в состояние 2 с целью доплаты и дальнейшего ведения разговора (для таксофонов местной связи с возможностью продления разговора и ограничения времени разговора от КАТС.

7.2.4. При отбое абонента А - переход в состояние 1 (восстановление полярности).

Взаимодействие с таксофоном местной связи с возможностью продления разговора путем доплаты

Диаграмма 1

| Исходное состояние Абонент снимает трубку Ответ станции Набор номера КПВ | Ответ аб.Б Переполюсовка |  | 20 с Преду-пре-дит.сиг-нал | Кратко- времен. восстановление по-лярности 300 мс | Перепо-люсовка |  | 20 с Преду-пре-дит.сиг-нал | Кратко- времен. восстановление по-лярности 300 мс | Перепо-люсовка | Прекра-щение слыши-мости в таксофо-не | Отбой аб.А Восста-новление исходной полярнос-ти |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Разговор за один жетон |  |  | Разговор за один жетон |  |  |  |  |
| - “а” ____ + “в”____ | + ____ - ____ Кассиро-вание 1-го жетона | _________ _________ 3 мин | - ____ + ____ | - ____ + ____ | _________ _________ 3 мин | - ____ + ____ Жетон отсутству-ет | + ____ - ____ | _________ _________ | - ____ + ____ |

7.2.5. Полярность проводов абонентской линии при взаимодействии с таксофонами междугородной связи (за исключением выхода на бесплатные службы) должна соответствовать диаграмме 2.

8.  Время распознавания занятия (замыкание абонентского шлейфа) должно быть 50-200 мс. Замыкание шлейфа на время менее 50 мс не должно восприниматься как занятие.

Диаграмма 2

Взаимодействие с междугородным таксофоном, требующим управления тарификацией путем переполюсовок

| Исходное состояние Абонент снимает трубку Набор “8” Ответ АМТС Набор номера КПВ | Ответ аб. 1-я тарифная посылка Кратковремен. переполюсовка 300 мс | Разговор 3-6 с | Нажатие клавиши “Ответ” | Разговор за 1 жетон от начала 1-й тарифной посылки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| -”а”__________ +”в”_________ | + ____________ - ____________ | - _____________ + _____________ | _____________ _____________ | _____________ _____________ |
|  | Приведение схемы таксофона в рабочее состояние |  | Кассирование 1-го жетона | В зависимости от тарифной зоны: 3мин 1 мин 36 с 30 с 26 с 22 с 20 с 18 с 16 с 15 с |
| 2-я тарифная посылка: кратко-временная переполюсовка 300 мс | Разговор за 1 жетон | n-тарифная посылка: кратко-временная переполюсовка 300 мс | Разговор без жетона 3-6 с | Автоматический отбой со стороны таксофона |
| + ____________ - ____________ | -____________ + ____________ | + ____________ - ____________ | -____________ + ____________ | ____________ ____________ |
| Кассирование 2-го жетона | В зависимости от тарифной зоны: 3мин 1 мин 36 с 30 с 26 с 22 с 20 с 18 с 16 с 15 с | Жетон отсутствует |  |  |

Подача сигнала "Ответ станции" должна осуществляться не позднее, чем через 600 мс после распознавания ЗАНЯТИЯ.

9.  Должен обеспечиваться уверенный прием сигнала "Ответ абонента" при замыкании шлейфа длительностью 100 мс. Замыкание шлейфа длительностью менее 20 мс не должно распознаваться.

Задержка отключения посылки вызова после распознавания ответа должна быть не более 150 мс.

10.  Должен обеспечиваться уверенный прием сигнала отбоя при размыкании шлейфа на время 150 ... 400 мс.

11. Требования к сигналам взаимодействия и управления по абонентским линиям для стыка “пользователь-сеть” ЦСИО приведены в разделе 3.13.