3.5. ТРЕБОВАНИЯ К ЧАСТОТНОМУ НАБОРУ НОМЕРА

1. Требования к частотныму набору номера.

1.1. Значение частотных составляющих сигнала набора номера и их соответствие различным цифрам и символам номеронабирателя должны соответствовать рекомендации МСЭ-Т Q.23.

1.1.1. Частотные сигналы выбираются из двух групп частот звукового диапазона - нижней и верхней группы, каждая из которых содержит частоты сигнализации. Частоты следующие:

·	нижняя группа: 697, 770, 852 и 941 Гц;

·	верхняя группа: 1209, 1336, 1477 и 1633 Гц.

1.1.2. Каждый сигнал содержит две и только две частоты. Одна из частот выбирается из нижней группы, вторая - из верхней группы частот.

1.1.3. Соответствие между кнопками номеронабирателя и частотами приведено в таблице 3.5.1.

Таблица  3.5.1

Частотные сигналы многочастотного набора номера

| Нижняя группа частот, Гц | Верхняя группа частот, Гц |
| --- | --- |
|  | 1209 | 1336 | 1477 | 1633 |
| 697 770 852 941 | 1 4 7 * | 2 5 8 0 | 3 6 9 # | А B C D |

В системе можно использовать только 12 сигналов, значения А, В, С, D пока не используются.

1.2. Значения частот не должны отличаться от своих номинальных значений больше, чем на 1,8%. В этом допуске должен учитываться наряду со всем прочим эффект от разброса величин полных сопротивлений линий, воздействующих на передатчик.

2. Требования к приемнику частотного набора

2.1. Приемник должен нормально работать при наличии в линии сигнала ОТВЕТ СТАНЦИИ.

2.2. Приемник должен иметь возможность принимать все возможные сигналы: цифры от 1 до 0, #, *, А, В, С, Д.

2.3. Условия, при которых должен осуществляться нормальный прием сигналов, следующие:

·	наличие в сигнале двух частот, одна из которых выбрана из нижней группы, а другая - из верхней;

·	частоты не должны отличаться от своих номинальных значений более, чем   1,8 %;

·	уровень каждой из двух частот лежит в  пределах  от  минус 20 до 0 дБн;

·	разность уровней двух частот не должна превышать 3 дБ.

2.4. Прием должен осуществляться при наличии следующих мешающих факторов:

а) одновременное с сигналом набора поступление сигнала ОТВЕТ СТАНЦИИ частотой 4253 Гц с максимальным уровнем - 5 дБмО (только при приеме первой цифры);

б) суммарный уровень помех в диапазоне от 50 Гц до 20 кГц, относительно уровня основного сигнала не более минус 20 дБ.

2.5. Приемник должен обеспечивать уверенный прием двухчастотных сигналов при длительности посылки не менее 40 мс, и паузы между посылками не менее 40 мс.

2.5. Параметры сигналов набора номера в многочастотном коде, не принимаемых КАТС, должны иметь значения:

·	отклонение частот сигналов набора номера от значений табл.3.5.1 более 3 %;

·	уровень любой из частотных составляющих сигнала набора номера менее минус 37 дБ;

·	разница уровней частотных составляющих сигнала набора номера для нижней и верхней групп более 15 дБ;

·	длительность посылки (паузы) сигнала набора номера менее 20 мс.