3.7 СИГНАЛИЗАЦИЯ ПО СОЕДИНИТЕЛЬНЫМ ЛИНИЯМ

1 Сигнальный код передачи линейных сигналов по СЛ и ЗСЛ при сигнализации по двум выделенным сигнальным каналам ИКМ-30 (местная связь и входящее соединение к междугородной станции).

Таблица 3.7.1

| Линейный | Прямой | Обратный | Примечания, относящиеся |
| --- | --- | --- | --- |
| сигнал | 1 ск | 2 ск | 1 ск | 2 ск | к данному сигналу |
| Контроль исходного состояния | 1 | 1 | 0 | 1 | Нет |
| Занятие | 1 | 0 | 0 | 1 | Нет |
| Подтверждение занятие | 1 | 0 | 1 | 1 | Должно формироваться через 14-25 мс после приема занятия |
| Импульс декадного набора | 0 | 0 | 1 | 1 | Нет |
| Ответ Б/Запрос АОН | 1 | 0 | 1 | 0 | Транзит через АТС не должен превышать 90 мс |
| Снятие ответа Б/запроса | 1 | 0 | 1 | 1 | Нет |
| Занятость Б или пути | Х | 0 | 0 | 0 | Нет |
| Отбой А | 0 | 0 | 1 | 0 | Используется только при двухсторонней системе отбоя |
| Отбой Б | Х | 0 | 0 | 0 | Нет |
| Разъединение (на любом этапе) | 1 | 1 | Х | Х | Нет |
| Блокировка | 1 | 1 | 1 | 1 | Нет |

2. Сигнальный код передачи линейных сигналов по СЛМ при сигнализации по двум выделенным сигнальным каналам ИКМ-30

Таблица 3.7.2

| Линейный | Прямой | Обратный | Примечания, относящиеся |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сигнал | 1 ск | 2 ск | 1 ск | 2 ск | к данному сигналу |
| Контроль исходного состояния | 1 | 1 | 0 | 1 | Нет |
| Занятие | 1 | 0 | 0 | 1 | Нет |
| Подтверждение занятия | 1 | 0 | 1 | 1 | Должно формироваться через 14-25 мс после приема занятия |
| Импульс декадного набора | 0 | 0 | 1 | 1 | Нет |
| Абонент Б свободен | 1 | 0 | 1 | 0 | Нет |
| Посылка вызова | 0 | 0 | 1 | 0 | Нет |
| Снятие посылки вызова | 1 | 0 | 1 | 0 | Нет |
| Ответ Б | Х | 0 | 1 | 1 | Транзит через АТС не должен превышать 90 мс |
| Занятость абонента Б или пути | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| Отбой Б | 1 | 0 | 1 | 0 | Нет |
| Разъединение (на любом этапе) | 1 | 1 | Х | Х | Нет |
| Блокировка | 1 | 1 | 1 | 1 | Нет |

2.1 Примечания к таблицам 3.7.1 и 3.7.2.

1. Логический нуль соответствует активному значению сигнала (наличие частоты, тока и т.п.) в аналоговой линии согласующего устройства ИКМ-30.

2. Для защиты от сбоев в цифровых сигнальных каналах и помех в аналоговых СЛ время распознавания сигнала должно быть в интервале 20-30 мс (с возможностью установки интервала 10 - 20 мс). Для некоторых сигналов должна быть предусмотрена возможность увеличения времени распознавания. Время распознавания сигналов разъединения, отбоя, занято, посылки вызова  150...200 мс.

3. Линейный сигнал ответ/запрос АОН может передаваться многократно (до трех раз по ЗСЛ).

4. Импульсы набора номера (декадные) могут передаваться при местном соединении и до поступления и после снятия сигнала ответ/запрос АОН, т.е. в предответном состоянии.

5. Рекомендации по реакции на нарушение сигнальных кодов и на нарушения линейной сигнализации вызванные сбоями, аварийными ситуациями аппаратуры передачи.

При распознавании  сбоя каналов ИКМ, находящихся в разговорном состоянии, это состояние сохраняется определенное время (например, 4-5 секунд).

Если за это время приходит отбой со стороны абонента - соединение освобождается.

В противном случае, все удерживаемые соединения должны быть освобождены (каналы и линии) и каналы данного ИКМ тракта заблокированы

6. Параметры импульсов декадного набора номера.

6.1 При входящей связи должен обеспечиваться прием импульса и паузы между импульсами длительностью от 30 (20) до 120 мс. Время распознавания межсерийной паузы более 120 мс, но не более 400 мс.

6.2 При передаче накопленной информации длительность импульса и паузы между импульсами в серии должна быть в пределах от 47 до 53 мс. Длительность межсерийного интервала должна быть 675 +/- 25 мс. Передача номера должна начинаться через 400...500 мс после подтверждения занятия или после приема регистровых сигналов перехода на декадную передачу (обратные сигналы 8, 9, 10 см.табл. 3.7.3.2).

6.3 Прием (передача) МЧ регистровых сигналов должен осуществляться после передачи (приема) линейного "подтверждение занятия", т.е. в состояниях линейных сигналов 10 (прямой) и 11 (обратный).

6.4 Исходящая оконечная станция должна рассматривать каждый сигнал "ответ" как истинный ответ или "запрос АОН" в зависимости от наличия или отсутствия в течение 420 +/- 20 мс после приема сигнала "ответ" частоты 500 Гц, принятого по разговорному каналу.

Таблица 3.7.3.1

Сигнальный код "2" из "6" для многочастотного способа передачи сигналов управления и информации АОН

+----------------------------------------+

¦Номер ¦        Частота, Гц              ¦

¦комби-+---------------------------------¦

¦нации ¦700¦ 900¦ 1100¦ 1300¦ 1500¦ 1700 ¦

+------+---+----+-----+-----+-----+------¦

¦  1   ¦ 2 ¦ 3  ¦  4  ¦  5  ¦  6  ¦   7  ¦

+------+---+----+-----+-----+-----+------¦

¦  1   ¦ + ¦ +  ¦     ¦     ¦     ¦      ¦

¦  2   ¦ + ¦    ¦  +  ¦     ¦     ¦      ¦

¦  3   ¦   ¦ +  ¦  +  ¦     ¦     ¦      ¦

¦  4   ¦ + ¦    ¦     ¦  +  ¦     ¦      ¦

¦  5   ¦   ¦ +  ¦     ¦  +  ¦     ¦      ¦

¦  6   ¦   ¦    ¦  +  ¦  +  ¦     ¦      ¦

¦  7   ¦ + ¦    ¦     ¦     ¦  +  ¦      ¦

¦  8   ¦   ¦ +  ¦     ¦     ¦  +  ¦      ¦

¦  9   ¦   ¦    ¦ +   ¦     ¦  +  ¦      ¦

¦  10  ¦   ¦    ¦     ¦  +  ¦  +  ¦      ¦

¦  11  ¦ + ¦    ¦     ¦     ¦     ¦   +  ¦

¦  12  ¦   ¦ +  ¦     ¦     ¦     ¦   +  ¦

¦  13  ¦   ¦    ¦ +   ¦     ¦     ¦   +  ¦

¦  14  ¦   ¦    ¦     ¦  +  ¦     ¦   +  ¦

¦  15  ¦   ¦    ¦     ¦     ¦  +  ¦   +  ¦

+----------------------------------------+

3.2 Состав сигналов управления многочастотного кода "2 из 6" методом "импульсный челнок" (МЧ-ИЧ) при связи с существующими АТС, узлами

Таблица 3.7.3.2

+----------------------------------------------------------------+

¦No¦Номер ком- ¦         Сигналы           ¦Сигналы в опорных АТС¦

¦  ¦ бинации   ¦в опорных  АТС  -  АТСК    ¦-декадно-шаговых АТС ¦

+--+-----------+---------------------------+---------------------¦

¦1 ¦   2       ¦          3                ¦        4            ¦

+--+-----------+---------------------------+---------------------¦

¦  ¦           ¦   В прямом направлении    ¦                     ¦

¦  ¦           ¦   --------------------    ¦                     ¦

¦1 ¦  1 - 10   ¦Информация о номере вызыва-¦  Информация о номере¦

¦  ¦           ¦емого абонента             ¦  вызываемого абонен-¦

¦  ¦           ¦                           ¦  та декадным спосо- ¦

¦  ¦           ¦                           ¦  бом                ¦

¦2 ¦  12       ¦Подтверждение о получении  ¦                     ¦

¦  ¦           ¦из маркеров обратных сигна-¦                     ¦

¦  ¦           ¦лов: 4, 5, 8  - 10         ¦                     ¦

¦  ¦           ¦                           ¦                     ¦

¦3 ¦  13       ¦Запрос о повторении сигна- ¦                     ¦

¦  ¦           ¦ла, переданного из маркера ¦                     ¦

¦  ¦           ¦/или регистра/, если сигнал¦                     ¦

¦  ¦           ¦принят с искажением        ¦                     ¦

¦  ¦           ¦                           ¦                     ¦

¦4 ¦  11   1)  ¦Автоматический вызов от    ¦                     ¦

¦  ¦           ¦абонента, имеющего III     ¦                     ¦

¦  ¦           ¦категорию приоритетного    ¦                     ¦

¦  ¦           ¦обслуживания               ¦                     ¦

¦  ¦           ¦                           ¦                     ¦

¦5 ¦  14   1)  ¦Автоматический вызов от    ¦                     ¦

¦  ¦           ¦абонента, имеющего IV      ¦                     ¦

¦  ¦           ¦категорию обслуживания     ¦                     ¦

¦  ¦           ¦(без приоритета)           ¦                     ¦

¦  ¦           ¦                           ¦                     ¦

¦6 ¦  15   1)  ¦Полуавтоматический вызов   ¦                     ¦

¦  ¦           ¦                           ¦                     ¦

+--+-----------+---------------------------+---------------------¦

¦  ¦           ¦  В обратном направлении   ¦                     ¦

¦  ¦           ¦  ----------------------   ¦                     ¦

¦1 ¦ 1         ¦Сигнал  о передаче первой  ¦                     ¦

¦  ¦           ¦цифры                      ¦                     ¦

¦  ¦           ¦                           ¦                     ¦

¦2 ¦ 2         ¦Сигнал о передаче следующей¦                     ¦

¦  ¦           ¦цифры                      ¦                     ¦

¦  ¦           ¦                           ¦                     ¦

¦3 ¦ 3         ¦Сигнал о повторении послед-¦                     ¦

¦  ¦           ¦ней переданной цифры       ¦                     ¦

+----------------------------------------------------------------+

Продолжение табл.3.7.3.2

+----------------------------------------------------------------+

¦1 ¦     2     ¦             3             ¦          4          ¦

+--+-----------+---------------------------+---------------------¦

¦  ¦           ¦                           ¦                     ¦

¦4 ¦ 4         ¦Сигнал окончания установле-¦                     ¦

¦  ¦           ¦ния соединения             ¦                     ¦

¦  ¦           ¦                           ¦                     ¦

¦5 ¦ 5         ¦Сигнал разъединения        ¦                     ¦

¦  ¦           ¦                           ¦                     ¦

¦  ¦           ¦                           ¦                     ¦

¦6 ¦ 6         ¦Сигнал о повторении инфор- ¦                     ¦

¦  ¦           ¦мации, принятой с искажени-¦                     ¦

¦  ¦           ¦ем                         ¦                     ¦

¦  ¦           ¦                           ¦                     ¦

¦7 ¦ 7         ¦Сигнал отсутствия свободных¦                     ¦

¦  ¦           ¦путей (перегрузка)         ¦                     ¦

¦  ¦           ¦                           ¦                     ¦

¦8 ¦ 8         ¦Сигнал о передаче номера   ¦                     ¦

¦  ¦           ¦вызываемого абонента декад-¦                     ¦

¦  ¦           ¦ным способом, начиная с    ¦                     ¦

¦  ¦           ¦первой цифры без нарушения ¦                     ¦

¦  ¦           ¦устанавливаемого соединения¦                     ¦

¦  ¦           ¦                           ¦                     ¦

¦9 ¦ 9         ¦Сигнал о передаче следующей¦                     ¦

¦  ¦           ¦и затем остальных цифр но- ¦                     ¦

¦  ¦           ¦мера вызываемого абонента  ¦                     ¦

¦  ¦           ¦декадным способом          ¦                     ¦

¦  ¦           ¦                           ¦                     ¦

¦10¦ 10        ¦Сигнал о повторении ранее  ¦                     ¦

¦  ¦           ¦переданной и затем осталь- ¦                     ¦

¦  ¦           ¦ных цифр номера вызываемого¦                     ¦

¦  ¦           ¦абонента декадным способом ¦                     ¦

¦  ¦           ¦                           ¦                     ¦

¦11¦ 11    1)  ¦Запрос информации о типе   ¦                     ¦

¦  ¦           ¦вызова и категории приори- ¦                     ¦

¦  ¦           ¦тетного обслуживания       ¦                     ¦

¦  ¦           ¦                           ¦                     ¦

¦12¦ 15        ¦Сигнал об отсутствии приема¦                     ¦

¦  ¦           ¦частотной информации       ¦                     ¦

¦  ¦           ¦                           ¦                     ¦

¦13¦ 12-14     ¦Резерв                     ¦                     ¦

¦  ¦           ¦                           ¦                     ¦

+----------------------------------------------------------------+

Примечание.

Сигнал используется при связи КАТС по СЛМ с АТСЭ.

4. Электрические параметры сигналов управления при сигнализации МЧ-ИЧ

Таблица 3.7.4

+----------------------------------------------------------+

¦No¦  Наименование параметра               ¦  Значение     ¦

¦пп¦                                       ¦ параметра     ¦

+--+---------------------------------------+---------------¦

¦1 ¦Выходной уровень каждой из двух частот ¦               ¦

¦  ¦в двухчастотном сигнале на нагрузке    ¦               ¦

¦  ¦600 Ом при выходном сопротивлении      ¦               ¦

¦  ¦600 Ом                                 ¦-7,3 +/-0,8дБмО¦

¦  ¦                                       ¦               ¦

¦2 ¦Разность уровней передачи сигнальных   ¦               ¦

¦  ¦частот в двухчастотном сигнале         ¦ 0,8 дБ        ¦

¦  ¦                                       ¦               ¦

¦3 ¦Длительность частотной посылки         ¦ 50 +/- 3 мс   ¦

¦  ¦                                       ¦               ¦

¦4 ¦Разница во времени поступления и снятия¦               ¦

¦  ¦сигнальных частот двухчастотного сиг-  ¦               ¦

¦  ¦нала                                   ¦  1 мс         ¦

¦  ¦                                       ¦               ¦

¦5 ¦Стабильность частоты                   ¦  0,5%         ¦

¦  ¦                                       ¦               ¦

¦6 ¦Коэффициент нелинейных искажений       ¦  не более 3,5%¦

¦  ¦                                       ¦               ¦

¦7 ¦Уровень остатков токов  каждой сигналь-¦               ¦

¦  ¦ной частоты не должен превышать:       ¦               ¦

¦  ¦а) при отсутствии сигнала              ¦    - 50 дБмО  ¦

¦  ¦б) при передаче сигнала                ¦    - 30 дБмО  ¦

¦8 ¦Входное сопротивление приемника сигна- ¦               ¦

¦  ¦лов управления при коэффициенте отраже-¦               ¦

¦  ¦ния +/-0,1                             ¦ 600 Ом        ¦

¦  ¦                                       ¦               ¦

¦9 ¦Максимальный уровень помехи частотой   ¦               ¦

¦  ¦3825+/- 25 Гц, который не должен влиять¦               ¦

¦  ¦на работу приемника сигналов управления¦ -17,4 дБ      ¦

¦  ¦                                       ¦               ¦

¦10¦Приемник сигналов управления должен    ¦               ¦

¦  ¦обеспечивать нормальный прием в следую-¦               ¦

¦  ¦щих пределах уровней принимаемых сигна-¦               ¦

¦  ¦лов:                                   ¦               ¦

¦  ¦    на частоте 700 Гц_ _ _ _ _ _ _ _ _ ¦ от -6,5 дБ    ¦

¦  ¦                                       ¦ до -27,5 дБ   ¦

¦  ¦    на частоте 900 Гц_ _ _ _ _ _ _ _ _ ¦ от -6,5 дБ    ¦

¦  ¦                                       ¦ до -29,0 дБ   ¦

¦  ¦    на частоте 1100 Гц_ _ _ _ _ _ _ _  ¦ от -6,5 дБ    ¦

¦  ¦                                       ¦ до -31,0 дБ   ¦

¦  ¦    на частоте 1300 Гц_ _ _ _ _ _ _ _  ¦ от -6,5 дБ    ¦

¦  ¦                                       ¦ до -33,0 дБ   ¦

¦  ¦    на частоте 1500 Гц_ _ _ _ _ _ _ _  ¦ от -6,5 дБ    ¦

¦  ¦                                       ¦ до -35,0 дБ   ¦

¦  ¦    на частоте 1700 Гц_ _ _ _ _ _ _ _  ¦ от -6,5 дБ    ¦

¦  ¦                                       ¦ до -36,5 дБ   ¦

+--+---------------------------------------+---------------+

Примечания к таблице 3.7.4:

1) Приемник должен работать нормально в условиях:

- при разности уровней соседних частот в двухчастотном сигнале в пределах 6 дБ;

- при разности уровней частот 700 и 1700 Гц менее 12дБ;

- при разности уровней частот 700 и 1500, 900 и 1700 менее 10 дБ;

- при разности уровней частот 700 и 1300, 900 и 1500, 1100 и 1700 Гц менее 8 дБ;

- при разности уровней частот 700 и 1100, 900 и 1300, 1100 и 1500, 1300 и 1700 Гц менее 7 дБ.

2) При поступлении на вход приемника двух сигнальных частот, уровни которых лежат внутри диапазона, и поступлении третьей частоты, являющейся помехой, не должно наступать нарушения нормальной работы приемника при условии, что уровень указанной помехи не превышает величины на 15 дБ меньшей нижнего уровня одной частоты на входе приемника. Приемник не должен принимать сигналы, уровни которых меньше минимальных по крайней мере на 12 дБ.

3) Приемник должен нормально работать при поступлении на его вход частот, отличающихся от номинальных значений менее, чем на 15 Гц.

4) Приемник не должен реагировать на помехи длительностью менее 20 мс.

5) Приемник не должен принимать сигналы, частота которых отличается от номинального значения более чем на 65 Гц.

6) Уровни, приведенные в таблице, соответствуют значениям в относительной нулевой точке.

7) Временные параметры обработки сигналов:

1. Время с момента распознавания занятия по входящей линии до начала первого сигнала в обратном направлении - 200 ... 300 мс;

2. Время от конца принимаемого сигнала до начала передачи сигнала - 60 - 90 мс;

3. Время от конца передачи сигнала до подключения приемника - 20-30 мс

4. Выдержка времени ожидания сигнала:

в прямом направлении	- 300-400 мс;

в обратном направлении	- 4 с.

6. Параметры импульсов декадного набора номера

Таблица 3.7.6

+---------------------------------------------------------------+

¦   ¦                   ¦      Условия приема        ¦          ¦

¦Но.¦  Среда  передачи  +----------------------------¦Примечания¦

¦п/п¦                   ¦ номинальные ¦не принимаются¦          ¦

+---+-------------------+-------------+--------------+----------¦

¦ 1 ¦Абонентская линия  ¦             ¦              ¦          ¦

¦   ¦(шлейфные сигналы) ¦             ¦              ¦          ¦

¦   ¦- сигнал (размык.) ¦45 - 87 мс   ¦20 >Tc >120 мc¦  1), 2)  ¦

¦   ¦- пауза (замыкан.) ¦28 - 58 мc   ¦20 >Tп >120 мc¦  1), 2)  ¦

¦   ¦- межсерийная      ¦более 400 мс ¦менее 120 мс  ¦  2)      ¦

¦   ¦  пауза (замыкан.) ¦             ¦              ¦          ¦

¦   ¦- отбой (размык.)  ¦150<To<400 мc¦менее 150 мс  ¦  2)      ¦

+---+-------------------+-------------+--------------+----------¦

¦ 2 ¦Цифровая соед.линия¦             ¦              ¦          ¦

¦   ¦     (с.к. ИКМ-30) ¦             ¦              ¦          ¦

¦   ¦- сигнал (лог.0)   ¦30(20)-120 мс¦< 20 (10) мc  ¦          ¦

¦   ¦- пауза (лог.1)    ¦30(20)-120 мс¦< 20 (10) мc  ¦          ¦

¦   ¦- межсерийная      ¦более 400 мс ¦менее 120 мс  ¦          ¦

¦   ¦  пауза (лог.1)    ¦             ¦              ¦          ¦

+---------------------------------------------------------------+

Примечания к таблице 3.7.6:

1) Приемники должны принимать импульсы набора номера со скоростью 7,0-13,0 имп./с, при отношении времени размыкания ко времени замыкания в пределах 1,3 - 1,9.

2) Приемники не должны реагировать на "дребезг" в импульсной цепи (прерывание токового импульса на время менее 4 мс).

3) Передача сигналов набора номера по 2 в.с.к. ИКМ-30 декадным способом должна осуществляться со следующими параметрами:

- длительность сигнала и паузы в пределах 47 - 53 мс;

- длительность межсерийного интервала 675 +/- 25 мс;

- сигналы набора номера должны передаваться через 400...500 мс после подтверждения занятия или после приема ОС 8, 9, 10 (табл. 3.7.3.2).

7. Схемы взаимодействия КАТС с АТС/УИС по ЗСЛ

7.1 Входящая связь по ЗСЛ от абонента АТСЭ, сигнализация многочастотным кодом “2 из 6”, “импульсный пакет” (МЧ-ИП1)

Таблица 3.7.7.1

+-------------+         +--------+             +---------+

¦ Абонентский ¦         ¦        ¦             ¦  КАТС   ¦

¦   аппарат   ¦---------¦  АТСЭ  ¦-------------¦         ¦

+-------------+         +--------+             +---------+

¦                         ¦  контроль исходного   ¦

¦                         ¦      состояния        ¦

¦   Абонент А             ¦ <---------------------¦

¦   снимает трубку        ¦                       ¦

¦------------------------>¦                       ¦

¦ Ответ станции (425 Гц)  ¦                       ¦

¦<------------------------¦                       ¦

¦       Цифра "8"         ¦                       ¦

¦------------------------>¦                       ¦

¦2-ой ответ станции 425 Гц¦                       ¦

¦<------------------------¦                       ¦

¦           А             ¦                       ¦

¦------------------------>¦                       ¦

¦           В             ¦                       ¦

¦------------------------>¦                       ¦

¦           С             ¦                       ¦

¦------------------------>¦                       ¦

¦           .             ¦                       ¦

¦           .             ¦                       ¦

¦           .             ¦                       ¦

¦  Последняя   цифра      ¦                       ¦

¦  номера абонента Б      ¦                       ¦

¦------------------------>¦       Занятие         ¦

¦                         ¦---------------------->¦

¦                         ¦    Подтверждение      ¦

¦                         ¦       занятия         ¦

¦                         ¦<----------------------¦

¦                         ¦    Запрос "2"         ¦

¦                         ¦<----------------------¦

¦                         ¦ Но.Б, К.А, Но.А, "11" ¦

¦                         ¦---------------------->¦

¦                         ¦   "11", если  пакет   ¦

¦                         ¦   принят правильно    ¦

¦                         ¦<----------------------¦Ожидание

¦                         ¦                       ¦ответа

¦                         ¦- - - - - - - - - - - -¦- - - - - -

¦                         ¦   "6", если номер     ¦

¦                         ¦   принят неправильно  ¦

¦                         ¦<----------------------¦Однократная

¦                         ¦                       ¦повторная по-

¦                         ¦                       ¦пытка устан.

¦                         ¦                       ¦соед-ия. Учет

¦                         ¦                       ¦в статистике

¦                         ¦                       ¦отказов

7.2 Входящая связь по ЗСЛ от АТСЭ через УИСЭ (транзитную станцию), сигнализация МЧ-ИП1

Таблица 3.7.7.2

+-----------+   +------+     +------+      +--------+

¦Абонентский¦   ¦      ¦     ¦      ¦      ¦ КАТС   ¦

¦аппарат    ¦---¦ АТСЭ ¦-----¦ УИСЭ ¦------¦        ¦-------

+-----------+   +------+     +------+      +--------+

¦ Абонент А       ¦Контроль исходного состояния¦

¦ снимает трубку  ¦<------------¦<-------------¦

¦---------------->¦             ¦              ¦

¦ Ответ станции   ¦             ¦              ¦

¦<--------------- ¦             ¦              ¦

¦  Цифра "8"      ¦             ¦              ¦

¦---------------> ¦             ¦              ¦

¦2-й ответ станции¦             ¦              ¦

¦<--------------- ¦             ¦              ¦

¦       А         ¦             ¦              ¦

¦---------------> ¦             ¦              ¦

¦       В         ¦             ¦              ¦

¦---------------> ¦             ¦              ¦

¦       С         ¦             ¦              ¦

¦---------------> ¦             ¦              ¦

¦    .......      ¦             ¦              ¦

¦Последняя цифра  ¦ Занятие     ¦              ¦

¦---------------> ¦------------>¦              ¦

¦номера аб-та Б   ¦Подтв.занятия¦              ¦

¦                 ¦<------------¦              ¦

¦                 ¦    "1"      ¦              ¦

¦                 ¦<------------¦              ¦

¦                 ¦    "8"      ¦              ¦

¦                 ¦------------>¦              ¦

¦                 ¦    "4"      ¦              ¦

¦                 ¦<------------¦              ¦

¦                 ¦    "12"     ¦              ¦

¦                 ¦------------>¦  Занятие     ¦

¦                 ¦             ¦------------->¦

¦                 ¦             ¦Подтв.занятия ¦Проключение

¦                 ¦             ¦<-------------¦разговорных

¦                 ¦      Запрос ¦"2"           ¦трактов

¦                 ¦<------------¦--------------¦

¦                 ¦   Но.Б, К., ¦Но.А, "11"    ¦

¦                 ¦-------------¦------------->¦

¦                 ¦   "11", если номер принят  ¦

¦                 ¦          правильно         ¦Ожидание

¦                 ¦<------------¦--------------¦ответа

¦                 ¦- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

¦                 ¦ "6", если номер принят     ¦Однокр.повторная

¦                 ¦         неправильно        ¦попытка устан-ия

¦                 ¦<---------------------------¦соединения. Учет

¦                 ¦                            ¦в стат-ке отказов

8.3 Входящая связьпо ЗСЛ от АТС декадно-шаговой системы через УИСЭ, сигнализация МЧ-ИП1

Таблица 3.7.7.3

+-----------+   +-----+      +------+      +-------+

¦Абонентский¦   ¦ ДШ  ¦      ¦      ¦      ¦       ¦

¦аппарат    ¦---¦ АТС ¦------¦ УИСЭ ¦------¦ КАТС  ¦---------

+-----------+   +-----+      +------+      +-------+

¦                 ¦Контроль исх.¦Контроль исх. ¦

¦                 ¦ состояния   ¦ состояния    ¦

¦                 ¦<------------¦<-------------¦

¦ Абонент А       ¦             ¦              ¦

¦ снимает трубку  ¦             ¦              ¦

¦---------------->¦             ¦              ¦

¦ Ответ станции   ¦             ¦              ¦

¦  (425 Гц)       ¦             ¦              ¦

¦<----------------¦             ¦              ¦

¦      "8"        ¦             ¦              ¦

¦---------------->¦ Занятие     ¦              ¦

¦                 ¦------------>¦              ¦

¦                 ¦ Пт.занятия  ¦              ¦

¦                 ¦<------------¦              ¦

¦                 ¦ Запрос АОН  ¦              ¦

¦                 ¦  (ответ)    ¦              ¦

¦                 ¦<------------¦              ¦

¦                 ¦   500 Гц    ¦              ¦

¦                 ¦<------------¦              ¦

¦                 К.А,Но.А из АОН              ¦

¦                 ¦------------>¦              ¦

¦                 ¦Снятие запро-¦              ¦

¦                 ¦  са АОН     ¦              ¦

¦                 ¦<------------¦              ¦

¦ 2-й ответ станции (425 Гц)    ¦              ¦

¦<------------------------------¦              ¦

¦        А        ¦             ¦              ¦

¦---------------->¦А дек.спос.  ¦              ¦

¦        В        ¦------------>¦              ¦

¦---------------->¦В дек.спос.  ¦              ¦

¦        С        ¦------------>¦              ¦

¦---------------->¦С дек.спос.  ¦              ¦

¦   . . . . .     ¦------------>¦              ¦

¦Последняя цифра  ¦  .......    ¦              ¦

¦  номера Б       ¦Последняя    ¦              ¦

¦---------------->¦цифра номера ¦              ¦

¦                 ¦дек.спос.    ¦              ¦

¦                 ¦------------>¦              ¦

¦                 ¦             ¦              ¦

Продолжение табл. 3.7.7.3

¦                 ¦             ¦Занятие       ¦

¦                 ¦             ¦------------->¦

¦                 ¦             ¦Пт.занятия    ¦

¦                 ¦             ¦<------------ ¦

¦                 ¦             ¦    "2"       ¦

¦                 ¦             ¦<-------------¦

¦                 ¦             ¦Но.Б,К.А,Но.А,¦"11" - комбинация

¦                 ¦             ¦      11      ¦частот 700 + 1700

¦                 ¦             ¦------------->¦Гц

¦                 ¦             ¦"11",если но- ¦

¦                 ¦             ¦мер принят    ¦

¦                 ¦             ¦правильно     ¦Ожидание

¦                 ¦             ¦<-------------¦ответа

¦                 ¦             ¦- - - - - - - - - - - - - -

¦                 ¦             ¦"6",если номер¦Однокр.повторная

¦                 ¦             ¦принят непр-но¦попытка устан-ия

¦                 ¦             ¦<-------------¦соединения. Учет

¦                 ¦             ¦              ¦в стат-ке отказов

8.4. Входящая связь от координатной АТС через УИСЭ по общему пучку к УИСЭ, сигнализация МЧ-ИП1

Таблица 3.7.7.4

+------------+   +-----+      +-----+      +-------+

¦Абонентский ¦   ¦     ¦      ¦     ¦      ¦       ¦

¦аппарат     ¦---¦АТСК ¦------¦ УИСЭ¦------¦ КАТС  ¦

+------------+   +-----+      +-----+      +-------+

¦                 ¦Контроль исх.¦Контроль исх. ¦

¦ Абонент А       ¦ состояния   ¦ состояния    ¦

¦ снимает трубку  ¦<------------¦<------------ ¦

¦---------------->¦             ¦              ¦

¦ Ответ станции   ¦             ¦              ¦

¦   (425 Гц)      ¦             ¦              ¦

¦<----------------¦             ¦              ¦

¦      "8"        ¦             ¦              ¦

¦---------------->¦ Занятие     ¦              ¦

¦                 ¦------------>¦              ¦

¦                 ¦Пт.занятия   ¦              ¦

¦                 ¦<------------¦              ¦

¦                 ¦    "1"      ¦              ¦

¦                 ¦<------------¦              ¦

¦                 ¦    "8"      ¦              ¦

¦                 ¦------------>¦              ¦

¦                 ¦    "4"      ¦              ¦

¦                 ¦<------------¦              ¦

¦                 ¦    "12"     ¦              ¦

¦                 ¦------------>¦              ¦

¦                 ¦Запр.АОН(отв)¦              ¦

¦                 ¦<------------¦              ¦

¦                 ¦   500 Гц    ¦              ¦

¦                 ¦<------------¦              ¦

¦                 К.А,Но.А из АОН              ¦

¦                 ¦------------>¦              ¦

¦                 Снятие запр.АОН              ¦

¦                 ¦<----------- ¦              ¦

¦2-й ответ станции (425 Гц)     ¦              ¦

¦<----------------------------- ¦              ¦

¦     А           ¦             ¦              ¦

¦---------------->¦   А дек     ¦              ¦

¦     В           ¦------------>¦              ¦

¦---------------->¦   В дек     ¦              ¦

¦     С           ¦------------>¦              ¦

¦---------------->¦   С дек     ¦              ¦

¦   . . . . .     ¦------------>¦              ¦

¦Последняя цифра  ¦   .......   ¦              ¦

¦номера Б         ¦Последняя циф¦              ¦

¦---------------->¦ра номера Б  ¦              ¦

¦                 ¦------------>¦              ¦

¦                 ¦             ¦              ¦

Продолжение табл. 3.7.7.4

¦                 ¦             ¦              ¦

¦                 ¦             ¦Занятие       ¦

¦                 ¦             ¦------------->¦

¦                 ¦             ¦Пт.занятия    ¦

¦                 ¦             ¦<-------------¦

¦                 ¦             ¦Запрос "2"    ¦

¦                 ¦             ¦<-------------¦

¦                 ¦             Но.Б,К.А,Но.А,11

¦                 ¦             ¦------------->¦

¦                 ¦             "11",если номер¦Ожидание

¦                 ¦             ¦принят прав-но¦ответа

¦                 ¦             ¦- - - - - - - ¦ - - - - - -

¦                 ¦             ¦"6",если номер¦Однокр.повт-ая

¦                 ¦             ¦принят непр-но¦попытка уст-ия

¦                 ¦             ¦              ¦соед.Учет в

¦                 ¦             ¦              ¦стат-ке отказов

7.5. Входящая связь по ЗСЛ от АТС/УИС декадно-шаговой системы, сигнализация БП+ДЕК

+------+     +------+

¦АТСДШ/|     ¦      ¦

¦УИСДШ |-----¦ КАТС ¦

+------+     +------+

¦Контроль исх.¦

¦ состояния   ¦

¦<------------¦

¦             ¦

¦             ¦

¦             ¦

¦ Занятие     ¦

¦------------>¦

¦ Пт.занятия  ¦

¦<------------¦

¦ Запрос АОН  ¦

¦  (ответ)    ¦

¦<------------¦

¦   500 Гц    ¦

¦<------------¦

К.А,Но.А из АОН

¦------------>¦

¦Снятие запро-¦

¦  са АОН     ¦

¦<------------¦

|2-й ответ    ¦

|станции 425 Гц

|<------------¦

¦             ¦

¦А дек.спос.  ¦

¦------------>¦

¦В дек.спос.  ¦

¦------------>¦

¦С дек.спос.  ¦

¦------------>¦

¦  .......    ¦

¦Последняя    ¦

¦цифра номера ¦

¦дек.спос.    ¦

¦------------>¦

¦             ¦

7.6. Входящая связь от  АТСК/УИСК по общему пучку, сигнализация МЧ-ИЧ, БП+ДЕК

+------+     +------+

¦АТСК/ |     ¦      ¦

¦УИСК  |-----¦ КАТС ¦

+------+     +------+

¦Контроль исх.¦

¦ состояния   ¦

¦<------------¦

¦             ¦

¦             ¦

¦             ¦

¦ Занятие     ¦

¦------------>¦

¦ Пт.занятия  ¦

¦<------------¦

¦             ¦

¦     “1”     ¦

¦<------------¦

¦      “8”    ¦

¦------------>¦

|      “4”    |

|<------------|

|      “12”   |

¦------------>¦

¦ Запрос АОН  ¦

¦<------------¦

|    500 Гц   |

|<------------¦

К.А,Но.А из АОН

¦------------>¦

¦Снятие запро-¦

¦  са АОН     ¦

¦<------------¦

|2-й ответ    ¦

|станции 425 Гц

|<------------¦

¦             ¦

¦А дек.спос.  ¦

¦------------>¦

¦В дек.спос.  ¦

¦------------>¦

¦С дек.спос.  ¦

¦------------>¦

¦  .......    ¦

¦Последняя    ¦

¦цифра номера ¦

¦дек.спос.    ¦

¦------------>¦

7.7. Входящая связь от  АТСЭ/УИСЭ по общему пучку, сигнализация МЧ-ИЧ, МЧ-ИП1

+------+     +------+

¦АТСЭ/ |     ¦      ¦

¦УИСЭ  |-----¦ КАТС ¦

+------+     +------+

¦Контроль исх.¦

¦ состояния   ¦

¦<------------¦

¦             ¦

¦             ¦

¦             ¦

¦ Занятие     ¦

¦------------>¦

¦ Пт.занятия  ¦

¦<------------¦

¦             ¦

¦     “1”     ¦

¦<------------¦

¦      “8”    ¦

¦------------>¦

|      “4”    |

|<------------|

|      “12”   |

¦------------>¦

¦ Запрос “2”  ¦

¦<------------¦

Но.А,К.А,Но.А, 11

¦------------>¦

¦”11”, если номер     Ожидание

¦принят правильно     ответа

¦<------------¦

|”6”, если номер      Однонапр.повт-ая

|принят неправильно   попытка уст-ия

|<------------¦       соед. Учет в

¦             ¦       стат. отказов

Примечания к схемам взаимодействия 3.7.7.1 - 3.7.7.7

1. Длительность многочастотных посылок от КАТС в пределах 503мс.

2. Импульсный пакет от АТСЭ передается импульсами в пределах 50+/-5мс, с паузами в пределах 505 или 605 мс.

Таблица 3.7.7.8

Передача   сигналов   о   типе   вызова    (автоматическом    или

полуавтоматическом)   и   сигнала  о  Ш  категории  приоритетного

обслуживания (МЧ-ИЧ) при связи от КАТС к ЭАТС по СЛМ

----------------------------------------------------------------+

¦    КАТС                АТСЭ   ¦                  ¦

Примечание   ¦ Передаваемые сигналы          ¦    Примечание    ¦

-------------+-------------------------------+------------------¦

1         ¦          2                    ¦      3           ¦

-------------+-------------------------------+------------------¦

¦  Запрос "В2"                  ¦                  ¦

¦ <---------------------------- ¦                  ¦

¦   Цифра N В                   ¦                  ¦

¦ ----------------------------> ¦                  ¦

¦         "В11"                 ¦                  ¦

¦ <---------------------------- ¦ 1) 2)            ¦

-------------+-------------------------------+------------------¦

Абонент      ¦         "А15"                 ¦Связь полуавтома- ¦

свободен/    ¦ ----------------------------> ¦тическая абонент  ¦

занят        ¦         "В4"                  ¦(телефонистка)    ¦

¦ <---------------------------- ¦третьей категории;¦

¦         "А12"                 ¦выдача линейного  ¦

¦                               ¦сигнала "Абонент  ¦

¦ ----------------------------> ¦свободен" или     ¦

¦                               ¦"Абонент занят",  ¦

¦                               ¦подключение к ли- ¦

¦                               ¦нии вызываемого   ¦

¦                               ¦абонента          ¦

+-------------------------------+------------------¦

¦         "В5"                  ¦                  ¦

Абонент      ¦ <---------------------------- ¦                  ¦

недоступен   ¦         "А12"                 ¦                  ¦

¦ ----------------------------> ¦                  ¦

-------------+-------------------------------+------------------¦

Абонент      ¦                               ¦Связь автоматичес-¦

свободен     ¦                               ¦кая,абонент тре-  ¦

¦                               ¦тьей категории вы-¦

¦         "А11"                 ¦зова.             ¦

¦ ----------------------------> ¦Передача "Абонент ¦

¦         "В4"                  ¦свободен",ожидание¦

¦ <---------------------------- ¦ответа            ¦

¦         "А12"                 ¦                  ¦

¦ ----------------------------> ¦                  ¦

-------------+-------------------------------+------------------¦

Абонент      ¦         "В5"                  ¦                  ¦

занят,       ¦ ----------------------------- ¦                  ¦

недоступен   ¦         "А12"                 ¦                  ¦

¦ ----------------------------> ¦                  ¦

-------------+-------------------------------+------------------¦

¦                               ¦Связь автоматичес-¦

Абонент      ¦          "А14"                ¦кая,абонент не    ¦

свободен     ¦-----------------------------> ¦третьей категории ¦

¦          "В4"                 ¦вызова. Выдача    ¦

¦<----------------------------- ¦"Абонент свободен"¦

¦          "А12"                 ожидание ответа   ¦

¦-----------------------------> ¦                  ¦

-------------------------------+------------------¦

Абонент      ¦          "В5"                 ¦                  ¦

занят,       ¦<----------------------------- ¦                  ¦

недоступен   ¦          "А12"                ¦                  ¦

¦-----------------------------> ¦                  ¦

Примечания:

1. Для обеспечения приоритетности обслуживания передача В11 производится после приема любой цифры при занятости путей.

2. В оконечной АТСЭ передача В11 может осуществляться после приема всех цифр номера в случае занятости абонента. В случае недоступности абонента передается сигнал В5 (сигнал В11 не передается).

8 Одночастотный сигнальный код передачи линейных сигналов по ЗСЛ на частоте 2600 Гц.

Таблица 3.7.8

+---------------------------------------------------------------+

¦Но.¦     Сигнал       ¦ Конструкция ¦Длительность,¦Время распо-¦

¦п/п¦                  ¦             ¦    мс       ¦знавания, мс¦

+---+------------------+-------------+-------------+------------¦

¦   ¦                    Прямое направление:       ¦            ¦

¦   ¦                    -------------------       ¦            ¦

¦ 1 ¦Занятие           ¦Один импульс ¦ 200 + 5     ¦ 100 - 150  ¦

¦   ¦                  ¦             ¦     -       ¦            ¦

¦ 2 ¦Номер вызываемого ¦Серия        ¦             ¦См.примеч.3 ¦

¦   ¦абонента дек.код. ¦импульсов    ¦             ¦            ¦

¦   ¦                  ¦             ¦             ¦            ¦

¦ 3 ¦Разъединение      ¦Непр.сигнал  ¦             ¦ 280 - 420  ¦

¦   ¦                  ¦до получ.    ¦             ¦            ¦

¦   ¦                  ¦освобождения,¦             ¦            ¦

¦   ¦                  ¦но не менее  ¦             ¦            ¦

¦   ¦                  ¦550-850 мс   ¦             ¦            ¦

¦   ¦                  ¦ Обратное направление:     ¦            ¦

¦   ¦                  ¦ ---------------------     ¦            ¦

¦ 1 ¦Ответ/ запрос АОН ¦Один импульс ¦ 200 + 5     ¦  100-150   ¦

¦   ¦                  ¦             ¦     -       ¦   (пр.3)   ¦

¦ 2 ¦Снятие запроса АОН¦Два импульса ¦ Имп.200 + 5 ¦  100-150   ¦

¦   ¦                  ¦             ¦         -   ¦   (пр.1)   ¦

¦   ¦                  ¦             ¦ Пауз.100 + 5¦  20 - 30   ¦

¦   ¦                  ¦             ¦          -  ¦            ¦

¦ 3 ¦Отбой Б           ¦Серия        ¦Имп.200 + 5  ¦  100-150   ¦

¦   ¦                  ¦импульсов    ¦        -    ¦   (пр.1)   ¦

¦   ¦                  ¦             ¦Пауз.100 + 5 ¦  20 - 30   ¦

¦   ¦                  ¦             ¦         -   ¦            ¦

¦ 4 ¦Освобождение      ¦Непр.сигнал  ¦      -      ¦  100-150   ¦

¦   ¦                  ¦до прекращ.  ¦             ¦            ¦

¦   ¦                  ¦разъед.      ¦             ¦            ¦

¦   ¦                  ¦             ¦             ¦            ¦

¦ 5 ¦Блокировка        ¦Непр.сигнал  ¦      -      ¦ 100-150    ¦

¦   ¦                  ¦до конца     ¦             ¦            ¦

¦   ¦                  ¦блокировки   ¦             ¦            ¦

+---------------------------------------------------------------+

Примечания к табл. 3.7.8

1. Время распознавания следующего импульса в серии должно быть 150-180 мс.

2. Если в течение 20-40 с после начала передачи сигнала РАЗЪЕДИНЕНИЕ не будет принят сигнал ОСВОБОЖДЕНИЕ, то передача непрерывного сигнала РАЗЪЕДИНЕНИЕ прекращается и в дальнейшем передается сигнал РАЗЪЕДИНЕНИЕ импульсами длительностью 1 с с интервалами 5 минут до получения сигнала ОСВОБОЖДЕНИЕ.

3. Время распознавания межсерийного интервала не более 400 мс. Время распознавания наличия следующего импульса в декадной серии - 20-30 мс. Длительность пауз в декадной серии определяется скоростью принимаемых от АТС импульсов набора.

4. При связи с аналоговыми АТС ДШ, К, КУ категория и номер вызывающего абонента должны передаваться многочастотным кодом "2 из 6" по способу "безынтервальный пакет" в соответствии с разделом по автоматическому определению номера (АОН).

5. При связи с АТСЭ, КЭ номер вызываемого абонента и категория и номер вызывающего абонента должны передаваться многочастотным кодом по способу "импульсный пакет" в соответствии с табл.3.7.7.

9. Одночастотный сигнальный код передачи линейных сигналов по СЛМ на частоте 2600 Гц

Таблица 3.7.9

+---------------------------------------------------------------+

¦Но.¦      Сигнал      ¦ Конструкция ¦Длительность,¦Время распо-¦

¦п/п¦                  ¦             ¦     мс      ¦знавания, мс¦

+---+------------------+-------------+-------------+------------¦

¦   ¦                  ¦  Прямое направление:      ¦            ¦

¦   ¦                  ¦  -------------------      ¦            ¦

¦ 1 ¦Занятие           ¦Один импульс ¦ 200 + 5     ¦ 100 - 150  ¦

¦   ¦                  ¦             ¦     -       ¦            ¦

¦ 2 ¦Номер вызыв-мого  ¦Серия        ¦ Имп.503    ¦            ¦

¦   ¦абонента (декад.  ¦импульсов    ¦ Пауза 503  ¦            ¦

¦   ¦код, см.прим.7)   ¦             ¦ при 1/Т=9-11¦            ¦

¦   ¦                  ¦             ¦ имп./с      ¦            ¦

¦ 3 ¦Повторный вызов   ¦Серия        ¦ Имп.200 + 5 ¦ 100 - 150  ¦

¦   ¦                  ¦импульсов    ¦         -   ¦            ¦

¦   ¦                  ¦             ¦ Пауза 100+5 ¦  20 -  30  ¦

¦   ¦                  ¦             ¦          -  ¦            ¦

¦ 4 ¦Разъединение      ¦Непрерывный  ¦             ¦ 280 - 420  ¦

¦   ¦                  ¦сигн.до полу-¦             ¦            ¦

¦   ¦                  ¦чения сигн.  ¦             ¦            ¦

¦   ¦                  ¦освобождения,¦             ¦            ¦

¦   ¦                  ¦но не менее  ¦             ¦            ¦

¦   ¦                  ¦550-850 мс   ¦             ¦            ¦

¦   ¦                  ¦             ¦             ¦            ¦

¦   ¦                  ¦  Обратное направление:    ¦            ¦

¦   ¦                  ¦  ---------------------    ¦            ¦

¦ 1 ¦Абонент свободен  ¦Непрерывный  ¦             ¦ 100 - 150  ¦

¦   ¦                  ¦сигнал до от-¦             ¦            ¦

¦   ¦                  ¦вета, но не  ¦             ¦            ¦

¦   ¦                  ¦менее 500 мс.¦             ¦            ¦

¦ 2 ¦Ответ             ¦Прекращ.сиг- ¦      -      ¦     -      ¦

¦   ¦                  ¦нала "аб-нт  ¦             ¦            ¦

¦   ¦                  ¦свободен”    ¦             ¦            ¦

¦   ¦                  ¦             ¦             ¦            ¦

¦ 3 ¦Отбой             ¦Серия        ¦ Имп.200 + 5 ¦ 100 - 150  ¦

¦   ¦                  ¦импульсов    ¦         -   ¦            ¦

¦   ¦                  ¦             ¦ Пауза 100+5 ¦  20 -  30  ¦

¦   ¦                  ¦             ¦          -  ¦            ¦

¦ 4 ¦Повторный ответ   ¦Прекращение  ¦      -      ¦     -      ¦

¦   ¦                  ¦сигнала "отбой”            ¦            ¦

¦   ¦                  ¦             ¦             ¦            ¦

¦ 5 ¦Занято            ¦Два импульса ¦ Имп.200 + 5 ¦ 100 - 150  ¦

¦   ¦                  ¦             ¦         -   ¦            ¦

¦   ¦                  ¦             ¦ Пауза 100+5 ¦  20 -  30  ¦

¦   ¦                  ¦             ¦          -  ¦            ¦

¦ 6 ¦Освобождение      ¦Непр.сигнал  ¦      -      ¦ 100 - 150  ¦

¦   ¦                  ¦до прекращ.  ¦             ¦            ¦

¦   ¦                  ¦сигнала      ¦             ¦            ¦

¦   ¦                  ¦РАЗЪЕДИНЕНИЕ ¦             ¦            ¦

¦   ¦                  ¦             ¦             ¦            ¦

¦ 7 ¦Блокировка        ¦Непрерывный  ¦  100-150    ¦            ¦

¦   ¦                  ¦сигнал до    ¦             ¦            ¦

¦   ¦                  ¦конца блоки- ¦             ¦            ¦

¦   ¦                  ¦ровки        ¦             ¦            ¦

+---------------------------------------------------------------+

Примечания к табл. 3.7.9

1. Если в течение 20 - 40 с после начала передачи сигнала РАЗЪЕДИНЕНИЕ не будет принят сигнал ОСВОБОЖДЕНИЕ, то передачу непрерывного сигнала РАЗЪЕДИНЕНИЕ следует прекратить и в дальнейшем передавать сигнал РАЗЪЕДИНЕНИЕ импульсами длительностью 1 с с интервалами 5 минут до получения сигнала ОСВОБОЖДЕНИЕ.

2. При связи с АТСЭ, АТСК, КУ номер вызываемого абонента должен передаваться многочастотным кодом "2 из 6" по способу "импульсный челнок" в соответствии с табл. 3.7.3.

3. Декадный код передачи сигналов управления используется при связи КАТС с АТСДШ.

4. Распознавание сигнала освобождения должно осуществляться после выдачи разъединения в течение 550-850 мс.

Таблица 3.7.10

Сигнальный код передачи линейных сигналов, передаваемых по ЗСЛ и CЛМ внутризоновой сети при сигнализации на частоте 2600 Гц, и основные требования по его реализации

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦  Направление      ¦                                 ¦

¦   передачи        ¦                                 ¦

+-------------------¦                                 ¦

N    Линейный сигнал    ¦Прямое    ¦Обратное¦    Время распознавания сигнала  ¦            Примечание

п/п                     ¦ --->     ¦ <---   ¦                                 ¦

¦          ¦        ¦                                 ¦

------------------------+----------+--------+---------------------------------+---------------------------------

1         2             ¦  3       ¦   4    ¦           5                     ¦                6

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

При связи по заказно-соединительным линиям (ЗСЛ)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Контроль исходного   ¦          ¦        ¦                                 ¦

состояния            ¦          ¦        ¦                                 ¦

------------------------+----------+--------+---------------------------------+---------------------------------

2. Занятие              ¦----->    ¦        ¦                                 ¦

I этап             ¦200+-5мс  ¦        ¦ I этапа 100...150 мс (на        ¦

---------------------  ¦          ¦        ¦ входящей стороне)               ¦

II этап             ¦+---->    ¦        ¦ II этапа 20...30 мс (на         ¦

¦          ¦        ¦ входящей стороне)               ¦

------------------------+----------+--------+---------------------------------+---------------------------------

3. Номер вызываемого    ¦-->       ¦        ¦ На входящей стороне             ¦ Время распознавания приведено с

абонента (декадный   ¦   Tимп   ¦        ¦- 20-30 мс для импульса и        ¦ учетом существующих исходящих

код)                 ¦+->       ¦        ¦  интервала;                     ¦ комплектов

¦   Тинт   ¦        ¦- не более 400 мс для межсерий-  ¦

¦-->       ¦        ¦  ного интервала;                ¦

¦          ¦        ¦- не менее 120 мс для серийного  ¦

¦+-->      ¦        ¦  устройства                     ¦

Продолжение табл.3.7.10.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1         2             ¦  3       ¦   4    ¦           5                     ¦                6

------------------------+----------+--------+---------------------------------+---------------------------------

¦  .       ¦        ¦                                 ¦

¦  .       ¦        ¦                                 ¦

¦Tимп =    ¦        ¦                                 ¦

¦50+-3мс   ¦        ¦                                 ¦

¦Tинт =    ¦        ¦                                 ¦

¦50+-3мс   ¦        ¦                                 ¦

¦          ¦        ¦                                 ¦

¦          ¦        ¦                                 ¦

------------------------+----------+--------+---------------------------------+---------------------------------

4. Ответ/  ¦ I этап     ¦          ¦<----   ¦ I этапа - 100...150 мс (на      ¦

¦            ¦          ¦200+-5мс¦ исходящей стороне)              ¦

Запрос  ¦ II этап    ¦          ¦        ¦ II этапа - 20...30 мс (на       ¦

АОН     ¦            ¦          ¦<----¦  ¦ исходящей стороне)              ¦

¦            ¦          ¦        ¦                                 ¦

------------------------+----------+--------+---------------------------------+---------------------------------

5. Снятие запроса АОН   ¦          ¦<----   ¦ I и III этапов - 100...150 мс   ¦ 150...180 мс - время распознава-

I этап               ¦          ¦200+-5мс¦ (на исходящей стороне)          ¦ ния наличия следующего импульса

¦          ¦        ¦ II и IV этапов - 20...30 мс     ¦ в серии

II этап              ¦          ¦<---¦   ¦ (на исходящей стороне)          ¦

¦          ¦100+-5мс¦                                 ¦

III этап             ¦          ¦        ¦                                 ¦

¦          ¦<----   ¦                                 ¦

¦          ¦200+-5мс¦                                 ¦

IV этап              ¦          ¦        ¦                                 ¦

¦          ¦<----¦  ¦                                 ¦

------------------------+----------+--------+---------------------------------+---------------------------------

Продолжение табл.3.7.10.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1         2             ¦  3       ¦   4    ¦           5                     ¦                6

------------------------+----------+--------+---------------------------------+---------------------------------

6. Абонентская линия или¦          ¦        ¦                                 ¦

соединительные пути  ¦          ¦        ¦                                 ¦ Зуммерный сигнал "занято"

заняты               ¦          ¦        ¦                                 ¦

------------------------+----------+--------+---------------------------------+---------------------------------

7. Отбой Б              ¦          ¦        ¦I,III и V этапов - 100...150 мс  ¦ 150...180 мс - время распознава-

I этап               ¦          ¦<----   ¦(на исходящей стороне)           ¦ ния наличия следующего импульса

¦          ¦200+-5мс¦II,IV и VI этапов - 20...30 мс   ¦ в серии

II этап              ¦          ¦<----¦  ¦(на исходящей стороне)           ¦

¦          ¦100+-5мс¦                                 ¦

III этап             ¦          ¦<----   ¦                                 ¦

¦          ¦200+-5мс¦                                 ¦

IV этап              ¦          ¦<----¦  ¦                                 ¦

¦          ¦100+-5мс¦                                 ¦

V этап               ¦          ¦<----   ¦                                 ¦

¦          ¦200+-5мс¦                                 ¦

VI этап              ¦          ¦<----¦  ¦                                 ¦

¦          ¦     .  ¦                                 ¦

¦          ¦     .  ¦                                 ¦

¦          ¦     .  ¦                                 ¦

------------------------+----------+--------+---------------------------------+---------------------------------

Продолжение табл.3.7.10

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1         2             ¦  3       ¦   4    ¦           5                     ¦                6

------------------------+----------+--------+---------------------------------+---------------------------------

¦          ¦        ¦                                 ¦

8. Разъединение         ¦          ¦        ¦ I этапа - 280 ..420 мс (на      ¦

I этап               ¦----->....¦..¦...  ¦входящей стороне)                ¦

¦          ¦280 + - ¦ II этапа - 100...150 мс (на     ¦

¦700+-150мс¦420 мс  ¦исходящей стороне)               ¦

II этап(освобождение)¦          ¦<-----  ¦                                 ¦

¦          ¦        ¦ III этапа - 20...30 мс (на      ¦

III этап             ¦+---->    ¦        ¦входящей стороне)                ¦

¦          ¦        ¦ IV этапа - 20...30 мс (на       ¦

IV этап (Возвращение ¦          ¦<-----¦ ¦исходящей стороне)               ¦

в исходное состояние)¦          ¦        ¦                                 ¦

------------------------+----------+--------+---------------------------------+---------------------------------

¦          ¦        ¦                                 ¦

9. Разъединение I этап  ¦----->    ¦        ¦ I, III, V и т.д. этапов -       ¦

¦          ¦        ¦280...420 мс(на входящей стороне)¦

¦20..40с   ¦        ¦ II, IV, VI и т.д. этапов  -     ¦

II этап (сигнал осво-¦++--->    ¦        ¦20...30 мс (на входящей стороне) ¦

бождения не поступил)¦5...10мин ¦        ¦                                 ¦

¦          ¦        ¦                                 ¦

III этап             ¦-+--->    ¦        ¦                                 ¦

¦1с        ¦        ¦                                 ¦

IV этап              ¦++--->    ¦        ¦                                 ¦

¦5...10мин ¦        ¦                                 ¦

¦          ¦        ¦                                 ¦

V этап               ¦-+--->    ¦        ¦                                 ¦

¦1с        ¦        ¦                                 ¦

VI этап              ¦+---->    ¦        ¦                                 ¦

.                   ¦.         ¦        ¦                                 ¦

.                   ¦.         ¦        ¦                                 ¦

------------------------+----------+--------+---------------------------------+---------------------------------

Продолжение табл.3.7.10

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1         2             ¦  3       ¦   4    ¦           5                     ¦                6

------------------------+----------+--------+---------------------------------+---------------------------------

10. Блокировка          ¦          ¦<-----  ¦ Не более 20 мс (на исходящей    ¦

¦          ¦        ¦стороне) и как можно быстрее     ¦

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

При связи по междугородным соединительным линиям СЛМ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Контроль исходного   ¦          ¦        ¦                                 ¦

состояния            ¦          ¦        ¦                                 ¦

------------------------+----------+--------+---------------------------------+---------------------------------

2. Занятие              ¦          ¦        ¦ I этапа 100 ... 150 мс (на      ¦

I этап             ¦----->    ¦        ¦ входящей стороне)               ¦

¦200+-5мс  ¦        ¦                                 ¦

II этап            ¦+---->    ¦        ¦ II этапа 20 ... 30 мс (на       ¦

¦          ¦        ¦ входящей стороне)               ¦

------------------------+----------+--------+---------------------------------+---------------------------------

3. Трансляция импульсов ¦----->    ¦        ¦ На входящей стороне             ¦

набора номера        ¦   Tимп   ¦        ¦- 18...20 мс для импульса и      ¦

¦+---->    ¦        ¦  интервала                      ¦

¦   Тинт   ¦        ¦- не более 400 мс для            ¦

¦----->    ¦        ¦  межсерийного интервала         ¦

¦          ¦        ¦- не менее 120 мс для            ¦

¦+---->    ¦        ¦  серийного устройства           ¦

¦Tимп =    ¦        ¦                                 ¦

¦40..90мс  ¦        ¦                                 ¦

¦Tинт =    ¦        ¦                                 ¦

¦36..60мс  ¦        ¦                                 ¦

¦V=9...11  ¦        ¦                                 ¦

¦имп/с     ¦        ¦                                 ¦

------------------------+----------+--------+---------------------------------+---------------------------------

Продолжение табл.3.7.10.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1         2             ¦  3       ¦   4    ¦           5                     ¦                6

------------------------+----------+--------+---------------------------------+---------------------------------

4. Абонент свободен     ¦          ¦<-----  ¦ 100...150 мс (на исходящей      ¦При совпадении сигналов "абонен-

¦          ¦        ¦ стороне)                        ¦тская линия или соединительные

------------------------+----------+--------+---------------------------------+---------------------------------

¦          ¦        ¦                                 ¦пути заняты, "абонент свободен",

5. Ответ                ¦          ¦<----¦  ¦ 20...30 мс (на исходящей        ¦"ответ " должна быть обеспечена

¦          ¦        ¦             стороне)            ¦передача сигналов в обратном

¦          ¦        ¦                                 ¦направлении не менее 500 мс

------------------------+----------+--------+---------------------------------+---------------------------------

6. Абонентская линия или¦          ¦        ¦ I и III этапов - 100...150 мс   ¦ 150...180 мс - время распознава-

соед. пути заняты    ¦          ¦        ¦(на исходящей стороне)           ¦ния наличия следующего импульса

I этап               ¦          ¦<----   ¦ II и IV этапов - 20...30 мс     ¦в серии

¦          ¦200+-5мс¦(на исходящей стороне)           ¦

II этап              ¦          ¦<----¦  ¦                                 ¦

¦          ¦100+-5мс¦                                 ¦

III этап             ¦          ¦<----   ¦                                 ¦

¦          ¦200+-5мс¦                                 ¦

IV этап              ¦          ¦<----¦  ¦                                 ¦

------------------------+----------+--------+---------------------------------+---------------------------------

7. Отбой Б              ¦          ¦        ¦ I, III и V этапов - 100...150мс ¦ 150...180 мс - время распознава-

I этап               ¦          ¦<-----  ¦ (на исходящей стороне)          ¦ния наличия следующего импульса

¦          ¦200+-5мс¦ II, IV и VI этапов - 20...30 мс ¦в серии

II этап              ¦          ¦<-----¦ ¦ (на исходящей стороне)          ¦

¦          ¦100+-5мс¦                                 ¦

III этап             ¦          ¦<-----  ¦                                 ¦

¦          ¦200+-5мс¦                                 ¦

IV этап              ¦          ¦<-----¦ ¦                                 ¦

¦          ¦100+-5мс¦                                 ¦

V этап               ¦          ¦<-----  ¦                                 ¦

¦          ¦200+-5мс¦                                 ¦

VI этап              ¦          ¦<-----¦ ¦                                 ¦

------------------------+----------¦      . +---------------------------------+---------------------------------

¦          ¦<-----  ¦                                 ¦

¦          ¦200+-5мс¦                                 ¦

8. Повторный ответ      ¦          ¦<-----¦ ¦                                 ¦

------------------------+----------+--------+---------------------------------+---------------------------------

9. Разговорное состояние¦          ¦        ¦                                 ¦

------------------------+----------+--------+---------------------------------+---------------------------------

10. Повторный вызов     ¦          ¦        ¦  I, III, V и т.д.этапов -       ¦ 150...180 мс - время распознава-

¦          ¦        ¦100...150 мс(на входящей стороне)¦ ния наличия следующего импульса

I этап              ¦------>   ¦        ¦ II, IV, VI и т.д. этапов -      ¦ в серии

¦200+-5мс  ¦        ¦20...30 мс (на входящей стороне) ¦

II этап              ¦+----->   ¦        ¦                                 ¦

¦100+-5мс  ¦        ¦                                 ¦

III этап             ¦------>   ¦        ¦                                 ¦

¦200+-5мс  ¦        ¦                                 ¦

IV этап              ¦+----->   ¦        ¦                                 ¦

¦100+-5мс  ¦        ¦                                 ¦

V этап               ¦------>   ¦        ¦                                 ¦

¦200+-5мс  ¦        ¦                                 ¦

VI этап              ¦+----->   ¦        ¦                                 ¦

.                    ¦.         ¦        ¦                                 ¦

.                    ¦.         ¦        ¦                                 ¦

------------------------+----------+--------+---------------------------------+---------------------------------

11. Разъединение        ¦          ¦        ¦ I этапа - 280...420 мс (на      ¦

I этап               ¦------> ..¦.¦....  ¦ входящей стороне)               ¦

¦          ¦280...  ¦ II этапа - 100...150 мс (на     ¦

¦700+-150мс¦420 мс  ¦ исходящей стороне)              ¦

II этап (освобождение)          ¦<-----  ¦ III этапа - 20...30 мс (на      ¦

¦          ¦        ¦ вхoдящей стороне)               ¦

III этап             ¦+----->   ¦        ¦ IV этапа - 20...30 мс (на       ¦

¦          ¦        ¦ исходящей стороне)              ¦

IV этап (возвращение ¦          ¦<-----¦ ¦                                 ¦

в исходное состояние)¦          ¦        ¦                                 ¦

------------------------+----------+--------+---------------------------------+---------------------------------

Продолжение табл.3.7.10.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1         2             ¦  3       ¦   4    ¦           5                     ¦                6

------------------------+----------+--------+---------------------------------+---------------------------------

12. Разъединение        ¦          ¦        ¦  I, III, V и т.д. этапов -      ¦

I этап               ¦------>   ¦        ¦280...420 мс (на входящей стороне)

¦20...40с  ¦        ¦ II, IV, VI и т.д. этапов -      ¦

II этап (сигнал осво-¦++---->   ¦        ¦20...30 мс (на входящей стороне) ¦

бождение не поступил)¦5...10 мин¦        ¦                                 ¦

¦          ¦        ¦                                 ¦

III этап             ¦-+---->   ¦        ¦                                 ¦

¦1s        ¦        ¦                                 ¦

IV этап              ¦++---->   ¦        ¦                                 ¦

¦5...10 мин¦        ¦                                 ¦

¦          ¦        ¦                                 ¦

V этап               ¦-+---->   ¦        ¦                                 ¦

¦1с        ¦        ¦                                 ¦

VI этап              ¦+----->   ¦        ¦                                 ¦

.                   ¦.         ¦        ¦                                 ¦

.                   ¦.         ¦        ¦                                 ¦

.                   ¦.         ¦        ¦                                 ¦

------------------------+----------+--------+---------------------------------+---------------------------------

13. Блокировка          ¦          ¦<-----  ¦ Не более 20 мс (на исходящей    ¦

¦          ¦        ¦ стороне) и как можно быстрее    ¦

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Условные изображения:   -------> активное состояние канала

+------> пассивное состояние канала

УсловиЯ приема и передаЧи линейных сигналов на частоте 2600 Гц

Таблица 3.7.11

| №№ п/п | Наименование параметров | Одночастотная система сигнализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | УСЛОВИЯ ПЕРЕДАЧИ |  |
| 1. | Сигнальная частота, Гц | 2600 ± 6 |
| 2. | Уровень сигнальной частоты, дБм0 | -9,5 ± 1 |
| 3. | Уровень остатков токов сигнальных частот, дБм0, не более | -50 |
|  | УСЛОВИЯ СРАБАТЫВАНИЯ ПРИЕМНИКА СИГНАЛОВ |  |
| 1. | Сигнальная частота, Гц | 2600 ± 15 |
| 2. | Абсолютный уровень мощности сигнальной частоты на входе приемника, дБм | -15 + 4,0 |
| 3. | Уровень шума с равномерным энергети-ческим спектром в полосе (0,3 - 3,4) кГц, дБмОп | -35,0 |
|  | УСЛОВИЯ НЕСРАБАТЫВАНИЯ ПРИЕМНИКА |  |
| 1. | Сигнальная частота, Гц | 2600 ± 15 |
|  | Абсолютный уровень мощности на входе приемника, дБм, не более | -26,0 |
| 2. | Сигнальная частота, Гц | 2600 ± 100 |
|  | Абсолютный уровень мощности на входе приемника, дБм | -15,0 + 4,0 |
|  | НЕКОТОРЫЕ ДРУГИЕ ПАРАМЕТРЫ |  |
| 1. | Искажение в момент получения линейного сигнала из канала до момента начала и конца его распознавания не должно превышать, мс | 4,0 |
| 2. | Время разделения разговорного тракта, мс, | 50 - 75 |
| 3. | Защищенность приемника от разговорных токов | В среднем менее 1 ложного срабатыва-ния длительностью более100 мс за 10 час. Непрерывного разговора. |