3.12. ПPОВЕPКА АБОНЕНТСКИХ УСТАНОВОК

1. КАТС должна иметь возможность проверки и измерения параметров абонентского стыка станции, абонентских линий и абонентских установок.

2. Проверки и измерения должны запускаться:

·	периодически в часы малой нагрузки (например, в ночное время);

·	по директиве оператора из бюро ремонта местной телефонной сети (например, после жалобы абонента).

3. КАТС должна обеспечивать измерение следующих параметров абонентских линий:

·	постоянное напряжение между каждым проводом абонентской линии и плюсом станционной батареи (в диапазоне от -10 до +10 В с погрешностью не более +/-0,5 В, в диапазоне от -100 В до -10 В и от +10 В до +100 В с погрешностью более +/-10%);

·	переменное напряжение в диапазоне частот от 50 до 1000 Гц (действующее значение) между каждым проводом абонентской линии и плюсом станционной батареи (в диапазоне от 0 до 10 В с погрешностью не более +/-0,5 В, в диапазоне от 10 до 50 В с погрешностью не более +/-10%, в диапазоне от 50 В до 250 В с погрешностью не более +/-30%);

·	сопротивление изоляции между проводами абонентской линии, атакже между каждым проводом и плюсом станционной батареи (в диапазоне от 0 до 10 кОм с погрешностью не более +/- 1 кОм, в диапазоне от 10 кОм до 1000 кОм с погрешностью не более +/-10%);

·	электрическая емкость между проводами абонентских линий (в диапазоне от 0 до 50 нФ с погрешностью не более +/-5 нФ, в диапазоне от 5 нФ до 5 мкФ с погрешностью не более +/-10%).

4. На результаты измерений параметров абонентских линий не должны влиять параметры (например, емкость, сопротивление и т.д.) монтажных кабелей от КАТС до кросса, т.е. при отключенной абонентской линии емкость должна быть равна нулю, при коротком замыкании на кроссе сопротивление линии должно быть равно нулю.

5. КАТС должна обеспечивать проверки и измерения параметров номеронабирателей абонентских установок.

5.1. Для импульсных номеронабирателей должны выполняться следующие проверки и измерения:

количество принятых импульсов набора номера в каждой серии;

максимальное и минимальное значения периода следования импульсов набора в каждой серии в пределах от 85 мс до 120 мс с погрешностью не более +/- 1 мс;

максимальное и минимальное значение импульсного коэффициента в каждой серии в пределах от 1,35 до 1,80;

длительность последнего размыкания шлейфа (последнего импульса серии) с точностью +/- 1 мс;

максимальная длительность дребезга контактов в каждой серии (при замыкании и размыкании) в пределах от 0 до 7 мс с погрешностью не более +/- 1 мс.

5.2. Для абонентских установок с частотным набором номера должны проверяться следующие параметры:

частота в пределах от 680 до 1650 Гц с погрешностью не более  1,8%;

уровень частоты в пределах от минус 6 до 0 дБм с погрешностью не более 5%;

длительность в пределах от 30 до 100 мс с погрешностью не более +/- 5 мс.

6. КАТС должна обеспечивать возможность проверки передачи в абонентскую линию сигнала от генератора вызывного сигнала:

диапазон 0-256 В;

частота 20-100 Гц;

длительность импульса 0-2 с;

длительность паузы 0-10 с;

точность измерения 10%.

7. КАТС должна обеспечивать возможность проверки передачи в абонентские счетчики тарифных импульсов 16 кГц:

частота 12-16 кГц;

длительность импульса 0-500 мс;

точность 5%.

8. Должна обеспечиваться возможность проверки следующих параметров абонентской линии:

8.1. Напряжение питания абонентской линии в исходном состоянии:

диапазон 0-100 В;

точность 5%.

8.2. Параметры шлейфа абонентской линии

проверка занятия КАТС при сопротивлении шлейфа абонентской линии 2 кОм;

проверка незанятия КАТС при сопротивлении шлейфа абонентской линии до 15 кОм (неприем импульсов набора номера);

проверка ограничения тока.

Точность 5%.

9. Должна обеспечиваться возможность измерения шумов в абонентской линии:

диапазон 15 мВ;

точность 10%.