3.13 Требования к цифровой сети интегрального обслуживания (ISDN)

Содержание

Перечень сокращений

0 Введение

0.1 Предмет раздела

0.2 Область применения

0.3 	Принципы подключения

0.4 	Цифровая система передачи по местным металлическим линиям доступа ЦСИО

1 Емкость станции, телефонная нагрузка, пропускная способность

1.1 Емкость станции

1.2 Нагрузка и качество обслуживания

1.3 Производительность

2 Интерфейс “пользователь-сеть”

2.1 Спецификация уровня 1 интерфейса "пользователь-сеть"

2.2 Спецификация интерфейса "пользователь-сеть" уровня 2

2.3 Спецификация интерфейса "пользователь-сеть" уровня 3

3 Основные и дополнительные услуги

3.1 Услуги переноса информации

3.2 Услуги предоставления видов связи

3.3 Дополнительные услуги

4 Типы оконечных устройств

5 Рекомендуемые к применению для КАТС с функциями ЦСИО системы межстанционной и абонентской сигнализации

6 Требования и специальные процедуры протокола уровня 3

7 Нумерация

8 Система учета стоимости разговоров

9 Техническое обслуживание и эксплуатация абонентского доступа и абонентской установки ЦСИО

Перечень сокращений

| 2ВСК | - | система сигнализации по двум выделенным сигнальным каналам |
| --- | --- | --- |
| 3РТУ | - | трехсторонняя связь |
| ACSD | - | описание услуги извещения о стоимости |
| AIS | - | сигнал индикации аварии |
| AOC-D | - | извещение о стоимости во время соединения |
| AOC-E | - | извещение о стоимости при завершении соединения |
| AOC-S | - | извещение о стоимости во время установления соединения |
| В | - | пучки |
| CCBS | - | завершение вызовов к занятым абонентам |
| CCP | - | точка кроссовой коммутации |
| CCS 7 | - | система сигнализации по общему каналу № 7 (ОКС №7) |
| CD | - | отклонение вызова |
| CFB | - | переадресация вызова при занятости абонента |
| CFNR | - | переадресация вызова при неответе абонента |
| CFU | - | безусловная переадресация |
| CLIP | - | предоставление идентификации вызывающей линии |
| CLIR | - | запрет идентификации вызывающей линии |
| COLP | - | предоставление идентификации подключенной линии |
| COLR | - | запрет идентификации подключенной линии |
| CONF | - | конференц-связь с расширением |
| CONFSD | - | описание услуги конференц-связи с расширением |
| CRC | - | циклический контроль ошибок по избыточности |
| CUG | - | замкнутая группа пользователей |
| CW | - | вызов с ожиданием |
| DDI | - | прямой набор |
| ECMA | - | Европейская ассоциация компьютерных производителей |
| EDSS 1 | - | Европейская абонентская цифровая система сигнализации номер 1 |
| ET | - | станционное окончание |
| ETR | - | технический отчет ETSI |
| ETS | - | стандарт ETSI |
| ETSI | - | Европейский институт телекоммуникационных стандартов |
| HOLD | - | удержание вызова |
| IA5 | - | международный алфавит 5 |
| ISDN | - | цифровая сеть интегрального обслуживания (ЦСИО) |
| ISO | - | Международная организация стандартизации |
| ISUP | - | подсистема пользователя ЦСИО |
| L | - | повив |
| LCL | - | потери продольного преобразования |
| LT | - | линейное окончание |
| MCID | - | идентификация злонамеренного вызова |
| MDF | - | основной кросс |
| MF | - | многочастотная сигнализация |
| MMC | - | встречная конференц-связь |
| MSN | - | Мультиплексированный номер абонента |
| NET | - | европейские нормы телекоммуникаций |
| NEXT | - | переходный разговор на ближнем конце |
| NT | - | сетевое окончание |
| PCI | - | программный коммуникационный интерфейс |
| PICS | - | положение соответствия реализации протокола |
| PIXIT | - | дополнительная информация для тестирования реализации протокола |
| PSL | - | суммарные потери мощности |
| RAI | - | сигнал аварийной сигнализации дальнего конца |
| SDP | - | точка абонентского распределения |
| SQ | - | звездная четверочная скрутка |
| SUB | - | подадресация |
| TE | - | оконечное (терминальное) оборудование |
| TP | - | портативность терминала |
| TP | - | витые пары |
| UP | - | невитые пары |
| UUS | - | сигнализация пользователь-пользователь |
| АЛ | - | абонентская линия |
| АТС | - | автоматическая телефонная станция |
| ВСС | - | взаимоувязанная сеть связи РФ |
| ГАТС | - | городская АТС |
| ЗСЛ | - | заказно-соединительная линия |
| ИЭ | - | информационный элемент |
| КАТС | - | комбинированная АТС |
| КОИ 7 | - | код отображения информации №7 |
| МСЭ-Т | - | Международный консультативный комитет по телеграфии и телефонии |
| МНАТС | - | международная АТС |
| МЧ | - | многочастотный |
| Н/П | - | не применяется |
| ОГСТфС | - | общегосударственная телефонная сеть РФ |
| ОО | - | оконечное (терминальное) оборудование |
| ОТТ | - | общие технические требования |
| ПВХ | - | поливинилхлорид |
| ППЭ | - | пенополиэтилен |
| ПЭ | - | полиэтилен |
| РАТС | - | районная АТС |
| РФ | - | Российская Федерация |
| СЛМ | - | соединительная линия междугородняя |
| ССЭ МСЭ (ITU-TSB) | - | сектор стандартизации электросвязи международного союза электросвязи (бывший МККТТ/CCITT) |
| ТА | - | терминальный адаптер |
| ТУ | - | технические условия |
| ТфОП | - | телефонная сеть общего пользования |
| УВС | - | Узел входящего сообщения |
| УВСМ | - | Узел входящей связи междугородный |
| УЗСЛ | - | Узел заказно-соединительных линий |
| УИВС | - | Узел исходящего и входящего сообщения |
| УИС | - | Узел исходящего сообщения |
| УПАТС | - | учрежденческо-производственная АТС (PABX) |
| ЦАЛ | - | Цифровая абонентская линия |
| ЦТЭАД | - | Центр технической эксплуатации абонентского доступа |
| ЦСИО ОП | - | ЦСИО общего пользования |
| ЧНН | - | час наибольшей нагрузки |
| ЭМС | - | электромагнитная совместимость |

0 Введение

0.1 Предмет раздела

0.1.1 	Предметом данного раздела являются параметры комбинированной (междугородной/ местной) автоматической телефонной станции (КАТС) Alcatel S12, которым она должна соответствовать, чтобы обеспечить ее функционирование в цифровой сети интегрального обслуживания (ЦСИО, в английской аббревиатуре - ISDN) в составе взаимоувязанной сети связи (ВСС) Российской Федерации.

При этом под функциями КАТС понимаются также функции местных транзитных узлов.

0.1.2 Данный раздел ТУ устанавливает также технические требования к эксплуатации и техобслуживанию системы Alcatel S12 для использования ее в соответствии с п.0.1.1.

0.1.3 ТУ являются основным документом при проведении любых проверочных тестов оборудования станции.

0.2 Область применения

0.2.1 Данные ТУ содержат требования к аппаратному и программному обеспечению  (Версия 7.1) системы S12 для использования ее в качестве  комбинированной КАТС.

0.2.2 Оборудование КАТС с функциями ЦСИО должно обеспечивать установление соединений ЦСИО к/от абонентам других АТС и УПАТС с функциями ЦСИО, а также к/от АМТС, МЦК, МНАТС в пределах наложенной(ых)/выделенной(ых) сети(ей) ЦСИО.

Оборудование станции должно также обеспечивать установление телефонных соединений с абонентами других АТС и УПАТС данной местной сети и выход на междугородную и международную сети и к спецслужбам городской телефонной сети.

Оборудование станции должно также обеспечивать установление нетелефонных соединений с абонентами сетей передачи данных с коммутацией пакетов, сетей телекс, функционирующих в составе ВСС РФ, а также выход на аналогичные международные сети.

0.2.3 Узловая станция должна обслуживать транзитный трафик от оконечных станций того же района (узловая станция исходящего сообщения), а также транзитный трафик от удаленных станций к станциям своего района (узловая станция входящего сообщения).

0.2.4 Функции узловой и оконечной станции могут быть объединены в одном оборудовании.

0.2.5 	Настоящий документ также специфицирует удаленное оборудование доступа

(абонентские блоки, абонентские мультиплексоры и т.д.), выполненное на основе S12.

0.2.6 Комплекс оборудования и программного обеспечения КАТС должен обеспечивать построение:

-	АТС для нерайонированной сети (одна АТС в городе);

-	районной АТС (РАТС) - для районированной сети;

-	оконечной автоматической междугородной телефонной станции АМТС или ЗТУ;

-	подстанции (ПС);

-	узла исходящего сообщения (УИС);

-	узла входящего сообщения (УВС);

-	узла исходящего и входящего сообщения (УИВС);

-	оконечно-транзитной АТС (совмещенная РАТС с УИВС);

-	узла исходящего сообщения нулевых пучков СЛ (УИС-0);

-	узла входящей связи междугородного (УВСМ);

-	узла заказно-соединительных линий (УЗСЛ).

Примечание: Данный раздел определяет требования к комплексу оборудования, касающиеся обслуживания исходящих, входящих и транзитных вызовов к/от абонентов ЦСИО.

0.3 Принципы подключения

0.3.1 Точки подключения

Конфигурация эталонных точек для ЦСИО общего пользования приведена на рис.3.13.0.1.

Все приведенные требования относятся к реализации интерфейсов ЦСИО в эталонных точках S/Т.

Примечание: Обозначение “S/T” необходимо читать как “совпадение S и Т”.

Рис.3.13.0.1. Конфигурация эталонных точек АТС ЦСИО общего пользования

Терминальное оборудование ЦСИО подразделяется на две основные группы:

-	терминальное оборудование базового доступа - [2B+D];

-	терминальное оборудование доступа на первичной скорости - [30B+D].

Терминальное оборудование базового доступа по точкам подключения подразделяется на:

-	подключаемое в эталонной точке стыка "пользователь-сеть" U;

-	подключаемое в эталонной точке стыка "пользователь-сеть" T(S/T);

-	подключаемое в эталонной точке стыка "пользователь-сеть" So.

0.3.2 Варианты возможных станционных стыков для абонентского доступа должны соответствовать рекомендации МСЭ-Т Q.512.

Цифровые станционные стыки для абонентского доступа определены в эталонной точке V, которая является границей раздела между станционным окончанием (ЕТ) и цифровой секцией или трактом цифрового доступа. Необходимо, чтобы характеристики цифровых стыков на абонентской стороне станции соответствовали характеристикам структур доступа "пользователь-сеть" ЦСИО (рек. МСЭ-Т I.411).

0.4 Цифровая система передачи по местным металлическим линиям доступа ЦСИО.

0.4.1 Цифровая секция определяется как совокупность средств цифровой передачи цифровых сигналов с определенной скоростью между двумя последовательными эталонными точками. Цифровая линия может содержать одну или несколько цифровых секций с мультиплексированием или концентрацией, но без функций коммутации.

Рисунок 3.13.0.2 показывает пример границ цифровой секции.

ЕТ - Станционное окончание

LT - Линейное окончание

NT - Сетевое окончание

TE - Оконечное оборудование

Рис.3.13.0.2. Границы цифровой секции и цифровой системы передачи

Примечания:

1. Под цифровой системой передачи подразумевается или линейная система, использующая металлические пары, оптические волокна, или система радиосвязи.

2. Следует отметить, что эталонные точки Т и V1 не идентичны и ,следовательно, цифровая секция несимметрична.

3. Эталонные точки Т и V1 определены в рек. МСЭ-Т I.411 и Q.512.

Данным пунктом регламентируются характеристики и параметры цифровой системы передачи на сетевой стороне NT 1, необходимые для формирования части цифровой секции базового доступа ЦСИО с использованием метода эхокомпенсации.

Требования данного раздела базируются на рекомендации МСЭ-Т G.961.

Система должна поддерживать передачу

-	полный дуплекс

-	независимая битовая последовательность

по двум каналам В и одному каналу D (I.412), а также дополнительные функции цифровой секции доступа для технического обслуживания и эксплуатации (ETR 001; Рекомендация I.603).

В настоящем разделе приводятся характеристики цифровой секции для базового доступа к ЦСИО между стыком "пользователь-сеть" (в эталонной точке Т, определенной в Рекомендации I.411) и местной коммутационной станцией (в эталонной точке V, определенной в Рекомендации Q.512), обеспечивающие создание рекомендованной канальной структуры 2В + D и требуемых дополнительных функций.

0.4.2 Цифровая секция для базового доступа к ЦСИО должна соответствовать Рекомендации МСЭ-Т G.960 ("Цифровая секция для базового доступа к ЦСИО") и при реализации учитывать ЕТR 061 и ETR 080 (Технические отчеты ETSI: "ЦСИО. Правила построения эталонных конфигураций." и "ЦСИО, базовый доступ. Система цифровой передачи по металлическим местным линиям.").

Цифровая секция базового доступа может быть использована для:

-	непосредственного доступа к местной коммутационной станции (эталонная точка V1);

-	доступа через оборудование группообразования базового доступа (стык V4) к местной коммутационной станции. При этом цифровая секция заканчивается в оборудовании группообразования;

-	доступа через концентратор базового доступа (стык V2) к местной коммутационной станции. При этом цифровая секция заканчивается в оборудовании концентратора.

0.4.3 Учитывая степень значения цифровой секции как элемента ЦСИО, спецификациями на сетевые рекомендации должны выполняться следующие требования:

-	работа по существующим двухпроводным ненагруженным линиям, за исключением неизолированных;

-	по возможности, достижение 100% загруженности кабеля для базового доступа ЦСИО без выбора кабельных пар, переустройства кабеля или устранения мостовых ответвлений;

-	по возможности, распространение услуг базового доступа ЦСИО потребителям без применения регенераторов. В редких противных случаях могут требоваться специальные реконфигурации;

-	сосуществование с существующими услугами (например, телефония, передача данных в речевой полосе частот) в пределах одного и того же кабеля;

-	учет национальных требований электромагнитной совместимости;

-	предоставление электропитания со стороны сети в обычном и аварийном режимах по базовому доступу;

-	возможность поддержки функций технического обслуживания.

0.4.4 Цифровая система передачи должна выполнять следующие функции (рис. 3.13.0.3.):

Примечание.

Должна предусматриваться возможность использования одного регенерационного пункта.

Рисунок 3.13.0.3 . Функции цифровой системы передачи.

0.4.4.1 Два канала В.

Эта функция обеспечивает в каждом направлении два независимых канала 64 кбит/с для использования в качестве каналов В (I.412).

0.4.4.2 Канал D.

Эта функция обеспечивает в каждом направлении передачи один канал D 16 кбит/c (I.412).

0.4.4.3 Битовая синхронизация.

Обеспечивает синхронизацию битов (элементов сигнала) для возможности восстановления приемным оборудованием информации из совокупного битового потока. В направлении от NT1 к LT битовая синхронизация должна выделяться из тактовых сигналов, принятых NT 1 от LT.

0.4.4.4 Октетная синхронизация.

Обеспечивает для каналов В октетную синхронизацию 8 кГц. Должна выделяться из кадрового выравнивания.

0.4.4.5 Кадровое выравнивание.

Дает возможность NT1 и LT восстановления канала с временным мультиплексированием.

0.4.4.6 Активация от LT или NT1.

Переводит цифровую систему передачи между LT и NT1 в обычное рабочее состояние.

Активация со стороны LT должна относиться к цифровой системе передачи или ее совокупности с оборудованием пользователя. Если последнее не подключено, цифровая система передачи все равно активизируется (см. примечание к п. 0.4.4.9).

0.4.4.7 Деактивация.

Данная функция определена для возможности перевода NT1 и регенератора (если он есть) в режим малого потребления мощности или для уменьшения влияния переходных разговоров между системами. Деактивация инициируется только со стороны АТС (ЕТ).

0.4.4.8 Электропитание.

Эта функция обеспечивает дистанционное питание одного регенератора (если требуется), NT1 и аварийное ограниченное питание в эталонной точке Т.

Примечание.

Общие принципы питания могут быть неприменимы для линий большой длины. В таких случаях может использоваться батарейное или местное питание NT1.

0.4.4.9 Техническое обслуживание и эксплуатация.

Определяются следующие категории функций:

-	команды обслуживания (например, контроль шлейфа в регенераторе или NT1);

-	информация обслуживания (например, линейные ошибки);

-	индикация аварийного состояния;

-	информация относительно питания NT 1.

Примечание. Принцип обслуживания NT1 и регенератора, а также некоторые процедуры активации/деактивации комбинируются в единую услугу транспортировки наряду с каналами 2В+D, называемую каналом Сl.

0.4.5 Среда передачи.

0.4.5.1 Описание.

Подразумевается работа цифровой системы передачи по распределенной сети местных линий, которая для предоставления услуг пользователям использует парные кабели.

На распределительной сети пользователи подключаются к станции по местным (абонентским линиям), которые должны обеспечивать между LT и NT1 двунаправленную передачу, поддерживающую базовый доступ ЦСИО.

Для упрощения реализации базового доступа ЦСИО цифровая система передачи должна обеспечивать удовлетворительное функционирование по большинству металлических местных линий без необходимости удовлетворения специфических требований.

В дальнейшем для определения металлической местной линии, удовлетворяющей минимуму требований ЦСИО, используется понятие цифровой абонентской линии (ЦАЛ).

0.4.5.2 Минимальные требования ЦСИО.

а) отсутствие индуктивной нагрузки

б) отсутствие неизолированных проводников

в) при наличии мостовых ответвлений:

-	их максимальное количество	= 2

-	максимальная длина		= 500 м.

Примечание.

Мостовое ответвление есть ненагруженный участок витой пары, параллельно соединенный с линией.

0.4.5.3 Физические характеристика ЦАЛ.

Кроме вышеупомянутого, для удовлетворения минимальных требований ЦСИО, ЦАЛ строится из одного или нескольких кабельных участков, сращиваемых или связываемых воедино.

Распределение основного кабеля структурируется следующим образом:

-	последовательность кабельных участков различной длины и диаметра;

-	в различных точках фидерного и распределительного кабелей могут существовать одно или несколько мостовых ответвлений.

Общее описание приведено на рис. 3.13.0.4., типичные примеры характеристик кабеля даны в таблице 3.13.0.1.

Точки взаимосвязи:

MDF: основной кросс (main distribution frame)

CCP: точка кроссовой коммутации (cross connection point)

SDP: точка абонентского распределения (subscriber distribution point)

Рисунок 3.13.0.4. Физическая модель ЦАЛ.

Таблица 3.13.0.1

Кабельные характеристики.

|  | Станционный кабель | Основной кабель | Распределительный кабель | Абонентский кабель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| диаметр провода (мм) | 0.5, 0.6, 0.32, 0.4 | 0.3 - 1.4 | 0.3 - 1.4 | 0.4, 0.5, 0.6, 0.8, 0.9, 0.63 |
| структура | SQ или TP; L или В | SQ или TP | L или B | SQ или ТР или UP |
| максимальное число пар | 1200 | 2400 (0.4 мм) 4800 (0.3 мм) | 600 (0.4 мм) | 2 (воздушные_ 600 (в помещении) |
| прокладка |  | под землей, в трубах | подземная или воздушная | воздушная (снижения) в трубах (в помещении) |
| емкость | 55...120 | 25...60 | 25...60 | 35...120 |
| изоляция проводов | ПВХ огнеупорный ПЭ | бумага, бумажная масса, ПЭ, ППЭ | ПЭ, ПВХ |

TP: витые пары

SQ: звездная четверочная скрутка

UP: невитые пары

В: пучки

L: повив

ПЭ: полиэтилен

ПВХ: поливинилхлорид

ППЭ: пенополиэтилен

0.4.5.4 Характеристики ЦАЛ.

Передаваемый сигнал будет подергаться искажениям ввиду импульсных шумов переходного разговора и нелинейности частотной характеристики ЦАЛ.

0.4.5.4.1 Основными электрическими характеристиками являются:

-	вносимое затухание (Х), ограничиваемое 36 дБ на частоте 40 кГц для системы с кодированием 2В1Q (и 32 дБ на 40 кГц - для 4В3Т).

-	групповая задержка, ограничиваемая 80 мкс на частоте 40 кГц.

-	характеристический импеданс, состоящий из вещественной и отрицательной мнимой частей, обе из которых имеют нелинейную зависимость от частоты.

Примечание. Основной причиной различия величины Х для двух линейных систем является следующее:

-	система 4В3Т имеет меньшую выходную мощность (пиковое напряжение на выходном порте), что приводит к меньшему отношению сигнал/шум, чем при регулировочным уровне шума на входном порте во время тестирования характеристик;

-	установка уровня шума выполнена для оконечной нагрузки 135/2 Ом, что ведет к более высокому уровню напряжения шумов для систем с 150-омным окончанием.

В целом, различие Х может быть оценено приблизительно величиной 3 дБ без учета других характеристик, зависимых от линейного кода и поэтому являющихся неотъемлемой частью системы.

Применение линейного кода 4В3Т на ВСС РФ не допускается.

0.4.5.4.2 Переходные разговоры.

Шум переходных разговоров в основном возникает в виду того, что потери связи между парами в одном кабеле (особенно соседними) имеют конечное значение. Это вызывает наличие следа сигнала одной АЦЛ (влияющая АЦЛ) в другой соседней АЦЛ (АЦЛ, подверженная влиянию). Такой след известен как шум переходного разговора.

Доминирующим типом переходного разговора считается переходный разговор на ближнем конце (NEXT).

Внутрисистемный NEXT возникает, когда пары, интерферирующие друг с другом в кабеле, используются одной системой цифровой передачи.

Межсистемный NEXT имеет место в случае интерференции между парами, используемыми различными системами. Определение межсистемного NEXT не входит в рамки рассмотрения.

Внутрисистемный NEXT, наводимый в подверженной влиянию АЦЛ от нескольких влияющих АЦЛ представляется эквивалентным шумом от одной влияющей АЦЛ с общими зависящими от частотной характеристики потерями, известными как суммарные потери мощности (PSL). Они имеют величину 50 дБ на частоте 40 кГц и уменьшаются в зависимости от частоты на 15 дБ на декаду.

0.4.5.4.3 Дисбаланс относительно земли.

АЦЛ имеет конечное значение сбалансированности относительно земли. Этот дисбаланс описывается в смысле потерь продольного преобразования (LCL). Худшим случаем является значение 45.5 дБ на 40 кГц, уменьшающееся на 5дБ на декаду.

0.4.5.4.4 Импульсный шум.

АЦЛ будет подвергаться влиянию импульсных шумов, наводимых от других систем этого же кабеля и от других источников. Рис.3.13.0.5 показывает требования, относящиеся к импульсным шумам.

Рисунок 3.13.0.5. Импульсный шум.

0.4.5.4.5 Микро - прерывания.

Целью является обеспечение того, что система цифровой передачи не должна деактивироваться или переустанавливаться в большинстве случаев микро - прерываний. Определение микро - прерываний (линейных прерываний) нуждается в дальнейшем исследовании.

0.4.6 Системные характеристики.

0.4.6.1 Требования к характеристикам.

Ограничения характеристик цифровой секции доступа определены в Рекомендации МСЭ-Т G.821. Характеристики цифровой системы передачи должны укладываться в эти пределы. Для этого цифровая система передачи должна отвечать требованиям специфических лабораторных тестов характеристик, определенных ETSI в DTR/TM-3002 для физической модели ЦАЛ, показанной на следующих рисунках:

Сторона NT (Пользователь)					Сторона LT (Станция)

Рисунок 3.13.0.6. Примеры моделей ЦАЛ.

Примечания.

1. Величина Х (вносимое затухание) для систем 2В1Q составляет 36 дБ на частоте 40 кГц; для систем 4В3Т - 32 дБ на частоте 40 кГц.

2. Ввиду наличия неточностей и мостовых ответвлений общее затухание ЦАЛ отличается по величине от суммы затуханий частей ЦАЛ.

3. Затухание отдельных участков измеряется на нагрузке 135 Ом.

Рисунок 3.13.07. Физические модели ЦАЛ для лабораторного тестирования.

Примечания.

1. Минимальные потери отражения согласованной цепи должны равняться минимальным потерям отражения системы.

2. Минимальные потери продольного преобразования Vo /Vt должны составлять 80 дБ на 50 кГц, уменьшаясь на 20 дБ на декаду вплоть до частоты 1 кГц. По этой причине поперечное напряжение является пренебрежимо малым в сравнении со сформированным шумом.

Рисунок 3.13.08 показывает условия для тестирования с применением сигналов импульсных помех. Импеданс связи должен составлять 4 кОм =- 10% в диапазоне частот от 1 кГц до 300 кГц. Сигнал калибруется на нагрузке 67.5 Ом.

Рис.3.13.08. Эмулирование и тестирование импульсных помех

1 Емкость станции, телефонная нагрузка, пропускная способность

1.1 Емкость станции

1.1.1 Емкость КАТС с функциями ЦСИО должна соответствовать требованиям данных ТУ.

1.1.2 Должна быть обеспечена возможность включения абонентских линий базового доступа ЦСИО и аналоговых абонентских линий в любых пропорциях в пределах суммарной абонентской емкости.

1.1.3 Должна быть обеспечена возможность включения абонентских линий доступа на первичной скорости, пучков соединительных линий с использованием системы сигнализации по общему каналу №7 МСЭ-Т и иных соединительных линий в любых пропорциях в пределах суммарной канальной емкости.

1.2 Нагрузка и качество обслуживания

1.2.1 Параметры телефонной нагрузки для аналоговых абонентских линий и соединительных линий КАТС с функциями ЦСИО к оборудованию телефонной сети общего пользования и ведомственных телефонных сетей должны соответствовать требованиям настоящих ТУ.

1.2.2 Средняя суммарная (исходящая и входящая) телефонная нагрузка на одну АЛ ЦСИО базового доступа должна соответствовать таблице 1/Q.543 рекомендации МСЭ-Т Q.543, приведенной ниже.

| Тип линии | Средняя интенсивность нагрузки в канале В | Среднее число попыток вызова в ЧНН в канале В | Среднее число пакетов в секунду в канале D |
| --- | --- | --- | --- |
| Y' | 0.05 Эрл | 2 | 0.05 (сигнализация) + Пакеты данных |
| Y'' | 0.10 Эрл | 4 | 0.10 (сигнализация) + Пакеты данных |
| Y''' | 0.55 Эрл | 2 | 0.05 (сигнализация) + Пакеты данных |

Допустимая скорость передачи пакетных данных в канале D не должна быть более 9600 бит/с. Максимальная длина пакета - 256 октетов и эквивалентная производительность максимум 10-I кадров в секунду. Одна плата абонентов ЦСИО (8 базовых доступов) не должна обрабатывать эквивалент нагрузки более 50 I-кадров в секунду.

Приведенная таблица отражает модель телефонной нагрузки типа А для линии базового доступа ЦСИО при использовании каналов В для коммутируемых соединений. Предполагается, что по линиям базового доступа обычно передается нагрузка, сравнимая с сильно загруженными аналоговыми линиями, обозначенными в таблице 1/Q.543a), как случай Y. В таблицу включены три случая, отражающие вероятные применения ЦСИО.

| Случай Y' | нагрузка на пару каналов В, сравнимая с нагрузкой одной линии в случае Y. |
| --- | --- |
| Случай Y'' | нагрузка на пару каналов В, сравнимая с нагрузкой в двух линиях в случае Y. |
| Случай Y''' | нагрузка на пару каналов В, сравнимая с нагрузкой в одной линии в случае Y, плюс некоторая очень интенсивная нагрузка (например, передача данных с коммутацией каналов с интенсивностью 1 Эрланг). |

Примечание:

Использование дополнительной услуги MSN (мультиплексированный номер абонента) может привести к возрастанию средней интенсивности нагрузки в канале В до 0.25 Эрл при 10 попытках вызова в ЧНН.

1.2.3 Эталонная нагрузка типа B должна быть определена согласно п. 2.1.2.2. рекомендации МСЭ-Т Q.543.

1.2.4 Средняя суммарная (исходящая и входящая) телефонная нагрузка на одну АЛ ЦСИО доступа на первичной скорости (30В+D) - до 24 Эрл/АЛ (до 0,8 Эрл/кан). Для терминального оборудования доступа на первичной скорости, используемого для передачи данных с коммутацией каналов значение средней суммарной телефонной нагрузки может достигать 0,9 Эрл/кан.

1.2.5 Нормы качества обслуживания для телефонных соединений должны соответствовать требованиям настоящих ТУ.

1.2.6 Для соединений от/к абонентским и соединительным линиям базового доступа и доступа на первичной скорости ЦСИО параметры качества обслуживания вызовов должны удовлетворять п.п. 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 2.6. рекомендации МСЭ-Т Q.543 ("Расчетные нормы на качество работы цифровых станций").

1.3 Производительность

1.3.1 Параметры производительности для телефонных вызовов к/от аналоговых абонентских и соединительных линий КАТС с функциями ЦСИО должны соответствовать требованиям настоящих ТУ.

1.3.2 КАТС должна обеспечивать обработку вызовов в режиме коммутации каналов, исходя из расчета 10 попыток вызовов от одной АЛ базового доступа ЦСИО (5 попыток вызова/канал).

1.3.3 КАТС должна обеспечивать обслуживание соединений сигнализации "пользователь - пользователь" из расчета 10 сообщений/базовый доступ ЦСИО в ЧНН, при средней расчетной длине сообщения 4 байта.

1.3.4. Станция, оборудованная минимум 2 обработчиками пакетов, должна поддерживать обработку пакетов данных по 32000 D-каналов.

Производительность обработки пакетов данных по В-каналам определяется ресурсами внешних или внутренних обработчиков пакетов и требованиями трафика этих служб в данной станции.

2 интерфейс "пользователь-сеть".

2.1 Спецификация уровня 1 интерфейса "пользователь-сеть"

Интерфейс "пользователь-сеть" уровня 1, реализуемый КАТС с функциями ЦСИО при подключении в эталонной точке S/Т должен соответствовать стандартам приведенным в таблице 3.13.2.1.

Таблица 3.13.2.1: Уровень 1 для ЦСИО общего пользования

|  | ETS/ETR | Соответствие | Нормативные требования | Соответствующие рекомендации ITU-T |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Описание | ETS 300 012 | ETS 300 012 | ETS 300 153 ETS 300 153/A1 | I.430 |
| Безопасность и защита | ETS 300 047-1 ETS 300 047-2 ETS 300 047-3 ETS 300 047-4 ETS 300 047-5 | ETS 300 047-1 ETS 300 047-2 ETS 300 047-3 ETS 300 047-4 ETS 300 047-5 | ETS 300 153 ETS 300 153/A1 | K.22 |
| Обслуживание | ETR 001 | Н/П | Н/П | I.601 I.603 |
| Электромагнитная совместимость | (Примечание 1) | - - - | ETS 300 153 ETS 300 153/A1 | - - - |

2.2 Спецификация интерфейса "пользователь-сеть" уровня 2

Интерфейс "пользователь-сеть" уровня 2, реализуемый КАТС с функциями ЦСИО при подключении в эталонной точке S/Т должен соответствовать стандартам приведенным в таблице 3.13.2.2.

Таблица 3.13.2.2: Уровень 2 (плоскость управления ) для ЦСИО общего пользования

|  | ETS/ETR | Соответствие | Нормативные требования | Соответствующие рекомендации ITU-T |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Описание | ETS 300 125 I-ETS 300 305 I-ETS 300 307 | I-ETS 300 313 I-ETS 300 309 I-ETS 300 311 | ETS 300 153 ETS 300 153/A1 | Q.920 Q.921 Q.921bis |

2.3 Спецификация интерфейса "пользователь-сеть" уровня 3

Интерфейс "пользователь-сеть" уровня 3, реализуемый КАТС с функциями ЦСИО при подключении в эталонной точке S/Т должен соответствовать стандартам приведенным в таблице 3.13.2.3.

Таблица 3.13.2.3: Применение сигнальной сети (плоскость управления) для ЦСИО общего пользования

|  | ETS/ETR | Соответствие | Нормативные требования | Соответствующие рекомендации ITU-T |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Описание -базовый вызов | ETS 300 102-1 ETS 300 102-1/A1 ETS 300 102 1/A2 ETS 300 102-2 I-ETS 300 314 I-ETS 300 316 | I-ETS 300 322 I-ETS 300 318 I-ETS 300 320 | ETS 300 104 ETS 300 104/A1 (Примечание 2) | Q.931, Q.931bis |
| Описание - типовые механизмы для дополнитель-ных услуг | ETS 300 122 ETS 300 196 |  | Н/П | Q.932 |

Примечания к таблицам 3.13.2.1 - 3.13.2.3:

Примечание 1. Типовые требования ЭМС содержатся в EN, поддерживающих применение директивы ЭМС (89/336/ЕЕС).

Примечание 2. ETR 012 предоставляет руководство касательно категорий безопасности и уровней защиты для оборудования электросвязи в помещениях пользователя.

3 Основные и дополнительные услуги.

На интерфейсе "пользователь-сеть", реализуемом КАТС ЦСИО при подключении терминального оборудования в эталонной точке S/T должна быть обеспечена возможность предоставления пользователю основных и дополнительных услуг ЦСИО в соответствии с требованиями данного раздела.

3.1 Услуги переноса информации

Предоставляемые ЦСИО общего пользования услуги переноса информации должны соответствовать требованиям, приведенным в таблицах 3.13.3.1 - 3.13.3.4.

Таблица 3.13.3.1: Услуга переноса информации 3.1 кГц аудио с коммутацией каналов

| Аспект | Базовый стандарт | Стандарт тестирования на соответствие | Эквивалентная рекомендация ITU-T |
| --- | --- | --- | --- |
| Стадия 1 | ETS 300 110 ETS 300 171 (ECMA-142) | Н/П | I.231.3 |
| Стадия 2 | ETS 300 350 ETS 300 171 (ECMA-142) | Н/П | Q.71 |
| Стадия 3S/T | ETS 300 102-1 ETS 300 102-1/A1 ETS 300102-1/A2 ETS 300 102-2 ETR 018 3rd edition | I-ETS 300 322 | Q.931, Q.931bis Q.939 |

Таблица 3.13.3.2: Услуга переноса информации 64 кбит/с без ограничений в режиме коммутации каналов

| Аспект | Базовый стандарт | Стандарт тестирования на соответствие | Эквивалентная рекомендация ITU-T |
| --- | --- | --- | --- |
| Стадия 1 | ETS 300 108 ETS 300 171 (ECMA-142) | Н/П | I.231.1 |
| Стадия 2 | ETS 300 350 ETS 300 171 (ECMA-142) | Н/П | Q.71 |
| Стадия 3S/T | ETS 300 102-1 ETS 300 102-1/A1 ETS 300 102-1/A2 ETS 300 102-2 ETR 018 3rd edition (Примечание 2) | I-ETS 300 322 (Примечание 2) | Q.931, Q.931bis Q.939 |

Таблица 3.13.3.3: Услуга переноса речевой информации в режиме с коммутацией каналов

| Аспект | Базовый стандарт | Стандарт тестирования на соответствие | Эквивалентная рекомендация ITU-T |
| --- | --- | --- | --- |
| Стадия 1 | ETS 300 109 ETS 300 171 (ECMA-142) | Н/П | I.231.2 |
| Стадия 2 | ETS 300 350 ETS 300 171 (ECMA-142) | Н/П | Q.71 |
| Стадия 3S/T | ETS 300 102-1 ETS 300 102-1/A1 ETS 300102-1/A2 ETS 300 102-2 ETR 018 3rd edition (Примечание 2) | I-ETS 300 322 (Примечание 2) | Q.931, Q.931bis Q.939 |

Таблица 3.13.3.4: Услуга переноса информации в пакетном режиме (X.31 случай B) по каналам В и D

| Аспект | Базовый стандарт | Стандарт тестирования на соответствие | Эквивалентная рекомендация ITU-T |
| --- | --- | --- | --- |
| Стадия 1 | ETS 300 048 ETS 300 049 - - | Н/П | I.232.1 |
| Стадия 2 | - - - - | Н/П | Q.72.1 |
| Стадия 3S/T | ETS 300 007 |  | Q.931, Q.931bisX.31 |

3.2 Услуги предоставления видов связи

Предоставляемые ЦСИО общего пользования услуги предоставления видов связи должны соответствовать требованиям, приведенным в таблицах 3.13.3.5 - 3.13.3.11.

Таблица 3.13.3.5: Телефония 3,1 кГц

| Аспект | Базовый стандарт | Стандарт тестирования на соответствие | Эквивалентная рекомендация ITU-T |
| --- | --- | --- | --- |
| Стадия 1 | ETS 300 111 ETS 300 171 (ECMA-142) | Н/П | I.241.1 |
| Стадия 2 | ETS 300 350 ETS 300 171 (ECMA-142) | Н/П | Q.71 |
| Стадия 3S/T | ETS 300 102-1 ETS 300 102-1/A1 ETS 300102-1/A2 ETS 300 102-2 ETR 018 (Примечание 2) | I-ETS 300 322 (Примечание 2) | Q.931, Q.931bis Q.939 |

Таблица 3.13.3.6: Телефония 7 кГц

| Аспект | Базовый стандарт | Стандарт тестирования на соответствие | Эквивалентная рекомендация ITU-T |
| --- | --- | --- | --- |
| Стадия 1 | ETS 300 263 | Н/П | I.241.7 |
| Стадия 2 | ETS 300 265 | Н/П | - - |
| Стадия 3S/T | ETS 300 102-1 ETS 300 102-1/A1 ETS 300102-1/A2 ETS 300 102-2 (Примечание 2) ETS 300 267 | I-ETS 300 322 (Примечание 2) | Q.931, Q.931bis |

Таблица 3.13.3.7: Видеотелефония

| Аспект | Базовый стандарт | Стандарт тестирования на соответствие | Эквивалентная рекомендация ITU-T |
| --- | --- | --- | --- |
| Стадия 1 | ETS 300 264 | Н/П | F.721 |
| Стадия 2 | ETS 300 266 | Н/П | - - |
| Стадия 3S/T | ETS 300 102-1 ETS 300 102-1/A1 ETS 300102-1/A2 ETS 300 102-2 (Примечание 2) ETS 300 267 | I-ETS 300 322 (Примечание 2) | Q.931, Q.931bis |

Таблица 3.13.3.8: Телефакс группы 4

| Аспект | Базовый стандарт | Стандарт тестирования на соответствие | Эквивалентная рекомендация ITU-T |
| --- | --- | --- | --- |
| Стадия 1 | ETS 300 120 ETS 300 171 (ECMA-142) | Н/П | I.241.3 |
| Стадия 2 | ETS 300 350 ETS 300 171 (ECMA-142) | Н/П | Q.71 |
| Стадия 3S/T | ETS 300 102-1 ETS 300 102-1/A1 ETS 300102-1/A2 ETS 300 102-2 ETR 018 3rd edition (Примечание 2) | I-ETS 300 322 (Примечание 2) | Q.931, Q.931bis Q.939 |

Таблица 3.13.3.9: Синтаксический видеотекс в режиме коммутации каналов

| Аспект | Базовый стандарт | Стандарт тестирования на соответствие | Эквивалентная рекомендация ITU-T |
| --- | --- | --- | --- |
| Стадия 1 | ETS 300 262 ETS 300 171 (ECMA-142) | Н/П | I.241.5 |
| Стадия 2 | ETS 300 350 ETS 300 171 (ECMA-142) | Н/П | Q.71 |
| Стадия 3S/T | ETS 300 102-1 ETS 300 102-1/A1 ETS 300102-1/A2 ETS 300 102-2 ETR 018 3rd edition (Примечание 2) | I-ETS 300 322 (Примечание 2) | Q.931, Q.931bis Q.939 |

Таблица 3.13.3.10: Европейская услуга предоставления связи по передаче файлов

| Аспект | Базовый стандарт | Стандарт тестирования на соответствие | Эквивалентная рекомендация ITU-T |
| --- | --- | --- | --- |
| Стадия 1 | ETS 300 171 (ECMA-142) | Н/П | - - |
| Стадия 2 | ETS 300 350 ETS 300 171 (ECMA-142) | Н/П | Q.71 |
| Стадия 3S/T | ETS 300 102-1 ETS 300 102-1/A1 ETS 300102-1/A2 ETS 300 102-2 (Примечание 2) | I-ETS 300 322 (Примечание 2) | Q.931, Q.931bis Q.939 |

Таблица 3.13.3.11: Услуга предоставления связи по передаче файлов через ЦСИО.

| Аспект | Базовый стандарт | Стандарт тестирования на соответствие | Эквивалентная рекомендация ITU-T |
| --- | --- | --- | --- |
| Стадия 1 | ETS 300 171 (ECMA-142) | Н/П | - - |
| Стадия 2 | ETS 300 350 ETS 300 171 (ECMA-142) | Н/П | Q.71 |
| Стадия 3S/T | ETS 300 102-1 ETS 300 102-1/A1 ETS 300102-1/A2 ETS 300 102-2 (Примечание 2) | I-ETS 300 322 (Примечание 2) | Q.931, Q.931bis Q.939 |

3.3 Дополнительные услуги

Предоставляемые АТС ЦСИО общего пользования дополнительные услуги должны соответствовать требованиям, приведенным в таблицах 3.13.3.12-3.13.3.35.

Таблица 3.13.3.12: Дополнительная услуга извещения об оплате во время установления соединения (AOC - S)

| Аспект | Базовый стандарт | Стандарт тестирования на соответствие | Эквивалентная рекомендация ITU-T |
| --- | --- | --- | --- |
| Стадия 1 | ETS 300 178 (ECMA-ACSD) | Н/П | I.256.2a |
| Стадия 2 | ETS 300 181 (ECMA-ACSD) | Н/П | Q.86.2 |
| Стадия 3S/T (Примечание 1, 3) | ETS 300 182-1 ETS 300 182-2 |  | Q.956.2 |

Таблица 3.13.3.13: Дополнительная услуга извещения об оплате после завершения вызова (AOC - E)

| Аспект | Базовый стандарт | Стандарт тестирования на соответствие | Эквивалентная рекомендация ITU-T |
| --- | --- | --- | --- |
| Стадия 1 | ETS 300 180 (ECMA-ACSD) | Н/П | I.256.2c |
| Стадия 2 | ETS 300 181 (ECMA-ACSD) | Н/П | Q.86.2 |
| Стадия 3S/T (Примечание 1, 3) | ETS 300 182-1 ETS 300 182-2 |  | Q.956.2 |

Таблицы 3.13.3.14 и 3.13.3.15 исключены.

Таблица 3.13.3.16: Дополнительная услуга переадресации при занятости (CFB)

| Аспект | Базовый стандарт | Стандарт тестирования на соответствие | Эквивалентная рекомендация ITU-T |
| --- | --- | --- | --- |
| Стадия 1 | ETS 300 199 ETS 300 256 (ESMA-173) | Н/П | I.252.2 |
| Стадия 2 | ETS 300 203 ETS 300 256 ESMA-173) | Н/П | Q.82.2 |
| Стадия 3S/T (Примечание 1, 3) | ETS 300 207 |  | Q.952.2-5 |

Таблица 3.13.3.17: Дополнительная услуга переадресации при неответе (CFNR)

| Аспект | Базовый стандарт | Стандарт тестирования на соответствие | Эквивалентная рекомендация ITU-T |
| --- | --- | --- | --- |
| Стадия 1 | ETS 300 201 ETS 300 256 (ESMA-173) | Н/П | I.252.3 |
| Стадия 2 | ETS 300 205 ETS 300 256 ESMA-173) | Н/П | Q.82.3 |
| Стадия 3S/T (Примечание 1, 3) | ETS 300 207 |  | Q.952.2-5 |

Таблица 3.13.3.18: Дополнительная услуга безусловной переадресации (CFU)

| Аспект | Базовый стандарт | Стандарт тестирования на соответствие | Эквивалентная рекомендация ITU-T |
| --- | --- | --- | --- |
| Стадия 1 | ETS 300 200 ETS 300 256 (ESMA-173) | Н/П | I.252.4 |
| Стадия 2 | ETS 300 204 ETS 300 256 ESMA-173) | Н/П | Q.82.4 |
| Стадия 3S/T (Примечание 1, 3) | ETS 300 207 |  | Q.952.2-5 |

Таблица 3.13.3.19: Дополнительная услуга удержания вызова (HOLD)

| Аспект | Базовый стандарт | Стандарт тестирования на соответствие | Эквивалентная рекомендация ITU-T |
| --- | --- | --- | --- |
| Стадия 1 | ETS 300 139 | Н/П | I.253.2 |
| Стадия 2 | ETS 300 140 | Н/П | Q.83.2 |
| Стадия 3S/T (Примечание 1, 3) | ETS 300 141 |  | Q.953.2 |

Таблица 3.13.3.20: Дополнительная услуга вызова с ожиданиями (CW)

| Аспект | Базовый стандарт | Стандарт тестирования на соответствие | Эквивалентная рекомендация ITU-T |
| --- | --- | --- | --- |
| Стадия 1 | ETS 300 056 | Н/П | I.253.1 |
| Стадия 2 | ETS 300 057 | Н/П | Q.83.1 |
| Стадия 3S/T (Примечание 1, 3) | ETS 300 058-1 ETS 300 058-2 |  | Q.953.1 |

Таблица 3.13.3.21: Дополнительная услуга предоставления идентификации вызывающей линии (CLIP)

| Аспект | Базовый стандарт | Стандарт тестирования на соответствие | Эквивалентная рекомендация ITU-T |
| --- | --- | --- | --- |
| Стадия 1 | ETS 300 089 ETS 300 173 (ECMA-148) | Н/П | I.251.3 |
| Стадия 2 | ETS 300 091 ETS 300 173 (ECMA-148) | Н/П | Q.83.3 |
| Стадия 3S/T (Примечание 1, 3) | ETS 300 092-1 ETS 300 092-2 |  | Q.951.3 |

Таблица 3.13.3.22: Дополнительная услуга запрета идентификации вызывающей линии (CLIR)

| Аспект | Базовый стандарт | Стандарт тестирования на соответствие | Эквивалентная рекомендация ITU-T |
| --- | --- | --- | --- |
| Стадия 1 | ETS 300 090 ETS 300 173 (ECMA-148) | Н/П | I.251.4 |
| Стадия 2 | ETS 300 091 ETS 300 173 (ECMA-148) | Н/П | Q.83.4 |
| Стадия 3S/T (Примечание 1, 3) | ETS 300 093-1 ETS 300 093-2 |  | Q.951.4 |

Таблица 3.13.3.23: Дополнительная услуга замкнутой группы пользователей (СUG)

| Аспект | Базовый стандарт | Стандарт тестирования на соответствие | Эквивалентная рекомендация ITU-T |
| --- | --- | --- | --- |
| Стадия 1 | ETS 300 136 | Н/П | I.255.1 |
| Стадия 2 | ETS 300 137 | Н/П | Q.85.1 |
| Стадия 3S/T (Примечание 1, 3) | ETS 300 138-1 ETS 300 138-2 |  | Q.955.1 |

Таблица 3.13.3.24 исключена.

Таблица 3.13.3.25:Дополнительная услуга конференц-связи с расширением (CONF)

| Аспект | Базовый стандарт | Стандарт тестирования на соответствие | Эквивалентная рекомендация ITU-T |
| --- | --- | --- | --- |
| Стадия 1 | ETS 300 183 (ECMA-CONFSD) | Н/П | I.254.1 |
| Стадия 2 | ETS 300 184 (ECMA-CONFSD) | Н/П | Q.84.1 |
| Стадия 3S/T (Примечание 1, 3) | ETS 300 185-1 ETS 300 185-2 |  | Q.954.1 |

Таблица 3.13.3.26: Дополнительная услуга предоставления идентификации подключенной линии (COLP)

| Аспект | Базовый стандарт | Стандарт тестирования на соответствие | Эквивалентная рекомендация ITU-T |
| --- | --- | --- | --- |
| Стадия 1 | ETS 300 094 ETS 300 173 (ECMA-148) | Н/П | I.252.5 |
| Стадия 2 | ETS 300 096 ETS 300 173 (ECMA-148) | Н/П | Q.81.5 |
| Стадия 3S/T (Примечание 1, 3) | ETS 300 097-1 ETS 300 097-2 |  | Q.951.5 |

Таблица 3.13.3.27: Дополнительная услуга запрета идентификации подключенной линии (COLR)

| Аспект | Базовый стандарт | Стандарт тестирования на соответствие | Эквивалентная рекомендация ITU-T |
| --- | --- | --- | --- |
| Стадия 1 | ETS 300 095 ETS 300 173 (ECMA-148) | Н/П | I.251.6 |
| Стадия 2 | ETS 300 096 ETS 300 173 (ECMA-148) | Н/П | Q.81.6 |
| Стадия 3S/T (Примечание 1, 3) | ETS 300 098-1 ETS 300 098-2 |  | Q.951.6 |

Таблица 3.13.3.28: Дополнительная услуга прямого входящего набора (DDI)

| Аспект | Базовый стандарт | Стандарт тестирования на соответствие | Эквивалентная рекомендация ITU-T |
| --- | --- | --- | --- |
| Стадия 1 | ETS 300 062 | Н/П | I.251.1 |
| Стадия 2 | ETS 300 063 | Н/П | Q.81.1 |
| Стадия 3S/T (Примечание 1, 3) | Н/П | Н/П |  |

Таблица 3.13.3.29: Дополнительная услуга идентификации злонамеренного вызова (MCID)

| Аспект | Базовый стандарт | Стандарт тестирования на соответствие | Эквивалентная рекомендация ITU-T |
| --- | --- | --- | --- |
| Стадия 1 | ETS 300 128 | Н/П | I.251.7 |
| Стадия 2 | ETS 300 129 | Н/П | Q.81.7 |
| Стадия 3S/T (Примечание 1, 3) | ETS 300 130-1 ETS 300 130-2 |  | Q.951.7 |

Таблица 3.13.3.30: Дополнительная услуга мультиплексированного номера абонента (MSN)

| Аспект | Базовый стандарт | Стандарт тестирования на соответствие | Эквивалентная рекомендация ITU-T |
| --- | --- | --- | --- |
| Стадия 1 | ETS 300 050 ETS 300 171 (ECMA-142) | Н/П | I.251.2 |
| Стадия 2 | ETS 300 051 ETS 300 171 (ECMA-142) | Н/П | Q.81.2 |
| Стадия 3S/T (Примечание 1, 3) | ETS 300 052-1 ETS 300 052-2 |  | Q.951.2 |

Таблица 3.13.3.31: Дополнительная услуга подадресации (SUB)

| Аспект | Базовый стандарт | Стандарт тестирования на соответствие | Эквивалентная рекомендация ITU-T |
| --- | --- | --- | --- |
| Стадия 1 | ETS 300 059 ETS 300 171 (ECMA-142) | Н/П | I.251.8 |
| Стадия 2 | ETS 300 060 ETS 300 171 (ECMA-142) | Н/П | Q.81.8 |
| Стадия 3S/T (Примечание 1, 3) | ETS 300 061-1 ETS 300 061-2 |  | Q.951.8 |

Таблица 3.13.3.32: Дополнительная услуга портативности терминала (TP)

| Аспект | Базовый стандарт | Стандарт тестирования на соответствие | Эквивалентная рекомендация ITU-T |
| --- | --- | --- | --- |
| Стадия 1 | ETS 300 053 ETS 300 171 (ECMA-142) | Н/П | - - |
| Стадия 2 | ETS 300 054 ETS 300 171 (ECMA-142) | Н/П | - - |
| Стадия 3S/T (Примечание 1, 3) | ETS 300 055-1 ETS 300 055-2 |  | Q.931 subclause 5.6 Q.931 bis |

Таблица 3.13.3.33. Дополнительная услуга трехсторонней связи (3PTY)

| Аспект | Базовый стандарт | Стандарт тестирования на соответствие | Эквивалентная рекомендация ITU-T |
| --- | --- | --- | --- |
| Стадия 1 | ETS 300 186 | Н/П | I.254.2 |
| Стадия 2 | ETS 300 187 | Н/П | Q.84.2 |
| Стадия 3S/T (Примечание 1, 3) | ETS 300 188-1 ETS 300 188-2 |  | Q.954.2 |

Таблица 3.13.3.34: Дополнительная услуга сигнализации пользователь - пользователь (UUS)

| Аспект | Базовый стандарт | Стандарт тестирования на соответствие | Эквивалентная рекомендация ITU-T |
| --- | --- | --- | --- |
| Стадия 1 | ETS 300 284 (ECMA-UUSD) | Н/П | I.257.1 Note: 6 |
| Стадия 2 | ETS 300 285 (ECMA-UUSD) | Н/П | Q.87.1 |
| Стадия 3S/T (Примечание 1, 3) | ETS 300 286 |  | Q.931 subclause 7 Q.937.1 |

Таблица 3.13.3.35: Дополнительная услуга встречной конференц-связи (ММС)

| Аспект | Базовый стандарт | Стандарт тестирования на соответствие | Эквивалентная рекомендация ITU-T |
| --- | --- | --- | --- |
| Стадия 1 | ETS 300 164 | Н/П | - - |
| Стадия 2 | ETS 300 165 | Н/П | - - |
| Стадия 3S/T | Н/П (Примечание 5) | Н/П | Н/П |

Примечания к таблицам 3.13.3.12-3.13.3.35:

Примечание 1: Типовые процедуры для дополнительных услуг стадии 3 S/T включены в ETS 300122 и ETS 300 196.

Примечание 2: Определение соответствующих проформ PICS и PIXIT приведено в Приложении В, подпункты В.4.1 и В.4.2.

Примечание 3: Взаимодействие дополнительных услуг на стадии 3S/T приведено в ETS 300195 - 1.

Примечание 4: Типовой программный коммуникационный интерфейс (PCI) для Евро-ISDN приведен в ETS 300325.

Примечание 5: Не существует дополнительных требований, кроме требований по управлению основным вызовом, определенных в ETS 300 102-1.

Примечание 6: Поддерживается только UUS1.

4 Типы оконечных устройств

КАТС Alcatel S12 с функциями ЦСИО должна обеспечивать возможность подключения терминального оборудования базового доступа ЦСИО согласно NET3.

КАТС с функциями ЦСИО должна обеспечивать возможность подключения терминального оборудования доступа на первичной скорости ЦСИО согласно NET5.

5 Рекомендуемые к применению для комбинированной АТС ЦСИО системы межстанционной и абонентской сигнализации.

В данной главе приведены рекомендации по формированию сетевых конфигураций для включения цифровых КАТС с функциями ЦСИО на различных уровнях иерархии телефонной сети общего пользования (ТФОП) России.

5.1 Рекомендуемые уровни включения.

Абоненты базового доступа и доступа на первичной скорости (в том числе УПАТС) ЦСИО могут быть включены в коммутационные станции, функционирующие на следующих уровнях иерархии ТФОП России:

1. Местные (городские) АТС с функциями ЦСИО.

2. Комбинированные (междугородные и местные) АТС с функциями ЦСИО.

3. УПАТС с функциями ЦСИО.

Примечание. Не рекомендуется включение абонентов ЦСИО на уровне Международных центров коммутации и узлов автоматической коммутации иначе как в составе служебных АТС и/или рабочих мест операторов. Регламентация требований по взаимодействию для подобных абонентских устройств выходит за рамки данного пункта ТУ.

5.2 Рекомендуемые системы сигнализации.

В настоящем параграфе приведены рекомендуемые системы сигнализации для КАТС с функциями ЦСИО.

5.2.1 Для организации связи КАТС с функциями ЦСИО с встречными коммутационными станциями и узлами всех уровней иерархии ТФОП и любого функционального назначения по возможности должна применяться подсистема пользователя ЦСИО (ISUP) ОКС №7.

5.2.2 Применение иных систем межстанционной сигнализации должно производиться в порядке, определенном в табл.3.13.5.1, в случае невозможности использования ОКС N7 (ISUP).

Таблица 3.13.5.1

Принципы применения межстанционной сигнализации для КАТС с функциями ЦСИО.

| Тип линии или участок сети | МК | СЛМ | ЗСЛ | СЛ | СЛ к УПАТС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приоритет применения |  |  |  |  |  |
| I | ISUP(R) | ISUP(R) | ISUP(R) | ISUP(R) | EDSS1(R) |
| II | 2ВСК | 2ВСК | 2ВСК | 2ВСК | 2ВСК |
| III | 2600 Гц | 2600 Гц | 2600 Гц | ----- | ----- |

6 Требования и специальные процедуры протокола уровня 3

Настоящий раздел определяет специфические требования для функционирования протокола уровня 3 (базовый вызов) стыка "пользователь-сеть" ЦСИО, обусловленные особенностями национальной сети связи России.

Требования настоящего документа не противоречат ETS 300102-1 и не выходят за рамки национального расширения протокола.

Кодирование Информационного Элемента (ИЭ) Called party number

6.1 Исходящий стык "пользователь-сеть".

Допускаются следующие варианты кодирования поля "Type of number".

6.1.1 "Unknown" - принципы использования приведены в п. 4.5.8. ETS 300102-1.

Рекомендуемые значения поля "Numbering plan identification":

0000 : "Unknown";

0001 : "E.164/E.163".

Примеры кодирования цифр номера:

810NMH	- международный вызов;

8АВСabx5	- междугородный вызов;

82abx5	- внутризоновый вызов;

abx5		- местный вызов;

6.1.2 "International number".

Данный тип номера может быть использован для исходящего (от УПАТС ЦСИО) международного вызова.

Рекомендуемые значения поля "Numbering plan identification":

0001:	"E.164/E.163".

Пример кодирования цифр номера:

NMH	- международный вызов;

6.1.3 "National number".

Рекомендуемые значения поля "Numbering plan identification":

0001:	"E.164/E.163".

Пример кодирования цифр номера:

АВСabx5	- междугородный вызов;

2abx5		- внутризоновый вызов, где 2 - префикс внутризоновой связи;

6.1.4 "Subscriber number".

Данный тип номера может быть использован для исходящего местного вызова.

Рекомендуемые значения поля "Numbering plan identification":

0001:	"E.164/E.163".

Пример кодирования цифр номера:

авх5 - местный вызов;

6.1.5 Входящий интерфейс "пользователь-сеть".

Принципы кодирования при использовании дополнительных услуг MSN или DDI должны соответствовать стандартам ETSI, определяющим стадию 3 вышеупомянутых дополнительных услуг .

6.2 Кодирование Информационного Элемента (ИЭ). Calling party number.

6.2.1 Общие принципы.

6.2.1.1 Принципы кодирования поля "Type of number" должны соответствовать п.п. 6.1.2 - 6.1.4 для исходящего интерфейса “пользователь-сеть”.

Для входящего международного вызова должна быть применена кодировка согласно п.6.1.2, а для всех иных входящих вызовов - согласно п. 6.1.3.

Если тип вызова неизвестен, принципы кодирования поля "Type of number" должны соответствовать приведенным в п. 6.1.4 .

6.2.1.2 Рекомендуемое кодирование поля "Numbering plan identification" : "E.164/E.163".

6.2.1.3 Принципы кодирования поля "Presentation indicator" приведены в п. 4.5.10. ETS 300 102 - 1.

6.2.1.4 Должны быть использованы следующие принципы кодирования поля "Screening indicator:

1) На исходящем стыке:

"00" - user provided, not screened;

2) На входящем стыке :

"01" - user provided, verified and passed;

"11" - network provided.

6.2.2 Принципы модификации информации о номере вызывающего абонента.

В случае исходящего международного междугородного или внутризонового вызова, исходящая АМТС должна обеспечивать дополнительную проверку принятой информации о номере вызывающего абонента .

В случае необходимости должна быть модифицирована кодировка полей "Type of number" и "Number digits" в соответствии с правилами, описанными в п.п. 7.1.2. и 7.1.3. соответственно типу вызова. Остальные поля ИЭ (Параметра) должны быть переданы на станцию назначения без изменений.

6.3 Кодирование ИЭ Display и применение международного алфавита IA5

Общие положения

В настоящем параграфе определяется набор из 128 знаков (управления и графических, таких как буквы, цифры и символы) с их кодовым представлением в соответствии с рекомендацией МСЭ-Т Т.50.

В национальных и проблемно-ориентированных версиях наборов символов графические символы, включенные в эталонную кодовую таблицу с определенными комбинациями битов, не могут быть присвоены другим комбинациям битов.

Международная эталонная версия кода КОИ-7 Н0 и таблица ссылочной версии КОИ-7 Н1 разработаны на основании эталонной кодовой таблицы.

КОИ-7 Н0 используется для обмена данных тогда, когда отсутствует договоренность между сторонами, обменивающимися данными, об использовании другого набора, содержащего латинский алфавит.

КОИ-7 Н1 используется для обмена данных тогда, когда отсутствует договоренность между сторонами, обменивающимися данными, об использовании другого набора, содержащего русский алфавит.

Таблица международной эталонной версии кода КОИ-7 Н0

| b7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| b6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| b5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |

| b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 |  | No п.п | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | NUL | DLE | SP | 0 | @ | P | ' | p |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | SOH | DC1 | ! | 1 | A | Q | a | q |
|  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 2 | STX | DC2 | " | 2 | B | R | b | r |
|  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 3 | ETX | DC3 | # | 3 | C | S | c | s |
|  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 4 | EOT | DC4 | $ | 4 | D | T | d | t |
|  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 5 | ENQ | NAK | % | 5 | E | U | e | u |
|  |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 6 | ACK | SYN | & | 6 | F | V | f | v |
|  |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 7 | BEL | ETB | ' | 7 | G | W | g | w |
|  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | BS | CAN | ( | 8 | H | X | h | x |
|  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 9 | HT | EM | ) | 9 | I | Y | i | y |
|  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 10 | LF | SUB | * | : | J | Z | j | z |
|  |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 |  | 11 | VT | ESC | + | ; | K | [ | k | { |
|  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 12 | FF | IS4 | , | < | L | \ | l | ¦ |
|  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 |  | 13 | CR | IS3 | _ | = | M | ] | m | } |
|  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 14 | CO | IS2 | . | > | N | ^ | n | - |
|  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 15 | SI | IS1 | / | ? | O | _ | o | DEL |

Таблица эталонной версии кода КОИ-7 Н1

| b7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| b6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| b5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |

| b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 |  | No п.п | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | ПУС | АР1 | ПР | 0 | ю | п | Ю | П |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | НЗ | СУ1 | ! | 1 | а | я | А | Я |
|  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 2 | НТ | СУ2 | " | 2 | б | р | Б | Р |
|  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 3 | КТ | СУ3 | # | 3 | ц | с | Ц | С |
|  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 4 | КП | СУ4 | $ | 4 | д | т | Д | Т |
|  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 5 | КТМ | НЕТ | % | 5 | е | у | Е | У |
|  |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 6 | ДА | СИН | & | 6 | ф | ж | Ф | Ж |
|  |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 7 | ЗВ | КБ | ' | 7 | г | в | Г | В |
|  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | ВШ | АН | ( | 8 | х | ь | Х | Ь |
|  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 9 | ГТ | КН | ) | 9 | и | ы | И | Ы |
|  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 10 | ПС | ЗМ | * | : | й | з | Й | З |
|  |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 |  | 11 | ВТ | АР2 | + | ; | к | ш | К | Ш |
|  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 12 | ПФ | РИ4 | , | < | л | э | Л | Э |
|  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 |  | 13 | ВК | РИ3 | _ | = | м | щ | М | Щ |
|  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 14 | ВЫХ | РИ2 | . | > | н | ч | Н | Ч |
|  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 15 | ВХ | РИ1 | / | ? | о | ъ | О | DEL |

Правила применения интерфейса ЦСИО “пользователь-сеть”.

1. При кодировании всех информационных элементов протокола уровня 3 интерфейса ЦСИО “пользователь-сеть”, для которых нормировано использование международного алфавита IA5 (КОИ-7) (исключая ИЭ “Display”), должна применяться “Таблица международной эталонной версии IA5”.

2. На ранней стадии реализации допускается использование информационного элемента “Display” из “Таблицы международной эталонной версии КОИ-7”. В дальнейшем возможность использования национальной или международной таблиц кодов должна обеспечиваться в соответствии с выбором пользователя при абонировании доступа.

3. При кодировании ИЭ “User-user” может использоваться любая таблица кодирования символов, совместимая с КОИ-7, так как генерирование и интерпретация этого ИЭ обеспечивается только терминальным оборудованием пользователя.

6.4 Рекомендуемые значения выдержек времени для стороны сети стыка "пользователь-сеть" ЦСИО.

| Номер таймера | Значение по умолчанию | Минимальное значение | Максимальное значение | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T301 | 3 мин. | 3 мин. | 10 мин. |  |
| T302 | 12 с. | 10 с. | 15 с | см. Т302(U) |
| T303 | 4 с. | 4 с. | 10 с. |  |
| T304 | 20 с. | 15 с. | 30 с. | см. Т304(U) |
| T305 | 30 с. | 10 с. | 40 с. |  |
| T306 | 30 с. | 10 с. | 1 мин. |  |
| T307 | 3 мин. | 3 мин. | 5 мин. |  |
| T308 | 4 с. | 4 с. | 10 с. |  |
| T309 | 90 с. | 90 с. | 90 с. |  |
| T310 | 30 с. | 30 с. | 60 с. | Прим.2 |
| T312 | Т303+2с. | ----- | ----- |  |
| T314 | 4 с | ----- | ----- |  |
| T316 | 2 мин. | ----- | ----- |  |
| T317 | 90 с. | ----- | ----- |  |
| T320 | 30 с. | ----- | ----- | Прим.3 |
| T321 | 30 с. | ----- | ----- |  |
| T322 | 4 с. | ----- | ----- |  |

Примечания:

1. Значения таймеров, задаваемые по умолчанию, должны использоваться, если иначе не определено в ТУ на подключение терминального оборудования.

2. Максимальное значение выдержки времени может быть использовано в случае взаимодействия с ведомственными или коммерческими ЦСИО.

3. Должно быть согласовано при подключении абонента.

7 НУМЕРация

7.1 Оборудование КАТС должно обеспечивать работу на телефонных сетях связи и ЦСИО с закрытой системой нумерации.

7.2 При закрытой нумерации внутристанционные соединения и межстанционные соединения, должны осуществляться с любой станции набором местного номера абонента, который в зависимости от емкости сети может быть семизначным, шестизначным или пятизначным.

7.3 Должна обеспечиваться возможность работы КАТС в некоторых случаях на сети со смешанной нумерацией, при которой на сети одновременно существуют абонентские номера с различным количеством знаков (пяти-шестизначная или шести-семизначная нумерация).

7.4 Оборудование КАТС должно быть рассчитано на прием и фиксацию всех цифр номера или знаков сообщения о дополнительных услугах, набираемых вызывающим абонентом. Международный номер может содержать до 15 цифр (без индексов выхода 8-10 на международную связь).

8 Система учета стоимости разговоров

8.1 В части обслуживания абонентов ЦСИО КАТС должна дополнительно обеспечивать фиксацию в подробной записи информации:

-	о используемой для данного вызова услуге доставки информации;

-	о используемом для данного вызова виде связи;

-	о активированных и использованных для данного вызова дополнительных услугах;

-	о передаче/перехвате оплаты;

-	о типе соединения - коммутация каналов, коммутация пакетов, коммутируемое/ полупостоянное.

8.2 Для терминального оборудования зарегистрированного в качестве "поставщика услуг" должен быть предусмотрен учет входящей нагрузки, удовлетворяющий требованиям пункта 8.1.

9 Техническое обслуживание и эксплуатация абонентского доступа и абонентской установки ЦСИО

9.1 В соответствии с Рекомендацией МСЭ-Т I.601 для КАТС с функциями ЦСИО должны регламентироваться следующие функции Технического обслуживания и эксплуатации:

-	обнаружение состояний отказа, идентификация неработоспособных абонентских устройств, выполнение мероприятий по защите системы, оповещение технического персонала администрации;

-	включение средств, позволяющих техническому персоналу определить место отказа;

-	включение средств позволяющих четко разграничить, какие отказы имеют место в абонентской установке, а какие - в сети;

-	включение средств позволяющих четко разграничить отказ и нормальные действия абонента.

9.2 Шлейфы

Шлейфы (тестовые петли) применяются для проверки наличия отказа и для определения места отказа. Применение шлейфов не должно вызывать проведение ненужных мероприятий в функциях уровня 2 терминала, следствием чего могло бы явиться сообщение об ошибке.

Цифровой шлейф должен представлять собой механизм, входящий в состав устройства, посредством которого тракт двусторонней связи может включаться на себя, так что некоторая часть или вся информация, содержащаяся в потоке битов, который передается по тракту передачи, возвращается в тракт приема.

Пункты, требующие организации шлейфов, могут располагаться в следующих местах: сеть, сеть управления электросвязью или организации, обеспечивающие услуги по технической эксплуатации.

Размещение шлейфов в абонентском доступе и абонентской установке показано на рис.3.13.9.1.

Примечание. - Цифровая система, используемая между линейным окончанием (LT) и сетевым окончанием (NT1), может иметь в своем составе регенераторы, в которые может входить также шлейф.

Рис.3.13.9.1. Размещение шлейфов

9.3 Техническое обслуживание и эксплуатация абонентских установок на сети ЦСИО.

Согласно Рекомендации МСЭ-Т I.602 должны существовать следующие виды контроля.

9.3.1 Автоматический контроль

9.3.1.1 Непрерывный автоматический контроль на уровне 1

Функции абонентской установки:

-	контроль рабочих функций собственно абонентской установки;

-	контроль информации, связанной с передачей или приемом по цифровой секции.

9.3.1.2 Автоматический контроль на уровнях 2 и 3 протокола канала D:

-	обнаружение невозможности обеспечения службы;

-	обнаружение неправильной работы протокола;

-	текущий контроль ошибок.

9.4 Техническое обслуживание и эксплуатация для базовых доступов на сети ЦСИО.

Согласно Рекомендации МСЭ-Т I.603 здесь рассматривается техническая эксплуатация той части базового абонентского доступа на сети ЦСИО, которая контролируется сетью и непосредственно подключена к местной станции без мультиплексора или концентратора.

9.4.1 Обнаружение отказа.

Должны существовать следующие виды контроля.

9.4.1.1 Автоматический контроль.

9.4.1.1.1 Непрерывный автоматический контроль на уровне 1.

Функций цифровой секции (в эталонной точке U):

-	обнаружение выхода из циклового синхронизма в пределах цифровой системы передачи;

-	обнаружение выхода из циклового синхронизма на стыке пользователь-сеть;

-	контроль питания;

-	непрерывный контроль текущих качественных показателей передачи.

Функций станционного окончания:

-	контроль информации, направляемой к цифровой секции или принятой от нее;

-	оценка качественных показателей передачи.

9.4.1.1.2 Автоматический контроль на уровнях 2 и 3 протокола канала D:

-	обнаружение невозможности обеспечения службы;

-	обнаружение неправильной работы протокола;

-	текущий контроль ошибок.

9.4.1.2 Проверка целостности.

Когда базовый абонентский доступ находится в неактивном состоянии или в последнее время он не вводился в действие, для обнаружения возможного состояния отказа может быть выполнена проверка целостности.

Эта проверка должна представлять собой проверку простого прохождения сигнала.

Периодичность проверки каждого доступа должна соответствовать значению времени обнаружения отказа, т.е. интервала времени между возникновением отказа и его обнаружением.

9.4.1.3 Контроль за проверкой целостности.

В основе проверки целостности лежит нормальное действие уровня1. Если это действие подтверждается положительным результатом, то считается, что базовый абонентский доступ находится в рабочем состоянии.

Если действие не подтверждается положительным результатом проверки целостности или, если в процессе проверки обнаружено состояние отказа, то станция должна автоматически приступить к процессу определения места отказа.

9.4.2 Определение места отказа

9.4.2.1 Автоматическое подтверждение отказа в базовом абонентском доступе.

В основу этого процесса положен метод шлейфования.

При обнаружении отказа на уровнях 2 и 3 канала D необходимо иметь возможность четко разграничивать отказы, имеющие место в абонентской установке, и отказы, имеющие место в абонентском доступе.

9.4.2.2 Размещение шлейфов, используемых для определения места отказа и его проверки, которое контролирует станция ЦСИО, должно соответствовать рис.2/I.603 Рекомендации МСЭ-Т I.603.

9.4.2.3 Характеристики шлейфов в абонентском доступе должны соответствовать требованиям таблицы 1/I.603 Рекомендации МСЭ-Т I.603.

9.5 Техническое обслуживание и эксплуатация первичного доступа

Согласно Рекомендации МСЭ-Т I.604 рассматривается техническая эксплуатация той части абонентского доступа на сети ЦСИО, работающего на первичной скорости передачи, которая контролируется сетью и непосредственно подключена к местной станции.

9.5.1 Обнаружение отказа

Должны существовать следующие виды контроля:

Непрерывный автоматический контроль на уровне 1 функции сетевого окончания NT2:

-	обнаружение потери входящего сигнала;

-	обнаружение выхода из циклового синхронизма;

-	обнаружение сигналов индикации аварии (AIS) и аварийной сигнализации дальнего конца (RAI);

-	генерирование циклового сигнала;

-	генерирование кода циклического контроля ошибок по избыточности (CRC-кода);

-	генерирование RAI;

-	текущий циклический контроль ошибок по избыточности входящего сигнала;

-	обнаружение информации об ошибке циклического контроля ошибок по избыточности;

-	передача сообщений об ошибке циклического контроля ошибок по избыточности в сеть.

9.5.2 Автоматический контроль на уровнях 2 и 3 протокола канала D:

-	обнаружение невозможности обеспечения службы;

-	обнаружение неправильной работы протокола;

-	текущий контроль ошибок.

9.5.3 Размещение шлейфов, используемых для определения места отказа и его проверки, которое контролируется ЦТЭАД, должно соответствовать рис.3/I.604 Рекомендации МСЭ-Т I.604.

Характеристики шлейфов для абонентского доступа, работающего на первичной скорости, должны соответствовать требованиям табл.1/I.604 Рекомендации МСЭ-Т I.604.

9.6 Эксплуатация и техническое обслуживание для цифровой секции базового доступа к ЦСИО.

Должны быть обеспечены следующие возможности для испытания и технического обслуживания цифровой секции в соответствии с Рекомендацией МСЭ-Т I.603 независимо от абонентского оборудования:

-	управление средствами обеспечения технического обслуживания и испытаний;

-	контроль функциональных элементов для обеспечения информации по эксплуатации и техническому обслуживанию и индикации состояний неисправности;

-	средства связи для технического обслуживания.

9.6.1 Шлейфы

Расположение и характеристики шлейфов определены в Рекомендации I.603.

Управление шлейфами производится со стороны управления системой ЕТ. Процедура работы по шлейфу всегда начинается с состояния деактивации цифровой секции.

9.6.2 Переключение линий вспомогательного оборудования

Функция обеспечивает управление переключениями в эталонной точке V1:

-	переключение линии с LT на устройство измерения линии;

-	переключение линии с основного на резервное LT;

-	переключение LT для испытания NT1, расположенного в местной коммутационной станции.

9.6.3 Управление функциями в NT1

Эта функция дает возможность управления определенными внутренними функциями NT1.

9.6.4 Запрос информации

Эта функция позволяет ЕТ запрашивать от LT, регенератора и NT1 конкретные сообщения о состоянии.

9.6.5 Включение/выключение питания линии

9.6.6 Проверка целостности

Испытание на непрерывность управляется со стороны ЕТ.

9.6.7 Функции

По секции контролируются :

-	состояния неисправности;

-	устройства электропитания;

-	характеристики передачи.

Реакция на обнаруженные неисправности должна соответствовать табл. 5/G.960 Рекомендации МСЭ-Т G.960.

9.6.8 Параметры ошибок

Цифровая секция должна выдавать на ЕТ необходимую информацию, чтобы дать возможность ЕТ оценить параметры ошибок, определенные в Рекомендации G.821.