4.1 ВЫБОР НАПРАВЛЕНИЙ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ МЕЖДУГОРОДНОЙ СВЯЗИ

1 КАТС должны обеспечивать возможность междугородной связи с зоной назначения по прямым путям и путям последнего выбора.

В первую очередь должны выбираться каналы прямого пути (ПП). При отсутствии прямого направления выбирается путь последнего выбора (ППВ).

2 Установление междугородного соединения по ППВ должно осуществляться не более чем через две транзитные станции.

3 Установление международных соединений должно осуществляться следующим образом:

на оконечной АМТС выбирается прямой путь к МЦК, если он имеется. При отсутствии ПП или занятости всех его каналов выбирается направление к транзитной станции своей или смежной территории;

на оконечно-транзитной (транзитной) КАТС выбирается направление ПП к спорному МЦК. При занятости его каналов выбирается канал к другой оконечно-транзитной АМТСЭ, находящейся в зоне обслуживания опорного МЦК.

4 Выбор пути (установление соединений на АМТС, УАК) осуществляется в соответствии с принципами нумерации, приведенными в Приложении 4.1.

5 При междугородных и международных соединениях только один участок может использовать спутниковую систему передачи. На внутризоновых сетях использование спутниковых каналов допускается, как правило, для организации прямых пусков каналов между местными сетями. В отдельных случаях допускается выход на АМТС по спутниковому каналу, если нет других возможностей организации связей с АМТС. Во всех случаях при использовании спутниковых каналов от АМТСЭ должен передаваться соответствующий сигнал (Сэ - 9).

6 Коммутационное оборудование по требованию пользователя должно обеспечивать услугу установления соединения только с цифровыми трактами.

7 Количество направлений, включаемых в станцию, может быть до 256.