4.2 Система сигнализации

Организация взпимодействия КАТС со станциями междугородной сети (АМТС, УАК, МЦК)

1. Способы передачи линейных сигналов на междугородной сети:

-	одночастотный на частоте 2600 Гц;

-	по двум выделенным сигнальным каналам ЦСП;

-	двоичным кодом по общему каналу сигнализации (ОКС);

-	по каналу ручной связи.

2 Передача линейных сигналов  обеспечивается в соответствии с сигнальными кодами, приведенными в Приложении №4.2.

3 Состав сигналов управления на различных участках междугородной сети приведен в Приложении № 4.2.

4. Способы передачи сигналов управления по междугородным каналам:

-	многочастотный по методу "импульсный пакет" с использованием 	частот 700, 900, 1100, 1300, 1500 и 1700 Гц:

-	двоичным кодом по общему каналу сигнализации.

5. Приемо-передающее оборудование линейных и управляющих сигналов должны удовлетворять требованиям, изложенным в Приложении №4.3.

6. При исходящей междугородной свази сигнал КПВ передается от исходящей АМТС, при наличии ОКС N.7 - от пункта вжзаимоидействия CAS с ISUP.