4.4 Система обслуживаниЯ вызовов

КАТС обеспечивает возможность приоритетного обслуживания вызовов в случаях связи с оператором и в случае исходящей и входящей междугородной и внутризоновой связи.

В КАТС предусмотрен следующий способ обслуживания:

-	вызовы при местной связи обслуживаются без приоритета по системе с отказами;

-	вызовы к операторам справочных и заказных служб обслуживаются с ограниченным ожиданием освобождения соединительных линий к операторам и информационным устройствам, с учетом категории абонентской установки;

-	вызовы к экстренным спецслужбам обслуживаются с относительным приоритетом по сравнению с вызовами к неэкстренным спецслужбам;

-	вызовы, поступающие на междугородную сеть, разделяются на четыре категории приоритета.

Вызовы: 	I-III категории 	- приоритетные;

IV категории 	- неприоритетные.

Система обслуживания вызовов описана в Приложении №4.6.

Примечание: В АМТС АЛКАТЕЛЬ 1000 С12 реализовано 2 уровня приоритета.

АМТС АЛКАТЕЛЬ 1000 С12 обеспечивает полную трансляцию информации о всех принятых категориях вызовов.