4.7 СЛУЖЕБНАЯ СВЯЗЬ

1 В составе КАТС должна быть подсистема, предназначенная для организации служебной телефонной связи:

между персоналом различных технических и эксплуатационных служб КАТС;

между персоналом различных технических и эксплуатационных служб КАТС и абонентами служебных АТС УАК и АМТС междугородной сети общего пользования.

2 Нумерация телефонов абонентов служебной связи должна быть трехзначная.

3 Выход телефонистов подсистемы АРМТ к абонентам служебной АТС
КАТС должен быть без подключения к занятому абоненту.

4 В служебную АТС могут включаться телефонные аппараты с декадным и многочастотным набором.