4.10 АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК ПЕРЕДАЧИ (АТМЕ)

4.10.1 Объектами контроля для аппаратуры АТМЕ являются цифро-аналоговые и цифровые:

междугородные каналы;

соединительные линии междугородные (СЛМ);

заказно-соединительные линии (ЗСЛ).

4.10.2 Для цифровых междугородных каналов, СЛМ, ЗСЛ технические требования для аппаратуры АТМЕ соответствуют рекомендации, изложенным в приложении 4.8.

4.10.3 Виды испытаний для цифро-аналоговых междугородных каналов, СЛМ,ЗСЛ:

1) автоматическое испытание функций системы сигнализации (посылка сигнала разъединения после получения сигнала ответ) - для междугородных каналов, СЛМ, ЗСЛ;

2) автоматическое испытание функций системы сигнализации с проверкой целостности разговорного тракта (посылка управляющим оборудованием сигнала разъединения после получения тонального сигнала) - СЛМ, ЗСЛ;

3) автоматическое испытание функций системы сигнализации с проверкой сигнала абонент занят - междугородные каналы;

4) автоматическое испытание функций системы сигнализации и контроль параметров передачи - междугородные каналы.

4.10.4 Алгоритмы автоматического испытания функций системы сигнализации с проверкой целостности разговорного тракта для цифро-аналоговых СЛМ и ЗСЛ.

4.10.5 Автоматическое испытание функций системы сигнализации и контроль параметров передачи для цифро-аналоговых междугородных каналов осуществляется  по алгоритму АТМЕ 1.

Испытания каналов с измерением параметров передачи представлены в Приложении 4.8.

4.10.6 Аппаратура АТМЕ имеет возможность самоконтроля.

4.10.7 При обнаружении повреждения в процессе испытания обеспечивается выдача необходимой информации оператору с указанием типа и фазы повреждения.

4.10.8 Передача результатов измерения на противоположную станцию при контроле параметров передачи осуществляется в децибеллах (дБ).

Прием и распечатка результатов возможна как в децибеллах (дБ), так и в неперах (Нп).

4.10.9 Помимо автоматических проверок с помощью аппаратуры АТМЕ, в станции предусмотрена возможность для техперсонала проводить ручные измерения параметров передачи для междугородных и международных каналов, СЛМ, ЗСЛ:

1) выдача разных гармонических частот в диапазоне частот 300-3400 Гц и в диапазоне уровней плюс 3,0 дБмО - минус 19,0 дБмО с абсолютной погрешностью м 0,2 дБ;

2) измерение гармонических сигналов в диапазоне частот 300 - 3400 Гц.;

3) возможность соединения внешнего оборудования для измерения коэффициента ошибок через рекомендованный МСЭ-Т (G.703) РСМ-30 интерфейс - 120 Ом, симметричный вход.