ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ ВЫЗОВОВ

1. Показатели нагрузки и качества обслуживания вызовов по станции в целом должны учитывать:

число потерь вызовов из-за перегрузки системных модулей;

число потерь вызовов из-за некорректного кода для маршрутизации;

общее число абонентских занятий.

2. Показатели нагрузки и качества обслуживания вызовов для группового оборудования (многочастотные приемо-передатчики) станции должны быть следующими:

нагрузка (в  эрлангах) на групповых приборах раздельно по типам;

число и процент заблокированных приборов раздельно по типам;

число действующих групповых приборов раздельно по типам;

число занятий групповых приборов раздельно по типам;

число потерь вызовов из-за отсутствия свободных групповых приборов раздельно по типам;

средняя нагрузка на один прибор  раздельно по типам.

3. Показатели нагрузки и качества обслуживания вызовов на входящих направлениях каналов, линий должны быть следующими:

нагрузка (в эрлангах) раздельно по направлениям каналов, линий;

число занятий входящих комплектов каналов/линий раздельно по направлениям и в целом по станции;

число и процент потерь из-за разъединений в целом по станции связанных с:

-	перегрузкой на системных модулях;

-	неккоректным занятием;

-	перегрузкой;

-	блокировками в коммутационном поле;

-	отсутствием сигнализации;

-	неполной сигнализацией;

-	неккоректным кодом для маршрутизации;

число и процент занятий входящих комплектов, закончившихся получением достаточной информации для выбора каналов/линий исходящих направлений в целом по станции;

число и процент занятий входящих комплектов, закончившихся занятием исходящих комплектов без учета повторных занятий в целом по станции;

число занятий входящих комплектов, закончившихся повторным занятием исходящих комплектов в целом по станции;

число занятий входящих комплектов, закончившихся получением сигнала "ответ абонента Б" раздельно по входящим направлениям и в целом по станции;

число заблокированных каналов/линий раздельно по входящим направлениям;

число находящихся в эксплуатации каналов/линий раздельно по входящим направлениям;

средняя продолжительность занятия каналов/линий раздельно по входящим направлениям;

число потерь вызовов из-за отсутствия свободных каналов высокого качества и СЛМ раздельно по входящим направлениям.

4. Показатели нагрузки и качества обслуживания вызовов на исходящих направлениях каналов/линий должны включать:

нагрузка (в эрлангах) раздельно по исходящим направлениям каналов/линий;

число занятий исходящих комплектов каналов/линий с учетом повторных занятий исходящих комплектов раздельно по направлениям и в целом по станции;

число и процент потерь из-за неполной сигнализации с последующими станциями в целом по станции;

число и процент занятий исходящих комплектов, незакончившихся получением сигналов о состоянии линии вызываемого абонента из-за неполадок на последующих станциях раздельно по направлениям каналов/линий и в целом по станции;

число занятий исходящих комплектов, закончившихся получением сигнала "занято" раздельно по направлениям каналов/ линий и в целом по станции;

число занятий исходящих комплектов, закончившихся неответом по вызываемым номерам телефонов, в целом по станции;

число занятий исходящих комплектов, закончившихся получением сигнала "ответ", раздельно по направлениям каналов/ линий и в целом по станции;

число потерь вызовов из-за отсутствия свободных каналов в прямом напрвлении раздельно по направлениям;

число потерь вызовов из-за отсутствия свободных каналов в обходных направлениях раздельно по напрвлениям;

число и процент потерь необслуженных вызовов из-за отсутствия свободных каналов раздельно по исходящим направлениям высокого использования;

число заблокированных каналов/линий раздельно по исходящим направлениям;

число действующих каналов/линий раздельно по исходящим направлениям;

число занятий на один действующий канал/линию раздельно по исходящим каналам/линиям;

средняя продолжительность одного занятия раздельно по исходящим направлениям каналов/линий.

5. Показатели качества обслуживания вызовов по кодам должны включать:

число вызовов раздельно по междугородным кодам, потерянных из-за отсутствия свободных каналов на данной станции;

число вызовов раздельно по междугородным кодам; ;

число вызовов раздельно по междугородным кодам, закончившихся неответом по вызываемым номерам телефонов из-за неполадок на последующих станциях;

число вызовов раздельно по междугородным кодам, закончившихся получением сигнала "ответ";

среднее время занятия раздельно по международным кодам;

число занятий каналов исходящих направлений раздельно по междугородным кодам, закончившихся получением сигнала "ответ".

6. Показатели объема продукции должны включать:

число входящих разговоров;

число транзитных разговоров;

число занятий исходящих комплектов каналов/линий с учетом повторных занятий исходящих комплектов в целом по станции;

число занятий исходящих комплектов, закончившихся получением сигнала "ответ" в целом по станции.

7. Показатели качества обслуживания вызовов определяются программным способом. Число одновременно контролируемых направлений - не менее 128, одновременно контролируемых кодов - не менее 256.