ЛИНЕЙНЫЕ И УПРАВЛЯЮЩИЕ СИГНАЛЫ

СОДЕРЖАНИЕ

Таблица 1.

Линейные сигналы, передаваемые по междугородной сети

Таблица 2.

Сигнальный код передачи линейных сигналов по междугородной сети	при сигнализации на частоте 2600 Гц............

Таблица 3.

Сигнальный код передачи линейных сигналов по междугородным 	каналам при сигнализации по двум выделенным 	сигнальным 	каналам  ИКМ-30........................................

Таблица 4.

Состав и конструкция сигналов, передаваемых по каналу ручного 	обслуживания (двухстороннего)

Таблица 5.

Сигналы управления на междугородной сети.................................

Таблица №1

Линейные сигналы, передаваемые по междугородной сети

| Сигнал | По каналам междугород- ной сети |
| --- | --- |
|  | В прямом направлении |
| Занятие | + |
| Категория вызова | - |
| Повторный вызов | + |
| Разъединение | + |
| Отбой вызывающего абонента | - |
|  | В обратном направлении |
| Запрос АОН | - |
| Снятие запроса | - |
| Абонент свободен | + |
| Ответ | + |
| Отбой | + |
| Занято | + |
| Освобождение | + |
| Блокировка | + |
| Контроль исходного состояния | - |

Таблица №2

Сигнальный код передаЧи линейных сигналов по междугородной сети при сигнализации на Частоте 2600 Гц

| Сигналы | Конструкция сигналов | Длительность, мс | Время распознавания, мс | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | В ПРЯМОМ НАПРАВЛЕНИИ |  |  |
| Занятие | Один импульс | 200 ± 5 | 100 - 150 |  |
| Повторный вызов | Серия импульсов | Импульс 200 ± 5 | 100 - 150 | (120 - 180) мс - время распознавания наличия |
|  |  | Пауза 100 ± 5 | 20 - 30 120 - 180 | следующего импульса в серии импульсов. |
| Разъединение | Непрерывный сигнал до освобождения | Минимальная дли-тельность 550-850 | 280 - 420 |  |
|  | В ОБРАТНОМ НАПРАВЛЕНИИ |  |  |
| Абонент свободен и ответ | Один импульс или непрерывный сигнал до ответа | Не менее 195 | 100 - 150 | Окончание сигнала "Абонент свободен" соответствует сигналу "Ответ". |
| Отбой | Серия импульсов | Импульс 200 ± 5 пауза 100 ± 5 | 100 - 150 20 - 30 120 - 180 |  |

Продолжение таблицы №2

| Сигналы | Конструкция сигналов | Длительность, мс | Время распознавания, мс | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Повторный ответ | Прекращение серии импульсов | - | - |  |
| Занято | Два импульса | Импульс 200 ± 5 | 100 - 150 | Сигнал "занято" одной конструкции для всех видов занятости. |
|  |  | Пауза 100 ± 5 | 20 - 30 120 - 180 | Зуммер "занято" в случае занятости промпутей, каналов и линий из своей станции. |
| Освобождение | Непрерывный сигнал до окончания сигнала "Разъединение" | - | 100 - 150 | Распознается после задержки сигнала "Разъединение" в течение 550-850 мс. |
| Блокировка | Постоянная передача частоты до конца блокировки | 100-150 |  | Передача производится со снижением уровня на 3 дБ. |

Примечание  1.  	Распознавание сигнала ОСВОБОЖДЕНИЕ  начинается после выдачи сигнала РАЗЪЕДИНЕНИЕ 				длительностью 550 - 850 мс и более;

2. 	Если в течение выдержки времени 20-40 с после начала передачи сигнала РАЗЪЕДИНЕНИЕ не 				будет принят сигнал ОСВОБОЖДЕНИЕ, то передачу непрерывного сигнала РАЗЪЕДИНЕНИЕ следует 			прекратить и передавать сигнал РАЗЪЕДИНЕНИЕ импульсами длительностью 1000 мс с интервалами 			5 мин. до получения сигнала ОСВОБОЖДЕНИЕ.

3. Один импульс сигнала  Абонент свободен - Ответ поступает от МЦК после ответа абонента, в других случаях сигнал Абонент  	свободен  поступает в виде непрерывного импульса до ответа абонента.

Таблица № 3

СИГНАЛЬНЫЙ КОД ПЕРЕДАЧИ ЛИНЕЙНЫХ СИГНАЛОВ ПО МЕЖДУГОРОДНЫМ

КАНАЛАМ ПРИ СИГНАЛИЗАЦИИ ПО ДВУМ ВЫДЕЛЕННЫМ СИГНАЛЬНЫМ КАНАЛАМ ИКМ-30

|  |  |  | НАПРАВЛЕ-НИЕ И КАНАЛ | СИГНАЛЬНЫЕ КАНАЛЫ (ЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | НАИМЕНОВАНИЕ СИГНАЛА |  | ПЕРЕДАЧИ СИГНАЛА | В ПРЯМОМ НАПРАВЛЕНИИ | В ОБРАТНОМ НАПРАВЛЕНИИ | ПРИМЕЧАНИЕ |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 1 | 2 |  |
| 1. | Контроль исходного состояния |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 |  |
| 2. | Занятие | 1-й этап |  | 1 | 0 | 0 | 1 |  |
| 2а | Подтверждение занятия | 2-й этап |  | 1 | 0 | 1 | 1 | Должно формироваться через 14-25 мс после приема занятия. |
| 3. | Передача МЧК |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 |  |
| 4. | Абонент свободен |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 |  |
| 5. | Ответ |  |  | X | 0 | 1 | 1 | Время распознавания |
|  |  |  |  |  |  |  |  | сигнала "Ответ" 90 мс |
| 6. | Отбой вызываемого абонента |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 |  |
| 7. | Абонент занят, занято |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  |
| 8 | Повторный вызов |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | Во время нажатия ключа телефонистк. |
| 9 | Разьединение |  |  | 1 | 1 | Х | Х | Х-любое состояние |
| 10. | Освобождение |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 |  |
| 11. | Блокировка |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |

Таблица 4

Состав и конструкция сигналов,
передаваемых по каналу ручного обслуживания (двухстороннего)

| Сигнал | Конструк- ция | Длительность сигнала (мс) | Время распознава-ния сигнала (мс) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| от АРМТ к МК МРУ (шнурового типа) |
| Прямое направление |
| Занятие (Вызов) | Один импульс | 1000200 | - |  |
| Разъединение | Один импульс | 1000200 | - | Разъединение осуществляется по команде телефониста нажатием клавиши на РМТ |

| Обратное направление |
| --- |
| Вызываемый телефонист свободен | Зуммер КПВ | - | - |  |

| Ответ | Прекращение зуммера КПВ | - | - |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Отбой от вызываемого телефониста | Один импульс | Длительность импульса равна времени нажатия ключа телефони-стом | - |  |
| От МК МРУ (шнурового типа) к АРМТ |
| Прямое направление |
| Занятие(Вызов) | Один импульс | Длительность импульса равна времени нажатия ключа телефонистом |  |  |
| Отбой | Один импульс | - |  |  |
| Обратное направление |
| Вызываемый телефонист свободен | Зуммер КПВ | - |  |  |
| Ответ | Прекращение зуммера КПВ | - |  |  |

| Разъединение | Один импульс | 1000200 |  | разъединение осуществля-ется по команде телефониста нажатием клавиши на АРМТ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Примечания к таблице 11:

1. Канал с р/о имеет 4-х проводное окончание с относительным уровнем +4,0 дБм0 и -13 дБм0.

2. Параметры передачи акустических сигналов и их конструкция должны удовлетворять требованиям,  изложенным  в Приложении 3.

3. Линейный сигнал ”ВЫЗОВ” (Повторный вызов) передается на частоте 26005Гц.

Таблица 5

Сигналы управления на междугородной сети

| Сигналы управления | АМТСКЭ, Э-АМТС КЭ,Э; АМТС КЭ,Э - УАК | УАК- АМТС КЭ,Э | АМТС КЭ,Э- АМТС АРМ20; АРМ20- АМТС КЭ,Э; АРМ20- УАК | УАК- АМТС АРМ20 | АМТС КЭ,Э - МЦК | УАК- МЦК | МЦК- АМТС КЭ,Э; МЦК- УАК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А. ПРЯМОЕ НАПРАВЛЕНИЕ KвCэNвKн |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Категория вызова (один знак) Кв : |  |  |  |  |  |  |  |
| а) автоматический вызов I категории (комбинация 1) | + | + | — | — | — | — | — |
| b) полуавтомати-ческий вызов I категории (комбинация 2) | + | + | — | — | — | — | — |
| с) автоматический вызов II категории (комбинация 3) | + | + | — | — | — | — | — |
| d) полуавтомати-ческий вызов II категории (комбинация 4) | + | + | — | — | — | — | — |
| е) автоматический вызов III категории (комбинация 11) | + | + | + | + | + | + | + |
| f) полуавтомати-ческий вызов III категории (комбинация 12) | + | + | + | + | + | + | + |
| g) автоматический вызов IV категории (комбинация 13) | + | + | + | + | + | + | + |
| h) полуавтомати-ческий вызов IV категории (комбинация 14) | + | + | + | + | + | + | + |

Продолжение таблицы 5

| 2. Сигналы включения эхозаградителей (ЭЗ) (один знак) Сэ: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a) передача данных, Эз не включается (комбинация 5) | + | + | - | - | + | + | + |
| b) телефонное сообщение, ЭЗ включить на исходящем и входящем концах (комбинация 6) | + | + | - | - | + | + | + |
| c) телефонное сообщение, ЭЗ включить на входящем конце (комбинация 7) | + | + | - | - | + | + | + |
| d) телефонное сообщение, ЭЗ не включать (комбинация 8) | + | + | - | - | + | + | + |
| e) телефонное сообщение, спутниковая связь включена (комбинация 9) | + | + | - | - | + | + | + |
| 3. Номер вызываемого абонента Nб: |  |  |  |  |  |  |  |
| a) междугородный номер абонента Б (10 знаков) | + | + | + | + | + | + | + |
| b) международный номер Nмн (макс. 15 знаков) | - | - | - | - | + | + | - |
| 4. Конец набора (один знак) Кн : |  |  |  |  |  |  |  |
| Сигнал “окончание набора” (комбинация 11) | + | + | + | + | + | + | + |
| Б. ОБРАТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. До передачи информации в прямом направлении (один знак): Запрос информации из предыдущей станции (комбинация 2) | + | + | + | + | + | + | + |

Продолжение таблицы 5

| 2. После приема информации из предыдущей станции (один знак): |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a) номер принят правильно (комбинация 11) | + | + | + | + | + | + | + |
| b) номер принят неправильно (комбинация 6) | + | + | + | + | + | + | + |

Примечание к таблице 12.

1. В случае (-) в таблице относительно сигналов эхозаградителя сигнал  ЭЗ  не  передается  и не принимается.

*) Обеспечивается только  связь  с  абонентом служебной АТС МЦК.