| HELP | Вызов списка команд и их описания |
| --- | --- |
| LOAD | Загрузка файла описания цепи или файла состояния моделирования (n=1 или 2 - загрузка файлов AUTOSAV1.NET, AUTO-SAV2.NET, созданных программой PC-LOGS; PR, MO – сохранение текущего списка узлов, созданных командами PROBE, MONITOR со-ответственно, при наличии команды SAVE 0); расширение файла .NET указывается. |
| ATTRN | Изменение PCL -атрибута одного или нескольких компонентов, выходы которых соединены с указанными узлами; если при этом часть параметров нужно оставить неиз-менными, на соответствующей позиции указывается знак *. |
| CYCLE | Определение длительности цикла в шагах. |
| GEN | Задание временной диаграммы входного сигнала в циклах (r, f – задержки переднего и заднего фронта сигнала в шагах: сигнал име-ет уровень «0», в противном случае состо-яние сигнала определяется временной диаграммой в циклах). |
| CLOCK | Задание временной диаграммы входного сигнала в шагах |
| DISPLAY | Вывод графиков временных диаграмм на экран дисплея (выводятся состояния узлов через n шагов; p=1, 2, 4, 8 – параметр масш-табирования, позволяющий сжать временную диаграмму во времени; по умолчанию p=0) |
| ERASE | Стирание временной диаграммы на экране. |
| CONFIG | Указание номера порта, к которому подключено устройство защиты, или переопределение конфигурации временной диаграммы при заполнении экрана (S – перемещение, V – запоминание, H – останов-ка, суффикс N означает отрицание, выделенное шрифтом состояние устанавливается по умолчанию). |
| TYPE | Вывод на экран таблицы списка состояний узлов (<число> – последовательность вывода в шагах ; OC – выдача информации о выходах, изменивших свое состояние; ON/OFF – включена/выключена ). |
| FORMAT | Определение формата вывода в виде таблиц (используется совместно с командой TYPE; B – включение пробелов между колонками, S – включение обозначений выходных сопротивлений вместе с логическими уровнями ). |
| SYMBOL | Определение выходных символов при использовании команды TYPE (по умолча-нию состояние SO обозначается символом SO и т.д.) |
| СMODE | Перевод экрана из графического режима в текстовой и обратно после выполнения моделирования при использовании команды DISPLAY ON. |
| SPOOL | Запоминание выходной информации в файле с расширением .SPL (в режиме ON запоминаются состояния узлов, указанных в команде MONITOR, в режиме ALL – всех узлов). |
| PROBE | Выбор узлов, состояния которых изображаются на экране по команде DISPLAY (знак минус означает исключение из списка, #<номер> – номер узла в списке узлов ) |
| MONITOR | Выбор узлов, состояния которых отображаются на экране и запоминаются на диске при использовании команд TYPE или SPOOL, не более 250 (<группа узлов> имеет вид: <узел 1> <узел 2>… или HEX (<узел 1> …<узел 4>) или OCT(<узел 1> … <узел 3>; ) параметр <указатель> – HEX или OCT; символ % вместо имени узла вставляет пробелы между колонками таблиц) |
| SHOW | Определение состояния одного или нескольких указанных узлов. |
| SPIKE | Анализ пиков напряжений в узлах, указанных в списке, но не более 16 (по умолчанию контролируются все узлы схемы, их может быть и более 16; узлы, помеченные знаком минус, исключаются из списка анализируемых узлов) |
| STABLE | Анализ стабильности узлов (в режиме STABLE OFF невозможно использовать команду BREAK для контроля нестабильности) |
| LIST | Вывод списка обнаруженных пиков напряжений и нестабильных узлов (в фигурных скобках указывается начальный момент времени, по умолчанию он совпадает с началом моделирования). |
| INIT | Задание начальных значений логическим состояниям указанных узлов. |
| NOINIT | Разрешение (параметр ON) или запрещение (OFF ) задания начальных состояний узлов. |
| FORCE | Искусственная установка состояния входного узла компонента |
| MEMLOAD | Установка начального состояния данных ПЗУ и ОЗУ (параметр <имя>–имя компонента, <указатель> принимает значения HEX, OCT и BIN; <данные> имеют формат: /<адрес> <список данных>?<определитель конца данных>; адреса задаются в шестнадцатеричном виде, по умолчанию назначение начального адреса равно 0). |
| STEP | Установка длительности моделирования в шагах. |
| SIM | Установка длительности моделирования в циклах. |
| BREAK | Остановка моделирования при наличии пика напряжения или нестабильности узла, отмена остановки (знак –). |
| PAUSE | прерывание моделирования на заданное время (в секундах); моделирование продолжается после нажатия любой клавиши. |
| AUTOSAV | Автоматическое запоминание результатов моделирования в файлах AUTOSAV1NET и AUTOSAV2.NET |
| SAVE | Запоминание результатов моделирования в файле текущего сеанса. |