Задание на лабораторную работу N2 по курсу

“Моделирование и основы САПР. САПР PCAD 4.5 часть 1”

по теме

ПОСТРОЕНИЕ СХЕМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ

1. ВЫЗВАТЬ  ПРОГРАММУ  PCCAPS  РЕЖИМ  DETL.

2. КОМАНДА    VLYR   -    УСТАНОВКА  РАБОЧИХ   СЛОЕВ .

WIRES	ABL	A  - слой проводников

GATE		ABL	     - изображение РЭК

PINCON	ABL	      - слой выводов

SDOT		ABL	      - слой соединений

NETNAM	ABL	      - имена цепей

CMPNAM	ABL	      - имена компонентов

ATTR		ABL	      - слой атрибутов

REFDES	ABL 	      - конструкторские обозначения

Остальные  слои  -   в  состоянии  OFF   (выключено).

- КОМАНДА     ENTR / COMP     -   РАССТАНОВКА    ИЗОБРАЖЕНИЙ РЭК    ПО    ПОЛЮ    ЧЕРТЕЖА.

В  ответ  на  запрос  “ : ” введите  имя  файла,  в  котором  записано   графическое   изображение   РЭК  (по  умолчанию  файл  имеет  расширение  . SYM).    Расположите изображение  РЭК  в  нужном  месте  чертежа  и  нажмите  левую  кнопку  мыши.  При  необходимости   можно  воспользоваться  командами  графического  редактирования:

MOV       -   перемещение  объектов

DEL       -   стирание  объектов

COPY	   -    копирование   объектов

ROT       -   поворот   объектов

PAN       -   сдвиг   графического  окна

ZIN        -   увеличение  изображения

ZOUT    -   уменьшение  изображения

- КОМАНДА     ENTR / WIRE     -    ПРОВЕДЕНИЕ   ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ .

В  строке   статуса  должны  быть  параметры:

WIRES   -   активный  слой  проводников

ORTH    -   рисование  перпендикулярными  линиями

W: 0       -   толщина  линии в   DBU

буква L   -   зеленого  цвета

Нажимая   левую  кнопку  мыши,  можно  задавать   точки  перегиба  электрической   связи.   Нажатие  кнопки 2 мыши  удаляет  последний  незафиксированный  (кнопкой 1)   отрезок   проводника и  завершает  проведение  электрической  связи.    Для   соединения   перекрещивающихся  проводников  установите  курсор   в  точку  их  пересечения  и  нажмите  левую   кнопку  мыши  два  раза.

- ПОСТРОЕНИЕ    ЖГУТА   (если  это  необходимо).

- DRAW / LINE  - Команда рисование жгута.

В  строке  статуса  установить:

BUS	     -   активный  слой  жгута

ORTH       -   рисование   перпендикулярными   линиями

W: 8         -   толщина   линий  в  DBU

- команда    ENTR / WIRE    -   проведение    соединений  от  контактов  РЭК  к  жгуту.

В  строке  статуса   установить:

WIRES    -   активный  слой  проводников

45  D        -   возможно  соединение  проводников  под  углом   45(

W: 0        -   толщина   линии  в  DBU

буква  L   -   зеленого   цвета

5.3   команда    NAME / NET   -   указываем   для  каждого  проводника  в  жгуте имя  связи,  которой  он  принадлежит.

В  строке  статуса  установить:

NETNAM   -    активный  слой  имен   связей

6.   КОМАНДА    SCMD/  PNUM  -   НУМЕРАЦИЯ  ВЕНТИЛЕЙ.

Первый    вентиль  в  корпусе  D1  имеет  номер   D1/A ,   второй  - D1/B , двадцать шестой  -  D1/Z ,  двадцать   седьмой  -  D1/AA   и  так  далее.

7.   КОМАНДА    FILE / SAVE  -   ЗАПИСЬ   ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ   СХЕМЫ  В  ФАЙЛ.

В  ответ  на  запрос  ENTER   FILE   NAME введите  имя  файла  (по умолчанию получит  расширение  . SCH).

ПРИМЕЧАНИЕ:         команда   SYS / PLOT   позволяет   сохранить   изображение  в

плот-файле  (расширение  . PLT)  для  дальнейшей  распечатки  в

графическом  режиме на принтере  с помощью  программы PCPRINT или PCPLOTS.

8.   КОМАНДА   SYS / QUIT  -  ВЫХОД  ИЗ  ПРОГРАММЫ   PCCAPS.

Результат работы показать преподавателю.