Задание на лабораторную работу N3 по курсу

“Моделирование и основы САПР. САПР PCAD 4.5 часть 1”

по теме

СОЗДАНИЕ КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ РЭК

Внимание! 	Перед началом работы необходимо войти в рабочий каталог D:\PCAD\PROJO и запустить резидентную программу PCADSPT (набрать на клавиатуре и затем нажать клавишу ENTER).

ВНИМАНИЕ  !   При  рисовании  РЭК  учитывайте  масштаб  координатной  сетки.  Значения 50 : 50  ( DBU )   в строке  статуса  соответствуют  шагу  координатной сетки 1.25 мм х 1.25  мм.

- ВЫЗВАТЬ  ПРОГРАММУ   PCCARDS,  РЕЖИМ   SYMB .

- КОМАНДА  VLYR   -   УСТАНОВКА  ПАРАМЕТРОВ  СЛОЕВ :

PIN		ABL	A

SLKSCR	ABL

DEVICE	ABL

Остальные  слои  состоянии  OFF  (выключено).

Выход  из  команды  VLYR  -  по команде  QUIT  или  нажатием  второй  кнопки  мыши.

- КОМАНДА     ENTR / PIN   -   ЗАДАНИЕ   ФОРМЫ  КОРПУСА    РЭК   И   ПОЛОЖЕНИЯ   КОНТАКТОВ .

В  строке  статуса  установить  параметры :

PIN		- активный  слой  контактов

буква  R	- красного  цвета

буквы  S, G	- зеленого  цвета

50 : 50		- шаг координатной  сетки в DBU

( 50 : 50  DBU  =  1.25 мм : 1.25 мм).

Значение  TYPE  используется  при  задании  контактов  и  имеет   следующий  смысл :

TYPE   =   0       -   переходное  отверстие

TYPE   =   1	    -   первый  контакт

TYPE   =   2	    -   все  стандартные типы , кроме  1, 3, 4-го

TYPE   =   3	    -   земля

TYPE   =   4       -   питание

TYPE   =   5..24 -   нестандартный  тип  контакта

Значение   EQUIV   используется  при  задании  контактов  и  определяет  функциональную  эквивалентность  контактов  в  пределах  данного  вентиля  :

EQUIV   =   0   -  контакт  не  имеет  функционального  эквивалента;

EQUIV   =   1   -  так  должны  быть  помечены  функционально

эквивалентные  контакты   в  первом  вентиле  ( вентиле  “A”) ;

EQUIV   =   2   -   так  должны  быть  помечены  функционально эквивалентные контакты  во  втором  вентиле ( вентиле  “B ”) ;

И  Т.Д.

ПРИМЕР :   при  задании  микросхемы  155ЛА3   необходимо  установить

следующие параметры  контактов  :

Для   изменения  значения   TYPE  установите  курсор  в  строке  статуса  на  параметр   TYPE  и нажмите  левую  кнопку  мыши.

В  ответ  на  запрос  ENTER  PIN  TYPE   NUMBER  введите  с  клавиатуры  желаемое  значение  и  нажмите  <ENTER >  или  левую  кнопку  мыши .Аналогично  можно  изменить  значение  параметра  EQUIV  , а также  любого  другого  параметра  строки  статуса.

В  ответ  на  запрос  ENTER  PIN  LOCATION  выберите  место  для   контакта  и  нажмите  левую  кнопку  мыши.

В  ответ  на  запрос  SELECT  PIN  NAME  LOCATION  ( ATTRB.   OK? ) ...  выберите  место  для  отображения  номера  контакта   и  нажмите  левую  кнопку  мыши.

В  ответ  на  запрос  ENTER   PIN  NAME  [  PIN   NUMBER ]   введите   с  клавиатуры  номер  контакта.

Таким  же  образом  введите  все  контакты  РЭК  в  порядке  возрастания  их  порядковых  номеров,  не  забывая  перед  выводом   каждого  контакта  установить   соответствующие   значения   TYPE  и  EQUIV .

ПРИМЕЧАНИЕ :   В  дальнейшем  программа  трассировки  будет  трассировать  все   земли и  питания  наравне  с  электрическими  связями,  указанными  на  электрической  принципиальной   схеме.  Параметр  EQUIV   используется  для автоматической  перестановки  вентилей  внутри  корпуса и эквивалентных контактов  в  вентиле  для  улучшения  трассируемости схемы.

- КОМАНДА     DRAW    -  РИСОВАНИЕ   КОРПУСА   РЭК

С  помощью   подкоманд  :

LINE       -     линия

RECT     -     прямоугольник

ARC       -     дуга

CIRC     -     окружность

FREC	   -     закрашенный  прямоугольник

нарисовать   корпус   РЭК.

При   этом  в  строке   статуса  должно  быть  :

SLKSCR   -   активный  слой

W : 0         -   толщина  линий  в  DB

ORTH	      -   рисование  перпендикулярными  линиями  ( для  подкоманды   LINE )

- КОМАНДА    DRAW / TEXT   -  ВВОД  ТЕКСТОВЫХ   ОБОЗНАЧЕНИЙ .

В  строке  статуса  должно  быть :

DEVICE   -   активный  слой

120	      -   высота  букв

CCF          -   параметры  ориентации  текста

В  ответ  на  запрос  SELECT   LOCATION  ( ATTRIB.   OK? ...)  выберите  место   для  текста  и  нажмите  левую  кнопку  мыши.  В  ответ  на  запрос  ( “ . ”)  введите  с  клавиатуры  название  РЭК  (  например,  155ЛА3, 155ТМ2, ... ).

- КОМАНДА    ENTER / ORG  -   ЗАДАНИЕ  КЛЮЧЕВОЙ  ТОЧКИ.

В  ответ  на  запрос  SELECT   THE   ORIGIN  установите   курсор  на  первый  контакт  и  нажмите  левую  кнопку  мыши.

- КОМАНДА    SCMD / SCAT   -   ВВОД   ТИПА   КОРПУСА (  DIP   ИЛИ  ПЛАНАРН.  )

В  ответ  на  запрос  PART  OLD  TYPE =225.NEW  TYPE  =  нажмите  левую  кнопку  мыши.

В  ответ  на  запрос  IS  PART   TYPE   SMD ?    Yes     No   -  ответьте  Yes , если  элемент  планарный , или  No   - в  противном   случае.

- КОМАНДА       SCMD / SPKG      -  УПАКОВКА  ВЕНТИЛЕЙ  В  КОРПУС.

Производится с помощью программы PCCOMP. Последовательность действий приведена в лекциях по курсу.

9.КОМАНДА   FILE / SAVE  -   CОХРАНЕНИЕ   СОЗДАННОГО

ОПИСАНИЯ     РЭК .

В  ответ  на  запрос   ENTER   FILE   NAME  введите  имя  файла.  По  умолчанию  файл    будет  иметь  расширение    .PRT .

ПРИМЕЧАНИЕ  :   Очистить  экран  для  ввода  следующего  РЭК  можно   командой FILE / ZAP.  Ввести  из  файла  существующее  описание  РЭК   можно  командой  FILE / LOAD.

- КОМАНДА    SYS / QUIT    -  ВЫХОД  ИЗ  ПРОГРАММЫ   PCCARDS .

Результат работы показать преподавателю.

# Text boxes

| T | EQ | N |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1 |
| 2 | 1 | 2 |
| 2 | 0 | 3 |
| 2 | 2 | 4 |
| 2 | 2 | 5 |
| 2 | 0 | 6 |
| 3 | 0 | 7 |

| N | T | EQ |
| --- | --- | --- |
| 14 | 4 | 0 |
| 13 | 2 | 4 |
| 12 | 2 | 4 |
| 11 | 2 | 0 |
| 10 | 2 | 3 |
| 9 | 2 | 3 |
| 8 | 2 | 0 |

&

A

1

2

3

&

B

4

5

6

&

D

12

13

11

&

C

9

10

8