Задание на лабораторную работу (1

“Моделирование простейших логических элементов”

- Реализовать в программе PCCAPS последовательно следующие простейшие логические элементы: инвертор, ИЛИ, И, ИЛИ-НЕ, И-НЕ, исключающее ИЛИ. Обработать программами PCNODES, PRESIM. В случае наличия ошибок добиться положительного результата (путем их исправления).

- Смоделировать процессы в каждом логическом элементе с помощью программы PCLOGS. Отчет по лабораторной должен включать в себя :

- временные диаграммы каждого логического элемента

- таблицы истинности каждого логического элемента

- функциональное описание каждого логического элемента на языке PML

Пример набора команд (для программы PCLOGS) на моделирование инвертора:

IN              1

CXEMA.NET

Load CXEMA.NET

CYCLE 100

GEN [0,0] IN (S0/1 S1/1)

PROBE IN OUT

MONITOR IN OUT

DISPLAY 2

SIM 6

Выход из программы осуществляется с помощью команды EXIT. Сравнить полученные результаты с полученной предварительно таблицей истинности. Отчет по работе показать преподавателю.

# Text boxes

OUT