Задание на лабораторную работу (2

“Моделирование простейших цифровых устройств”

- Реализовать в программе PCCAPS схему в соответствии с полученным вариантом. Обработать программами PCNODES, PRESIM. В случае наличия ошибок добиться положительного результата (путем их исправления).

- Составить (вручную) таблицу истинности работы устройства, включая промежуточные сигналы.

- Смоделировать процессы в устройстве с помощью программы PCLOGS. Временная диаграмма должна включать в себя:

- состояние входных узлов

- состояние выходных узлов

- состояние промежуточных узлов

Пример набора команд на моделирование следующей схемы:

IN1           &

IN2

1

IN3           =1

IN4

CXEMA.NET

Load CXEMA.NET

CYCLE 100

GEN [0,0] IN1 (S0/1 S1/1)

GEN [0,0] IN2 (S1/1 S0/1)

GEN [0,0] IN3 (S0/2 S1/1)

GEN [0,0] IN4 (S1/2 S0/1)

PROBE IN1 IN2 IN3 IN4 D1 D2 OUT

MONITOR IN1 IN2 IN3 IN4 D1 D2 OUT

DISPLAY 2

SIM 6

Выход из программы осуществляется с помощью команды EXIT. Сравнить полученные результаты с полученной предварительно таблицей истинности. Результат работы показать преподавателю.

# Text boxes

D1

OUT

D2