| HELP | Вызов списка команд и их описания. В качестве параметра <каталог> указывается имя каталога, где находится файл помощи POSTSIM.HLP |
| --- | --- |
| LOAD | Загрузка файла результатов моделирования, полученных с помощью программы PC-LOGS (с указанием расширения .SPL) |
| CYCLE | Изменение длительности цикла (c- новая длительность в шагах) |
| REVIEW | Просмотр файла результатов моделирования (c- номер начального цикла, d- номер конечного цикла, n- количество циклов просмотра) |
| STEP | Просмотр файла результатов моделирования на n шагов. |
| BREAK | Прерывание просмотра результатов (e- номер события или логическая комбинация номеров, –e - отрицание прерывания по этому событию) |
| EVENT | Определение события (n- номер события, c- условие события: логическое состояние узла, состояние группы или переходное состояние) |
| FINDB | Поиск события, наступившего до текущего момента времени (n- номер события, определенного командой EVENT, или логическая комбинация номеров событий) |
| FINDF | Поиск события, наступившего после текущего момента времени. |
| MONITOR | Выбор списка узлов, выводимых на график или в таблицу (e - вставляемый в список элемент: имя узла или список имен, имя группы, % (пропуск строки); t- флаг элемента: имя узла или группы, %, #n (номер в выбранном списке), n (номер сегмента, сегмент содержит не более 250 узлов); при переносе элементов на другую строку ставится символ продолжения> ) |
| HEX | Объединение узлов шестнадцатеричные группы (<узел 1> - старший разряд) |
| OCT | Объединение узлов в десятичные группы (<узел 1> - старший разряд, вместо имени узла можно поставить знак %, что соответствует выводу нуля). Максимальное число HEX и OCT групп равно 80. |
| SWAP | Перестановка двух элементов в выбранном списке (ими могут быть имя узла, имя группы, #n – номер из выбранного списка) |
| DISPLAY | Вывод графиков временных диаграмм на экран дисплея (выводятся состояния узлов через n шагов; p=1, 2, 4, 8 – параметр масштабирования, позволяющий сжать временную диаграмму во времени, по умолчанию p=0) |
| CONFIG | Указание номера порта, к которому подключено устройство защиты, или переопределение конфигурации временной диаграммы при заполнении экрана (S– перемещение, H– остановка, суффикс N означает отрицание, выделенное состояние устанавливается по умолчанию) |
| TYPE | Вывод на экран таблицы списка состояний узлов (<число> – последовательность вывода в шагах; OC– выдача информации о выводах, изменивших свое состояние; ON/OFF –включена/ выключена) |
| PAGE | Сдвиг на экране окна с временной диаграммой в режимах DISPLAY или TYPE на m окон (U– вверх, D– вниз, L– влево, R– вправо), каждое окно содержит 16 сигналов |
| MOVE | Сдвиг на экране окна с временной диаграммой в режимах DISPLAY и TYPE на r рядов (режим DISPLAY) или c колонок (режим TYPE); по умолчанию r=1, c=1 |
| CMODE | Изменение режима экрана в текстовом режиме и графических режимах DISPLAY, TYPE) |
| PLOT | Вывод временных диаграмм на принтер или в файл на диск (смысл параметров n, p такой же, как в команде DISPLAY, w– число колонок, m и r – номера начального и конечного элементов в выбранном списке, s– количество позиций в списке элементов) |
| PRINT | Вывод таблиц на принтер (t– количество шагов между выводом состояний узлов, w– количество колонок, m и n– номера начального и конечного элементов в выбранном списке, s– количество позиций в списке элементов) |
| STORE | Вывод таблиц в текстовой файл на диск (по умолчанию устанавливается имя файла POSTSIM.STO; смысл параметров такой же, что в команде PRINT) |
| FORMFEE | Установка новой страницы при выводе данных по командам PLOT, PRINT, и STORE |
| HEADER | Включение заголовка при выводе данных по командам PLOT, PRINT и STORE. Используется при продолжении временных диаграмм и таблиц |
| TITLE | Определение заголовка при выводе данных по командам PLOT, PRINT, STORE (t– строка заголовка) |
| FORMAT | Определения формата вывода в виде таблиц (используется совместно с командой TYPE; B– включение пробелов между колонками, S– включение обозначений выходных сопротивлений вместе с логическими уровнями, H– включение имени узла в заголовок) |
| SYMBOL | Определение символов обозначения логических состояний узлов при выводе данных по команде TYPE (s– логическое состояние, c– один или два символа; по умолчанию используются символы, приведенные на с.5) |
| PAUSE | Прерывание работы программы на заданное время (в секундах); работа продолжается после нажатия любой клавиши |
| STATUS | Вывод на экран текущего статуса всех команд |
| EXIT | Завершение работы с программой |