ПРОЦЕДУРЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ EDSS1 С СИСТЕМАМИ МЕЖСТАНЦИОННОЙ ТЕЛЕФОННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ВСС РФ

Содеpжание

1. Введение

2. Рекомендуемые к применению для АТС с функциями ЦСИО системы межстанционной и абонентской сигнализации

2.1. Рекомендуемые уровни включения.

2.2. Рекомендуемые системы сигнализации.

3. Обзор системы сигнализации по двум выделенным каналам 2ВСК и одночастотной системы сигнализации

3.1. Сигнализации 2ВСК и одночастотная система сигнализации, используемая на международных каналах между междугородными станциями.

3.2. Сигнализация 2ВСК и одночастотная система сигнализации, используемые на линиях СЛМ от междугородной к местным станциям.

3.3. Сигнализация 2ВСК и одночастотная система сигнализации, используемые на линиях ЗСЛ от местной к мнждугородным станциям

3.4. Сигнализация 2ВСК, используемая на линиях СЛ между местными станциями.

3.5. Категории вызывающих сторон на существующей сети.

3.5.1. Категории АОН, передаваемые по ЗСЛ и СЛ

3.5.2. Категории вызова, передаваемые по междугородным каналам и СЛМ

3.6. DSS1 для базового вызова

4. Взаимодействие EDSS1 с национальной системой сигнализации

4.1. Взаимодействие на уpовне междугоpодного канала

4.1.1. Взаимодействие 2ВСК/EDSS1, одночастотная система сигнализации/EDSS1

4.1.2. Взаимодействие EDSS1/2ВСК, EDSS1/одночастотная система сигнализации

4.2. Взаимодействие на уpовне СЛМ

4.2.1. Взаимодействие 2ВСК/EDSS1, одночастотная система сигнализации/EDSS1

4.2.2. Взаимодействие EDSS1/2ВСК, EDSS1/одночастотная система сигнализации

4.3. Уpовень ЗСЛ

4.3.1. Взаимодействие 2ВСК/EDSS1, одночастотная система сигнализации/EDSS1

4.4. Уpовень СЛ

4.4.1. Взаимодействие 2ВСК/EDSS1

1. ВВЕДЕНИЕ

Настоящий документ определяет рекомендуемые процедуры взаимодействия уровня 3 европейской Системы сигнализации цифрового абонента (EDSS1) с национальными системами межстанционной телефонной сигнализации России исключая подсистему пользователя ЦСИО (ISUP) системы сигнализации по общему каналу (ОКС) № 7. Положения настоящего документа применимы к обслуживанию информационных потоков сигнализации базового вызова. Спецификации взаимодействия систем сигнализации при предоставлении дополнительных услуг не являются предметом рассмотрения для данного документа.

Настоящий документ определяет также рекомендуемые для использования на сетях связи общего пользования России случаи и сценарии взаимодействия соединений ЦСИО(/ТФОП), использующих услуги доставки информации (BC) "речь" ("speech") и "3.1 кГц, аудио" (3.1 kHz, audio"). Процедуры, случаи и сценарии взаимодействия для иных соединений к/от абонентов ЦСИО не являются предметом рассмотрения данного документа.

Настоящий документ не определяет алгоритмов взаимодействия систем сигнализации при обслуживании вызовов от/к специализированному терминальному оборудованию, например полуавтоматических вызовов от рабочего места телефонистки, подключенного по базовому доступу ЦСИО.

Данный документ базируется на определенных в настоящих ТУ спецификациях EDSS1 и ISUP, а также на рекомендациях ITU-T, стандартах ETSI и нормативных документах по построению и функционированию сетей связи в России.

2. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ АТС С ФУНКЦИЯМИ ЦСИО СИСТЕМЫ МЕЖСТАНЦИОННОЙ И АБОНЕНТСКОЙ .СИГНАЛИЗАЦИИ.

В данной главе приведены рекомендации по формированию сетевых конфигураций для включения цифровых АТС с функциями ЦСИО на различных уровнях иерархии телефонной сети общего пользования (ТФОП) России.

2.1. Рекомендуемые уровни включения.

Абоненты базового доступа и доступа на первичной скорости (в том числе УПАТС) ЦСИО могут быть включены в коммутационные станции, функционирующие на следующих уровнях иерархии ТФОП России:

1. Местные (городские и сельские) АТС с функциями ЦСИО.

2. Комбинированные (местные и междугородные) АТС с функциями ЦСИО.

3. УПАТС с функциями ЦСИО.

Примечание. Не рекомендуется включение абонентов ЦСИО на уровне Международных центров коммутации и узлов автоматической коммутации иначе как в составе служебных АТС и/или рабочих мест операторов. Регламентация требований по взаимодействию для подобных абонентских устройств выходит за рамки данного документа.

2.2. Рекомендуемые системы сигнализации.

В настоящем параграфе приведены рекомендуемые системы сигнализации для местных и комбинированных АТС с функциями ЦСИО.

2.2.1. Для организации связи АТС с функциями ЦСИО с встречными коммутационными станциями и узлами всех уровней иерархии ТФОП и любого функционального назначения по возможности должна применяться подсистема пользователя ЦСИО ОКС N7.

2.2.2. Применение иных систем межстанционной сигнализации должно производится в порядке, определенном в табл.1, в случае невозможности использования ОКС N7 (ISUP).

Таблица 1

Принципы применения межстанционной сигнализации для АТС с функциями ЦСИО.

Тип линии или участок сети

МК

СЛМ

ЗСЛ

СЛ

| СЛ к УПАТС |
| --- |
| Приоритет применения |
|  | I | ISUP(R) | ISUP(R) | ISUP(R) | ISUP(R) | EDSS1(R) |
| II | 2ВСК | 2ВСК | 2ВСК | 2ВСК | 2ВСК |
| III | 2600 Гц | 2600 Гц | 2600 Гц | ----- | ----- |

Пояснения к таблице 1.

ISUP(R) - соответствует "Техническим спецификациям на подсистему пользователя (ISUP) для национальной сети России."

Предпочтительна при использовании цифровых соединительных линий.

2ВСК - линейная сигнализация по двум выделенным сигнальным каналам в 16 канальном интервале первичной группы ИКМ.

Допустима при использовании цифровых соединительных линий.

2600Гц - линейная одночастотная система сигнализации в канале ТЧ на частоте 2600Гц.

Состав линейных и регистровых сигналов и необходимые алгоритмы для каждого из приведенных типов соединительных линий должны соответствовать разделу "Сигнализация по соединительным линиям" ТУ.

3. ОБЗОР СИСТЕМЫ СИГНАЛИЗАЦИИ ПО ДВУМ ВЫДЕЛЕННЫМ КАНАЛАМ 2ВСК И ОДНОЧАСТОТНОЙ СИСТЕМЫ СИГНАЛИЗАЦИИ

Цель данной главы коротко представить систему сигнализации, применяемую сейчас на национальных сетях. В настоящее время на национальных сетях применяются четыре различных типа сигнализации,и, в основном, будет использоваться терминология МСЭ-Т.

3.1. Сигнализации 2ВСК и одночастотная сиитема сигнализации, используемая на международных каналах между меэдугородными станциями.

а) 2ВСК, сипользуемая на междугородных каналах между междугородными станциями

Сигналы в обратном направлении

ЗАНЯТИЕ

РАЗЪЕДИНЕНИЕ

ПОВТОРНЫЙ ВЫЗОВ

Сигналы в обратном направлении

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЗАНЯТИЯ

АБОНЕНТ СВОБОДЕН

ЗАНЯТО/ПЕРЕГРУЗКА

ОТВЕТ

ОСВОБОЖДЕНИЕ

| ОТБОЙ |
| --- |
| Регистровые сигналы | * Передача многочастотным методом “импульсный пакет” категории вызова “Кв” (8 или 4 категории, см. 3.5.2.1.), сигнала управления эхозаградителями “Сэ”3), номера абонента Б, конца набора “Кн”. Номер абонента А не передается. |

Примечание:

1) По междугородным каналам в сигнализации 2ВСК номер абонента А не пеоедается.

2) На междугородных каналах сигнал “повторный вызов” подается от оператора.

3) Сигнал Сэ передается/не передается.

б) Одночастотная система сигнализации, используемая на междугородных каналах между междугородными станциями.

Сигналы в прямом направлении

ЗАНЯТИЕ

РАЗЪЕДИНЕНИЕ

ПОВТОРНЫЙ ВЫЗОВ2)

Сигналы в обратном направлении

АБОНЕНТ СВОБОДЕН

ЗАНЯТО

ОТВЕТ

ОСВОБОЖДЕНИЕ

| ОТБОЙ |
| --- |
| Регистровые сигналы | * Передача многочастотным методом “импульсный пакет” категории вызова “Кв” (8 или 4 категории, см. 3.5.2.1.), сигнала управления эхозаградителями “Сэ”3) , номера абонента Б, конца набора “Кн”. Номер абонента А не передается. |

Примечание:

1) По междугородным каналам в одночастотной системе сигнализации номер абонента А не передается.

2) На междугородных каналах сигнал “повторный вызов” передается от оператора.

3) Сигнал Сэ передается/не передается.

3.2. Сигнализация 2ВСК и одночастотная система сигнализации, используемые на линиях СЛМ от междугородной к местным станциям.

а) 2ВСК, используемая на линиях СЛМ от междугородной к местным станциям.

Сигналы в прямом направлении

ЗАНЯТИЕ

РАЗЪЕДИНЕНИЕ

ВЫЗОВ/ПОВТОРНЫЙ ВЫЗОВ

Сигналы в обратном направлении

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЗАНЯТИЯ

АБОНЕНТ СВОБОДЕН

ЗАНЯТО/ПЕРЕГРУЗКА

ОТВЕТ

ОСВОБОЖДЕНИЕ

ОТБОЙ

Регистровые сигналы

*Передача многочастотным способом методом “импульсный челнок” категории вызова “Кв” (3 категории, см. 3.5.2.2)2) номера абонента Б

* Для предачи номера абонента Б также используется сигнализация декадным кодом.

Примечание:

1) По линиям СЛМ в сигнализации 2ВСК номер абонента А не передается.

2) Категория вызова передается /не передается в зависимости от станции назначения.

б) Одночастотная система сигнализации, используемая на линиях СЛМ от междугородной к местным станциям

Сигналы в прямом направлении

ЗАНЯТИЕ

РАЗЪЕДИНЕНИЕ

ПОВТОРНЫЙ ВЫЗОВ (от оператора)

Сигналы в обратном направлении

АБОНЕНТ СВОБОДЕН

ЗАНЯТО

ОТВЕТ

ОСВОБОЖДЕНИЕ

ОТБОЙ

Регистровые сигналы

*Передача многочастотным способом методом “импульсный челнок” категории вызова “Кв” (3 категории, см. 3.5.2.2)2) номера абонента Б

* Для предачи номера абонента Б также используется сигнализация декадным кодом.

Примечание:

1) По линиям СЛМ в сигнализации 2ВСК номер абонента А не передается.

2) Категория вызова передается /не передается в зависимости от станции назначения.

в) Состав сигналов управления, передаваемых по СЛМ и СЛ внутризоновой и городской сетей (импульсный челнок)

| Участок | № | Номер комбинации | Состав сигналов |
| --- | --- | --- | --- |
| МЦК, АМТС, Комбинированная (междугород-ная городская) АТС - АТСК, АТСКЭ |

А.

1

2

3

4

5

6

В        прямом

1-10

12

13

11

14

15

направлении

Номер вызываемого абонента

Подтверждение о получении из маркера обратных сигналов: 4, 5, 8-10

Запрос о повторении сигнала, переданного маркером (или регистром), если сигнал принят с искажением

Автоматический вызов от абонента, имеющего III категорию приоритета

Автоматический вызов от абонента, имеющего IV категорию (без приоритета)

Полуавтоматический вызов

В

1

2

3

4

5

6

7

8

9

обратном

2

3

4

5

6

7

8

9

направлении

Сигнал о передаче первой цифры или о начале передачи цифровой информации с первого знака

Сигнал о передаче следующей цифры

Сигнал о повторении последней переданной цифры

Сигнал окончания установления соединения

Сигнал разъединения

Сигнал о повторении информации, принятой с искажением

Сигнал отсутствия свободных путей

Сигнал о преедаче номера вызываемого абонента декадным кодом, начиная с первой цифры без нарушения устанавлиываемого соединения.

| Сигнал о передаче следующей и затем остальных цифр номера вызываемого абонента декадным способом. |
| --- |
|  | 10 | 10 | Сигнал о повторении ранее переданной цифры и затем остальных цифр номера вызываемого абонента декадным способом |
|  | 11 | 112) | Запрос информации о типе вызова и категории приоритета |
|  | 12 | 151) | Сигнал об отсутствии приема частотной информации |

Примечание:

1) Сигнал используется при связи с АТСК

2) Сигнал используется от/к АМТС по линиям СЛМ

3) Повторная попытка (одночастотная) должна быть обеспечена по другой линии СЛ, СЛМ.

3.3. Сигнализация 2ВСК и одночастотная система сигнализации, используемые на линиях ЗСЛ от местной к мнждугородным станциям

а) Сигнализация 2ВСК, используемая на линиях ЗСЛ от местной к междугородным станциям.

Сигналы в прямом направлении

ЗАНЯТИЕ

РАЗЪЕДИНЕНИЕ

ОТБОЙ ВЫЗЫВАЮЩЕГО АБОНЕНТА

Сигналы в обратном направлении

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЗАНЯТИЯ

ЗАНЯТО/ПЕРЕГРУЗКА

ОТВЕТ (запрос АОН)

ОСВОБОЖДЕНИЕ

ОТБОЙ

Снятие запроса АОН

Регистровые сигналы

* Передача многочастотным способом “импульсный пакет” номера абонента Б, категории абонента А (10 категорий, см. 3.5.1), номера абонента А, конца набора “Кн”

* Сигнализация декадным кодом для передачи номера абонента Б+АОН (многочастотный импульсный безинтервальный пакет с категорией абонента (10 категорий, см. 3.5.1) и номера абонента А)

Примечание:

Номер абонента А всегда передается по линиям ЗСЛ к АМТС и международным транзитным станциям (для тарификации).

б) Одночастотная система сигнализации, используемая на линиях ЗСЛ от местной к междугородным станциям.

Сигналы в прямом направлении

ЗАНЯТИЕ

РАЗЪЕДИНЕНИЕ

Сигналы в обратном направлении

ОТВЕТ/запрос АОН

ОСВОБОЖДЕНИЕ

ОТБОЙ

Снятие запроса АОН

Регистровые сигналы

* Передача многочастотным способом “импульсный пакет” номера абонента Б, категории абонента А (10 категорий, см. 3.5.1), номера абонента А, конца набора “Кн”

* Сигнализация декадным кодом для передачи номера абонента Б+АОН (многочастотный импульсный безинтервальный пакет с категорией абонента (10 категорий, см. 3.5.1) и номера абонента А)

Примечание:

Номер абонента А всегда передается по линиям ЗСЛ к АМТС и международным транзитным станциям (для тарификации).

3.4. Сигнализация 2ВСК, используемая на линиях СЛ между местными станциями.

Сигналы в прямом направлении

ЗАНЯТИЕ

РАЗЪЕДИНЕНИЕ

ОТБОЙ ВЫЗЫВАЮЩЕГО АБОНЕНТА

Сигналы в обратном направлении

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЗАНЯТИЯ

ЗАНЯТО/ПЕРЕГРУЗКА

ОТВЕТ/ЗАПРОС АОН

ОСВОБОЖДЕНИЕ

ОТБОЙ

Снятие запроса АОН

Регистровые сигналы

* Сигнализация декадным кодом для передачи номера абонента Б+на запрос АОН=многочастотный безинтервальный пакет АОН с категорией абонента А (10 категорий, см. 3.5.1) и номера абонента А

* Передача многочастотным способом “импульсный пакет” номера абонента Б+ на запрос АОН=многочастотный безинтервальный пакет АОН с категорией абонента А (10 категорий) и номера абонента А

3.5. Категории вызывающих сторон на существующей сети.

На национальной сети по линиям передаются два типа категорий:

* категории АОН (абонента)

* категории вызова

3.5.1. Категории АОН, передаваемые по ЗСЛ и СЛ

| № | Категория |
| --- | --- |
| 01 | Телефон квартирный, учрежденческий с возможностью выхода на автоматическую зоновую, междугородную и международную сети |
| 02 | Телефон гостиницы с возможностью выхода на автоматическую зоновую, междугородную и международную сети |
| 03 | Телефон квартирный, учрежденческий, гостиницы с возможностью выхода только к абонентам местной сети |
| 04 | Телефон учрежденческий с возможностью выхода на автоматическую зоновую, междугородную и международную сети и на платные службы сервиса, обеспечивается приоритет при установлении соединений на внутризоновой и междугородной сетях |
| 05 | Телефон учрежденческий Ми нистерства связи с возможностью выхода на автоматическую зоновую, междугородную и международную сети и на платные службы сервиса; разговоры с телефона не должны тарифицироваться, но должны учитываться |
| 06 | Междугородный таксофон и телефон переговорного пункта с возможностью выхода на автоматическую зоновую, междугородную сети и на платные службы сервиса |
| 07 | Телефон квартирный, учрежденческий с возможностью выхода на автоматическую зоновую, междугородную сети и на платные службы сервиса |
| 08 | Телефон учрежденческий с подключением устройств передачи данных, факсимильных сообщений и сообщений электронной почты и с возможностью выхода на автоматическую зоновую, междугородную и международную сети |
| 09 | Местный таксофон с возможностью выхода на местную сеть |
| 10 | Резерв |

3.5.2. Категории вызова, передаваемые по междугородным каналам и СЛМ

3.5.2.1. Линии междугородных каналов (многочастотный импульсный пакет)

| № | Категория |
| --- | --- |
| 01 | Автоматический вызов Приоритет 1 |
| 02 | Порлуавтоматический вызов Приоритет 1 |
| 03 | Автоматический вызов Приоритет 2 |
| 04 | Полуавтоматический вызов Приоритет 2 |
| 11 | Автоматический вызов Приоритет 3 |
| 12 | Полуавтоматический вызов Приоритет 3 |
| 13 | Автоматический вызов Приоритет 4 (неприоритетный) |
| 14 | Полуавтоматический вызов Приоритет 4 (неприоритетный) |

3.5.2.2. Линии СЛМ (челнок)

| № | Категория |
| --- | --- |
| 11 | Автоматический вызов Приоритетный |
| 14 | Автоматический вызов Неприоритетный |
| 15 | Полуавтоматический вызов Неприоритетный |

Примечание:

На некоторых направлениях категория вызова не передается.

3.6. DSS1 для базового вызова

| Прямое направление | Setup |
| --- | --- |
|  | Connect-Acknowledge |
|  | Disconnrct |
|  | Release |
|  | Release Complete |
| Обратное направление | Call Proceeding |
|  | Alerting |
|  | Connect |
|  | Disconnect |
|  | Release |
|  | Release Complete |
|  | Progress |

4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ EDSS1 С НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

В этой главе описывается взаимодействие сигнализации 2ВСК и одночастотной ситемы сигнализации с EDSS1. За основу pазpаботки EDSS1 должны пpиниматься стандарты ETSI. Кодировка некотоpых информационных элементов и значения системных параметров могут быть конкретизированы для обеспечения pаботы в национальной сети, как определено в настоящих ТУ.

В случае использования pежима передачи с пеpекpытием, после SETUP может посылаться одно или несколько сообщений INFORMATION, котоpые отдельно не показаны в диагpаммах сигнальной последовательности, равно как и сообщение SETUP ACKNOWLEDGE. Пpи любой возможности номеp абонента А включается в сообщение SETUP.

4.1. Взаимодействие на уpовне междугоpодного канала

Требования настоящего параграфа могут быть отнесены к взаимодействию в рамках служебной АТС АМТС или к взаимодействию с абонентами и УПАТС ЦСИО, включенными в комбинированную АТС/АМТС ЦСИО.

4.1.1. Взаимодействие 2ВСК/EDSS1, одночастотная система сигнализации/EDSS1

4.1.1.1. Последовательность сигналов для автоматических и полуавтоматических вызовов, абонент Б свободен

Фаза разговора

4.1.1.2. Вызывающая сторона инициирует отбой во время разговора

4.1.1.3. Вызываемая сторона инициирует отбой во время диалога

4.1.1.4. Последовательность сигналов для автоматических и полуавтоматических вызовов, абонент Б занят или недоступен, неудачный вызов

4.1.2. Взаимодействие EDSS1/2ВСК, EDSS1/одночастотная система сигнализации

4.1.2.1. Последовательность сигналов для автоматических вызовов, абонент Б свободен (Исходящий вызов)

4.1.2.2. Последовательность сигналов для автоматических вызовов, абонент Б занят

4.2. Взаимодействие на уровне СЛМ

Требования пункта 4.2.2. настоящего параграфа могут быть отнесены к взаимодействию в рамках служебной АТС АМТС или к взаимодействию с абонентами и УПАТС ЦСИО, включенными в комбинированную АТС/АМТС ЦСИО.

4.2.1. Взаимодействие 2ВСК/EDSS1, одночастотная система сигнализации/EDSS1

4.2.1.1. Последовательность сигналов для автоматических и полуавтоматических вызовов, абонент Б свободен (Входящий междугородный вызов к абоненту местной АТС ЦСИО)

4.2.1.2. Последовательность сигналов для автоматических и полуавтоматических вызовов, абонент Б занят или недоступен (декадный набор) (Входящий междугородный вызов к абоненту АТС ЦСИО)

4.2.1.3. Взаимодействие 2ВСК MЧ/EDSS1, одночастотная система сигнализации MЧ/EDSS1

Последовательность сигналов для автоматических и полуавтоматических вызовов, абонент Б свободен

4.2.1.4. Взаимодействие 2ВСК MЧ/EDSS1, одночастотная система сигнализации/EDSS1

Неудавшаяся попытка вызова или вызываемый абонент занят

4.2.2. Взаимодействие EDSS1/2ВСК, EDSS1/одночастотная система сигнализации

4.2.2.1. Последовательность сигналов для автоматических вызовов, абонент Б свободен (декадный набор)

(Исходящий вызов от абонента ЦСИО)

4.2.2.2. Последовательность сигналов для автоматических вызовов, абонент Б занят или недоступен (декадный набор)

4.2.2.3. Взаимодействие EDSS1/2ВСК МЧ, EDSS1/одночастотная система сигнализации МЧ

Последовательность сигналов для автоматических вызовов, абонент Б свободен

4.2.2.4. Взаимодействие EDSS1/ВСК2 MЧ, EDSS1/одночастотная система сигнализации МЧ

Неудавшаяся попытка вызова. Автоматический вызов

4.3. Уровень ЗСЛ

Требования пунктов 3.3.1. и 3.3.3 настоящего параграфа могут быть отнесены к взаимодействию в рамках служебной АТС АМТС или к взаимодействию с абонентами и УПАТС ЦСИО, включенными в КАТС ЦСИО.

4.3.1. Взаимодействие 2ВСК/EDSS1, одночастотная система сигнализации/EDSS1

4.3.1.1. Последовательность сигналов для автоматических вызовов, абонент Б свободен

4.3.1.2. Последовательность сигналов для автоматических вызовов, абонент Б занят или недоступен

4.3.1.3. Последовательность сигналов для автоматических вызовов, абонент Б свободен (декадный набор)

Примечание: * Это зависит от возможностей АМТС и типа национальной сигнализации.

4.3.1.4. Последовательность сигналов для автоматических вызовов, абонент Б занят или недоступен

4.4. Уровень СЛ

4.4.1. Взаимодействие 2ВСК/EDSS1

4.4.1.1. Последовательность сигналов для автоматических вызовов, абонент Б свободен (декадный набор)

4.4.1.2. Последовательность сигналов для автоматических вызовов, абонент Б занят или недоступен (декадный набор)

4.4.1.3. Взаимодействие 2ВСК MЧ/EDSS1

Последовательность сигналов для автоматических вызовов, абонент Б свободен

4.4.1.4. Последовательность сигналов для автоматических вызовов, абонент Б свободен (декадный набор)

4.4.1.5. Последовательность сигналов для автоматических вызовов, абонент Б занят или недоступен

4.4.1.6. Взаимодействие EDSS1/2ВСК МЧ

Последовательность сигналов для автоматических вызовов, абонент Б свободен

4.4.1.7. Взаимодействие EDSS1/2ВСК МЧ

Неудавшаяся попытка вызова. Автоматические вызовы