ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ НА ПОДСИСТЕМУ ОТСЕИВАНИЯ ВЫЗОВОВ (“ЧЕРНЫЕ СПИСКИ”)

Подсистема отсеивания вызовов (в дальнейшем “Подсистема”) при автоматической междугородной связи дает возможность отказать абоненту в установлении соединения. Причиной такого отказа может служить неуплата абонентом за услуги телефонной связи.

Подсистема должна обеспечивать выполнение следующих функций:

·	Введение в КАТС информации об абоненте, которому отказывается в связи (“абонент с отказом”).

·	Удаление информации об абоненте с отказом.

·	Отображение информации об абоненте с отказом.

·	Выделение из потока входящей нагрузки вызовов от абонентов с отказом и прекращение установления соединения.

Введение в Систему S12 информации об абоненте с отказом.

Информация должна вводиться с рабочего места персонала станции командой (командами) “человек-машина”. Информация об абоненте идентифицируется его номером.

Должна быть обеспечена возможность введения номера абонента в городе и номера абонента в зоне.

Количество абонентов с отказами, информация о которых одновременно хранится в Подсистеме, оговаривается для конкретного проекта.

Наличие “черного списка” не должно влиять на качество обслуживания остальных абонентов.

Удаление информации об абоненте с отказом.

Должно выполняться с помощью команды “человек-машина”.

Отображение информации об абоненте с отказом.

Информация должна отображаться на дисплей рабочего места или принтер.

Выделение из потока входящей нагрузки вызовов от абонентов с отказом и прекращение установления соединения.

Для вызовов по автоматике номер абонента, полученный с помощью АОН или набора собственного номера абонентом, должен сравниваться с номерами абонентов с отказами, введенными в Подсистему ранее.

При совпадении номера вызывающего абонента с номером абонента с отказом установления соединения должно прекращаться и вызывающему абоненту должно выдаваться соответствующее записанное сообщение.