УСЛОВИЯ ПРИЕМА И ПЕРЕДАЧИ СИГНАЛОВ

УсловиЯ приема и передаЧи линейных сигналов На ЧАСТОТЕ 2600 Гц

Таблица 1

| №№ п/п | Наименование параметров | Одночастотная система сигнализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | УСЛОВИЯ ПЕРЕДАЧИ |  |
| 1. | Сигнальная частота, Гц | 2600 ± 6 |
| 2. | Уровень сигнальной частоты, дБм0 | -9,5 ± 1 |
| 3. | Уровень остатков токов сигнальных частот, дБм0, не более | -50 |
|  | УСЛОВИЯ СРАБАТЫВАНИЯ ПРИЕМНИКА СИГНАЛОВ |  |
| 1. | Сигнальная частота, Гц | 2600 ± 15 |
| 2. | Абсолютный уровень мощности сигнальной частоты на входе приемника, дБм | -15 + 4,0 |
| 3. | Уровень шума с равномерным энергети-ческим спектром в полосе (0,3 - 3,4) кГц, дБмОп | -35,0 |
|  | УСЛОВИЯ НЕСРАБАТЫВАНИЯ ПРИЕМНИКА |  |
| 1. | Сигнальная частота, Гц | 2600 ± 15 |
|  | Абсолютный уровень мощности на входе приемника, дБм, не более | -26,0 |
| 2. | Сигнальная частота, Гц | 2600 ± 100 |
|  | Абсолютный уровень мощности на входе приемника, дБм | -15,0 + 4,0 |
|  | НЕКОТОРЫЕ ДРУГИЕ ПАРАМЕТРЫ |  |
| 1. | Искажение в момент получения линейного сигнала из канала до момента начала и конца его распознавания не должно превышать, мс | 4,0 |
| 2. | Время разделения разговорного тракта, мс, | 50 - 75 |
| 3. | Защищенность приемника от разговорных токов | В среднем менее 1 ложного срабатыва-ния длительностью более100 мс за 10 час. Непрерывного разговора. |

УСЛОВИЯ ПРИЕМА И Передачи сигналов управления

Таблица 2

| Наименование параметров | Параметры по междугородным каналам |
| --- | --- |
| УСЛОВИЯ ПРИЕМА |  |
| 1. Сигнальная частота | 700, 900, 1100, 1300, 1500, 1700 Гц |
| 2. Регистровый сигнальный код | 2/6 |
| 3. Клирфактор | <5% |
| 4. Отклонение сигнальных частот от номинальной величины | 0,25% |
| 5. Уровень каждой сигнальной частоты | -7,30,8 дБм0 |
| 6. Разница в уровнях двух сигнальных частот | 0,5 дБ |
| 7. Уровень остатков каждой сигнальной частоты: а) при передаче двухчастотного сигнала б) при отсутствии передачи | -30 дБм0 -50 дБм0 |
| 8. Длина частотной передачи Длина паузы передачи | 505 мс 505 мс |
| 9. Разница во времени начала и конца частот двухчастотного сигнала | 1 мс |
| УСЛОВИЯ СРАБАТЫВАНИЯ МНОГОЧАСТОТНОГО ПРИЕМНИКА |  |
| 1. Отклонение сигнальной частоты от номинальной величины | 15,0 Гц |
| 2. Уровень мощности многочастотного сигнала Уплотнение линии Неуплотненные линии на частоте: 700 Гц 900 Гц 1100 Гц 1300 Гц 1500 Гц 1700 Гц |  |
| 3. Максимальная разница в уровнях двух сигнальных частот Уплотненные линии Неуплотненные линии: если у низкой частоты уровень мощности выше: при соседних частотах при разнице частот 400 Гц при разнице частот 600 Гц при разнице частот 800 Гц при разнице частот 1000 Гц если у высокой частоты уровень мощности выше | 5,0 дБ 6,0 дБ 7,0 дБ 8,0 дБ 10,0 дБ |
| 4. Максимальные искажения времени расапространения: уплотненные линии неуплотненные линии | 7,0 мс |
| 5. Уровень шума с равномерным энергетическим спектром в полосе 0,3...3,4 кГц: уплотненные линии неуплотненные линии | -35,0 дБм0 |
| 6. Минимальная продолжительность принимаемого сигнала | 36 мс |
| УСЛОВИЯ НЕСРАБАТЫВАНИЯ ПРИЕМНИКА |  |
| 1. Отклонения сигнальной частоты, если уровень мощности частоты находится в интервале, заданном в п.2 | 80 Гц |
| 2. Уровень мощности каждой сигнальной частоты на входе приемника | на 13,0 дБ ниже минимального уровня |
| 3. Разности уровней частот, составляющих сигнал |  |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ |  |
| 1. Приемнкк не должен реагировать на сигналы с продолжительностью менее | 16 мс |
| 2. Допустимый уровень третьей мешающей частоты (в диапазоне 300-3400 Гц), при которой не должно быть нарушения работы приемника | на 15,0 дБ ниже минимального уровня одной из сигнальных частот |
| 3. Кроме частот, составляющих сигнал, входной сигнал может содержать следующие помехи: |  |