СИСТЕМА УЧЕТА СТОИМОСТИ СОЕДИНЕНИЙ

1. Система учета стоимости (СУС) комбинированной АМТС/АТС должна обеспечивать выполнение следующих функций:

- учет стоимости соединений в абонентских счетчиках;

- подробный учет стоимости соединений;

- регистрация и хранение информации, необходимой для взаиморасчетов между администрациями;

- обеспечение возможности оперативного вывода информации для гостиничных абонентов;

- обеспечение контроля функционирования системы;

- обеспечение вывода учетной информации на внешний носитель: магнитную ленту или диски и ее передачу по каналу в Расчетный Центр.

2. Система учета стоимости должна учитывать стоимость следующих видов соединений:

- местных;

- внутризоновых, междугородных и международных при автоматическом и полуавтоматическом способах установления соединений

- с использованием дополнительных услуг;

- к спецслужбам.

СУС должна обеспечивать учет стоимости за:

- состоявшиеся соединения всех перечисленных видов при исходящей оконечной связи от аналоговых абонентов, абонентов ЦСИО и абонентов УПАТС, включенных в данную комбинированную станцию;

- состоявшиеся внутризоновые, междугородные и международные соединения при исходящей транзитной связи от абонентов других станций местной сети, включенных по з.c.л. в данную комбинированную станцию.

3. Система учета стоимости должна обеспечивать возможность определения стоимости соединений с использованием дополнительных услуг с учетом тарифа соединения (по расстоянию), его продолжительности, категорий абонентов и действующего вида тарифа в зависимости от времени суток и дней недели - выходных и праздничных дней. Должна существовать возможность изменения времени действия (времени дня и дней недели) соответствующего вида тарифа.

4. Продолжительность соединения должна определяться с момента ответа вызываемого абонента до отбоя вызываемого или вызывающего абонента.

5. СУС может предусматривать два способа тарификации соединений и услуг:

- подсчет и регистрация количества периодических импульсов в течение всего соединения (повременная тарификация);

- регистрация фиксированного количества импульсов, независимого от продолжительности соединения (фиксированная тарификация).

5.1. Повременная тарификация должна осуществляться посредством посылки в счетчик тарифных импульсов, интервал следования которых определяется категорией абонента, тарифом соединения (по расстоянию) и действующим видом тарифа.

5.2. Фиксированная тарификация должна осуществляться посредством посылки в счетчик фиксированного количества импульсов в начале соединения или после набора процедуры дополнительной услуги, число импульсов в пакете должно определяться тарифом соединения или процедуры дополнительной услуги.

5.3. Повременная тарификация может использоваться для определения стоимости местных, внутризоновых, междугородных и международных соединений, а также соединений с использованием дополнительных услуг.

Повременная, фиксированная и сочетание этих двух способов тарификации могут использоваться для определения стоимости дополнительных услуг и вызовов спецслужб.

Вариант способа тарификации может задаваться исходными данными.

6. Учет стоимости автоматических соединений в абонентских счетчиках должен осуществляться путем подсчета и хранения в индивидуальном счетчике абонента суммарного количества тарифных импульсов для автоматических соединений всех видов (внутристанционных, местных, внутризоновых, междугородных, международных, с использованием дополнительных услуг, с выходом к спецслужбам).

6.1. В СУС должна быть предусмотрена возможность учета стоимости путем накопления тарифных импульсов в одном абонентском счетчике для отдельной группы входящих линий. Число таких счетчиков может быть не менее 15.

6.2. Информация о состоянии абонентских счетчиков должна фиксироваться в записях абонентских счетчиков.

Записи абонентских счетчиков должны накапливаться в дисковых файлах абонентских счетчиков.

Дисковые файлы абонентских счетчиков должны копироваться в файлы абонентских счетчиков на магнитных лентах.

Структура и форматы записей абонентских счетчиков приведены в п.15.1.

7. Подробный учет стоимости по каждому состоявшемуся соединению и/или дополнительной услуге должен осуществляться путем сбора и регистрации подробных данных по каждому состоявшемуся соединению/услуге любого вида (см. п.2).

7.1. Регистрация подробных данных должна производиться в виде подробных записей по каждому успешно завершенному соединению полностью автоматически (при автоматических соединениях) или путем ввода некоторых данных с клавиатуры цифрового коммутатора (при полуавтоматических соединениях).

7.2. Для каждого соединения может создаваться либо обычная одиночная запись, либо еще одна или несколько промежуточных записей. Промежуточная запись может создаваться в случае соединений большой длительности, когда продолжительность соединения превышает длительность, заданную администрацией (например, 30 мин.).

7.3. Подробные записи автоматических и полуавтоматических соединений должны содержать данные, которые необходимы для тарификации конкретных соединений/услуг вызывающих абонентов на Расчетном центре:

- категория и номер вызывающего абонента А;

- номер вызываемого абонента Б;

- дата и время суток начала соединения;

- продолжительность соединения;

- использованные/зарегистрированные дополнительные услуги; при автоматических соединениях;

- услуги доставки информации для абонентов ЦСИО;

- услуги, предоставленные абонентам в полуавтоматических соединениях;

- некоторые дополнительные данные (например, идентификатор исходящих и входящих пучков С/Л, и т.д.).

7.4. Формат подробной записи автоматических соединений должен иметь фиксированную длину 60 байт и состоять из конкретных полей записи.

Формат подробной записи автоматических соединений должен соответствовать формату, приведенному в п.15.2.

Записи отдельных автоматических соединений должны формироваться в блоки длиной в 2048 байт и выводиться в накопители на магнитных дисках.

Дисковые файлы подробных записей автоматических соединений должны копироваться в файлы на магнитных лентах.

7.5. СУС должна обеспечивать функции подробного учета стоимости, оперативной тарификации и вывода информации о состоявшихся автоматических и полуавтоматических соединениях гостиничных абонентов на печатающие устройства, установленные в гостиницах и на быстродействующие станционные печатающие устройства для контрольной распечатки.

Формат счета гостиничного абонента и формат контрольной распечатки счета гостиничного абонента на станции приведены в п.15.3.

Длина подробного счета гостиничного абонента за соединение должна составлять вместе с пробелами 70 байт.

СУС должна осуществлять оперативную тарификацию отдельных соединений гостиничных абонентов с учетом тарифа соединения (по расстоянию), его продолжительности, вида тарифа (по времени и дням) и с учетом услуг, предоставляемых абонентам при автоматическом или полуавтоматическом способе обслуживания. Результат тарификации (стоимость соединения в виде общего количества тарифных импульсов за данное соединение) должен записываться в поле 9 счета гостиничного абонента.

Для отдельных гостиниц должны создаваться дублированные файлы данных, состоящие из счетов абонентов гостиниц за конкретные соединения, которые должны передаваться в гостиницы по линиям связи.

7.6. Формат подробной записи полуавтоматических соединений должен иметь фиксированную длину 166 байт и состоять из конкретных полей записи.

Формат подробной записи полуавтоматических соединений должен соответствовать формату, приведенному в п.16.

Записи отдельных полуавтоматических соединений должны формироваться в блоки длиной в 2048 байт и выводиться в накопители на магнитных дисках.

Дисковые файлы подробных записей полуавтоматических соединений должны копироваться в файлы на магнитных лентах.

8. Система учета стоимости должна иметь возможность изменений способов тарификации, видов учета и расширения диапазонов тарифов соединений и дополнительных услуг, а также должна обеспечивать тарификацию новых видов дополнительных услуг.

9. СУС должна иметь возможность посылать тарификационные импульсы междугородным таксофонам.

Параметры импульсов должны быть следующими:

·	частота заполнения 16 кГц0,04 кГц;

·	частота следования - не более 3 имп/с;

·	длительность импульса 10050 мс;

уровень 01 дБ;

Полное сопротивление (входной импеданс) счетчика на частоте 16 кГц = 20040 Ом.

10. На АМТС/АТС должна быть предусмотрена возможность записи и хранения подробной учетной информации обо всех соединениях для 100 % абонентов, в том числе и для абонентов гостиниц.

11. СУС должна обеспечивать функции формирования и накопления записей данных, необходимых для взаиморасчетов между администрациями связи. Формат записи для взаиморасчетов между администрациями должен соответствовать формату, приведенному в п.17.2. Отдельная запись должна иметь длину 13 байт и должна включать поля данных, содержащих показания счетчиков общего количества соединений и общей продолжительности соединений для учета нагрузки, пропускаемой станцией для определенных комбинаций входящих и исходящих направлений связи (классы учета).

Отдельные записи должны собираться в файлы для взаиморасчетов и храниться на станционных дисках.

Дисковые файлы для взаиморасчетов должны копироваться в файлы на магнитных лентах.

12. Оборудование СУС должно быть предназначено для круглосуточной работы без постоянного обслуживания. Для бесперебойной работы оборудования необходимо обеспечить дублирование и резервирование отдельных устройств. В случае возникновения отказов или неисправностей должна посылаться соответствующая сигнализация обслуживающему персоналу ЦТЭ, одновременно должна вестись запись неисправностей.

Среднее время наработки на отказ оборудования СУС - 8000 часов.

Время восстановления - 30 мин.

Кратковременное прерывание питания, а также одиночные ошибки при передаче и обработке информации о стоимости не должны приводить к сбою учетной информации.

Вероятность ошибочного учета стоимости соединения из-за сбоя работы станции должна составлять Р<10( Рекомендация МСЭ-Т Q. 543).

13. СУС должна обеспечивать накопление и выдачу диагностической информации о функционировании системы учета в ЦТЭ.

Если в течение одного соединения продолжительность соединения превышает определенный предел (такой предел может устанавливаться индивидуально для каждой станции) персоналу  должно выдаваться сообщение.

14. Должны использоваться следующие способы переноса учетной информации в Расчетный центр:

- запись на магнитные ленты/оптические диски;

- пересылка информации в персональную ЭВМ.

- передача данных в РЦ по каналам.

14.1. Запись на магнитные ленты.

Учетная информация должна записываться на два различных накопителя на магнитных лентах. В результате должны создаваться две магнитные ленты с идентичными данными (основная и дубль).

Структура магнитной ленты должна полностью соответствовать стандарту ECMA 13.

Структура тома файла данных должна соответствовать формату, приведенному на рис. 1:

| ТОМ 1 80 байт | HDR 1 80 байт | HDR 2 80 байт | Метка ленты |  | Файл данных |  | Метка ленты | EOF180 байт | EOF 80 байт | Метка ленты | Метка ленты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Рис. 1. Формат записи магнитной ленты.

Поле системного тома должно включать название (идентификационный номер) станции.

На магнитные ленты могут записываться файлы данных четырех типов:

- файл данных учета стоимости в абонентских счетчиках;

- файл данных подробного учета стоимости автоматических соединений;

- файл данных подробного учета стоимости полуавтоматических соединений;

- файл данных для взаиморамсетов между администрациями.

Каждый файл может состоять из нескольких блоков. Каждый блок должен имееть фиксированную длину, его размер будет зависеть от типа файла.

14.2. Пересылка информации в персональную ЭВМ.

Учетная информация должна передаваться и сохраняться на IBM совместимый компьютер и сохраняется на НМД (Накопитель на Магнитном Диске) в виде двоичного файла в формате системы управления файлами операционной системы (ОС), под управлением которой работает компьютер. Вывод информации должен происходить через каналы ввода-вывода данных АТС. Передача данных должна обеспечиваться программным приложением, которое выполняется на персональном компьютере.

14.3. Передача данных в РЦ по каналам.

Передача данных в РЦ по каналам должна осуществляться по протоколу Х.25.

15. Учет стоимости автоматических соединений.

15.1 Учет стоимости в абонентских счетчиках.

Каждый абонент должен иметь один 64-разрядный счетчик.

Значения счетчиков хранятся в записях. Длина записи равна 16

байт. 100 записей обьединяются в блок. Блоки обьединяются в файлы.

блок = 100 записям = 1600 байт.

Записи могут быть следующих типов:

Тип 1 = телефонный номер абонента - 8 байт

счетчик - 8 байт.

запись = 16 байт = телефонный номер абонента+счетчик.

Тип 2 = дата = 16 байт.

Тип 3 = начальный номер серии = 16 байт.

Тип 4 = конечный номер серии  = 16 байт.

Пример последовательности записей.

| Тип записи 2. | Тип записи 3. | Тип записи 4. | Тип записи 1 |  | Тип записи 1. | Тип записи 1. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Тип записи 1. | Тип записи 3. | Тип записи 4. | Тип записи 1. |  | Тип записи 1. | Тип записи 1. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Примечания.

Запись типа 2 должна использоваться только как первая запись первого блока в файле данных.

Блок должен заполняться записями полностью, даже если   группа из 100 телефонных номеров окажется разбитой на два блока.

Новая серия номеров следует непосредственно за предыдущей.

Если последний блок не может быть заполнен данными, в нем проставляются звездочки.

Варианты записей.

Тип 1.

N6 N5 N4 N3 N2 N1 N0= местный номер, включая, если необходимо, дополнение до 7 цифр (например 2 или 22) + * как метка конца.

Например: 2930000 - местный номер.

С7С6С5С4С3С2С1С0=счетчик учета стоимости.

| N6 | N5 | N4 | N3 |
| --- | --- | --- | --- |
| N2 | N1 | N0 | * |
| C7 | C6 | C5 | C4 |
| C3 | C2 | C1 | C0 |

Тип 2:

| D | A | T | E |
| --- | --- | --- | --- |
| DD | DD | MM | MM |
| YY | YY | * | * |
| * | * | * | * |

DD=день месяца.

MM=месяц года.

YY=год.

Тип 3.

| F | R | N9 | N8 |
| --- | --- | --- | --- |
| N7 | N6 | N5 | N4 |
| N3 | N2 | N1 | N0 |
| * | * | * | * |

N9 N8 N7 N6 N6 N5 N4 N3 N2 N1 N0 = первый национальный номер в серии номеров А. Например, 8442930000****

Тип 4.

| Т | О | N9 | N8 |
| --- | --- | --- | --- |
| N7 | N6 | N5 | N4 |
| N3 | N2 | N1 | N0* |
| * | * | * | * |

N9 N8 N7 N6 N5 N4 N3 N2 N1 N0= последний национальный номер в серии номеров А.  Например, 8442939999****

Тип записи 4 всегда следует за типом записи 3.

Файл данных в случае 1000-ой группы отсутствующей в плане нумерации.

Пример:

| Номер тысячной группы | Списочный номер Савхх... |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 03506.. | присутствует | первая |
| 2 | 03507.. | присутствует | серия |
| 3 | 03508.. | присутствует | номеров |
| 4 | 03509.. | отсутствует |  |
| 5 | 03510.. | отсутствует |  |
| 10 | 03405.. | присутствует | вторая |
| 11 | 03406.. | присутствует | серия |
| 12 | 03407.. | присутствует | номеров |
| 13 | 03412.. | присутствует | последняя серия номеров |
| 14 | 03513.. | отсутствует |  |
| 15 | 03514.. | отсутствует |  |
| 16 | 03404.. | отсутствует |  |
| 17 | 03511.. | отсутствует |  |

Форматы записи учета стоимости по абонентским счетчикам.

Блок 1.

| DATE | FR 0340500 | TO 03407999 | 03405000 CTR | 03405001 CTR | ..... | 03405096 CTR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Блок 2

| 03405097 CTR | 03405098 CTR | ........................................................................ | 03405196 CTR |
| --- | --- | --- | --- |

Блок 11.

| 03405998 CTR | 03405999 CTR | 03406000 CTR | ............... | 03406096 CTR | ............... |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Блок 31.

| 03407998 CTR | 03407999 CTR | FR 03506000 | TO 03508999 | 03506000 CTR | ..... | 03506094 CTR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Блок 61.

| 03508995 CTR | .... | 03508999 CTR | FR 03512000 | TO 03512999 | 03512000 CTR | .. | 03512092 CTR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Блок 71.

| 03512993 CTR | ....... | 03512999 CTR | ********** | ............ | ************ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

CTR - абонентский счетчик.

КОНЕЦ ВЫВОДА ИНФОРМАЦИИ.

Принципы:

*запись о дате только в первом блоке;

* запись “FR” с первым  списочным номером в самой младшей серии номеров, размещенной на станции;

*запись “TO”, с последним списочным номером в самой младшей  серии номеров, размещенной на телефонной станции;

*Соответствующие счетчики всех абонентов в диапазоне “FR-TO”.

*В случае наличия разрыва в нумерации (отсутствие тысячных групп в плане нумерации ) следует новая запись “FR-TO” после информации о предыдущей серии номеров. Это может происходить в середине одного блока или размещаться в двух различных блоках или в начале нового блока, в зависимости от количества тысяч номеров в предыдущих сериях.

Если для расширения (номерной емкости) размещается новая группа на тысячу номеров, серии номеров могут модифицироваться, равно как и выходная информация счетчиков.

15.2 Подробный учет стоимости автоматических соединений.

15.2.1. Структура файла данных.

Файл данных должен состоять из блоков данных.

Блок данных должен иметь фиксированную длину 2048 байт.

Блок данных должен состоять из головной записи длиной 8 байт и 34-х подробных записей отдельных автоматических соединений длиной по 60 байт.

Структура файла данных, блока данных и головной записи представлена на Рис.2.

Блок N		Блок N+1		Блок N+2

|  | 2048 байт |  | ............. |
| --- | --- | --- | --- |
| Головная запись | 1 | 2 | 3 | ......... | 33 | 34 |
| 8 байт | 2040 байт = 34 записи по 60 байт. |

Головная запись.

| 0 1 | 2 3 4 5 6 7 |
| --- | --- |

Тип				Порядковый номер

Рис.2.

Вся информация в головной записи должна быть представлена в коде EBCDIC.

Содержание информации головной записи:

- тип записи; устанавливается на 02, что обозначает данные подробного учета;

- порядковый номер; определяет порядковый номер блока.

15.2.2. Формат подробной записи автоматическoго соединения.

Подробная запись автоматического соединения должна соответствовать формату в Таблице1.

Таблица 1.

| N п/п | Значение поля внутри записи | Позиц. Номер | Размер байты | Код | Примеч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | тип записи | 1 | 1 | EBCDIC |  |
| 2 | категория абонента А | 2 | 3 | EBCDIC |  |
| 3 | номер абонента А | 5 | 8 | EBCDIC | ухххxxxx |
| 4 | номер абонента Б | 13 | 15 | EBCDIC |  |
| 5 | дата | 28 | 4 | EBCDIC | ММДД |
| 6 | время начала соединения | 32 | 6 | EBCDIC | ЧЧММСС |
| 7 | продолжительность | 38 | 6 | EBCDIC | ЧЧММСС |
| 8 | стоимость (тарифные импульсы ) | 44 | 6 | EBCDIC |  |
| 9 | вид услуги | 50 | 2 | EBCDIC |  |
| 10 | тип записи | 52 | 2 | EBCDIC |  |
| 11 | индикатор записи | 54 | 1 | EBCDIC |  |
| 12-20 | не используется | 55 | 1 |  |  |
| 21 | идентификатор входящего пучка соединительных линий | 56 | 2 | HEX |  |
| 22 | идентификатор исходящего пучка соединительных линий | 58 | 2 | HEX |  |
| 23 | услуги доставки информации (ISDN) | 60 | 1 | EBCDIC |  |

Неиспользуемые байты заполняются буквой “F”.

ПРИМЕЧАНИЯ

Поле 1: тип записи - вид соединения:

0=местное соединение (не используется)

1=внутризоновое соединение

2=междугородное соединение

3=международное соединение

4=услуга

Поле 2: категория вызывающего абонента

Поле 3: номер вызывающего абонента - до 7 знаков (уххххххх); первый знак(у) не используется

Поле 4: номер вызываемого абонента.

При международном и междугородном соединениях (записи типа 2 и 3) код выхода на АMTC, набираемый абонентом А, не должен записываться в вышеуказанное поле.

Поля 5,6,7: параметры времени (месяц, день; часы, минуты, секунды) должны записываться в эти поля без разделителей в формате, указанном в графе “Примеч.” Таблицы 1.

Поле 9: вид услуги.

0- не применяется

12- сокращенный набор абонентских номеров

14- вызов абонента по заказу - автоматическая побудка

17- ожидание с обратным вызовом

20- перенаправление вызова при занятости абонента

21- перенаправление вызова на указанное голосовое извещение

22- перенаправление вызова в случае неответа

23- безусловное перенаправление вызова

26- конференцсвязь с последовательным сбором участников

30- замкнутая группа пользователей

31- уведомление о поступлении нового вызова

34- передача соединения третьему абоненту

35- соединение без набора номера

37- наведение справки во время разговора

45- злонамеренный вызов

57- подадресация

63- сигнализация пользователь-пользователь

75- несколько номеров у абонента

Поле 10: характеристики записи.

00- не применяется

01- регистрация дополнительной услуги

02- отмена регистрации дополнительной услуги

03- вызов дополнительной услуги

06- активизация дополнительной услуги

07- деактивизация дополнительной услуги

Поле 11: индикатор записи.

0=обычная запись

1=первая промежуточная запись

2=последующая промежуточная запись

3=последняя промежуточная запись

В случае, если длительность тарифицируемого соединения превысит заданное пороговое значение, то имеется возможность закрыть текущую запись о тарификации данного соединения и открыть новую. Эта новая запись получит индикатор ‘промежуточная запись’, а последняя промежуточная запись для данного соединения получит индикатор ‘ последняя промежуточная запись’.

Поля 13,14: идентификатор входящего(исходящего) пучка соединительных линий.

Шестнадцатиричное число однозначно определяет данный пучок соединительных линий.

Поле 15: услуги доставки информации (ISDN).

0- 64 кбит/c, без огранич., 8 кГц.

1- 64 кбит/c, речь, 8 кГц.

2- 64 кбит/c, 3,1 кГц  аудио, 8 кГц.

3- 3,1 кГц, речь.

8- услуги доставки информации в режиме коммутации пакетов.

9- мультиплексированный канал.

15.3 Учет стоимости для абонентов гостинниц.

15.3.1. Формат счета абоненту гостиницы.

Для абонентов гостиниц СУС должна формировать подробную запись (счет) в формате, приведенном в Таблице 2.

ФОРМАТ СЧЕТА АБОНЕНТУ ГОСТИНИЦЫ

Таблица 2.

| N п/п | Значение поля внутри записи | позиция Номер | Размер Байты | Примеч. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Индикатор повторного вызова | 1 | 1 |  |
| 2 | Номер гостиницы | 2 | 3 | зн + пробел |
| 3 | Вид связи | 5 | 2 | зн + пробел |
| 4 | Номер абонента А | 7 | 9 | зн + пробел |
| 5 | Номер абонента Б | 16 | 16 | зн + пробел |
| 6 | Дата (День, Месяц) | 32 | 5 | зн + пробел ДДММ |
| 7 | Время начала соединения (Часы, Минуты) | 37 | 5 | зн + пробел ЧЧММ |
| 8 | Продолжительность (Часы, Минуты, Секунды) | 42 | 7 | зн + пробел ЧЧММСС |
| 9 | Стоимость (Тарифные импульсы) | 49 | 7 | зн + пробел |
| 10 | Режим работы гостиничного комплекса | 56 | 2 | зн + пробел |
| 11* | Порядковый номер соединения для данной гостиницы | 58 | 5 | зн + пробел |
| 12* | Общая стоимость соединений для данной гостиницы (в импульсах) | 63 | 8 | зн + пробел |

12 полей	 (59 зн+11 пробелов)=70 знаков

* Если в течение месяца счетчики переполняются, то они сбрасываются в 0.

Поля 1, 11, 12 формируются компьютером.

ПРИМЕЧАНИЯ

Поле 1

- нет повторной передачи: пробел

- есть повторная передача: R (Repeat)

Поле 2

Каждая гостиница получает предварительно определенный номер (00-99).

Поле 3

- 1 полуавтоматическая связь;

- 2 автоматическая связь.

Поле 10

- D  (дуплекс)

- S  (симплекс).

Поле 11

Последовательность номеров соединений для каждой гостиницы (0-9999).

Например, из гостиницы № 3 сделано 2 соединения:

1-ое соединение: в поле 2 стоит цифра 3, в поле 11 - цифра 0.

2-ое соединение: в поле 2 стоит цифра 3, в поле 11 - цифра 1.

Поле 12

Эта сумма  импульсов стоимости всех соединений для данной гостиницы.

15.3.2. Формат контрольной распечатки информации о счетах абонентов гостиниц.

Информация о счетах абонентов гостиниц должна выводиться на высокоскоростное станционное печатающее устройство (ПУ).

Формат распечатки счета на станционном ПУ приведен в Таблице 3.

Таблица 3.

| N п/ | Значение поля внутри записи | позиция Номер | Размер Байты | Примеч. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Индикатор повторного вызова | 1 | 1 |  |
| 2 | Номер гостиницы | 2 | 2 |  |
| 3 | Вид связи | 4 | 1 |  |
| 4 | Номер абонента А | 5 | 8 |  |
| 5 | Номер абонента Б | 13 | 15 |  |
| 6 | Дата (День, Месяц) | 28 | 4 | ДДММ |
| 7 | Время начала соединения (Часы, Минуты) | 32 | 4 | ЧЧММ |
| 8 | Продолжительность (Часы, Минуты, Секунды) | 36 | 6 | ЧЧММСС |
| 9 | Стоимость(Тарифные импульсы) | 42 | 6 |  |
| 10 | Режим работы гостиничного комплекса | 48 | 1 |  |
| 11 | Порядковый номер соединения для данной гостиницы | 49 | 4 |  |
| 12 | Общая стоимость соединения для данной гостиницы (в импульсах) | 53 | 7 |  |

12 полей             59 знаков

ПРИМЕЧАНИЯ

Запись выдается без разделителей, незначащие "0" заменяются пробелами.

16. Учет  стоимости полуавтоматических соединений.

16.1. Подсистема автоматизированного рабочего места телефонистки (АРМТ) должна создавать подробные записи учета стоимости для:

-каждого заказа, закончившегося соединением абонентов А и В;

- каждого заказа, закончившегося без соединения абонентов А и В, но протарифицированного, как услуга;

- конференцсвязи. В этом случае создается отдельная запись для выписки счета для каждого абонента А с  каждым  абонентом В, участвующим в конференцсвязи. Для каждой пары абонентов используется своя запись (эти записи не имеют никаких ссылок друг на друга).

16.2. Структура файла данных.

Файл данных должен состоять из блоков данных.

Блоки данных должны иметь фиксированную длину 2048байт.

Блоки данных могут содержать головную запись, до двенадцати подробных записей, конечную запись и заполнители.

Подробная запись отдельного полуавтоматического соединения имеет длину 166 байт.

Структура файла данных, состоящего из нескольких блоков, представлена в Таблицах4.1...4.5.

СТРУКТУРА ФАЙЛА ДАННЫХ

Таблица 4.1.

| Первый блок | 2048 байт |
| --- | --- |
| Блок 2 | 2048 байт |
| . . . . . |  |
| Блок N-1 | 2048 байт |
| Последний блок | 2048 байт |

СТРУКТУРА ПЕРВОГО БЛОКА (2048 байт)

Таблица 4.2.

| Головная запись | 166 байт |
| --- | --- |
| Подробная запись 1 | 166 байт |
| . . . . . . . |  |
| Подробная запись 11 | 166 байт |
| Заполнитель | 56 байт |

СТРУКТУРА ПОСЛЕДНЕГО БЛОКА (2048 байт)

Таблица 4.3.

| Подробная запись 1 | 166 байт |
| --- | --- |
| . . . . . . . |  |
| Подробная запись N | 166 байт |
| Конечная запись | 166 байт |
| Заполнитель | До 2048 байт |

СТРУКТУРА ПРОМЕЖУТОЧНОГО БЛОКА (2048 байт)

Таблица 4.4.

| Подробная запись 1 | 166 байт |
| --- | --- |
| . . . . . . . |  |
| Подробная запись 12 | 166 байт |
| Заполнитель | 56 байт |

Структура короткого файла данных, состоящего из одного блока, представлена в Таблице4.5.

Таблица 4.5.

| Головная запись | 166 байт |
| --- | --- |
| Подробная запись 1 | 166 байт |
| . . . . . . . |  |
| Подробная запись N10 | 166 байт |
| Конечная запись | 166 байт |
| Заполнитель | До 2048 байт |

Формат головной записи представлен в Таблице 4.6.

ФОРМАТ ГОЛОВНОЙ ЗАПИСИ

Таблица 4.6.

| N п/п | Значение поля внутри записи | Позиц. номер | Раз-мер бай-ты | Код | Примеч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Идентификация | 1 | 4 | EBCDIC | символы |
| 2 | Идентификатор АТС. | 5 | 4 | ASCII |  |
| 3 | Порядковый номер | 9 | 4 | ASCII |  |
| 4 | Идентификатор подсистемы | 13 | 4 | EBCDIC |  |
| 5 | Дата | 17 | 6 | ASCII | YYMMDD |
| 6 | Время | 23 | 6 | ASCII | HHMMSS |
| 7 | Заполнитель | 29 | 138 |  |  |

YYMMDD- две последние цифры года/месяц/день месяца;

HHMMSS -часы/минуты/секунды.

ОБЪЯСНЕНИЕ ПОЛЕЙ:

ИДЕНТИФИКАЦИЯ: идентификация магнитной ленты. Значение, считываемое из базы данных  и задаваемое Администрацией.

ИДЕНТИФИКАТОР АТС: идентификатор станции. Значение, считываемое из базы данных и задаваемое Администрацией.

ПОРЯДКОВЫЙ НОМЕР: порядковый номер магнитной ленты, считываемый из базы данных. Для первой ленты номер последовательности задается Администрацией. Для последующих магнитных лент номер будет  увеличиваться в реальном масштабе времени, соответственно каждой передаче информации на магнитную ленту, и записываться в базу данных.

ИДЕНТИФИКАТОР ПОДСИСТЕМЫ: строка символов, определяющая идентификатор подсистемы. Значение считывается из базы данных и задается Администрацией.

ДАТА И ВРЕМЯ: дата и время закрытия файла.

ПРИМЕЧАНИЯ

- в случае приема ошибочной информации при записи ГОЛОВНОЙ или любой ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ЗАПИСЕЙ на диск, дата и время будут заполнены пробелами;

- поля 1 и 4 заполняются символами в кодах ASCII, остальные поля - символами в коде EBCDIC.

Формат конечной записи представлен в Таблице 4.7.

ФОРМАТ КОНЕЧНОЙ ЗАПИСИ

Таблица 4.7

| N п/п | Значение поля внутри записи | Позиция номер | Размер байты | Код | Примеч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Идентифика-ция | 1 | 4 | ASCII | "END" |
| 2 | Число записей | 5 | 7 | EBCDIC |  |
| 3 | Заполнитель | 12 | 155 |  |  |

ОБЪЯСНЕНИЕ ПОЛЕЙ:

ИДЕНТИФИКАЦИЯ: всегда строка "END";

ЧИСЛО ЗАПИСЕЙ: общее число (головная запись плюс количество подробных записей).

Конечная Запись будет формироваться в следующих случаях:

1) при переключении файла, когда файл заполнен;

2) при переключении файла, когда  истекает время;

3) при запросе о передаче к Сетевому Сервисному Центру.

16.3. Формат подробной записи приведен в Таблице 5.

ФОРМАТ ПОДРОБНОЙ ЗАПИСИ ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКОГО СОЕДИНЕНИЯ

Таблица 5.

| N п/п | Значение поля внутри записи | Позиция номер | Размер байты | Код | Примеч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дата разговора | 1 | 6 | EBCDIC | YYMMDD |
| 2 | Время начала разговора | 7 | 6 | EBCDIC | HHMMSS |
| 3 | Номер вызывающего | 13 | 18 | ASCII |  |
| 4 | Номер плательщика | 31 | 24 | ASCII |  |
| 5 | Номер вызываемого | 55 | 24 | ASCII |  |
| 6 | Реальная продолжитель-ность разговора | 79 | 6 | EBCDIC | HHMMSS |
| 7 | Оплачиваемая продолжитель-ность разговора | 85 | 7 | EBCDIC | HHMMSS |
| 8 | Стоимость | 92 | 7 | EBCDIC |  |
| 9 | Номер “b” | 99 | 24 | ASCII |  |
| 10 | Номер кредитной карты | 123 | 24 | ASCII |  |
| 11 | Тип вызова/оплаты | 147 | 6 | EBCDIC |  |
| 12 | Причина изменения времени | 153 | 4 | ASCII |  |
| 13 | Причина изменения оплаты | 157 | 4 | ASCII |  |
| 14 | К оплате | 161 | 4 | ASCII | аббревиатура оплачивающей организации |
| 15 | Приоритет | 165 | 1 | EBCDIC | приоритет установления |
| 16 | Тип счета | 166 | 1 |  |  |

YYMMDD- две последние цифры года/месяц/день месяца;

HHMMSS -часы/минуты/секунды.

ОБЪЯСНЕНИЕ ПОЛЕЙ:

ДАТА РАЗГОВОРА: Дата начала разговора. Если продолжительность разговора = 0, то заполняется дата приема первого вызова.

ВРЕМЯ НАЧАЛА РАЗГОВОРА: Время начала разговора. Если продолжительность разговора равна 0, то заполняется время приема первого вызова.

НОМЕР ВЫЗЫВАЮЩЕГО :Номер телефона абонента А.

НОМЕР ПЛАТЕЛЬЩИКА : Телефонный номер плательщика, обычно номер абонента А. В случае оплаты разговора вызываемым абонентом - номер абонента В, в случае  оплаты счета  третьим  лицом - номер телефона третьего лица, в случае оплаты организацией или по кредитной карте поле заполняется пробелами.

НОМЕР ВЫЗЫВАЕМОГО : Номер телефона абонента В.

РЕАЛЬНАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАЗГОВОРА: Реальная продолжительность разговора в часах, минутах, секундах. В случае коррекции после первого начисления (выписки счета), которое занесено на магнитную ленту, данное поле обнуляется для следующих записей коррекций.

ОПЛАЧИВАЕМАЯ  ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАЗГОВОРА: Для первой записи - оплачиваемая продолжительность разговора плюс сумма всех коррекций. Для следующей записи - последнее значение коррекции, сделанное оператором.

СТОИМОСТЬ: Для первой записи - начисленная плата плюс коррекции, сделанные оператором. Для следующей записи- значение коррекции, сделанное оператором.

НОМЕР “b”: Номер абонента "b" или пробелы, если соединение устанавливается не через номер "b".

НОМЕР КРЕДИТНОЙ КАРТОЧКИ: Номер кредитной карты. В случае оплаты вызова за счет вызываемого или третьего лица, первые 16 символов записываются из поля бланка заказа “Имя абонента”.

ТИП ВЫЗОВА/ОПЛАТЫ: Комбинация типа вызова/оплаты. Значения параметра см. в таб. 6.

ПРИЧИНА ИЗМЕНЕНИЯ ВРЕМЕНИ: Последняя причина для коррекции времени (4 символа).

ПРИЧИНА ИЗМЕНЕНИЯ СТОИМОСТИ: Последняя причина для коррекции стоимости (4 символа).

К ОПЛАТЕ: Сокращение, которое вводится оператором (телефонисткой) для вызова типа "ВОО" (“Вызов с оплатой организацией”).

ПРИОРИТЕТ: Приоритет при установлении соединения. Значения от 0 до 9.

ТИП СЧЕТА: Тип счета за следующие соединения :

F1: междугородное соединение

F2: международное соединение

F3: изменение в междугородном соединении

F4: изменение в международном соединении

F5: счет за установления (конференцсвязь)

F6: счет за заказ (побудка)

F7: счет за отказ

F8: побудка, установленная автоматически

F9: побудка, установленная вручную

FA: автоматическое соединение с информацией о стоимости

FB: ручное соединение с информацией о стоимости

FC: информационный/ справочный вызов

ПРИМЕЧАНИЯ

1) Если бланк заказа содержит коррекцию стоимости и/или времени, то всегда генерируется сообщение о выписке счета, вне зависимости от типов вызова/платы.

2) В случае конференцсвязи создаются подробные записи для каждого абонента В, участвующего в соединении. Поля 3, 4, 10, 14 и 15 по этим записям идентичны.

3) Запись не создается в случае, если нет записи о реальной продолжительности соединения; в записях для абонента В отсутствуют коррекции стоимости.

4) В случае специальной оплаты (счет F5, F6 или F7) должны быть заполнены следующие поля подробной записи

Поле 4: Плательщик

Поле 5: Номер вызываемого лица

Поле 8: Стоимость: равна специальной оплате

Поле 15: Приоритет

Поле 16: Тип оплаты

Остальные поля должны содержать заполнители.

5) В случае побудки или вызова с информацией о стоимости (счет F8...FB) должны быть заполнены  следующие поля подробной записи

Поле 1: Дата: дата ответа

Поле 2: Время: время ответа

Поле 4: Плательщик: набранный номер

Поле 8: Стоимость: равна специальной оплате

Поле 16: Тип оплаты

Остальные поля должны содержать заполнители.

6) Следующие поля  имеют  значения  в  кодах  ASCII  или  CYRILLIC: 3-5, 9, 10, 12-14. Другие поля (кроме поля 11 ) имеют значения в коде EBCDIC.

Таблица 6

| Тип вызова \ оплаты | Аббревиатура | Bit ( HEX) | Номер бита | Комм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обыкновенный разговор | НОМ | 800000000000 | 1 |  |
| Приглашение вызываемого абонента | ПСВ | 400000000000 | 2 |  |
| Жалоба | ВЖБ | 200000000000 | 3 |  |
| Вызов с уведомлением | ПВП | 100000000000 | 4 |  |
| Факс, передача данных | ПДА | 080000000000 | 5 |  |
| Вызов в назначенное время | ВНВ | 040000000000 | 6 |  |
| Транзитный вызов | ТРВ | 020000000000 | 7 |  |
| Справка с разговором | НПИ | 010000000000 | 8 |  |
| Оплата вызываемым абонентом | ВОБ | 008000000000 | 9 | (*) |
| Оплата по кредитной карте | ВКК | 004000000000 | 10 | (*) |
| Оплата третьим лицом | ВОТ | 002000000000 | 11 | (*) |
| Вызов с ограничением оплаты | ВОО | 001000000000 | 12 | (*) |
| Конференц связь | КФС | 000800000000 | 13 |  |
| Вызов с монетного таксофона | МОН | 000400000000 | 14 | (*) |
| Вызов абонента на судне | ВАС | 000200000000 | 15 |  |
| Вызов гостиничным абонентом | ВГА | 000100000000 | 16 |  |
| Серийный вызов | СЕР | 000080000000 | 17 |  |
| Ограничение времени разговора | СВР | 000040000000 | 18 |  |
| Вызов с переговорного пункта | ВПП | 000020000000 | 19 | (*) |
| Вызов с оплатой организацией | ВОП | 000010000000 | 20 | (*) |
| Сообщение о времени разговора | ОВО | 000008000000 | 21 |  |
| Передача сообщения | ВПС | 000004000000 | 22 |  |
| Побудка | ПБД | 000002000000 | 23 |  |
| Внешний бланк | ВБЛ | 000001000000 | 24 |  |
| Резерв | 025 | 000000800000 | 25 |  |
| Звуковое письмо | ЗВП | 000000400000 | 26 |  |
| Служебный вызов | СЛВ | 000000200000 | 27 |  |
| Телефонограмма | ТФГ | 000000100000 | 28 |  |
| Резерв | 029 | 000000080000 | 29 |  |
| Переадресация вызова | ВПА | 000000040000 | 30 |  |
| Справка | СНА | 000000020000 | 31 |  |
| Бесплатный вызов | БПВ | 000000010000 | 32 | (*) |
| Вызов категории 1 | ВК1 | 000000008000 | 33 | (*) |
| Вызов категории 2 | ВК2 | 000000004000 | 34 | (*) |
| Вызов категории 3 | ВК3 | 000000002000 | 35 | (*) |
| Вызов категории 4 | ВК4 | 000000001000 | 36 | (*) |
| Вызов категории 5 | ВК5 | 000000000800 | 37 | (*) |
| Вызов с рабочего места переговорного пункта | РМП | 000000000400 | 38 |  |
| Международная служба | МНС | 000000000200 | 39 |  |
| Междугородная служба | МГС | 000000000100 | 40 |  |
| Правительственная связь | ПВС | 000000000080 | 41 |  |
| Специальный вызов | СЦВ | 000000000040 | 42 |  |
| Чрезвычайный вызов | ЧСВ | 000000000020 | 43 |  |
| Телеграмма | ТЛГ | 000000000010 | 44 |  |
| Резерв | 045 | 000000000008 | 45 |  |
| Резерв | 046 | 000000000004 | 46 |  |
| Обучение | ОБЧ | 000000000002 | 47 |  |
| Псевдоконференция\ несколько номеров | МСС | 000000000001 | 48 |  |

Замечание: Назначение типов вызовов \оплаты может быть изменено администрацией МТС .

Пример:	800100000000 означает , что выполнен обыкновенный (НОМ) заказ для гостиничного абонента (ВГА).

17. Взаиморасчеты между администрациями.

17.1. Общие положения.

Взаиморасчеты между администрациями осуществляются путем накопления, в соответствии с типом трафика и периодом записи, следующей информации о вызовах:

- продолжительность  в секундах;

- количество тарифицированных разговоров.

Информация об индивидуальных вызовах или индивидуальных абонентах отсутствует. Данные, указанные выше, накапливаются в специальных счетчиках, которые называются классами учета.

Информация о каждом вызове может быть записана в один из классов учета. Номер класса учета определяется следующими параметрами вызова:

- источником вызова (номером абонентской группы или группой трактов);

- назначением вызова;

- исходящим маршрутом;

- типом трафика (внутризоновый, междугородный, ...);

- типом тарифа (дневной, ночной, льготный).

Станция должна обеспечивать возможность  функционирования как минимум 500 классов учета.

17.2. Структура файла данных.

Записанные данные должны храниться в файлах на станционных дисках; каждый файл содержит информацию за 24 часа. В целях надежности должны сохраняться два последних файла, т.е. на станции всегда одновременно имеются 3 файла. Должна быть обеспечена возможность вывода информации классов учета с начала дня (с 0 часов) с помощью команд ММС.

Кроме файлов с информацией за 24 часа должен создаваться файл с данными, накопленными за месяц. В целях надежности должен сохраняться предыдущий файл с записями за месяц, т.е. на станции всегда имеются два файла данного типа.

Файлы данных, содержащие информацию о записях классов учета, должны состоять из блоков данных.

Первый блок файла (64 байта) содержит головную запись.

Формат головной записи представлен в Таблице 7.

ФОРМАТ ГОЛОВНОЙ ЗАПИСИ

Таблица 7.

| N п/п | Значение поля внутри записи | Позиция Номер | Размер Байт | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Идентификатор станции | 1 | 16 | зн + 14 заполнителей |
| 2 | Дата начала записи в файл | 17 | 16 | зн + 12 заполнителей ДДММГГГГ |
| 3 | Время начала записи в файл | 33 | 16 | зн + 13 заполнителей ЧЧММСС |
| 4 | Тип файла | 49 | 16 | зн + 15 заполнителей |

ПРИМЕЧАНИЯ

- заполнитель кодируется FF;

- поле 4:

1- сегодняшние ежедневные счетчики;

2- вчерашние ежедневные счетчики.

Остальные блоки файла содержат по 157 записей класса учета размером 13 байт .

Формат записи класса учета приведен в Таблице 8.

ФОРМАТ ЗАПИСИ КЛАССА УЧЕТА

Таблица 8.

| N п/п | Значение поля внутри записи | Позиц. номер | Размер Байт | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | контрольная сумма | 1 | 1 |  |
| 2 | резерв | 2 | 1 |  |
| 3 | класс учета | 3 | 3 |  |
| 4 | резерв | 6 | 1 |  |
| 5 | количество разговоров | 7 | 3 |  |
| 6 | общая продол- жительность разговоров в секундах | 10 | 4 |  |

ПРИМЕЧАНИЯ

Поле КЛАСС УЧЕТА содержит информацию о типе трафика и типе тарифа.

17.3. Должна иметься возможность вывести содержимое одного из файлов на системный принтер с помощью команд ММС. Информация, даваемая в распечатке, может содержать следующие данные:

-Общая продолжительность разговора в минутах.

-Общее количество разговоров.

-Средняя продолжительность разговоров в секундах (общая продолжительность разговоров, деленная на количество вызовов).