ОБСЛУЖИВАНИЯ ВЫЗОВОВ НА МЕЖДУГОРОДНОЙ СЕТИ

1. При междугородной и внутризоновой связи вызовы обслуживаются в зависимости от категории абонентского устройства (Ка).

2. Исходящие междугородные вызовы обслуживаются по 4-м категориям приоритета. Вызовы I-III категории - приоритетные, вызовы IV категории - неприоритетные.

2.1 Вызовы I категории приоритета имеют абсолютный приоритет в обслуживании и постановке в очередь.

В случае занятости всех каналов вызовами I категории приоритета, вновь поступивший вызов I категории ставится на ограниченное ожидание. При занятости всех мест ожидания вызов I категории снимает с ожидания вызовы II и III категорий, начиная с низшей III категории.

Ожидающие вызовы I категории обслуживаются в первую очередь в порядке их поступления.

2.2 Вызовы II категории приоритета обслуживаются с относительным приоритетом в обслуживании и абсолютным приоритетом при постановке в очередь по отношению к вызовам III категории. В случае занятости всех каналов в требуемом направлении, вновь поступивший вызов II категории ставится на ожидание. При занятости всех мест ожидания вызов II категории снимает с ожидания вызов III категории.

Снятый с ожидания вызов III категории получает отказ.

Вызовы II категории получают отказ в случае занятости всех каналов вызовами I-IV категорий и всех мест ожидания вызовами I-II категорий.

2.3 Вызовы III категории приоритета обслуживаются с относительным приоритетом. При занятости всех каналов в требуемом направлении вызов III категории ставится на ожидание.

Вызовы III категории получают отказ в случае занятости всех каналов вызовами I-IV категорий и всех мест ожидания вызовами I-III категорий.

2.4 Вызовы IV категории приоритета обслуживаются по системе с потерями. Вновь поступившему вызову IV категории предоставляется канал, если в очереди нет ожидающих вызовов.

2.5 Входящие междугородные вызовы I-III категории ставятся на ожидание в случае занятости СЛМ. Ожидание осуществляется в индивидуальных очередях для каждого направления. Число ожидающих вызовов и время ожидания ограничены. Максимально допустимое время ожидания Т =  40 с.

3. Станция осуществляет определение Кп и формирование Кв для дальнейшей передачи ее по каналам с учетом типа станции на входе и на выходе.

Определение Кп и преобразование Кв на входе в Кв на выходе станции производится в соответствии с таблицей 1.

Примечание: Если КАТС не проектируется для пропуска нагрузки от абонентов, выделенных по обслуживанию, то все вызовы обслуживаются по III и IV уровням приоритета.

Таблица 1

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАТЕГОРИИ ПРИОРИТЕТА ВЫЗОВОВ НА КОМБИНИРОВАННОЙ ОКОНЕЧНОЙ СТАНЦИИ

|  |  | Исходящая сторона станции |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Станция на входе | Категория | Абонентская установка | АТСК* | АТС К, ДШ | АТСЭ | АМТС-5,6,7,8,9,10 ОТС (5,6) | АМТС**-5,6 ОТС** (5,6) | АМТС**7-10 УАК, ИАТСКЭ* | МК* | МЦК |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Абонентская | Ка 1) | 1-8 |  | 4 1 2 5-8 | 4 1 2 5-8 | 4 1 2 5-8 | 4 1 2 5-8 | 4 1 2 5-8 |  | 4 1 2 5 -8 |
| установка | Кп | IV | - | III IV | III IV | III IV | III IV | III IV | - | III IV |
|  | Kв вых. | - |  | - | 11 14 | 11 13 | 13 13 | 11 13 |  | 11 13 |
|  | Ка |  | 4 |  |  |  | 4 | 4 | 4 |  |
| ATСК* | Кп | - | 11 | - | - | - | II | II | II | - |
|  | Кв.вых. |  | - |  |  |  | 11 | 3 | - |  |
|  | Ка | 4 1,2,5-8 |  | 4 1,2,5-8 | 4 1 2 5-8 | 4 1 2 5-8 | 4 1 2 5-8 | 4 1 2 5-8 |  | 4 1 2 5-8 |
| ATС | Кп | IV | - | III IV | III IV | III IV | III IV | III IV | - | III IV |
|  | Kв вых. | - |  | - - | 11 14 | 11 13 | 13 13 | 11 13 |  | 11 13 |
| АМТС-5,6,7, | Кв вх. | 11 12 13 14 |  | 11 12 13 14 | 11 12 13 14 |  |  |  |  |  |
| 8,9,10 | Кп | III IV | - | III IV | III IV- | - | - | - |  |  |
| ОТС(5,6) | Kв вых. | - |  | - | 11 15 14 15 |  |  |  |  |  |
| AMTС** - 5,6 | Кв вх. | 13 14 | 11 12 | 13 14 | 13 14 |  |  |  |  |  |
| ОТС**(5,6) | Кп | IV | II | IV | IV | - | - | - | - | - |
|  | Kв вых. | - | - | - | 14 15 |  |  |  |  |  |
| АМТС**-7-10 | Кв вх. | 11 12 13 14 | 1 2 3 4 | 11 12 13 14 | 11 12 13 14 |  |  |  |  |  |
| УАК, | Кп | III IV | I II | III IV | III IV | - | - | - | - | - |
| ИАТСКЭ | Kв вых. | - | - | - - | 11 15 14 15 |  |  |  |  |  |
|  | Кв вх. | 11 12 13 14 |  | 11 12 13 14 | 11 12 13 14 |  |  |  |  |  |
| МЦК | Кп | III IV | - | III IV | III IV |  |  |  |  |  |
|  | Kв вых. | - |  | - - | 11 15 14 15 |  |  |  |  |  |
|  | Кв вх. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| МК РЦ | Кп | IV | - | IV | IV | - | - | - | - | - |
| MK ОЦ | Кв вых. | - |  | - | 15 |  |  |  |  |  |

Продолжение таблице 1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МК ОЦ с кно- | Кв вх. |  |  | 12 14 | 12 14 |  |  |  |  |  |
| почным номе- | Кп | - | - | III IV | III IV | - | - | - | - | - |
| ронабирател. | Kв вых. |  |  | - - | 15 15 |  |  |  |  |  |
|  | Кв вх. |  | 4(12) |  |  |  |  |  |  |  |
| МК* | Кп | - | II | - | - | - | - | - |  |  |
|  | Kв вых. |  | - |  |  |  |  |  |  |  |

Условные обозначения:	*	- станции системы, выделенной по обслуживанию;

**	- станции и узлы сети, через которые проходят вызовы от системы, выделенной по обслуживанию

Ка, Кв вх	- категории, получаемые рассматриваемой АМТС;

Кв вых	- категории, выдаваемые рассматриваемой АМТС;

1) Кп	  формируется данной станцией