ТРЕБОВАНИЯ ПО ВКЛЮЧЕНИЮ ЭХОЗАГРАДИТЕЛЕЙ

Включение эхозаградителей (ЭЗ) должно отвечать требованиям рекомендаций МСЭ-Т. Оценка необходимости включения ЭЗ в междугородные телефонные каналы производится с учетом условий возникновения эффекта электрического эха (или вероятности появления в канале токов электрического эха недопустимой величины) согласно рекомендациям МСЭ-Т G.114, G.122, G.131.

Эхозаградители, включенные в каналы связи, должны по техническим характеристикам удовлетворять рекомендациям МСЭ-Т G.161, G.164, эхокомпенсаторы - G.165.

Управление ЭЗ осуществляется согласно рекомендациям, учитывающим общие положения включения ЭЗ, правила формирования и выполнения команд по управлению ЭЗ для всех типов коммутационных станций и основные положения рекомендации МСЭ-Т Q.115.

Принципы включения и управления ЭЗ должны отвечать принципам построения междугородной телефонной сети.

1. Принципы включения ЭЗ в телефонные каналы и управления их работой

1.1 Общие положения

На междугородной телефонной сети для обеспечения заданного качества передачи телефонных разговоров должно учитываться влияние эффекта электрического эха, возникающего в точках перехода с четырехпроводной части телефонного канала на двухпроводную.

Мешающее действие эффекта электрического эха проявляется в каналах при суммарном времени распространения сигналов в одном направлении, превышающем 50 миллисекунд. Длина соединения, соответствующая этому времени, зависит от скорости распространения сигнала по направляющим системам и количества четырхпроводных телефонных каналов в соединении. Для наземных линий связи рекомендуемое значение скорости распространения, на которую следует ориентироваться при определении необходимости включения ЭЗ в телефонное соединение, составляет 160 км/мс (рек. G.114), что соответствует длине соединения 8000 км (при максимально допустимом количестве участков четырехпроводных каналов в соединении равном 4 - рек. G.101).

При необходимости подавления эффекта электрического эха в канал включается, как правило, два полукомплекта (п/к) ЭЗ по возможности ближе к дифференциальным системам.

Полукомплект ЭЗ представляет собой восьмиполюсник, одна пара зажимов которого включается в сторону дифсистемы оконечной станции ("станционная сторона"), а вторая - в сторону другого полукомплекта ЭЗ ("линейная сторона"), при этом стороны не взаимосвязаны.

1.2 Способы включения ЭЗ в оборудование комутационных станций

Полукомплекты ЭЗ могут включаться в КАТС по способу индивидуального закрепления за каналом или по групповому способу, обеспечивающему автоматическое подключение ЭЗ к каналу по требованию.

Индивидуальный способ включения ЭЗ используется на пучках каналов ПП и в каналах, организованных в спутниковых системах передачи. На обходных пучках каналов может использоваться как индивидуальный, так и групповой способ подключения ЭЗ.

Входы и выходы каждого п/к ЭЗ должны подключаться в коммутационное поле станции по четырехпроводной схеме. При коммутации ЭЗ при всех видах соединений должно соблюдаться правильное включение линейной и станционной сторон ЭЗ.

1.3 Исходные данные для программирования КАТС по обеспечению соединений эхозаградителями.

1.3.1 Решение о необходимости наличия в соединении ЭЗ должно приниматься на основе анализа кода АВС, трассы прохождения вызова (выбрано ПП, ОПП, ППВ) и вида сообщения.

В каналы ПП при расстоянии между оконечными станциями свыше 8000 км ЭЗ включаются по способу индивидуального закрепления.

При исходящей связи по обходным направлениям включение исходящего полукомплекта ЭЗ (И.ЭЗ) может быть произведено на исходящей станции, если расстояние от нее до опорной транзитной станции превышает 2000 км. В зависимости от принятого решения КАТС должна сформировать и передать далее по сети соответствующее значение сигнала Сэ.

Значение сигнала Сэ:

5 - передача данных (ЭЗ не включать)

6 - включать ЭЗ на исходящем и входящем концах,

7 - включить ЭЗ на входящем конце,

8 - ЭЗ не включать,

9 - в соединении канал ИСЗ.

При входящей связи на КАТС действия по включению ЭЗ определяются по сигналу Сэ.

Работа КАТС по определению необходимости наличия в соединении ЭЗ, места его включения, формирования сигнала Сэ не должна выполняться в процессе установления соединения. Все необходимые исходные данные, решения по включению ЭЗ и действия КАТС могут быть запрограммированы и помещены в состав полупеременных данных в виде таблицы.

1.3.2 При междугородной связи определение необходимости наличия ЭЗ в соединении может осуществляться на КАТС на основе анализа  цифр направления.