АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК ПЕРЕДАЧИ И ИСПЫТАНИЯ СИГНАЛИЗАЦИИ (АТМЕ)

Проверка СЛМ 2ВСК.

Табл 1.

| № п.п | Этап проверки | Передача сигнала по каналу Направление Вид передачи сигнала Прямое Обратное направление 1СК 2СК 1СК 2СК | Длительность | Уровень дБм0 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Занятие |  | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |
| 2 | Подтверждение занятия |  | 1 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |
| 3 | Передача регистровой информации. |  |  |  |  |  |  |  | Декадный код или импульсный челнок. |
| 4 | Абонент свободен |  | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |
| 5 | Ответ абонента |  | 1 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |
| 6 | Прием тонального сигнала. |  |  |  |  |  | >= 1,5 c | 0....-30 400- 1700 Гц | Время ожидания тонального сигнала = 2 с после приема сигнала "Ответ". |
| 7 | Пауза для прекращения тонального сигнала. |  |  |  |  |  | 3,5 с |  |  |
| 8 | Отбой от абонента В |  | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  | Не обязательно |
| 9 | Разьединение |  | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |
| 10 | Освобождение |  | 1 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |

*  битовые комбинации в 16 временном интервале ИКМ потока.

Проверка  одночастотных СЛМ  2600 Гц

Табл. 2.

| № п.п | Этап проверки | Передача сигнала по каналу Направление Вид передачи. сигнала. | Длительность | Уровень дБм0 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Занятие |  | 1 импульс | 200 мсек |  |  |
| 2 | Передача регистровой информации. |  |  |  |  | Декадный код или импульсный челнок. |
| 3 | Абонент свободен |  | Продожительный | До ответа абонента |  |  |
| 4 | Ответ |  | Прерывание сигнала "абонент свободен" |  |  |  |
| 5 | Прием тонального сигнала |  | 400-1700 Гц | >= 1,5 с | 0...-30 | Время ожидания тонального сигнала = 2 с после приема сигнала " Абонент свободен". |
| 6 | Пауза для прекращения тонального сигнала |  |  | 3,5 с |  |  |
| 7 | Отбой от абонента В |  | Последователь-ность импульсов | импульс 200 мс пауза 100 мс |  | До получения сигнала "Разьединение" |
| 8 | Разьединение |  | Продолжительный 2600 Гц |  |  | До получения сигнала "Освобожде-ние" |
| 9 | Освобождение |  | Продолжительный 2600 Гц |  |  | До снятия сигнала "разьединение" |

Проверка ЗСЛ 2ВСК. (АОН + декадный набор)

Табл 3.

| № п.п | Этап проверки | Передача сигнала по каналу Направление Вид передачи сигнала Прямое Обратное направление 1СК 2СК 1СК 2СК | Длительность | Уровень дБмо | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Занятие |  | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |
| 2 | Подтверждение занятия |  | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |
| 3 | Запрос АОН |  | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  | Совместно с линейным сигналом передается тональный сигнал 500 Гц |
| 4 | Прием информации АОН (Безынтервальный пакет.) |  |  |  |  |  |  |  | Максимальное количество перезапросов=3 |
| 5 | Снятие запроса АОН |  | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |
| 6 | Ответ станции |  |  |  |  |  |  |  | Второй ответ станции |
| 7 | Прием регистровой информации. |  | 1 | 1 | Х | 0 |  |  | Декадный код . |
| 8 | Ответ абонента |  | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |
| 9 | Выдержка времени |  |  |  |  |  | 0,2 сек |  |  |
| 10 | Передача тонального сигнала 700Гц. |  |  |  |  |  | 3 cек | - 8,0 |  |
| 11 | Снятие тонального сигнала |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Отбой от абонента В |  | 0 | 0 | Х | Х |  |  |  |
| 13 | Разьединение |  | Х | Х | 1 | 1 |  |  |  |
| 14 | Переход в исходное состояние. |  | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |

*  битовые комбинации в 16 временном интервале ИКМ потока.

Проверка ЗСЛ 2ВСК. (импульсный пакет)

Табл 4.

| № п.п | Этап проверки | Передача сигнала по каналу Направление Вид предачи сигнала Прямое Обратное направление 1СК 2СК 1СК 2СК | Длительность | Уровень дБмо | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Занятие |  | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |
| 2 | Подтверждение занятия |  | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |
| 3 | Прием регистровой информации. |  |  |  |  |  |  |  | Импульсный пакет . |
| 4 | Ответ абонента |  | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |
| 5 | Выдержка времени |  |  |  |  |  | 0,2 сек |  |  |
| 6 | Передача тонального сигнала 700 Гц. |  |  |  |  |  | 3 cек | - 8,0 |  |
| 7 | Снятие тонального сигнала |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Отбой от абонента В |  | 0 | 0 | Х | 0 |  |  |  |
| 13 | Разьединение |  | Х | Х | 1 | 1 |  |  |  |
| 14 | Переход в исходное состояние. |  | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |

*  битовые комбинации в 16 временном интервале ИКМ потока.

Проверка  одночастотных ЗСЛ  2600 Гц  (АОН + декадный набор)

Табл. 5.

| № п.п | Этап проверки | Передача сигнала по каналу Направление Вид передачи. сигнала. | Длительность | Уровень дБм0 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Занятие |  | 1 импульс | 200 мсек |  |  |
| 2 | Запрос АОН |  | 1 импульс | 200 мсек |  | Совместно с линейным сигналом передается тональный сигнал 500 Гц |
| 3 | Прием информации АОН |  | Безынтервальный пакет. |  |  | Максимальное количество перезапросов=3 |
| 4 | Снятие запроса АОН |  | 2 импульса | импульс=200 пауза=100 мсек |  |  |
| 5 | Ответ станции. |  | 425 Гц |  |  | Второй ответ станции |
| 6 | Передача регистровой информации. |  |  |  |  | Декадный код . |
| 7 | Ответ |  | 1 импульс | 200 мсек |  |  |
| 8 | Выдержка времени |  |  | 0,2 сек |  |  |
| 9 | Передача тонального сигнала. |  | 700 Гц | 3 сек | -8,0 |  |
| 10 | Снятие тонального сигнала. |  |  |  |  |  |
| 11 | Отбой от абонента В |  | Последователь-ность импульсов | импульс 200 мс пауза 100 мс |  | До получения сигнала "Разьединение" |
| 12 | Разьединение |  | Продолжитель- ный |  |  | До получения сигнала "Освобож-дение" |
| 13 | Освобождение |  | Продолжитель-ный |  |  | До снятия сигнала "Разьединение" |

Автоматическое оборудование для измерения характеристик передачи и испытания сигнализации (АТМЕ)

Табл 6.

| № п.п | Этап испытания | Передача сигналов по каналу Направление Вид передачи сигнала | Длительность | Уровень дБм0 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Передача сигнала "занятие" |  | 1 импульс 2600 Гц | 200 мсек |  |  |
| 2 | Прием сигнала "Запрос информации" |  | "2" |  |  | многочастотный код 2 из 6 |
| 3 | Передача испытательного номера |  | Импульсный пакет |  |  | Кв=14 |
| 4 | Прием сигнала "Номер принят правильно" |  | "11" |  |  | многочастотный код 2 из 6 |
| 5 | Прием сигнала "Абонент свободен" |  | 2600 Гц | 250мс |  | До приема сигнала "Ответ" |
| 6 | Прием сигнала "Ответ" |  | Прекращение 2600 Гц |  |  |  |
| 7 | Передача сигнала блокировки эхозаградителя |  | 2100 Гц | 350 - 500 мс | -12,0.. ..1,0 дб | При наличии эхозаградителей |
| 8 | Передача первой команды АТМЕ |  | "12" или "10" или "1", или "4" или "5" |  | -5,0 | Многочастотный код R2: "12"- конец испытания, "10"-измерение шума, "1" - измерение остаточного затухания на частоте 800 Гц, "4" - измерение остаточного затухания на частоте 400 Гц, "5" - измерение остаточного затухания на частоте 2800 Гц. |
| 9 | Прием сигнала "Подтверждение" |  | "11" или "12" | До прекращения прямого сигнала |  | Многочастотный код R2: "12" передается в ответ на "12", "11" передается в ответ на "10", "1", "4", "5". |
| 10 | Измерение параметра |  |  |  |  | Измеряется заданный параметр |
|  | 10.1. Измерение шума Передача сигнала "блокировка эхозаградителя" Запрос результата измерения шума в направлении А-В Прием результата измерения шума |  | 2100 Гц "11" "0" или "1" | 5 сек 400 -500 мс до приема результата измерения до прекращения прямого сигнала | -12,0.. ..+1,0 -5,0 | На время измерения к тракту подключается R=600 Ом При наличии ЭЗ. Между окончанием измерения шума и передачей сигнала "запрос результата" выдерживается пауза 1,5 сек "0" - норма "1" - не норма |
|  | 10.2 Измерение остаточного затухания Передача измерительной частоты А-В Передача сигнала "блокировка эхозаградителя" Запрос результатов измерения Прием первой цифры Запрос следующей цифры Прием второй цифры Запрос следующей цифры Прием третьей цифры Измерение остаточного затухания в направлении В-А |  | 800 Гц, или 400 Гц, или 2800 Гц 2100 Гц "11" до приема первой цифры "0"- "9" До прекращения прямого сиграла "11" До приема второй цифры 800 Гц или 400 Гц или 2800 Гц | 3 сек 350 - 500 мс "0" - "9" до прекращения прямого сигнала "11" до приема третьей цифры "0" - "9" до прекращения прямого сигнала | 0,0 0,1 или -10,0 0,1 дБм0 -12,0 .. 1,0 | Измерение затухания на указанной частоте Пауза между окончанием передачи измерительной частоты и сигналом "запрос" - не болшее 100 мс При наличии ЭЗ Многочастотный кодR2. Значения цифр результатов измерения: Принятые цифры : 0XY, 1XY при измерении в дБ: минус X,Y ,минус 1X,Y. При измерении в Нп: минус 0,XY , минус 1,XY,минус2,XY. 399 - сигнал ниже уровня -19,5 дБ 4XY - при изм. в дБ X,Y при изм. в Нп 0,XY 599 - сигнал выше верхнего предела +3,0 6XY - сигнал пропадает на время более 16 мс 7XY - измерительный сигнал не прекратился по истечении 5 с. 8XY - нестабильность измерительного сигнала более 5,2 дБм 999 - измерительный сигнал не нарушен в течение 1с Измерительнй сигнал должен поступить не позднее 1с после прекращения передачи третьей цифры результата измерения |
| 11 | Передача сигнала "блокировка ЭЗ" |  | 2100 Гц | 350 -500 мс | -12,0.. ..1,0 | Передается при наличии ЭЗ |
| 12 | Передача последующих команд АТМЕ |  | "12" или "10" или "1" или "4" или "5" | до приема сигнала под- тверждени | - 5,0 | Многочастотный код R2: "12"- конец измерений "10", "1", "4", "5" могут передаваться в любом порядке, возможна повторная передача любого кода, кроме "12". |
| 13 | Прием сигнала |  | "12" или "11" | До прекращения прямого сигнала |  | "12" по окончании измерений "11" по получении "10" или "1" или "4" или "5" |
|  | Последующий порядок работы - как в п.10 |  |  |  |  |  |
| 14 | Прием сигнала "Отбой" |  |  |  |  | Не обязательно |
| 15 | Передача сигнала "Разьединение" |  | 2600 Гц | До получения сигнала "Освобожде-ние" |  |  |
| 16 | Прием сигнала "Освобождение" |  | 2600 Гц | До прекращения сигнала "Разьедине- ние" |  |  |

Параметры управляющих частот для АТМЕ.

Табл. 7.

| № п.п. | Параметр | Прямое направление Гц | Обратное направление Гц | Сигнал автоответчика | Сигнал отключения ЭЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Частота сигнала | 1380 1500 1620 1740 1860 1980 | 540 660 780 900 1020 1140 | 700 Гц | 2100 Гц |
| 2 | Используемый код | 2 из 6 | 2 из 6 |  |  |
| 3 | Точность установки частоты | + 0,25% |
| 4 | Коэффициент нелинейных искажений | 3,0 % |
| 5 | Уровень частоты на передаче |  | -8 дБм0 | -12 дБм0 |
| 6 | Уровень 2-х частотного сигнала на передаче | -5 дБм0 |  |
| 7 | Точность установки уровня | 1.0 дБм |

Проверка линейного сигнала занятости для одночастолных междугородних каналов

Табл. 8.

| № п.п. | Этап проверки | Передача сигналов по каналу Направление Вид передачи сигнала | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Занятие |  | 2600 Гц | Один импульс 200 мс |
| 2 | Передача регистровой информации |  | Импульсный пакет | Кв=14, N=440 |
| 3 | Прием сигнала "Абонент занят" |  | 2600 Гц | Два импульса 200мс, пауза 100 мс |
| 4 | Разьединение |  | 2600 Гц | Продолжительный до получения сигнала "Освобождение" |
| 5 | Освобождение |  | 2600 Гц | Продолжительный до снятия сигнала "Разьединение" |

Проверка линейного сигнала занятости для  междугородних каналов 2ВСК

Табл. 9.

| № п.п. | Этап проверки | Передача сигналов по каналу Направление Вид передачи сигнала Прямое Обратное направление 1СК 2СК 1СК 2СК | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Занятие |  | 1 | 0 | 0 | 1 |  |
| 2 | Подтверждение занятия |  | 1 | 0 | 1 | 1 |  |
| 3 | Передача регистровой информации импульсным пакетом |  |  |  |  |  | Кв=14 N=440 |
| 4 | Прием сигнала "Абонент занят" |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5 | Разьединение |  | 1 | 1 | Х | Х |  |
| 6 | Переход в свободное состояние |  | 1 | 1 | 0 | 1 |  |