2.1. ЕМКОСТЬ СТАНЦИИ, ТЕЛЕФОННАЯ НАГРУЗКА,

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

1. Емкость станции

1.1. Коммутационный модуль выполняет в системе функции коммутации.

1.2. Коммутационный модуль обеспечивает функционирование линейных блоков обслуживания (2048), при общем количестве линий в модуле 5120. Количество линейных блоков интегрированного обслуживания ограничено 4 или меньше, так как ограничено количество портов интерфейса передачи данных, подходящих для вышеупомянутых блоков, а также для блоков коммутации пакетов.

1.3. К коммутационному модулю подключается не больше 480 цифровых трактов. В этих границах возможно варьирование различных типов оконечных комплектов.

1.4. Действительное количество абонентских линий (определяемое уплотнением) составляет 1:16 для аналоговых линий и 1:32 для цифровых линий.

1.5. Станция включает в себя большое количество коммутационных модулей. Максимальное количество коммутационных модулей - 190 (при местных модулях) и 192 - при подключении также удаленных коммутационных модулей.

2. Телефонная нагрузка

2.1. Система позволяет обслуживать нагрузку до 0,1 Эрл на абонентскую линию. Средняя продолжительность разговора 72 с.

2.2. Система обеспечивает обслуживание СЛ в зависимости от типа встречной  станции с нагрузкой  0,7 Эрл/Сл.

(МСЭ-Т Q.543 параграф 2.1.1)

2.3. Система обеспечивает следующие нормы качества обслуживания.

Потери на АТС, включая концентратор не превышают:

- при внутристанционном соединении - 0,002;

- при исходящем соединении - 0,005;

- при входящем соединении - 0,005;

- при транзитном соединении - 0,001.

3. Производительность

3.1. Производительность управляющих устройств 5ESS-2000 должна обеспечивать нормальную работу станции при 5 попытках вызовов в час наибольшей нагрузки (ЧНН) от каждой АЛ.

3.2. 5ESS-2000 может обработать 10000 вызовов в ЧНН на каждый коммутационный модуль.

Количество обслуженных вызовов в ЧНН приведено в таблице 1.

Таблица 1.

| Версия ПО 5ESS-2000 | 5.2 | 6.1 | 10 |
| --- | --- | --- | --- |
| Число вызовов в ЧНН | 900.000 | 1.000.000 |  |

4. Работа АТС при перегрузке.

1.5. Работа АТС при перегрузке

1.5.1. АТС работает при перегрузках до 50% по количеству поступивших  попыток вызовов в ЧНН по отношению к расчетному количеству попыток вызовов.

1.5.2. При перегрузках количество обрабатываемых попыток вызовов в ЧНН снижается по отношению к расчетному количеству попыток вызовов, не более чем  на 10%.

1.5.3. Качество обслуживания вызовов при перегрузках соответствует качеству при  повышенной нагрузке.