2.10. МНОГОЧАСТОТНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ МЕТОДОМ "ИМПУЛЬСНЫЙ ПАКЕТ" ДЛЯ АМТС 2, 3

1. Сигнализация "импульсный пакет" используется для передачи адресной информации, номера вызывающего абонента и категории АОН, в междугородную АТС, когда на каждый запрос выдается пакет цифр, разделенный паузами.

2. Длительность каждого импульса д.б. (50(5) мс, длительность паузы между импульсами, составляющими один пакет д.б. (50(5) мс.

Значение каждой двухчастотной комбинации, передаваемой в прямом направлении приведено в таблице 1.

Таблица 1

| Цифра | Частота к Гц |
| --- | --- |
|  | 700 | 900 | 1100 | 1300 | 1500 |
| 1 | + | + |  |  |  |
| 2 | + |  | + |  |  |
| 3 |  | + | + |  |  |
| 4 | + |  |  | + |  |
| 5 |  | + |  | + |  |
| 6 |  |  | + | + |  |
| 7 | + |  |  |  | + |
| 8 |  | + |  |  | + |
| 9 |  |  | + |  | + |
| 0 |  |  |  | + | + |

3. Комбинации частот , которые могут быть получены от междугородной станции приведены в табл. 2.

Многочастотный код (обратное направление)

Таблица 1

| № | Частотные составляющие | Значение | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 700 + 1100 | Запрос на передачу пакета |  |
| 2 | 700 | Занятость соединительных путей | Вместо второго запроса |
| 3 | 1100 | Освобождение (передача оператору)* | Вместо второго запроса |

* переключение через разговорный тракт.

4. Сигнализация "импульсный пакет" используется для обеспечения исходящего соединения через программно-управляемые междугородные станции.

Логика сигнализации зависит от типа станции и приведена на рис. 1 ... 12, где:

АВС	- код зоны из трех цифр

авсхххх	- местный номер вызываемого абонента

defхххх	- местный номер вызывающего абонента

Cs	- АОН категория вызывающего абонента

L	- номер языковой группы

NA = def xxxx

Междугородняя станция всегда знает тип местной АТС заранее.

Рис. 1. Автоматическое междугородное соединение

Рис. 2. АМТС-3. Вызов в пределах одной зоны ( внутризоновый)

Рис. 3. АМТС-3. Занятость соединительных путей

Рис. 4. АМТС-3. Ограничение на автоматический междугородний вызов

Рис. 5. АМТС-3. Полуавтоматический междугородний вызов срочных служб