2.11. СИГНАЛИЗАЦИЯ ПО ЗАКАЗНО-СОЕДИНИТЕЛЬНЫМ ЛИНИЯМ (ЗСЛ)

1. Состав линейных сигналов, передаваемых по заказно-соединительным линиям (ЗСЛ) приведен в таблице 1.

Таблица 1

Линейные сигналы, передаваемые на местных сетях

| Сигнал | СЛ местной сети и ЗСЛ |
| --- | --- |
| Прямое направление |  |  |
| Занятие | + |
| Посылка вызова (автоматическая) | - |
| Повторная посылка вызова (для теле-фониста) | - |
| Разъединение | + |
| Отбой вызывающего абонента | + |
| Обратное направление |  |  |
| Подтверждение занятия | +**** |
| Запрос АОН | + |
| Снятие запроса АОН | + |
| Абонент свободен | - |
| Ответ | + |
| Отбой | + |
| Занято | + |
| Освобождение*** | + |
| Блокировка | + |
| Контроль исходного состояния | + |

Примечания к Таблице 1.

1. Сигналы ЗАПРОС АОН и СНЯТИЕ ЗАПРОСА могут передаваться многократно (по ЗСЛ до 3-х раз). Между АТС(КЭ), АТС(Э) и АМТС(КЭ), АМТС(Э) сигналы ЗАПРОС АОН и СНЯТИЕ ЗАПРОСА не передаются.

2. Сигналы ЗАНЯТО, ОСВОБОЖДЕНИЕ, ОТБОЙ ВЫЗЫВАЮЩЕГО АБОНЕНТА по СЛ и ОСВОБОЖДЕНИЕ по СЛМ не являются обязательными, зависят от системы сигнализации.

3. Сигнал ОТБОЙ ВЫЗЫВАЮЩЕГО АБОНЕНТА передается в случае освобождения со стороны вызываемого абонента.

4. По СЛМ устройства разговорного тракта переходят в ответное состояние после сигналов ОТВЕТ и ЗАНЯТО.

5**. Автоматический вызов не передается по одночастотной СЛМ.

6*.Исходное состояние и подтверждение занятия в междугородной сети только для ИКМ-сигнализации.

*** Сигнал ОСВОБОЖДЕНИЕ передается только при одночастотной сигнализации (2600 Гц) для перевода канала в исходное состояние.

**** Сигнал ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЗАНЯТИЯ используется только в системе сигнализации 2ВСК

2. Способы передачи линейных сигналов по ЗСЛ:

- одночастотный на частоте 2600 Гц;

- два бита в 16 КИ ИКМ;

- двоичным кодом по общему каналу сигнализации (ОКС);

- батарейный по 3-х проводным физическим линиям.

3. Передача линейных сигналов обеспечивается в соответствии с сигнальными кодами, приведенными в таблице 2.

Таблица 2

Сигнальный код передачи линейных сигналов по СЛ и ЗСЛ при сигнализации по двум ВСК

| № | Линейный | Прямое направление |  | Обратное направление |  | Время распоз- | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сигнал | af | bf | ab | bb | навания |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Исходное состояние | 1 | 1 | 0 | 1 | - | См.прим. 4 |
| 2 | Занятие Подтверждение занятия | 1 1 | 0 0 | 0 1 | 1 1 | См.прим. 1 | См.прим. 5 |
| 3 | Набор номера | 0 | 0 | 1 | 1 | См.прим. 2 |  |
| 4 | Ответ (запрос АОН) | 1 | 0 | 1 | 0 | См.прим. 3 | См.прим.6 |
| 5 | Снятие запроса АОН | 1 | 0 | 1 | 1 |  |  |
| 6 | Отбой | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |

Таблица 2 (продолжение)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Отбой вызыва- ющего абонен- та после ответа | 0 | 0 | 1 | 0 | См.прим. 1 | См.прим. 7 |
| 8 | "Занято" или отказ | 1 | 0 | 0 | 0 | - |  |
| 9 | Разъединение | 1 | 1 | X | X | См.прим. 3 |  |
| 10 | Блокировка | 1 | 1 | 1 | 1 | См.прим. 1 | - |

Примечания к табл. 2.

1. Определяется продолжительностью распознавания изменений состояния каналов сигнализации.

2. В случае входящего соединения:

- импульс должен распознаваться, если его длительность от 20 мс до 
160 мс.;

- пауза должна распознаваться, когда ее длительность от 20 мс до 120 мс. Длина межсерийного интервала не менее 400 мс;

- защита от помех определяется  продолжительностью распознавания изменений состояния каналов сигнализации.

3. Определяется временем распознавания изменений состояния каналов сигнализации и принятой системой реакции на сбои.

4. Сигнал не требует ограничения верхнего предела времени распознавания.

5. Сигнал передается, приблизительно, через 20 мс после занятия.

6. Время обнаружения сигнала ОТВЕТ - 90 мс для ЗСЛ.

7. Сигнал используется на сетях с двусторонней системой отбоя.

8. Ошибочная битовая комбинация в течение разговора не должна обрабатываться как РАЗЪЕДИНЕНИЕ.

9. Биты с и d постоянно устанавливаются в состояния 01 соответственно.

4. Способы передачи сигналов управления по ЗСЛ:

- двоичным кодом по общему каналу сигнализации;

- многочастотным кодом по методу “импульсный пакет” с использованием частот 700, 900, 1100, 1300, 1500 и 1700 Гц;

- декадным кодом;

- многочастотным кодом по методу “безынтервальный” пакет с использованием частот 700, 900, 1100, 1300, 1500, 1700 Гц;

5. Состав сигналов управления по ЗСЛ приведен в таблице 3.

Таблица 3

Состав сигналов управления, передаваемых по ЗСЛ внутризоновой сети

| Соединение | Состав сигналов |
| --- | --- |
| АТС-ДШ, АТС-К АМТС (КЭ), (Э)- АТС | А) В прямом направлении 1. Номер категории и зоны вызываемого абонента (комбинации 1-10). Служебные знаки из АОН (комбинации 13, 14) 2. Междугородный или зоновый номер вызываемого абонента (передается декадным кодом) Б) В обратном направлении 1. Сигнал ЗАПРОС АОН о передаче информации, категории и номере вызывающего абонента (500 Гц с линейным сигналом ЗАПРОС АОН) |
| АТСЭ (КЭ)-АТСК, АМТСЭ (КЭ); АТСК, АМТСЭ (КЭ)-МЦК в том же городе | А) В прямом направлении 1. Междугородный, международный зоновый номер вызываемого абонента или номер междугородной службы. Категория и номер вызывающего абонента (комбинации 1-10). Конец набора (комбинация 11). Б) В обратном направлении 1. Сигнал запроса о передаче цифровой информации (комбинация 2) 2. а) номер принят правильно (комбинация 11) б) номер принят неправильно (комбинация 6) |

5.1. При автоматической и полуавтоматической международной связи обеспечивается разделение разговорного тракта для:

а) защиты приемников сигналов управления от разговорных токов абонента в прямом направлении (имитация речи);

разговорный тракт в прямом направлении должен проключаться после линейного сигнала Ответ, в обратном - после полного набора;

б) предотвращение трансляции линейных сигналов через коммутационное оборудование в обратном направлении.

В прямом направлении разделение тракта должно обеспечиваться на все время передачи линейных сигналов и проключение только после окончания выдачи линейного сигнала.

в) защиты линии вызываемого абонента, занятого соединением, от подключения к ней вызывающего абонента;

г) обеспечение устойчивости связи до момента ответа вызываемого абонента (исключение возбуждения).

Обрыв разговорного тракта не нарушает передачу информационных (акустических) сигналов в сторону вызывающего абонента.