2.13. ПРИНЦИПЫ ОТБОЯ

1. Должна использоваться выдержка по времени 10-20 мин. для принудительного освобождения исходящего соединения в случае отсутствия сигнала "ответ".

2. Входящий междугородний канал должен быть освобожден только по сигналу "Разъединение" (освобождение от междугородней станции). Если в течении 5 минут после передачи двустороннего отбоя не будет сигнала разъединения, то вызываемое направление может быть освобождено.

3. В случае исходящего междугороднего соединения (первая набираемая цифра "8" или занятие специального тракта) и в предответном состоянии применяется односторонний отбой.

4. Исходящая АТС должна передавать сигнал разъединения и освобождать исходящее направление сразу после распознавания двустороннего отбоя.

5. Состояние "трубка положена" должно быть определено только при разрыве шлейфа более чем на - 150 мс.

6. Оба типа отбоя (двусторонний и односторонний) должны обеспечиваться АТС.

7. Односторонний отбой

7.1. В случае одностороннего отбоя, когда линия вызывающего абонента находится в состоянии "трубка положена", все устройства, участвующие в соединении, освобождаются и передается сигнал разъединения.

7.2. При распознавании сигнала разъединения входящая АТС освобождает все устройства и передает к вызываемому абоненту сигнал "занято", после чего "контроль исходного состояния" ("освобождение") передается в соединительную линию.

7.3. Когда определяется состояние "трубка положена" вызываемого абонента, то входящая АТС передает сигнал сброс вызываемого абонента. Исходящая АТС освобождает все устройства, посылает сигнал "занято" в вызывающее направление и передает сигнал разъединение в соединительную линию. Далее этот процесс продолжается в соответствии с пунктом 7.2.

8. Двусторонний отбой

8.1. При распознавании состояния вызываемого абонента "трубка положена" происходят действия, соответствующие пункту 7.3.

8.2. Если первым освобождается вызывающая сторона, то разговорный тракт должен сохраняться и информация о линии должна храниться до сигнала сброса вызываемого абонента.

В этом случае исходящая АТС передает сигнал сброса вызывающего абонента .

Исходящая АТС не освобождает устройства разговорного тракта, а сигнал "занято" передается вызываемому абоненту. После освобождения вызываемого направления осуществляются процедуры в соответствии с пунктом 7.3.

8.3. Эта процедура может поддерживаться исходящей станцией под управлением обслуживающего персонала.