2.17 ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕРЕДАЧИ

1.	Общие характеристики передачи

1.1. Рассматриваемые сигналы проходят через следующие интерфейсы:

- Интерфейс А - для первичных цифровых сигналов, передаваемых со скоростью 2048 кбит/с;

- Интерфейс типа V - для подключения цифровых абонентских линий;

- Интерфейс типа Z - для подключения аналоговых абонентских линий.

1.2. Затухание передачи

1.2.1. Относительные входные и выходные уровни для различных интерфейсов приведены в таблице 1.

Относительные входные и выходные уровни

| Тип интерфейса | Относительные уровни, дБ |  |
| --- | --- | --- |
|  | Вход | Выход |
| Z V A | 0 0 0 | минус 7 0 0 |

Диапазон уровней:

для входного уровня: от минус 0.3 дБ до +0.7 дБ,

для выходного уровня: от минус 0.7 дБ до +0.3 дБ.

1.2.2. Затухание передачи для различных соединений приведены в 
табл. 2.

Затухание передачи

| Интерфейсы | Затухание, дБ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| вх/вых | A | V | Z |
| Z | 0 | 0 | 7,0 |
| V | 0 | 0 | 7,0 |
| A | 0 | 0 | 7,0 |

Амплитудно-частотный искажения должны соответствовать Рекомендации Q.552 МСЭ-Т.

1.3. Продольное и поперечное затухание:

> 43 дБ от 300 до 600 Гц

> 46 дБ от 600 до 3400 Гц

Поперечное затухание: > 40 дБ от 300 до 3400 Гц.

Условия: Уровень используемого сигнала -0 дБм.

1.4. Невзвешенный шум: < -64 дБмО (300-3400 Гц) (входное соединение)

(незанятый канал): < -40 дБмО (30-20000 Гц)

1.5. Псофометрический шум < -68 дБмОП

(входное соединение)

1.6. Импульсный шум.

Число импульсов шума с максимальным уровнем -35 дБмО в частном диапазоне от 600 до 3000 Гц в течение любого пятиминутного интервала в течение часа не должно быть более пяти.

1.7. Внеполосные сигналы.

Селективно измеренная мощность сигналов в полосе частот от 4.6 до 
100 кГц должна быть меньше чем -25 дБм, если сигнал с уровнем 0 дБмО в полосе частот от 300 до 3400 Гц. Это относится к цифро-аналоговой части и главным образом к полным соединениям с аналоговыми интерфейсами.

1.8. Внеполосные входные сигналы

Если на входной интерфейс четырехполюсника подать синусоидальный сигнал от 4.6 кГц до 72 кГц с уровнем 0 дБмО, то селективно измеренный на выходном интерфейсе уровень сигнала в полосе от 300 до 3400 Гц должен быть не более -25 дБмО (МСЭ-Т, G.714-11).

1.9. Селективные помехи

В незанятом канале максимальная мощность сигналов, измеренных селективно в диапазоне частот 0.3 до 3.4 кГц должна быть не менее -50 дБмО. (Например, за счет источника питания и т.д.). Это относится к цифровой части и главным образом к полным соединениям.

1.10. Затухание внятного переходного разговора больше 70 дБ

(Условия: номинальные уровни передачи приема, частотный диапазон 300-3400 Гц).

1.11. Амплитудные искажения для различных диапазонов входного уровня (для соединений с аналоговыми интерфейсами).

Входной уровень -10 дБ.

+ 3 дБмО ... - 40 дБмО: ( 0.5 дБ

- 40 дБмО ... - 50 дБмО: ( 1.0 дБ

- 50 дБмО ... - 55 дБмО: ( 0.3 дБ

1.12. Уровень перегрузки должен быть равен  3.14 дБмО ( 0.3 дБ.

1.13. Продукты комбинационного третьего порядка и перекрестной модуляции.

Если на вход аналогового интерфейса соединения подать одновременно два сигнала с частотами (f1 и f2) и уровня ми в пределах от -4дБмО до 
-21 дБмО, то уровень любого сигнала перекрестной модуляции частоты на выходе аналогового интерфейса УПАТС должен быть ниже уровня одного из входных сигналов на 40 дБ. Должна быть измерена перекрестная модуляция (2f1 - f2) и (2f2 - f1). Перекрестная модуляция между:

f1 = -9 дБмО (300-3400 Гц) и

f2 = -23 дБмО (50 Гц) должна быть менее, чем -49 дБмО.

1.14. Общие искажения, включая искажения квантования.

Отношение сигнала (общему искажению, измеренное для полусоединений должно находится вне ограниченных областей, представленных на рисунках 14/Q.552, 15a/Q.552 и 15b/Q.552 МСЭ-Т (частота измеряемого сигнала = 1020 Гц).

1.15. Групповое время прохождения

Аналоговый - Аналоговый: меньше 3000 мс или 3900 мс с вероятностью 0.95.

1.16. Искажение группового времени прохождения:

500 - 600 Гц <	1.8 мс

600 - 1000 Гц <	0.9 мс

1000 - 2600 Гц <	0.3 мс

2600 - 2800 Гц <	2.6 мс

1.17. При подаче на входной порт синусоидального сигнала с частотой 1020 Гц и уровнем 0 дБмО уровень выходного сигнала любой частоты, отличной от частоты входного сигнала, измеренной селективно в полосе частот 300-3400 Гц, должен быть ниже -40 дБмО.

1.18. Затухание устойчивости должно быть не ниже 6 дБ на всех  частотах от 200 до 3600 Гц.

Затухание устойчивости следует измерять между испытательными точками станции Ti и To полусоединения при холостом ходе или коротком замыкании.

1.19. Кратковременный изменения затухания.

При подаче синусоидального сигнала с частотой 1020 Гц и уровнем минус 10 дБмО на любой вход аналогового интерфейса, уровень на выходе не должен изменяться более чем на ( 0.2 дБ в течение любого 10-минутного интервала работы.

1.20. Амплитудные искажения, амплитудно-частотные искажения, групповое время прохождения, искажения группового времени прохождения, искажения квантования, затухание внятного переходного разговора для полусоединений с аналого-цифровыми и цифро-аналоговыми интерфейсами должны соответствовать Рекомендациям МСЭ-Т Q.552.

2.	Характеристики передачи абонентского аналогового интерфейса.

2.1. Балансный проверочный контур

Rs = 150 Ом

Rp = 510 Ом

Cp = 47 нФ

2.2. Балансное обратное затухание

Измеряно в соответствии с Рис.10/Q.552

> 16 дБ на частотах от 300 до 500 Гц

> 22 дБ на частотах от 500 до 2500 Гц

> 16 дБ на частотах от 2500 до 3400 Гц

2.3. Обратное затухание на двухпроводном порту

Измеряно при номинальном импедансе 600 Ом:

> 16 дБ от 300 до 500 Гц

> 22 дБ от 500 до 2500 Гц

> 16 дБ от 2500 до 3400 Гц

3. Характеристики передачи соединений и полусоединений с цифровыми интерфейсами.

3.1. Дрожание высокой и низкой частоты (функция передачи).

Должна соответствовать Рекомендации МСЭ-Т Q.823, п. 3.1.2.

3.2. Коэффициент ошибок по битам.

Среднее значение коэффициента ошибок по битам должно быть не 
более 10-9.

3.3. Абсолютное групповое время прохождения.

Минимальное групповое время прохождения в диапазоне частот от 
500 до 2800 Гц должно быть не более 900 мкс (среднее значение) и не более 1500 мкс (с вероятностью 0.95).

3.4. Целостность битов

Для передачи неречевой информации должно выполняться требование целостности битов. Такие устройства, как эхо заградители, преобразователи закона Н/А, цифровые удлинители и т.д. должны быть блокированы.

3.5. Прозрачность канала.

При передаче данных четырехполюсник не должен накладывать ограничений на число двоичных знаков.