2.21. ИНТЕРФЕЙС "ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ-СЕТЬ" И ИНТЕРФЕЙС V5

1. Виды доступа

Цифровая АТС ЦСИС должна поддерживать сквозные цифровые соединения между оконечными устройствами и предоставление пользователям широкого спектра речевых и неречевых услуг, доступных им через ограниченный набор стандартных интерфейсов.

Согласно Рекомендации МСЭ-Т 1.410 ("Общие аспекты и принципы, касающиеся Рекомендаций по интерфейсам "пользователь - сеть "ЦСИС") существует следующий набор стандартных интерфейсов:

• доступ одного терминала ЦСИС;

• доступ установки с несколькими терминалами ЦСИС;

• доступ многофункциональных УПАТС, локальных вычислительных, ведомственных или выделенных сетей;

• доступ специализированных центров хранения и обработки информации;

• доступ других многофункциональных сетей, включая ЦСИС;

• доступ аналоговых абонентов и абонентов базового и первичного доступа ЦСИС, подключаемых через интерфейс V5.1 и V5.2.

2. Для обеспечения максимальной гибкости для пользователя за счет выбора нужных ему сочетаний терминалов, а также снижения затрат на производство как сетевого оборудования так и оборудования пользователя должны использоваться два типа интерфейсов "пользователь-сеть":

• основной интерфейс "пользователь-сеть"(ВКА);

• интерфейс "пользователь-сеть" на первичной скорости (PRA):

• интерфейс V5.1

• интерфейс V5.2

3. По Рекомендации МСЭ-Т 1.411 ("Интерфейсы "пользователь-сеть" ЦСИС - Базисные конфигурации") базисные конфигурации для интерфейсов "пользователь-сеть" определяют базисные точки и типы функций, которые должны быть предусмотрены между этими точками. На рис. 1 показаны базисные конфигурации интерфейса «пользователь-сеть» (базисные конфигурации для интерфейсов V5 приведены в разделе 11 настоящей главы).

Базисные конфигурации для интерфейса "пользователь-сеть" линия

Рис. 1.

На рис.1.(а) представлена базисная конфигурация, содержащая функциональные блоки NT1, NT2 и ТЕ1. На рис. 1(6) показано, что ТЕ1 можно заменить сочетанием ТЕ2 и ТА.

NT1 -	сетевое окончание 1, функциями которого являются:

-	обеспечение передачи по линии;

-	функции уровня 1 по обеспечению технического обслуживания линии и контроля рабочих характеристик;

-	синхронизация;

-	подача питания;

-	мультиплексирование в уровне 1;

-	обеспечение интерфейса, в том числе многоточечное с разрешением конфликтов доступа в уровне 1;

NT2 -	сетевое окончание 2, функциями которого являются:

-	обработка протоколов уровней 2 и 3;

-	мультиплексирование в уровнях 2 и 3;

-	коммутация;

-	концентрация;

-	функции технического обслуживания;

-	обеспечение интерфейса и другие функции уровня 1;

ТЕ  -оконечное оборудование, функциями которого являются:

-	обработка протоколов;

-	функции технического обслуживания;

-	функции обеспечения интерфейса;

-	функции соединения с другим оборудованием;

ТЕ1 - оконечное оборудование типа 1, включает в себя функции, относящиеся к функциональному блоку ТЕ с интерфейсом, соответствующим спецификациям ЦСИС.

ТЕ2 - оконечное оборудование типа 2, включает в себя функции относящиеся к функциональному блоку ТЕ с интерфейсом, который не соответствует спецификациям ЦСИС.

ТА - терминальный адаптер, который позволяет терминалу ТЕ2 получать обслуживание через интерфейс "пользователь-сеть" ЦСИС.

Физические реализации базисных конфигураций.

Примеры физических реализации базисных конфигураций даны в Рекомендации МККТТ 1.411 (рис.2/1.411 и рис.3/1.411).

Обязательным является наличие базисной точки So для основного интерфейса "пользователь-сеть" и базисной точки Т для интерфейса "пользователь-сеть" на первичной скорости. Для основного интерфейса "пользователь-сеть" должна быть предусмотрена возможность поставки в комплекте оборудования АТС функциональных блоков NT (NT1 или NT1 + NT2).

4. Структуры интерфейса и ресурсы доступа. 4.1. Типы каналов

4.1. Типы каналов, используемых на интерфейсе "пользователь-сеть" ЦСИС должны соответствовать Рекомендации МККТТ 1.412 ("Интерфейсы "пользователь - сеть" ЦСИС - Структуры интерфейса и реальные ресурсы доступа").

4.1.1. Канал В.

Канал В представляет собой канал 64 кбит/с, предназначенный для передачи различных информационных потоков пользователя. По нему не передается сигнальная информация, необходимая для коммутации каналов в ЦСИС.

4.1.2. Канал D.

Канал D представляет собой канал 16 или 64 кбит/с, предназначенный, главным образом, для передачи сигнальной информации для коммутации каналов в ЦСИС. Кроме этого, канал D может также использоваться для передачи данных о дистанционных операциях и данных в режиме коммутации пакетов.

4.2. Структуры интерфейса (по Рекомендации МККТТ 1.412).

Структура физических интерфейсов "пользователь-сеть" ЦСИС в базисных точках S и Т должна соответствовать одной из следующих структур:

4.2.1. Структуры интерфейса канала В.

4.2.1.1. Основная структура интерфейса.

Основная структура интерфейса должна состоять из 2-х каналов В и одного канала D (2В + D). Скорость канала D в этой структуре составляет 16 кбит/с.

Должна быть обеспечена возможность независимого использования каналов В, т.е. одновременно в нескольких соединениях, одним или различными ТЕ1 (ТА).

4.2.1.2. Структура интерфейса канала В на первичной скорости.

Структура интерфейса канала В на первичной скорости должна состоять из 30 каналов В и одного канала D (ЗОВ + D). Скорость канала D в этой структуре составляет 64 кбит/с.

4.3. Ресурсы доступа

Как отмечается в Рекомендации МСЭ-Т 1.412, не все каналы, присутствующие в физическом интерфейсе "пользователь-сеть" ЦСИС, обязательно поддерживаются сетью. Ресурс, который может быть обеспечен в схеме доступа "пользователь-сеть" ЦСИС, определяется как реальный ресурс доступа.

4.3.1. Основные ресурсы доступа.

-2B+D

-B+D

-D

4.3.2. Ресурсы доступа канала на первичной скорости.

-пВ+ D

п <= 30 для первичной скорости 2048 кбит/с.

5. Станционные стыки

Варианты возможных станционных стыков для абонентского доступа описываются в Рекомендации МСЭ-Т Q.512 ("Станционные стыки для абонентского доступа") (рис.1/0.512).

Цифровые станционные стыки для абонентского доступа определены в базисной точке V1, которая является границей раздела между станционным окончанием (СО) и участком или трактом цифрового доступа. Необходимо, чтобы характеристики цифровых стыков на абонентской стороне станции соответствовали характеристикам структур доступа "пользователь-сеть" ЦСИС (Рекомендация МСЭ-Т 1.411).

6. Цифровой участок и цифровые системы передачи для основного доступа к ЦСИС.

В настоящем разделе приводятся характеристики цифрового участка для основного доступа к ЦСИС между стыком "пользователь-сеть" (в базисной точке Т, определенной в Рекомендации 1.411) и местной коммутационной станцией (в базисной точке V, определенной в Рекомендации Q.512), обеспечивающие создание рекомендованной канальной структуры 2В + D и требуемых дополнительных функций.

6.1. Цифровой участок для основного доступа к ЦСИС должен соответствовать Рекомендации МККТТ G.960 ("Цифровой участок для основного доступа к ЦСИС") и при реализации учитывать ETR 061 и ETR 080 (Технические отчеты ETSI : "ЦСИС. Правила построения рекомендуемых конфигураций." и "ЦСИС, основной доступ. Система цифровой передачи по металлическим местным линиям.").

На рис. 2. показаны границы цифрового участка.

СтО (ЕТ)	- Станционное окончание

ЛО (LT)	- Линейное окончание

СО (NT)	- Сетевое окончание

00 (ТЕ/ТА)	- Оконечное оборудование Рис. 2.

Примечание. - Под цифровой системой передачи подразумевается линейная система, использующая металлические пары, оптические волокна, или система радиосвязи.

Следует отметить, что базисные точки Т и V1 не идентичны и, следовательно, цифровой участок несимметричен.

Примечание: Эталонные точки Т и V определены в Рекомендациях 1.411 и Q.512.

Цифровой участок основного доступа может быть использован для:

• непосредственного доступа к местной коммутационной станции (базисная точка V1);

• доступа через оборудование группообразования основного доступа (стык V4) к местной коммутационной станции. При этом цифровой участок заканчивается в оборудовании группообразования;

• доступа через концентратор основного доступа (стык V2) к местной коммутационной станции. При этом цифровой участок заканчивается в оборудовании концентратора.

6.2. Цифровая система передачи по металлическим местным линиям для основного доступа к ЦСИС должна соответствовать дополнению 2 Рекомендации МККТТ G.961 ("Цифровая система передачи по металлическим местным линиям для основного доступа к ЦСИС").

7. Спецификация уровня 1 основного интерфейса "пользователь-сеть".

В соответствии с Рекомендацией 1.411 и 1.420 ("Основной интерфейс "пользователь - сеть"".) МККТТ этот раздел определяет спецификацию стыка "поьзователь-сеть" основного доступа на физическом уровне в базисных точках S, Т и S/T (совпадение S и Т) рекомендуемой конфигурации ЦСИС.

Интерфейс основного доступа уровня 1 в базисной точке S, Т и S/T должен соответствовать ETS 300 012 "ISDN; Интерфейс основного доступа уровня 1: особенности и основы тестирования."

В случае базовой точки Т и S/T нормативными является главная часть этого ETS и дополнения A, D и Е.

В случае базисной точки S нормативными являются главная часть этого ETS и дополнения А, В, D и Е.

8. Спецификация уровня 1 интерфейса "пользователь-сеть" на первичной скорости.

В соответствии с Рекомендациями МСЭ-Т 1.411 и 1.421 ("Интерфейс "пользователь - сеть" на первичной скорости") этот раздел определяет спецификацию интерфейса "пользователь-сеть" на первичной скорости на физическом уровне в базисных точках S, Т и S/T (совпадение S и Т) рекомендуемой конфигурации ЦСИС.

Интерфейс "пользователь-сеть" на первичной скорости в базис-ных точках S, Т и S/T должен соответствовать ETS 300 011 "ISDN; Особенности интерфейса на первичной скорости уровня 1 и основы тестирования".

9. Спецификация интерфейса "пользователь-сеть" уровня 2.

В соответствии с Рекомендацией 1.420 и 1.421 этот раздел определяет спецификацию интерфейса "пользователь-сеть" уровня звена данных в базисных точках Т или совпадения S и Т.

Интерфейс "пользователь-сеть" уровня 2 в базисных точках Т или S/T должен соответствовать ETS 300 125: "ISDN; Спецификация интерфейса "пользователь-сеть" уровня звена данных. Применение Рекомендации МСЭ-Т Q.920/I.440 и Q.921/I.441".

10. Спецификация интерфейса "пользователь-сеть" уровня 3.

В соответствии с Рекомендацией 1.420 и 1.421 этот раздел определяет спецификацию интерфейса "пользователь-сеть" 3 уровня в базисных точках Т или S/T (совпадение S и Т).

Интерфейс "пользователь-сеть" уровня 3 в базисных точках Т или S/T должен соответствовать ETS 300 102-1 "ISDN; Спецификация по управленю основным вызовом для интерфейса "пользователь-сеть" уровня 3" и ETS 300 102-2 "ISDN; Спецификация по управлению основным вызовом для интерфейса "пользователь-сеть" уровня 3. Диаграммы на языке описания спецификаций (SDL)". Данные стандарты определяют применения Рекомендации МСЭ-Т Q.930 и Q.931 в части обслуживания основного вызова в режиме коммутации каналов.

Спецификация процедур протокола уровня 3 для предоставления дополнительных услуг приведена в разделе 2.13.

11. Спецификация интерфейса V5.

Спецификации интерфейса V5 должны соответствовать «Общим техническим требованиям к цифровым АТС с функциями интерфейса V5 при взаимодействии с абонентской сетью доступа».

11.1. Электрические и физические требования к интерфейсу V5.

Настоящий пункт полностью соответствует пункту 4 ETS 300-347.

11.2. Требования к процедурам интерфейса.

Настоящий пункт полностью соответствует пункту 5 ETS 300-347.

11.3. Требования к службам и архитектуре.

Настоящий пункт полностью соответствует пункту 6 ETS 300-347.

11.4. Управление и обеспечение.

Настоящий пункт полностью соответствует пункту 7 ETS 300-347.

11.5. Архитектура протоколов и структура мультиплексирования.

Настоящий пункт полностью соответствует пункту 8 ETS 300-347.

11.6. Подуровень функции формирования конвертов.

Настоящий пункт полностью соответствует пункту 9 ETS 300-347.

11.7. Подуровень тракта передачи данных.

Настоящий пункт полностью соответствует пункту 10 ETS 300-347.

11.8. Подуровень функции трансляции кадров.

Настоящий пункт полностью соответствует пункту 11 ETS 300-347.

11.9. Взаимодействие между подуровнями и функций перекодирования.

Настоящий пункт полностью соответствует пункту 12 ETS 300-347.

11.10. Общая структура протоколов уровня 3.

Настоящий пункт полностью соответствует пункту 13 ETS 300-347.

11.11. Спецификации протокола ТФОП и мультиплексирование на уровне 3.

11.11.1 Общее.

Настоящий пункт полностью соответствует пункту 13.1 ETS 300-324.

11.11.2 Описание протокольных объектов протокола ТФОП. Настоящий пункт полностью соответствует пункту 13.2 ETS 300-324.

11.11.3 Описание сообщений протокола ТФОП.

Настоящий пункт полностью соответствует пункту 13.3 ETS 300-324.

11.11.4 Формат сообщений и описание информационных элементов. 11.11.4.1 Формат сообщений протокола ТФОП.

Формат сообщения протокола ТФОП интерфейса V5 должен соответствовать приведенному в "Общих технических требованиях к цифровым АТС с функциями интерфейса V5 при взаимодействии с абонентской сетью доступа».

11.11.5 Процедуры управления вызовом.

Настоящий пункт соответствует пункту 13.5 ETS 300-324. Процедуры обслуживания вызова протоколом ТФОП интерфейса V5 должны соответствовать "Общим техническим требованиям к цифровым АТС с функциями интерфейса V5 при взаимодействии с абонентской сетью доступа».

11.11.6 Список системных параметров.

Настоящий пункт полностью соответствует пункту 13.6 ETS 300-324.

11.11.7 Таблицы конечных автоматов сторон AN и LE.

Настоящий пункт полностью соответствует пункту 13.7 ETS 300-324.

11.12. Протокол управления и требования по управлению.

11.12.1 Пользовательский порт ISDN-BA и протокол управления.

Настоящий пункт полностью соответствует пункту 14.1 ETS 300-324.

11.12.2 Пользовательский порт ТФОП и протокол управления.

Настоящий пункт полностью соответствует пункту 14.2 ETS 300-324.

11.12.3 Пользовательский порт ISDN-PRA и протокол управления.

Настоящий пункт полностью соответствует пункту 15.3 ETS 300-347.

11.12.4 Протокол управления.

Настоящий пункт полностью соответствует пунктам 14.4 ETS 300-324 и 15.4 ETS 300-347.

11.12.5 Процедуры перенастройки интерфейса V5.

Настоящий пункт полностью соответствует пункту 14.5 ETS 300-324.

11.13. Протокол управления трактом и требования к управлению трактом.

Настоящий пункт полностью соответствует пункту 16 ETS 300-347.

11.14. Протокол размещения несущих каналов и процедуры.

Настоящий пункт полностью соответствует пункту 17 ETS 300-347.

11.15. Спецификации протокола защиты.

Настоящий пункт полностью соответствует пункту 18 ETS 300-347.

12. Безопасность и защита, требования электромагнитной совместимости.

12.1. Безопасность и защита.

12.1.1. Интерфейс "пользователь-сеть" на первичной скорости.

Требования данного раздела должны соответствовать ETS 300-046-1 "ISDN; Доступ на первичной скорости - безопасность и защита, часть 1:

основное", ETS 300 046-2 "ISDN; Доступ на первичной скорости - безопасность и защита, часть 2: интерфейс la-безопасность", ETS 300 046-3 "ISDN; Доступ на первичной скорости - безопасность и защита, часть 3 - интерфейс la-защита", ETS 300 046-4 "ISDN; Доступ на первичной скорости - безопасность и защита, часть4 - интерфейс lb-безопасность" и ETS 300 046-5 "ISDN; Доступ на первичной скорости - - безопасность и защита, часть 5: интерфейс lb-защита".

Данные стандарты применяются к оборудованию, имеющему интерфейс la или Ib в базисных точках S или Т для доступа на первичной скорости ЦСИС, включая терминальное оборудование (ТЕ) и все типы сетевых терминалов (NT), кроме NT1, и устанавливаемых в помещении пользователя. Они уточняют требования безопасности со ссылками на EN 41003 и EN 60950, но также включает некоторые тесты, которых нет в этих стандартах.

12.1.2. Основной интерфейс "пользователь-сеть".

Требования данного раздела должны соответствовать ETS 300 047-1 "ISDN; Базовый доступ - безопасность и защита, часть 1: общая", ETS 300 047-2 "ISDN; Базовый доступ - безопасность и защита, часть 2, интерфейс la: безопасность", ETS 300 047-3 "ISDN; Базовый доступ - безопасность и защита, часть 3, интерфейс la: защита", ETS 300 047-4 "ISDN; Базовый доступ -безопасность и защита, часть 4, интерфейс Ib: безопасность" и ETS 300 047-5 "ISDN; Базовый доступ - безопасность и защита, часть 5, интерфейс Ib:защита".

Данные стандарты применяются к оборудованию, имеющему интерфейс la или Ib в базисных точках S или Т основного интерфейса "пользователь-сеть" ЦСИС, включая ТЕ и все типы NT, кроме NT1, и устанавливаемых в помещении ползователя. Они уточняют требования безопасности, ссылаясь на EN 41003 и EN 60950, но также включают тесты, которых нет в этих стандартах.

12.2. Требования электромагнитной совместимости. Требования данного раздела должны соответствовать:

Draft pr ETS 300 127 "Разработка оборудования; тестирование излучений физически больших телекоммуникационных систем", ко-торый определяет технические требования процедуры измерений излу-чения физически больших телекоммуникационных систем. Такие системы могут тестироваться на участке тестирования или в подходящем помещении, ограничения при этом определены в EN 55022.