2.23. СИСТЕМА НУМЕРАЦИИ

1. ЭАМТС обеспечивает зоновую, междугородную и международную связи в соответствии с принятой системой нумерации.

2. Абонентский номер при зоновой связи семизначный, а при междугородной - десятизначный.

3. Зоновый абонентский номер состоит из двухзначного кода местной телефонной сети или кода стотысячной группы абонентов - ав (внутризоновый код) и пятизначного номера в стотысячной группе или в местной сети. Междугородный номер абонента состоит из трехзначного кода зоны и семизначного номера абонента в зоне.

4. При автоматической междугородной связи абоненты должны набирать:

8 - АВСавххххх,

где

8 - индекс выхода на АМТС, (на АМТС не передается);

АВС - трехзначный код зоны;

авххххх - семизначный зоновый номер абонента.

Примечание:	1. В качестве “А” могут быть использованы любые цифры, кроме 1 и 2, а в качестве “В” и “С” - любые цифры.

2. В качестве первого знака абонентского номера на местных сетях с семи-, шести- и пятизначной нумерацией не используются цифры 8 и 0, а в качестве последующих знаков - любые цифры.

3. В качестве “а” могут использоваться любые цифры, кроме 8 и 0, а в качестве “в” - любые цифры, но с учетом примечания 2.

5. При автоматической зоновой связи абоненты должны набирать:

8 - 2авххххх,

где

2 - внутризоновый индекс;

авххххх - семизначный зоновый абонентский номер.

Примечание: 	Если абонент при местной связи для выхода на АТС или ЦС набирает индекс выхода, то последний набирается дополнительно перед индексом выхода на АМТС.

6. Выход абонентов к операторам междугородных служб АМТС с ручной и полуавтоматической связью будет осуществляться после набора абонентом следующих цифр:

8 - 11-14, 18, где

11-14, 18 - двухзначный номер междугородной службы.

7. Справки о номерах телефонов зоны обычно выдаются с помощью справочной службы в зоновом центре, имеющей семизначный зоновый номер (или серию номеров), и выбираются согласно плану нумерации - авххххх.

В случае необходимости выхода к зоновому справочному центру набирается код зоны АВС, либо “2” и семизначный номер справки авххххх. Зоновая справка оплачивается как междугородное или внутризоновое соединение.

8. Вызов операторов выделенной ведомственной сети осуществляется набором:

8 - АВСХх, где

АВС - междугородный код зоны, на территории которой находится ведомственная сеть, или выбранный междугородный код;

Хх - двухзначный номер выделенной ведомственной сети.

9. Связь с абонентами подвижных объектов (пассажирами поездов, судов, самолетов, автобусов) подключено к АМТС, осуществляется путем набора:

в случае зоновой связи	8 - 2авхххххх,

в случае междугородной связи	8 - АВСавххххх,

где АВС - код зоны, на территории которой находится земная станция воздушной или магистральной связи;

ав - специально выделенный внутризоновый код, определяющий выход к упомянутой сети подвижной связи (900).

10. Служебная связь абонентов служебных АТС АМТС и УАК, расположенных в одной или разных зонах, осуществляется набором абонентами служебных АТС полного или сокращенного номера.

Абонент набирает:

8 - АВС0Х1ххх (8 - АВС0Х1хх),

где

АВС - код зоны, на территории которой размещается вызываемая служебная АТС или код УАК;

0 - индекс выхода на служебную АТС;

Х1 - номер служебной АТС в зоне;

ххх(хх) - абонентский номер служебной АТС.

Для связи внутри зоны абонент набирает вместо кода АВС зоновый индекс “2”.

Для связи внутри одной служебной АТС, абонент набирает трехзначный номер вызываемого абонента - ххх.

11. При связи абонентов системы, выделенной по обслуживанию, по междугородной сети передается номер:

АВС0Х1ххх,

где

АВС - междугородный код зоны;

Х1ххх - номер абонента в зоне.

Для Х1 выделяются цифры 6-0.

В отдельных случаях выход к указанным абонентам осуществляется набором АВСХоХХХХ,

где

АВС - выделенный междугородный код;

ХоХХХХ - номер абонента.

Для Х0 выделяются любые цифры, кроме 8.

Выход к операторам системы, выделенной по обслуживанию осуществляется набором 8 - АВС80.

12. Нумерация при исходящей автоматической международной связи, при выходе абонента к международным службам, расположенным на АМТС или на МЦК, при выходе оператора АМТС международной службы к абонентам международной сети, станции приведены в разделе 4.4. Спецификации для МЦК.

Выход оператора любой АМТС к междугородным службам АМТС других зон осуществляется набором: АВС81.

13. Выход операторов телефонной сети системы управления к сетевым центрам управления осуществляется набором:

к главному центру управления (ГЦУ МС):

для подключения к устройствам приема и передачи - Кв300Кн;

для подключения к операторам - КвАВС0Х1238Кн,

где

АВС - 095;

для Х1 выделяются цифры 6-0;

к территориальным центрам контроля и управления (ТЦКУ):

для подключения к устройствам приема и передачи - КвАВСКн;

для подключения к операторам - КвАВС0Х1238Кн;

где АВС - код УАК.

К зоновому центру управления (ЗЦУ):

для подключения к устройствам приема и передачи - КвАВС83Кн;

для подключения к операторам - КвАВС0х1238Кн,

где

АВС - код зоны.

14. Для выхода к различным контрольно-испытательным устройствам, включаемым в АМТС и УАК, выделяются трехзначные коды АВС (441, 442, 443, 449, 440).

15. Коды АВС распределяются по всем УАК1. В сочетании с этими кодами 80 и номера служебных АТС с Х1, равным 7, используются для системы, выделенной по обслуживанию.

Примечание. План нумерации ЦСИС будет представлен позднее в соответствии с рекомендациями МККТТ.

16. Коммутационные станции местных телефонных сетей должны обеспечивать:

16.1. Прием международного номера, содержащего до 15-ти знаков (с учетом индексов выхода на международную сеть фиксируется 18 знаков).

16.2. Накопление 15-ти знаков международного номера для обеспечения функций учета и тарификации.

Примечание:	На действующих станциях реализуется в случае технических возможностей.

16.3. Фиксацию недобора по выдержке времени при приеме после индекса “8-10” числа знаков в номере, менее 8.

16.4. Фиксацию окончания набора номера по выдержке времени в случае приема после индекса “8-10” числа знаков в номере, менее 15, либо при приеме 15 знаков.

16.5. Передачу полученной номерной информации на АМТС.

16.6. Анализ индекса выхода на междугородную (8) или международную. (8-10) сети с целью определения максимального числа знаков принимаемого номера (10 или 15).

16.7. Алгоритмы предоставления дополнительных видов обслуживания (ДВО) и, соответственно, программное обеспечение цифровых станций должны быть скорректированы с учетом нумерации времени Т.

Должны быть скорректированы алгоритмы следующих ДВО:

повторный вызов без набора номера;

соединение с абонентом по предварительному заказу;

исходящая связь по паролю;

сокращенный набор абонентских номеров;

соединение без набора номера.

В этих ДВО должна быть учтена необходимость приема и накопления 
15-значного международного номера при заказе и реализации соответствующих ДВО.

Примечание:	Вышеприведенные технические требования не распространяются на электронные станции при работе с трансляцией международного номера.