2.27. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ИНСТРУМЕНТЫ, ПРИБОРЫ, РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

1. Для обеспечения бесперебойной работы АТС и ее техобслуживания  вместе с оборудованием станции должно быть поставлено необходимое и достаточное количество запасных частей, измерительных приборов, инструментов и расходных материалов (ЗИП).

Период времени, на  который рассчитывается поставка  ЗИП, а также конкретный  перечень поставляемых запасных  частей должен определяться договором на поставку АТС.

2. Комплект запасных частей должен содержать печатные платы (ТЭЗы) всех типов, накопители на дисках и магнитных  лентах, а также сменные детали устройств машинной периферии.

2.1. Необходимое количество запасных печатных плат для каждого типа АТС определяется  с  помощью  промежуточного коэффициента m по формуле:

где: n - имеющееся количество печатных плат данного типа;

T - время обращения между складом запасных частей и АТС;

MTBF - среднее время наработки на отказ платы, данного типа.

Исходя из вероятности наличия запасной печатной платы на складе - P (например, для P=0,95), по формуле распределения Пуассона определяется требуемое количество запасных  печатных плат в зависимости от m из таблицы:

Таблица 1

Требуемое количество запасных частей

m

| От .... до | Количество запчастей |
| --- | --- |

m

| От .... до | Количество запчастей |
| --- | --- |
| ..... 0,35 | 1 | 8,6 ... 9,2 | 14 |
| 0,35 ... 0,77 | 2 | 9,3 ... 10,0 | 15 |
| 0,78...1,3 | 3 | 10,1...10,8 | 16 |
| 1,4 ...1,9 | 4 | 10,9...11,6 | 17 |
| 2,0 ...2,6 | 5 | 11,7...12,3 | 18 |
| 2,7 ...3,2 | 6 | 12,4...13,1 | 19 |
| 3,3 ...3,9 | 7 | 13,2...14,0 | 20 |
| 4,0 ...4,6 | 8 | 14,1...15,9 | 21 |
| 4,7 ...5,4 | 9 | 16,0...17,6 | 22 |
| ¦ 5,5 ...6,0 | 10 | 17,7...19,2 | 23 |
| 6,1 ...7,0 | 11 | 19,3...21,0 | 24 |
| 7,1 ...7,6 | 12 | 21,1...22,8 | 25 |
| 7,7 ...8,5 | 13 | 22,9 и выше | 0,95 m+8,5 |

Примечания:

1. Время  обращения Т  должно определяться  договором, но не более 45 суток.

2.  Допускается применение и других методик расчета количества запчастей при  соответствующем согласовании между Поставщиком и Заказчиком.

2.2. Количество запасных накопителей на дисках и магнитных лентах определяется в договоре на поставку оборудования по согласованию между Поставщиком и Заказчиком.

2.3. Количество запасных сменных деталей к устройствам машинной периферии определяется  в  соответствии с технической документацией на эти устройства.

3. Вместе с оборудованием каждой АТС (или группы однотипных  АТС)  должно поставляться необходимое количество испытательных и измерительных приборов, а также инструкций по эксплуатации и ЗИП к ним.

Все приборы подразделяются на стандартные и специализированные.

3.1. Комплект  стандартных  измерительных  приборов должен содержать:

цифровой  осциллограф с памятью (например, Tektronix 7623A);

цифровой переносной универсальный измеритель напряжения, тока, сопротивления (например, FLUKE 8050А, Ц4353);

переносной  измеритель уровня  (например, УНП-60,  MV62 или НP4936А);

переносной  измерительный  генератор  тональных частот (например, НP-5314А);

частотомер для измерения генераторов тактовой синхронизации (например, НP 53708).

3.2. Комплект специализированных испытательных приборов должен содержать:

специализированный  для данной системы АТС испытательный монитор;

анализатор вызовов по ИКМ трактам GN ELMI EPC 91 или прибор для контроля сигнализации по 16 каналу, регистровой сигнализации  «ИЧ», «ИП1» «БП»;

имитатор  телефонной  нагрузки  (например,  ЭPАТ 16-2, LCS-3, Минисимат);

видеодисплей с клавиатурой, принтер;

протокол-тестер для проверки сигнализации EDSS1 и ОКС №7.Состав специальной испытательно-измерительной  аппаратуры уточняется в договорах на поставку конкретных станций.

4. Инструмент, приспособления и расходные материалы

4.1. Комплект поставляемых инструментов должен содержать ручные инструменты и приспособления, требуемые для настройки, чистки и профилактики основного оборудования станции и устройств информационной периферии: магнитных дисков, накопителей на  магнитных лентах,  принтеров, видеодисплеев, клавиатур и др.

Кроме того должен поставляться комплект монтажных инструментов, содержащий электрические и механические приспособления, требующиеся для текущего ремонта оборудования, изменений  в  кроссе  и  на  промщитах,  а  также  для  небольших расширений оборудования станции.

Инструменты и приспособления должны комплектоваться в сумках или специальной удобной таре.

4.2. Pасходные материалы должны включать в свой состав материалы для техобслуживания и мелкого ремонта станции (краски, масла, очистители, а также лампочки и предохранители для оборудования автозала и кросса) и расходные материалы для  эксплуатации периферийных  устройств станции (магнитные ленты, дискеты для  компьютеров, бумагу и красящие ленты для принтеров).

5. Общее количество запасных плат и других запасных частей, материалов для техобслуживания и расходных материалов определяется контрактом по согласованию сторон. Pекомендуется, при поставках оборудования, обеспечивать бесперебойную работу станции запасным  имуществом сроком  на три года.

6. Поставляемый ЗИП должен быть в исправном состоянии, в соответствующей упаковке и иметь непросроченный срок годности.