2.29 УПРАВЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА

1. МОДУЛЬ СВЯЗИ

1.1. Связь - это передача информации с помощью передающих сигналов. В станции 5ESS-2000 связь между процессами осуществляется посредством сообщений. Сообщение можно определить следующим образом: это последовательность элементов данных, используемая для передачи информации.

1.2. Несмотря на то, что обработка вызовов и другие функции коммутации выполняются коммутационным модулем, необходима координация функционирования между процессорами коммутационного модуля, а также между процессорами модуля управления и процессорами коммутационного модуля. Координацию осуществляют управляющие сообщения. На рисунке 1 показано различие между вышеупомянутыми видами связи. Из рисунка видно, что модуль связи играет главную роль. Так как по меньшей мере два процесса в одном коммутационном модуле связаны друг с другом, мы имеем следующие типы связи:

- внутрипроцессорная связь (осуществляется сообщениями между коммутационными модулями или между коммутационным модулем и модулем управления);

- межпроцессорные связи (в пределах коммутационного модуля).

а) Связь SM - SM

в) Связь SM - AM

Обозначения: АМ - модуль управления,

СМ - модуль связи,

SM - коммутационный модуль.

Рис. 1. Внутрипроцессорная связь

1.3. Около 60% всего обмена сообщениями приходится на обработку вызовов, остальная часть - сообщения, участвующие в выполнении функций управления, техобслуживания и уст ранения неисправностей. Модуль связи не участвует в передаче внутренних сообщений коммутационного модуля в многоблочный удаленный коммутационный модуль.

1.4. Аппаратные функции модуля связи. Модуль связи занимается коммутацией сообщений, речи, данных между коммутационны ми модулями.

Модуль связи выполняет:

- маршрутизацию сообщений управления между процессорами;

- передачу речевой информации и/или данных между коммутационными модулями;

- передачу данных между модулем управления и коммутационным модулем во время инициализации последнего (так называемое "быстрое перекачивание").

1.5. Модуль связи состоит из:

- временного мультиплексного коммутатора;

- коммутатора сообщений.

1.5.1. Временной мультиплексный коммутатор обеспечивает интерфейс с коммутационным модулем. Посредством данного коммутатора осуществляется обмен цифровыми сигналами между коммутационным модулем и модулем управления. Временной мультиплексный коммутатор выполняет следующие функции:

- обеспечивает цифровое пространственное разделение сети коммутации для абонентской нагрузки;

- передачи информации управления к коммутатору сообщений и от него;

- распределения времени.

1.5.2. Коммутатор сообщений обеспечивает интерфейс для обмена сообщениями управления, техобслуживания и контроля между модулем управления и коммутационными модулями. Коммутатор сообщений, кроме того, поддерживает передачу сообщений управления между коммутационными модулями.

Для улучшения надежности техобслуживания системы, коммутатор сообщений зарезервирован. В нормальных условиях функционирования, один коммутатор сообщений управляет сообщениями обработки вызова, а другой - сообщениями техобслуживания и управления. Если один из коммутаторов сообщений выведен из работы по причине неисправности или программой техобслуживания, другой коммутатор обрабатывает все сообщения.

2. МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ.

2.1. Модуль управления содержит:

- центральный блок обработки;

- контроллер дисковых устройств;

- высокоскоростные лентопротяжные устройства.

2.2. Процессор модуля управления выполняет те функции обработки, которые не могут быть эффективно выполнены коммутационным модулем. Процессор также управляет записью и считыванием данных высокоскоростного устройства хранения данных на магнитной ленте. Данные передаются от модуля управления, а также от других процессоров.

2.3. Функции модуля управления выполняются модульными блоками, расположенными в процессорном стативе.

Процессорный статив содержит:

- центральный блок обработки

- контроллер дисковых устройств

- основную память

- процессор ввода/вывода

- порт коммутации.

Статив также содержит вентиляторы.

2.4. Все функции процессора дублируются (за исключением порта коммутации) для обеспечения надежной безотказной работы при неисправностях.