2.33. СОСТАВ СИСТЕМЫ

СТРУКТУРА СИСТЕМЫ 5ESS-2000

1. Общая архитектура

Система цифровых станций 5ESS-2000 построена по принципу модульного построения с децентрализованным (распределенным) управлением. Это позволяет обеспечивать постепенное наращивание емкости и услуг по мере появления потребностей (адаптация по емкости и услугам). Уменьшается вероятность полного простоя станции, так как каждый из модулей имеет собственное управление. Распределенное управление позволяет экономично реализовывать станции как малой емкости, так и станции сверхбольшой емкости, которые при других способах управления (например, полностью централизованных) потребовали бы установки вычислителей большой производительности. В коммутационной системе 5ESS-2000 ( рис.1 ) имеются модули трех типов:

административный модуль АМ ( AM - Administrative Module );

связной модуль СМ ( CM - Communication Module );

коммутационный модуль КМ ( SM - Switching Module ).

Рис. 1. Архитектура системы 5ESS-2000

Административный модуль

- управляет работой станции, как единого целого;

- назначает общестанционные ресурсы для выполнения конкретных задач обработки вызова и технического обслуживания;

- управляет работой и техническим обслуживанием связного модуля;

- управляет техническим обслуживанием станции;

- обеспечивает связь с обслуживающим персоналом на местных и удаленных центрах эксплуатации, управления и технического обслуживания (ЭУТО);

- хранит копии программного обеспечения и баз данных для всех процессоров станции и управляет загрузкой процессоров;

- хранит данные учета стоимости, статистические данные по использования ресурсов системы, надежности, измерения трафика, нагрузки на отдельные модули, блоки и процессоры.

Связной модуль

- обеспечивает подключение КМ по оптоволоконным линиям сети, управления и синхронизации (ВОЛС) NCT (network, control & timing links);

- обеспечивает пространственную коммутацию в общем коммутационном поле “время - пространство - время” (В - П - В), при этом временная коммутация выполняется в КМ;

- обеспечивает коммутацию служебных (управляющих) сообщений между процессорами КМ или между процессором КМ и АМ;

- синхронизирует работу коммутационной части системы от станционного генератора или сети;

- обеспечивает перезагрузку оперативной памяти КМ.

Коммутационный модуль выполняет следующие функции:

- обеспечивает временную часть коммутации в поле В - П - В;

- осуществляет большинство операций по обработке вызова ( до 95%);

- управляет операциями по собственному техническому обслуживанию;

- обеспечивает функционирование интерфейсных блоков для подключения аналоговых и цифровых СЛ, аналоговых АЛ и АЛ ISDN;

- обеспечивает функционирование сервисных блоков для поддержки обработки вызова, реализации дополнительных видов обслуживания; тестирования и измерения абонентских и соединительных линий;

- осуществляет преобразование систем сигнализации;

- принимает и передает сигналы сетевой синхронизации.

2. Коммутационный модульSM-2000 (КМ)

Структурная схема КМ представлена на рис. 2.

Рис. 2. Структурная схема КМ

Оборудование КМ состоит из следующих функциональных частей и блоков:

управляющее оборудование (блоки)

- процессор коммутационного модуля SMP (Switching Module Processor);

- интерфейс управления CI (Control Interface);

- пакетный интерфейс PI (Packet Interface);

коммутационное оборудование

- временной коммутатор TSI (Time Slot Inttrchanger);

- информационный интерфейс DI (Data Interface);

- двухлинейный интерфейс DLI (Dual Link Interface);

оборудование сигнализации

- блок коммутатора пакетов PSU (Packet Switch Unit);

- локальный цифровой сервисный блок LDSU (Local Digital Service Unit) для формирования и распознавания тональных сигналов;

- сигнальный процессор SP (Signal Processor) для обработки сигналов линейной сигнализации на соединительных линиях.

интерфейсное (периферийное ) линейное оборудование

- блоки подключения аналоговых АЛ LU (Line Unit);

- блоки подключения аналоговых АЛ и АЛ интегрального обслуживания ISLU (Integrated Services Line Unit) или блоки интерфейса доступа AIU (Access Interface Unit);

- блоки подключения аналоговых соединительных линий ATU (Analog Trunk Unit);

- блоки подключения цифровых соединительных линий DLTU (Digital Line & Trunk Unit);

сервисные (периферийные ) блоки

- общий цифровой сервисный блок (функция конференц-связи) GDSU (Global Digital Service Unit);

- цифровой сервисный блок (функции автоинформатора) DSU (Digital Service Unit);

- блок формирования тарифных импульсов PPMU (Periodic Pulse Metering Unit);

оборудование техобслуживания

- общий цифровой сервисный блок (функция проверки параметров качества передачи по соединительным линиям) GDSU (Global Digital Service Unit);

- модульный проводной (проверочный) сервисный блок MMSU (Modular Metallic Service Unit);

- цифровой сервисный блок (функция тестирования доступа ISDN) DSU (Digital Service Unit);

шинное оборудование

- шины информационные периферийного интерфейса PIDB (Peripheral Interface Data Bus);

- шины информационные периферийного интерфейса прямые DPIDB (Direct Peripheral Interface Data Bus);

- шины управления периферийного интерфейса PIСB (Periphiral Interface Control Bus);

- шины проверочные проводные MTB (Metallic Test Buses).

3. Связной модуль (СМ).

Связной модуль СМ (рис. 3) состоит из 2 частей:

- станционной сети и комплекса синхронизации ONTC (Office Network and Timing Complex);

- коммутатора сообщений MSGS (Message Switch).

Рис. 3. Структурная схема СМ

ONTC содержит:

- блок пространственной коммутации TMSU (Time-Multiplexed Switch Unit), включающий в себя 2 субблока:

пространственный коммутатор TMS (Time-Multiplexed Switch);

четырехканальный коммутатор пакетов QLPS (Quad Link Packet Switch);

- блок управления связного модуля CMCU (Communication Module Control Unit), в свою очередь включающий в себя 3 субблока:

контроллер пространственного коммутатора TMSC (Time-Multiplexed Switch Controller);

двунаправленный интерфейс передачи сообщений DMI (Dual Message Interface);

сетевой тактовый генератор NCLK (Network Clock);

Двухлинейный интерфейс DLI или сетевой линейный интерфейс NLI в SM-2000 физически находится в КМ, но управляется как часть ONTC.

Коммутатор сообщений MSGS состоит из следующих блоков:

- периферийный блок коммутатора сообщений MSPU (Message Switch Peripheral Unit), содержащий до четырех процессоров сообщений модуля MMP (Module Message Processor);

- блок контроллера коммутатора сообщений MSCU (Message Switch Controller Unit), состоящий из 3 субблоков:

контроллер коммутатора сообщений MSC (Message Switch Controller);

периферийный контроллер подкачки PPC (Pump Peripheral Controller);

базовый периферийный контроллер FPC (Foundation Peripheral Controller);

- шлюзовый процессор четырехканального коммутатора пакетов QGP (QLPS Gateway Processor).

На структурной схеме (рис.3) представлены следующие типы интерфейсов между блоками:

- линии доступа к управлению и диагностике CDAL (Control and Diagnostic Access Links);

- шины интерфейса передачи сообщений MIB (Message Interface Bus);

- шлюзовая линия четырехканального коммутатора пакетов QGL (QLPS Gateway Link).

4. Административный модуль (АМ).

АМ базируется на процессоре 3B20D/3B21D. Оборудование АМ (рис. 4) содержит:

- процессор АМ АР (Administrative Processor), представляющий собой основной блок управления CU (Control Unit ) в модуле, состоящий из:

блока центрального управления CC (Central Control);

блока основной памяти MAS (Main Store);

блока обновления основной памяти MASU (Main Store Update);

- контроллера прямого доступа к памяти DMAC (Direct Memory Access Controller)

- процессор ввода/вывода IOP (Input/Output Processor), состоящий из:

контроллера процессора ввода/вывода IOPC (Input/Output Processor Controllers);

периферийных контроллеров PC (Peripheral Controllers).

- контроллер диска DFC (Disk File Controller);

- периферийные устройства:

MCC;

накопители (внешние ЗУ) на дисках;

накопители на магнитной ленте;

оконечное оборудование каналов связи для подключения вынесенных терминалов и/или центров управления, эксплуатации и технического обслуживания.

Рис. 4 Структурная схема АМ

Блоки AP, IOP и DFC дублируются с возможностью перекрестного соединения (рис. 4). В результате этих мер отказ АМ возможен только при одновременном отказе 2 одноименных блоков.