2.36 “ПРОБЛЕМА 2000”

1. Решение проблемы 2000 в АТС 5ESS-2000.

Программное обеспечение коммутационной системы 5ESS-2000 использует решение 2 цифр и будет использовать 100-летнее окно с 1970 по 2069. Поэтому года между “70” и “99” будут интерпретироваться и внешне и внутренне как года между “1970” и “1999”; а года между “00” и “69” будут интерпретироваться и внешне и внутренне как года между “2000” и “2069".

5ESS-2000 распознает 2000 год как високосный.

2. Система обработки аварийных сообщений

Система обработки аварийных сообщений предоставляет собой механизм для хранения, слежения и вызова информации об аварийных сообщениях, которые происходили, были сняты или до сих пор находятся в активном состоянии в коммутационной системе. Система обработки аварийных сообщений сохраняет, удаляет и отображает как все текущие аварийные сообщения, так и архивную базу данных аварийных сообщений:

Которые возникли в 1999 и остаются  активными в 2000 году

Которые возникли в 1999 и были  сняты в 2000 году

Которые возникли в 2000 году и были  сняты в 2000 году

3. Регистрация вызовов

5ESS-2000 поддерживает следующие типы регистрации вызовов: Регистрация Установившихся Вызовов (In-Progress Call Trace), Регистрация Служебных Вызовов (Utility Call Trace), Регистрация Неустановившихся Вызовов (Transient Call Trace), Регистрация Ложных Вызовов (Malicious Call Trace).

4. Диагностика

Расписание Auto REX ежедневно программируется и выполняется после перехода в 2000 год. Записи данных Installation Routine Exercise (IREX) доступны для поиска по дате, типу платы и.т.д. Инструмент Repair TAG (RTAG) генерирует отчет об отказах плат. Существует возможность поиска  неисправности по типу отказавшей платы или по дате отказа.

5. GFS

GFS - это система для управления, хранения и передачи файлов в
5ESS-2000. Функция передачи файлов позволяет передачу на ленту или в линию передачи по протоколу FTAM.

6. Комплексные счетчики

Комплексные счетчики - это метод тарификации, при котором вызов самой станцией 5ESS-2000 измеряется в тарифных единицах. Количество тарифных единиц, начисляемых за простой звонок является производным от направления соединения и даты/времени суток. Эта информация определяет тариф, который в свою очередь определяет количество тарифных единиц, приходящихся на заданный интервал времени.

Тарифные единицы каждого абонента накапливаются и их сумма хранится в регистрах абонентской платы (Charge Registers (SCRs)) Административного Модуля (АМ). Административный Модуль периодически создает резервные копии содержимого регистров в файлы. Содержимое регистров может быть кроме того сохранено в читаемом виде на диске, а также отправлено для сохранения на ленту или передано в линию связи.

7. Сетевая синхронизация

Блок сетевой синхронизации Связного Модуля (Communication Module (CM) Network Clock) включает в себя комплект термостабилизированных тактовых генераторов. В нормальном режиме в Блоке сетевой синхронизации Связного Модуля работает один основной тактовый генератор в "активном" режиме и один тактовый генератор генератор в режиме резерва. В случае отказа основного тактового генератора, он автоматически выводится из эксплуатации и заменяется резервным тактовым генератором. При подведении напряжения питания к основному тактовому генератору, он остается в режиме "прогрева" до истечения определенного времени прогрева.

8. ODD

Станция 5ESS-2000 позволяет автоматически производить периодическое резервное копирование базы данных, зависящих от станции (ODD).

9. Система рабочих мест операторов (OSPS)

Административный процессор OSPS (OAP) получает данные оператора посредством линии передачи данных от станции 5ESS-2000 и сохраняет эти данные в базе данных Informix для использования в измерительных отчетах и отображения в реальном времени.

10. Вывод журналов

В станции 5ESS-2000 ведутся различные журналы, такие, например, как CMDLOG, OPLOG, и.т.п., регистрирующие историю вводимых команд и предоставляющие отчеты. Журналы хранятся в виде файлов, которые можно вывести на печать.

11. Список разрешений/запрещений

Список запрещений позволяет администрации запретить абонентам завершение вызовов и/или установление соединений путем внесения абонентских номеров в базу данных и сверкой вызовов с базой данных.

Список разрешений позволяет администрации разрешать абонентам завершение вызовов и/или установление соединений путем внесения абонентских номеров в базу данных и сверкой вызовов с базой данных.

12. Команды, выполняемые по графику

5ESS-2000 имеет функцию отложенного выполнения вводимых команд, позволяющую производить выполнение вводимых команд в назначенный период времени в будущем.

13. Наблюдение за услугами

Наблюдение за услугами (Service Observation (SO)) означает возможность получения детальной информации о любом вызове, который выбирается по заранее определенным критериям с целью оценки качества предоставляемых услуг. Данные по каждому выбранному вызову собираются в файлы, хранящиеся на диске. Эти данные могут быть преобразованы для автономной обработки и сохранены на ленте или отправлены по Х.25 линии данных с использованием протокола FTAM.

14. Пользовательская документация

Вся пользовательская документация указывает на то, что года с "00" по "69" представляют года с 2000 по 2069, а года “70” по “99” представляет  года с 1970 по 1999.