2.5. ПАРАМЕТРЫ АБОНЕНТСКИХ ЛИНИЙ

1. Параметры абонентских линий

Станция обеспечивает возможность включения следующих видов абонентских видов АЛ:

- аналоговых двухпроводных;

- цифровых.

1.1. Аналоговая абонентская линия имеет следующие параметры:

- собственное затухание абонентской линии на частоте 1000 Гц должно быть не более:

6,0 дБ для кабеля с диаметром жил 0,4; 0,5; 0,64; 0,7 мм.

- величина переходного затухания между цепями двух абонентских линий на ближнем к АТС конце на частоте 1020 Гц должна быть не менее 69,5дБ.

1.1.1. Должна быть обеспечена работа с аналоговой абонентской установкой используя сигналы взаимодействия при сопротивлении абонентского шлейфа, включая полное сопротивление абонентской установки, до 1800 Ом.

1.1.2. Емкость между проводами и между каждым проводом и землей должна быть не более 0,5 мкФ.

1.1.3. Сопротивление изоляции между проводами -20 кОм и между каждым проводом и землей должно быть не менее 30 кОм.

1.1.4. Интерфейс между абонентскими линиями и АТС должен соответствовать рекомендациям МСЭ-Т Q.512 и I.412.

1.1.5. Для обычной батареи значение тока д.б. 25 до 45 мА, для Rs + Rl до 1400 Ом, 17 до 45 мА для Rs + Rl до 1800 Ом.

1.1.6. Ток абонентского шлейфа

Согласно нормативным документам, используемым в РФ, телефонные аппараты различных типов в режиме разговора имеют:

-	сопротивление от 160 до 370 Ом в вертикальном положении микротелефонной трубки и не более 600 Ом в горизонтальном

-	падение напряжения в зависимости от тока для телефонных аппаратов:

| 10 В при 15 mA | 17 В при 50 mA |
| --- | --- |
| 11-12 В при 20 mA | 19 В при 60 mA |
| 13-14 В при 30 mA | около 20 В при 70 mA |
| 15-16 В при 40 mA |  |

Сопротивление абонентской установки устраняется во время набора номера и имеются только линейные параметры шлейфа.

1.2. Характеристики цифровых абонентских линий соответствуют главе 21 "ОТТ к городским АТС с функциями ЦСИО" и приведены в Дополнении №3 к настоящему ТУ.